## Slide 1
نظم إدارة سلامة الغذاء
المتطلبات اللازمة لأى منشأة غذائية
والمواصفة القياسية الدولية أيزو 22000

## Slide 2: تعاريف

## Slide 15
الخطوات الاساسية لنظام الهاسب
(HACCP)

## Slide 16
ما تعنيه كلمة HACCP
Hazard Analysis Critical Control
Points
نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة

## Slide 17
HACCP
HA = تحليل المخاطر
CCP= نقاط التحكم الحرجة

## Slide 18
مجالات تطبيق النظام
النواحي الزراعية .
مختلف مجالات انتاج الاغذية.
التوزيع والتسويق للاغذية .
اثناء تقديم الغذاء في منشات الخدمات الغذائية.
الاستخدام بواسطة المستهلك .
وذلك تبعا للمقولة الخاصة بالنظام ( من المزرعة للطبق ).

## Slide 19: اهداف نظام الهاسب
التعرف مقدما علي مصادر الخطر المسببة لعدم سلامة الغذاء.
وضع الاسلوب العلمي والعملي لتحليل هذه المخاطر.
وضع الاجراءات الوقائية لتلافي حدوث المخاطر او التخلص منها او خفض احتمالات حدوثها وذلك عن طريق تحديد نقط للتحكم والسيطرة (CCP) في سلسلة متتالية داخل العملية التصنيعية نفسها .
منع حدوث النمو الميكروبي وتكوين التوكسين او تقليله لاقل حد ممكن .
التحكم في التلوث.

## Slide 20
الهاسب
تاكيد التحكم في العملية التصنيعية .
( العملية التصنيعة تحت السيطرة باستمرار ).
التركيز علي التحكم في نقاط التحكم الحرجة ( CCP ) لانتاج غذاء امن .
ايجاد قيم تواصل بين انتاج الغذاء وطرق فحصه.

## Slide 21: تاريخ نظام الهاسب
في عام 1960 بدات شركة بيلسبري (Pillsbury) المورد الرئيسي لاغذية الفضاء في وكالة ناسا الامريكية البحث عن نظام فعال يضمن السلامة الميكروبيولوجية للاغذية المقدمة لرجال الفضاء اثناء رحلاتهم الفضائية .
عام 1970 قدمت الشركة نظام الهاسب لاول مرة.
عام 1973 طبق نظام الهاسب في الاغذية المعلبة منخفضة الحموضة .
في نفس العام وضعت الشركة اول كتيب تدريبي خاص بنظام الهاسب وتحديد نقاط التحكم الحرجة.

## Slide 22
توصيات الاكاديمية القومية للعلوم
(Recommendation of National Academy Science)
في عام 1985 حصل النظام علي الدعم القومي في تقرير صدر عن الاكاديمية القومية للعلوم (NAS) عنوانه : (تقييم لدور المعايير الميكروبيولوجية للأغذية ومكوناتها) وافادت الهيئة بان نظام الهاسب نظام محدد للسيطرة علي المخاطر الميكروبيولوجية وبذلك اوجبت علي مصنعي ومنتجي الاغذية تطبيق هذا النظام .

## Slide 23: لما اطلقت كلمة هاسب علي هذا النظام ؟
لجنة دستور الاغذية اقرت التعبير دائما عن النظام بكلمة هاسب (HACCP) الممثلة للحروف الاولي من نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة وذلك لتقارب التفاهم بين الدول ذات اللغات المختلفة

## Slide 24
وضع النظام تحت اشراف ورعاية لجنة دستور الاغذية للصحة الغذائية (Codex Commission Food Healthy) (CCFH) في الجلسة العشرين المنعقدة في يوليو 1993
تبنت اللجنة وثيقة جديدة بعنوان ، خطوط ارشادية حول تطبيق نظام الهاسب ، وقد لاحظت اللجنة ان هذه الوثيقة ضرورية للغاية لتضمينها في المسودة
ادرجت هذه الوثيقة تحت عنوان (General principle of food hygiene)

## Slide 25
البرامج التمهيدية اللازمة
لتطبيق الهاسب

## Slide 26: البرامج التمهيدية لتطبيق الهاسب :
ممارسات التصنيع الجيدة (GMP).
اجراءات الشئون الصحية القياسية (SSOP).
وهي عبارة عن اجراءات معينة في الشئون الصحية وما يتعلق بها من ممارسة التصنيع الجيد والتي يجب تنفيذها في شركات الاغذية قبل تطبيق الهاسب .

## Slide 27: البرامج التمهيدية
عبارة عن خطوات تمهيدية مطلوبة للتحكم في الظروف المؤثرة علي سلامة الغذاء مثل :
ممارسة الشئون الصحية للادوات المستخدمة في الانتاج والمعدات .
برامج التدريب للعمال ، مراقبة صحتهم .
الصيانة الدورية للادوات والمعدات .
التعريف بالمنتج والتكويد .

## Slide 28: ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)
وهي عبارة عن مراقبة كل ما يخص عمليات تصنيع الغذاء طبقا للمواصفات الادارية والفنية المحددة لانتاج غذاء آمن يفي بمواصفات الجودة والسلامة .
بعض نواحي ال GMP :
-الممارسات الصحية للعمال .
-معايرة الادوات .
-طرق فحص وتخزين واستخدام المواد الخام.
-طرق ووسائل التنظيف والتطهير المستخدمة .

## Slide 29
ترتيب الاجراءات لتطبيق نظام الهاسب في شركة ما من شركات الاغذية:
قرار الادارة بنية الشركة تطبيق نظام الهاسب واجراء مناقشة مع المسؤلين العاملين بالمنشاة حول مصادر الأضرار وطريقة التعامل معها
تشكيل وتدريب فريق الهاسب ودعمة من الادارة
وضع وثيقة بخطة الهاسب والتى تشمل خمسة مبادىء وسبعة من الاساسيات لنظام الهاسب

## Slide 30
المبادىء الخمسة للهاسب
1- تجميع فريق الهاسب ، ويتشكل الفريق من مجموعة افراد متعددي التخصصات ولديهم الخبرة والكفاءة .
ولانجاح النظام لابد من اشتراك كل مراحل العملية الانتاجية في تطوير وتطبيق الخطة مع تعيين رئيس للفريق.
2- وصف المنتج وكيفية استخدامه مع تحديد المعلومات الخاصة بسلامة المنتج مثل التركيب الكيميائي , الخواص الطبيعية (pH, aw) , المعاملات , المحتوي الميكروبي , المواد الحافظة ، عملية التعبئة والتخزين والطرق المتبعة في توزيعه ووصوله للمستهلك

## Slide 31
3- عمل رسم تخطيطي لانسياب العملية التصنيعية وصف خطوات التصنيغ من خلال خريطة المسار (flow diagram) ويجب ان تشتمل خريطة المسار علي كل الخطوات التصنيعية للمنتج بدءآ من استلام
المواد الخام وحتي الوصول للمستهلك.
4- عمل قائمة بمصادر الخطر المحتمل حدوثها في اي خطوة من خطوات التصنيع , مع تحديد مقاييس التحكم في مصادر الخطر .

## Slide 32: الخطوات السبع الاساسية لنظام الهاسب

## Slide 33
يرتكز النظام علي سبعة خطوات متتالية رئيسية وهي :
التعرف علي مصادر الخطر ، اجراء تحليل المخاطر ، تحديد الاجراءات الوقائية لهذه المخاطر.
تحديد نقاط التحكم الحرجة (CCP).
وضع الحدود الحرجة التي تضمن السيطرة علي كل نقطة تحكم حرجة .
وضع اجراءات الرصد والقياس لنقاط التحكم الحرجة.
وضع اجراءات الانشطة التصحيحية (عندما تكون نتائج الرصد والقياس غير متوافقة مع الحدود الحرجة) .
التحقق من ان النظام يعمل بفعالية ( كما هو مخطط له).
الاحتفاظ بالسجلات لتوثيق النظام.

## Slide 35
الخطوة الأولى في نظام الهاسب :
Hazard Analysis
تحليل المخاطر

## Slide 36
بغرض اعداد قائمة بمصادر الخطر والتي لها تاثير معنوي في تهديد سلامة الغذاء .
ويعتبر تحليل المخاطر هو مفتاح خطة الهاسب لتحقيق ثلاثة اغراض وهي :
  تحديد مصادر الخطر ومقاييس التحكم فيها.
  تحديد التعديلات المطلوبة للعملية التصنيعية او المنتج لضمان سلامة الغذاء.,
  هذا التحليل قاعدة اساسية لتحديد نقاط التحكم الحرجة.

## Slide 40
فيزيائية
كيميائية
بيولوجية
انواع المخاطر

## Slide 41
المخاطر البيولوجية :
هي المخاطر التي يمكن ان تنشأ عن وجود او وصول الميكروبات الممرضة او توكسيناتها او البروتوزوا او الفيروسات للغذاء
وكل مصادر الخطر البيولوجية عموما :
البكتريا الممرضة والتوكسينات الناتجة من الميكروبات الضارة .
البروتوزوا والديدان مثل الامبيا والانتاميبا والاسكارس
الفيروسات مثل فيروس الكبد .

## Slide 46
المخاطر الكيميائية :
وتتمثل في الاتي :
1- الكيماويات الزراعية :
المبيدات الحشرية .
بقايا المبيدات المستخدمة لمقاومة الاعشاب الضارة .
هرمونات النمو.
2- الكيماويات الصناعية:
المنظفات والمطهرات.
زيوت التشحيم .
الدهانات .
3-المواد الكيميائية فى الكيماويات المضافة :
المعادن الثقيلة كالرصاص والكادميوم والزئبق.
المركبات الهالوجينية مثل الكلور ومركبات اليود.

## Slide 49
المخاطر الفيزيائية
مثل وجود اجزاء من:
الزجاج.
او قطع الخشب.
او قطع عظم في منتجات اللحوم والدواجن والاسماك وبذور الفواكه في بعض منتجاتها .
او الاحجار مما يتسبب في فقد ثقة المستهلك في المنتج .

## Slide 54
الخطوة الثانية في نظام الهاسب :
Critical Control Points (CCP)
تحديد نقاط التحكم الحرجة في كافة خطوات الانتاج

## Slide 56
نقاط ال CCP الممكن عندها منع الخطر
في بداية العملية التصنيعية وعند استلام المواد الخام يمكن تجنب الميكروبات الممرضة ، بقايا المبيدات عن طريق منع استلام المواد الخارجة عن الحدود المسموح بها في المواصفات القياسية.
المخاطر الكيميائية من الجائز التحكم فيها عن طريق تعديل بعض خطوات التصنيع بالاضافة ايضا الي المكونات الداخلة في التصنيع .
تلوث المنتج النهائي ببعض الميكروبات الممرضة من الممكن التحكم فيها باستخدام المواد الحافظة او ضبط درجة ال pH للحد الذى لايسمح بنمو الميكروبات الممرضة .
منع نمو الميكروبات الممرضة باستخدام التبريد.
في المعاملات الحرارية (البسترة او الطبخ) بضبط الوقت ودرجة الحرارة يتم القضاء علي الميكروبات الممرضة او اختزالها للحد المقبول .
بقايا الاجزاء المعدنية يكشف عنها باستخدام كاشف المعادن واستخدام الطرق المناسبة لازالتها .

## Slide 57
نقاط التحكم الحرجة تكون محددة للمنتج وعملية الانتاج
ولكن يوجد عدد من العوامل التي تؤثر في هذه النقاط مثل:
استبدال المعدات.
التغيرات في طريقة تصنيع المنتج.
التغيرات الحادثة في الرسم التخطيطي لمسار العملية التصنيعية.
حجم العبوة.
التغيرات في ال GMP, SSOP

## Slide 58
Decision Tree to identify CCP
شجرة اتخاذ القرار لتحديد نقاط التحكم الحرجة
(المصدق عليها من قبل لجنة دستور الاغذية )
يتم بها تحديد نقاط ال CCP عن طريق الاجابة علي عدد من الاسئلة المحددة

## Slide 60
امثلة لنقاط ال CCP :
البسترة .
التجفيف.
القلي .
التجميد.

## Slide 68
الخطوة الثالثة في النظام :
Establish critical limits for each CCP
تحديد الحدود الحرجة لكل نقطة من نقاط التحكم الحرجة

## Slide 69
الحدود الحرجة
الحدود الحرجة
كل نقطة من نقاط التحكم الحرجة يجب ان يكون لها الحدود الحرجة الخاصة بها والتي يمكن مراقبتها بسرعة وسهولة لتاكد ان النظام تحت السيطرة .
تتميز الحدود الحرجة التي يتم تحديدها بخواص اما فيزيائية مثل الوقت والحرارة (كما في المعاملات الحرارية مثل البسترة والطبخ) أو كيميائية مثل تركيز الاملاح والاحماض أو بيولوجية مثل الميكروبات او حسية كاللون والطعم والرائحة والقوام.

## Slide 72
الخطوة الرابعة في النظام :
Establish monitoring systems for each CCP
تحديد اجراءات الرصد والقياس لكل نقطة من نقاط التحكم الحرجة

## Slide 74: المراقبة او المتابعة
ما الذي نعنيه بالمراقبة او المتابعة ؟
- مجموعة من الملاحظات والقياسات المنظمة والتي تتم بصفة دورية عند كل نقطة من نقاط التحكم الحرجة لوضعها دائما تحت المراقبة ولتحقيق الهدف الاساسي وهو الالتزام بالحدود الحرجة .
كيف تتم المراقبة ؟
- غالبا ما تتم المراقبة باستخدام طرق القياس الطبيعية او الكيميائية او الملاحظات النظرية السريعة وذلك مفضل عن الاختبارات التحليلية او الميكروبية التي تستغرق وقت طويل.
- اجراءات الرصد والقياس لابد ان تكون سهلة وسريعة ويتم التسجيل في الوقت المناسب الذي يسمح بسرعة اتخاذ الاجراء التصحيحي .

## Slide 75
مثلا يتم التاكيد علي التحكم في المخاطر الميكروبية عن طريق قياسات الوقت ودرجة الحرارة كما في المعاملات الحرارية مثل الطبخ والبسترة

## Slide 76
من الذي يقوم بعملية المراقبة ؟
- يحدد فريق الهاسب الشخص القائم بعملية المراقبة ويتم تدريبه جيدا ليصبح متفهما جيد لاهمية دوره والمسئولية الواقعة عليه ويكون ملم بكآفة المعلومات حول المنتج ، عنده الكفاءة وله الصلاحية التي تمكنه من اجراء التصحيحات اللازمة عند حدوث تجاوز عن الحدود الحرجة .
متي تتم المراقبة ؟
- ممكن أن تكون المراقبة بصفة مستمرة او غير مستمرة .
- اذا كانت عملية الرصد والمراقبة بصفة غير مستمرة فيجب ان تكون النتائج بتكرارات مناسبة تضمن وضع نقاط ال CCP تحت السيطرة باستمرار.
- نتائج المراقبة والملاحظات يجب ان تسجل باستمرار بواسطة الشخص القائم بالمراقبة ويتم اعتمادها من الشخص المسئول والاحتفاظ بها .

## Slide 77
بعض القياسات المستخدمة في المراقبة :
قياس الوقت والحرارة في المعاملات الحرارية.
قياس درجة حرارة التبريد في التخزين المبرد.
قياس درجة الحموضة (pH) .
قياس درجة النشاط المائي (aw).
قياس سرعة الانسياب للمنتج.
الاطلاع علي شهادة المنشأ للمادة الخام.

## Slide 78: كيفية تسجيل قياسات الحدود الحرجة ومراقبتها:
استخدام الترمومترات الحرارية .
عدادات الوقت.
الموازين.
مقياس درجة الحموضة (pH) .
مقياس درجة النشاط المائي (aw) .
ادوات التحليل .

## Slide 79
كفاءة عملية المراقبة تتوقف علي :
كفاءة عامل الانتاج المسئول.
كفاءة الألآت والادوات المستخدمة في القياس.
دقة ووعي المشرفين.
استمرارية المتابعة والتدريب للاشخاص القائمين بالمراقبة
التوعية المستمرة للافراد القائمين بالمراقبة وتفهمهم لاهمية الدور المنسوب اليهم .

## Slide 80: مقاييس التحكم
في المخاطر البيولوجية :
التحكم في الحرارة وعامل الوقت .
التسخين والطبخ .
التبريد والتجميد.
التخمير او التحكم في درجة الحموضة.
اضافة الملح او بعض المواد الحافظة .
التجفيف .

## Slide 81: مقاييس التحكم
في المخاطر الكيميائية :
الدقة في استلام المواد الخام
التحكم في عملية الانتاج
تخزين المواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف والتطهير في مخازن خاصة معزولة عن مخازن الاغذية
التحكم في منع حدوث تلوث الاغذية بالمخاطر الكيميائية المختلفة
الدقة في كتابة كافة البيانات علي العبوات

## Slide 82: مقاييس التحكم
في المخاطر الطبيعية :
الدقة في فحص واستلام المواد الخام الواردة للمصنع.
التحكم في العملية التصنيعية مثل استخدام كاشف المعادن المغناطيسي للتخلص من المعادن .
التحكم في الظروف البيئية المحيطة بالعملية التصنيعية.
المحافظة علي الاجراءات الوقائية للادوات المستخدمة في انتاج الغذاء .

## Slide 83
الخطوة الخامسة في النظام :
الاجراءات التصحيحية Corrective Actions

## Slide 84: الاجراءات التصحيحية
اي اجراء تصحيحي يؤخذ عندما تشير نتائج المراقبة عند اي نقطة من نقاط التحكم الحرجة لحدوث انحرافات عن الحدود الحرجة المقررة لهذه النقطة
( النقطة اصبحت ليست تحت السيطرة )

## Slide 85
الاجراءات التصحيحية يجب ان تشتمل علي
تصحيح وازالة مسببات الانحراف واعادة التحكم والسيطرة للعملية التصنيعية .
تحديد المنتج في حالة تسجيل الانحراف عن الحدود الحرجة وتحديد طريقة التعامل معه.

## Slide 87
الخطوات المتبعة لتحديد طريقة التعامل مع الغذاء الناتج عند تسجيل خروج او حياد عن الحدود الحرجة :
الخطوة الاولي :
يتم تحديد ما اذا كان للمنتج تاثير خطر علي الصحة العامة تبعا الي :
- تقييم الخبراء.
- نتائج التحليلات الكيميائية والميكروبيولوجية .
الخطوة الثانية :
اذا لم تظهر نتائج الفحص والتحليل السابقة اي خطورة للمنتج علي الصحة العامة يخرج المنتج للمستهلك او يدخل في بقية خطوات العملية التصنيعية .

## Slide 88
الخطوة الثالثة :
اذا اشارت نتائج الفحص والتحليل الي وجود مخاطر في المنتج يجب ان يقرر ما اذا كان هذا الغذاء:
- يمكن اصلاحه او يعاد تصنيعه .
- او يعدل استخدامه لاغراض اخري.
الخطوة الرابعة :
اذا كان ما سبق لايمكن فان المنتج يجب ان يعدم وذلك يكون خسارة للمصنع ولكن يجب ان يؤخذ هذا القرار عندما لا يكون هناك اي اختيار اخر.

## Slide 89
الخطوة السادسة في النظام :
Establish procedures for verification
that HACCP is working correctly
تحديد اجراءات التحقق من فعالية النظام

## Slide 90: التحقق
تستخدم مختلف طرق التحقق والمراجعة والاختبارات والاجراءات التي تتمثل في اخذ العينات العشوائية وتحليلها للحكم علي مدي كفاءة النظام والتاكد ما اذا كان النظام يعمل طبقا للخطة الموضوعة ام لا؟

## Slide 91
عملية التحقق عبارة عن اداة لتاكيد ان خطة الهاسب تعمل علي نحو جيد ومبنية علي قواعد علمية جيدة

## Slide 92
للتأكد من صلاحية خطة الهاسب يتم
التحقق عند نقاط التحكم الحرجة :
معايرة الادوات والاجهزة المستخدمة في المراقبة .
- طرق سحب العينات ا واختباراتها .
- مراجعة مستندات المراقبة .
التحقق من خطة الهاسب:
-Audit (نظام فحص مستقل للتاكد علي ان النظام قد تم اعداده وتطبيقه بفاعلية وتبعا لما هو مطلوب ).
- التحليلات الميكروبيولوجية للمنتج النهائي .

## Slide 93: الصلاحية Validation
التاييد او الاجازة بصلاحية عناصر خطة الهاسب عن طريق التقييم الفعلي للحصول علي البرهان الواضح بان خطة الهاسب لمنتج معين والعملية التصنيعية فعالة وصالحة لتحقيق الهدف الاساسي منها وهو منع المخاطر او تقليلها للحد المقبول .
هذا التاييد بالصلاحية يجب ان يكون تام قبل بدء تنفيذ خطة الهاسب
عملية الاجازة بصلاحية خطة الهاسب تكون دليل علي ان خطة الهاسب هذه مبنية علي معلومات وقواعد علمية جيدة وملائمة للمنتج والعملية التصنيعية .

## Slide 94
من القائميين بالتحقق من صلاحية النظام ؟
شخص او اكثرمن ضمن فريق الهاسب ولكن يجب ان يكون شخص اخر غير الشخص القائم بالرصد وعمل الاجراءات التصحيحية .
هؤلاء الاشخاص يجب ان يكونوا مؤهلين بالتدريب والخبرة لهذا العمل .
احيانا يتم ذلك بواسطة خبراء خارجيين او جهة محايدة بالنيابة عن المؤسسة .

## Slide 95
التحقق من صلاحية خطة الهاسب يكون سنويا او عند حدوث اختلافات او تغيرات في النظام او المنتج او خطوات الانتاج.

## Slide 96
الخطوة السابعة في النظام :
Establish effective record keeping procedures that document the
HACCP system.
الاحتفاظ بالسجلات لتوثيق النظام

## Slide 97: السجلات
تعتبر السجلات والوثائق المصدر الرئيسي للمعلومات التي تبرهن وتؤكد ان نقاط التحكم الحرجة تحت السيطرة ومرتبطة بالحدود الحرجة المقررة لها وأن الانحرافات عن هذه الحدود الحرجة قد تمت معالجتها في حالة حدوثها .

## Slide 98: المعلومات المسجلة
كافة المعلومات المتحصل عليها والافعال المتخذة اثناء المراقبة يجب تسجيلها في نفس وقت ملاحظتها مع الاخذ في الاعتبار ان التسجيل الزائف في اي بيانات يتسبب في هدم خطة الهاسب .

## Slide 99: مراجعة السجلات
يجب ان تتم مراجعة السجلات بصفة دورية بواسطة اعضاء من فريق الهاسب مؤهلين لتاكيد ان العمل يسير كما ينبغي