اعداد

د/ ســيد محمود

ت 01287176855

المحتويات

- اهمية تقييم المخاطر

- تعريف تقييم المخاطر

- امثلة على المخاطر ووسائل الحماية منها

- مخاطر اللحام

- مخاطر الحفر

- مخاطر الاوناش

- مخاطر الهدم

- مخاطر العدد اليدوية

- مخاطر السقالات

- مخاطر الطرق

- مخاطر العمل فوق الاسطح

- مخاطر اعمال الدهانات

- مخاطر استخدام السلالم

- مخاطر اعمال العزل الحرارى

- كيفية عمل تقييم المخاطر

- تقييم المخاطر والاحتياطات اللازمة لمنع المخاطر

تقييم المخاطر والتحكم فى الخطر

Risk Assessment & Hazard Control

1- إجراء تقييم للمخاطر هو خطوة هامة في مجال حماية العمال ، فضلا عن التوافق مع اللوائح القانونية.

2- انها تساعد على التركيز على القضاء على المخاطر التي في مكان العمل -- والتي يمكن أن تلحق ضررا حقيقيا.

3- لا يتطلب القانون القضاء على جميع المخاطر نهائيا ولكن يتطلب من صاحب العمل توفير الحماية المعقولة التى لا تقل عن الحد الادنى لحماية الافراد.

ما هو تقييم المخاطر

What is risk assessment?

إجراء تقييم للمخاطر هو مجرد دراسة متأنية لما هو فى العمل والذى يمكن ان يسبب ضررا للناس، بحيث يمكنك وزن ما إذا كان لديك ما يكفي من الاحتياطات التي اتخذت أو يجب ان تفعل المزيد لمنع الضرر.

العمال وغيرهم لهم الحق في الحماية من الضرر الناجم عن الفشل في اتخاذ تدابير الحماية المعقولة.

تؤثر الحوادث والامراض المهنية على العمل وتعطل الانتاج وتعطل الآلات وزيادة تكاليف التأمين والتعويض.

ويلزم القانون اصحاب العمل بعمل تقييم للمخاطر فى اماكن العمل لوضع خطة للقضاء على هذه المخاطر.

امثلة على مخاطر بعض الاعمال

1- مخاطر اللحام بالكهرباء

1- استنشاق الغازات والأدخنة

2- تطاير شرر اللحام

3- الحريق

4- الحروق

5- الصعق الكهربى

وسائل الحماية من مخاطر اللحام بالكهرباء

1- استخراج تصريح عمل ساخن

2- العمل بواسطة فنى متخصص

3- اخلاء أو عزل منطقة العمل عن المواد القابلة للاشتعال

4- توفير تهوية فى مكان العمل طبيعية أو ميكانيكية.

5- فحص معدات اللحام والتوصيلات الكهربائية.

6- إرتداء مهمات الوقاية الشخصية ( الخوذة – وش اللحام – الافرول القطن – حذاء السلامة

– الجاونتى الحرارى ).

7- وجود مراقب حريق يستمر نصف ساعة بعد انتهاء العمل

8- وجود عدد 2 جهاز اطفاء 6كجم بودرة

2- مخاطر اعمال الحفر

1- الحريق والانفجار

2- الانهيار

3- الاختناق

4- الصعق الكهربى

5- استنشاق الغبار

وسائل الحماية من مخاطر اعمال الحفر

1- استخراج تصريح اعمال حفر

2- عزل اماكن الحفر

3- عمل ساندات جوانب للحفر فى الارض الغير

صلبة.

4- قياس الاكسجين عند عمق 120سم فأكثر

لا يقل عن 19.5 %

5- توفير سلالم للنزول والصعود غلى عمق

125سم فأكثر ولا تبعد عن العمال فى الحفر

أكثر من 7.5م.

6- إبعاد ناتج الحفر مسافة 60سم عن الحفر

والارتفاع لا يزيد عن 90سم

7- ارتداء مهمات الوقاية الشخصية

3- مخاطر اعمال رفع الاحمال بالونش

1- الصعق الكهربى بخطوط الكهرباء

2- سقوط الاحمال بقطع الوايرات

3- انقلاب الاوناش بسبب زيادة الاحمال

وسائل الحماية من مخاطر اعمال رفع الاحمال بالونش

1- مراجعة صلاحية مستندات الونش ( رخصة السائق للمعدات – شهادة المعايرة – جدول الاحمال ).

2- فحص الونش والوايرات ومراجعة الاحمال

3- وجود عامل مدرب لتربيط الحمل

4- وجود عامل مدرب لتوجيه الحمل

5- تحديد منطقة العمل

6- عدم تواجد أو مرور الأفراد اسفل الحمل

7- ارتداء مهمات الوقاية الشخصية ( الخوذة – النظارة – الافرول – حذاء السلامة – الجاونتى )

4- مخاطر اعمال الهدم

1- الصعق الكهربى

2- الحريق والانفجار

3- السقوط

4- الاصطدام

5- الضوضاء

6- الإنهيار

7- استنشاق الغبار

وسائل الحماية من مخاطر اعمال الهدم

1- استخراج تصريح هدم قبل العمل

2- عزل منطقة العمل ووضع لافتات تحذيرية

3- تركيب دعامات مؤقتة للحماية من الانهيار

4- اتباع الطريقة المخططة فى العمل

5- استخدام عمالة مدربة

6- رش الغبار بالماء

7- استخدام ادوات الحماية الشخصية ( الخوذة – الافرول – حذاء السلامة – الجاونتى – النظارة – حزام الامان).

5- مخاطر استخدام منشار خشب تزجة

1- اصابة من تلامس سلاح المنشار

2- استنشاق الغبار

3- تطاير نشارة الخشب واصابة العين

4- الضوضاء

وسائل الحماية مخاطر استخدام منشار خشب تزجة

1- السماح للاشخاص المدربين فقط بالعمل

2- وجود حادز الامان على سلاح المنشار

3- وجود مفتاح للايقاف فى حالة الطوارئ

4- توفير الاضاءة الجيدة

5- ارتداء مهمات الوقاية الشخصية (الخوذة – الافرول – حذاء السلامة – النظارة – الجاونتى – الكمامة – سدادة الاذن )

6- مخاطر العمل فوق السقالات

1- سقوط الاشخاص

2- سقوط المواد والعدة

3- انهيار السقالة

4- الصعق الكهربى

وسائل الحماية من مخاطر العمل فوق السقالات

1- انشاء السقالة بواسطة اشخاص مدربة

2- مراجعة السقالة بواسطة مسئول السلامة ووضع الكارت الاخضر لبيان انها سليمة

3- عدم تجاوز الحمل المخصص للسقالة

4- استخدام معدات كهربائية سليمة مزودة بقاطع التسريب الارضى للكهرباء GFCI

5- العمل بعيدا عن خطوط الكهرباء الهوائية 3م

7- مخاطر العمل فى اصلاح الطرق

1- الاصطدام بالعربات والمعدات

2- الضوضاء

3- تلف المرافق الارضية

4- استنشاق الاتربة

5- الحريق والانفجار

وسائل الحماية من مخاطر العمل فى اصلاح الطرق

1- استخراج تصريح اعمال حفر قبل بدء العمل

2- استخراج تصريح ساخن قبل بدء العمل

3- تحديد وعزل منطقة العمل

4- وضع لوحات ارشادية بالطرق

5- وجود مرشد سلامة للمعدات Banksman

6- قياس الضوضاء

7- استخدام معدات سليمة

8- ارتداء مهمات الوقاية الشخصية (الخوذة – الافرول – حذاء السلامة – النظارة – سدادة الاذن - ..... )

8- مخاطر العمل فوق الاسطح

1- سقوط الاشخاص

2- سقوط العدة والادوات

3- التخزين ورص المواد

وسائل الحماية من مخاطر العمل فوق الاسطح

1- استخراج تصريح عمل على ارتفاعات قبل صعود العمال على السطح

2- توفير سقالات سليمة للصعود والنزول

3- استخدام السلالم الفردية بطريقة سليمة وتدريب العمال عليها قبل العمل

4- توفير وسائل الحماية من السقوط للعمل على الاسطح

5- ارتداء مهمات الوقاية الشخصية

9- مخاطر العمل فى الدهانات

1- سقوط الاشخاص من فوق السلالم

2- استنشاق الأبخرة الكيميائية

3- تلامس المواد الكيميائية

4- الحريق

وسائل الحماية من مخاطر العمل فى الدهانات

1- استخدام سلالم بطريقة سليمة ومؤمنة وتدريب العمال عليها قبل العمل

2- تهوية مكان العمل تهوية طبيعية / ميكانيكية

3- منع التدخين فى مكان العمل

4- توفير اجهزة اطفاء حريق سليمة وصالحة للاستخدام

5- ارتداء مهمات الوقاية الشخصية

9- مخاطر العمل فى رش الدهانات

10- مخاطر العمل فى رش الدهانات

1- الحريق والانفجار

2- استنشاق الغازات السامة

3- استنشاق الابخرة الكيميائية

4- تلامس المواد الكيميائية

وسائل الحماية من مخاطر العمل فى رش الدهانات

1- التهوية الجيدة طبيعية / ميكانيكية

2- كشافات الاضاءة مقاومة للإنفجار

3- دولاب تخزين المواد الملتهبة مقاوم للحريق

4- منع التدخين فى مكان العمل

5- ارتداء مهمات الوقاية الشخصية

11- مخاطر العمل باستخدام السلالم الفردية

1- سقوط الافراد

2- سقوط المواد

3- انزلاق السلم

وسائل الحماية من مخاطر العمل باستخدام السلالم الفردية

1- استخدام سلالم سليمة

2- امتداد السلم مسافة 1م فوق سطح العمل

3- وقف السلم على الحائط بنسبة 4:1

4- عدم استخدام اعلى ثلاث درجات للوقوف على السلم

5- وجود كاوتشات اسفل ارجل السلم مانعة للتزحلق

12- مخاطر العمل فى العزل الحرارى بالصوف الزجاجى

1- تلامس الفايبر يسبب حساسية جلدية

2- استنشاق الفايبر يسبب حساسية رئوية

وسائل الحماية من مخاطر العمل فى العزل الحرارى بالصوف الزجاجى

1- استخدام ادوات الحماية الشخصية ( الخوذة – الافرول – حذاء السلامة – الجاونتى – النظارة – الكمامة )

كيفية عمل تقييم المخاطر فى مكان عملك

How to assess the risks in your workplace?

  - تحديد المكان والمتعرضين للخطر

  - تحديد خطوات العمل

  - تحديد الخطر وتأثيره

  - تقييم المخاطر

  - تحديد عناصر التحكم اللازمة للتحكم ومنع الخطر

  - تحديد المسئول عن تنفيذ عناصر التحكم

  - مراجعة تنفيذ عناصر التحكم المطلوبة قبل بدء العمل واعتماد نموذج تقييم المخاطر من مسئول السلامة لموقع العمل

  - مراجعة نموذج تقييم المخاطر عند اى تغيير او تعديل لخطوات العمل

إذا كنت تعمل في منظمة أكبر ، يمكنك طلب مستشار سلامة لمساعدتك. أو يمكنك الحصول على مساعدة من شخص متخصص. في جميع الحالات ، يجب عليك التأكد من مشاركة موظفيك أو ممثليهم في هذه العملية. سيكون لديهم معلومات مفيدة حول كيفية إنجاز العمل من شأنها أن تجعل تقييمكم للخطر أكثر دقة وفعالية. ولكن تذكر ، فأنت مسؤول عن التأكد من أن يتم التقييم على نحو سليم.

عند التفكير فى تقييم المخاطر تذكر أن:-

الخطر Hazard هو أى شئ يمكن أن يسبب ضررا مثل المواد الكيميائية والكهرباء ، والعمل على السلالم ، والاسطح  وما إلى ذلك ؛

المخاطرة Risk هو الفرصة ، عالية أو متوسطة أو منخفضة ، التي يمكن أن يتعرض شخص ما للضرر من هذه الاخطار وغيرها من الأخطار ، مع بيان مدى خطورة الضرر الذي يمكن أن يكون.

تحديد الخطر Identify the hazards

تحتاج أولا إلى العمل على الكيفية التي يمكن بها أذى الناس. عند العمل في مكان كل يوم فمن السهل أن ترى بعض المخاطر ، هنا بعض النصائح لمساعدتك على تحديد تلك المخاطر :

المشي حول مكان عملك ، وتنظر إلى الشئ الذى يتوقع منه أن يسبب ضررا. اسأل موظفيك أو من ينوب عنهم اذا ما قد يكونوا لاحظوا اخطارا قد تكون ليست واضحة فورا لك.

راجع تعليمات الصانعين أو صحائف بيانات السلامة للمواد الكيميائية والمعدات ، يمكن أن تكون مفيدة جدا في ايضاح المخاطر ووضعها في منظورها الصحيح.

راجع ملفات الحوادث والامراض الصحية -- وهذه غالبا ما تساعد على تحديد المخاطر الأقل وضوحا.

تذكر أن تفكر في المخاطر على المدى الطويل على الصحة (مثل المستويات العالية من الضجيج أو التعرض للمواد الضارة) ، والمخاطر التي تمس السلامة.

تحديد من الذى يتعرض للخطر وكيف

Decide who might be harmed and how

لكل خطر تحتاج إلى أن تحدد من قد يتعرض للضرر؛ سوف تساعدك على تحديد أفضل طريقة لإدارة المخاطر. هذا لا يعني قائمة الجميع بالاسم ، ولكن بدلا من ذلك تحديد مجموعات من الناس (مثل 'الأشخاص الذين يعملون في مخزن' أو 'المارة').

في كل حالة على حدة ، وتحديد الكيفية التي يمكن بها تضررها ، أي ما هو نوع الإصابة أو المرض الذى قد يحدث. على سبيل المثال ، عمال الرص على الرفوف قد يعانوا من اصابة في الظهر نتيجة للرفع المتكرر.

تذكر :

بعض العاملين لديها متطلبات خاصة ، مثل العمال الجدد والشباب ، والأمهات الحوامل أو الأشخاص ذوي الإعاقة قد تكون معرضة للخطر بصفة خاصة.

عمال النظافة والزائرين والمتعاقدين وعمال الصيانة وغيرها ، الذين قد لا يكونون في مكان العمل في كل وقت.

وإذا كنت تشارك مكان عملك ، سوف تحتاج إلى التفكير في كيف يؤثر عملك على الآخرون وكيف يؤثر عملهم على موظفيك، تحدث مع موظفيك  ، وأسأل موظفيك عن اشخاص فى مكان التعرض قد تكون نسيت ان تذكرهم.

تقييم المخاطر واتخاذ قرار بشأن الاحتياطات المطلوبة

Evaluate the risks and decide on precautions

يجب ان تتوفر هناك معايير واجراءات للضبط والمراقبه من خلالها يتم التحكم والسيطره على مصدر الخطر او التقليل من خطورته ونتائجه ومن خلال هذه الخطوات يتم تحديد الخطر بوضع هذه الاجراءات موضع التنفيذ

اجراءات السيطرة (Control) للتحكم والسيطرة على المخاطر وذلك بالترتيب الأتى:

- الازاله ( المنع ) Elimination أو الاستبعاد لمصدر الخطر كليا عن العمل.

- الاحلال  Substitution أوالاستبدال لمصادر الخطر بشئ اكثر امان.ا

- العزل Isolation بين العامل ومصدر الخطر.

- التحكم الهندسى Engineering Control بالسيطره على مصدر الخطر.

- التحكم الادارى Administration Control تقليل تعرض العامل لمصدر الخطر المحدد.

- استخدام ادوات الوقايه الشخصيه ( PPE) .

تحديد مستوى المخاطر  Risk Level ( R ) = ( S )*( P )

| 9 | 6 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 |  |

مستوى احتمال وقوع الخطر Probability Level ( P )

1= الاحتمال غير وارد ( وسائل منع الخطر موجودة )

2= احتمال وارد ( الحماية الشخصية موجودة – وسائل منع الخطر غير موجودة )

3= احتمال حدوث الخطر فى الحال ( لا توجد وسائل حماية ولا وسائل منع للخطر )

مستوى شدة الخطر Severity Level ( S )

1= تحدث اصابات اسعافات أولية

2= تحدث اصابات تتسبب فى الغياب عن العمل

3= تحدث اصابات عجز / وفاة

مستوى المخاطر Risk Level ( R ) = ( S )*( P )

1 أو 2 = مستوى منخفض للمخاطر Low ( L )  ( يستمر العمل بدون متطلبات )

3 أو 4 = مستوى متوسط للمخاطر Medium ( M ) ( يستمر العمل مع الاستمرار فى

تنفيذ متطلبات الحماية خلال مدة محددة

6 أو 9 = مستوى عالى للمخاطر High ( H ) ( يتوقف العمل لحين تنفيذ المتطلبات )

سجل النتائج ونفذها

Record your findings and implement them

يتم تدوين نتائج تقييم المخاطر وتنفيذها فى مكان العمل ويتم وضعها فى مكان العمل وتدريب جميع الافراد العاملين بهذا المكان على نتائج تقييم المخاطر قبل البدء بالعمل .

يجب ان يكون تقييم المخاطر مناسبا وكافيا وعليك ان تكون قادرا على توضيح واظهار ما يلى:-

الفحص المناسب لكشف جميع الاخطار فى مكان العمل وان تسأل عن الاشخاص الذين قد يتأثرون فى مكان العمل

التعامل مع كل المخاطر لكل مهمة مع الاخذ فى الاعتبار عدد الافراد الذين يشاركوا فى العمل

وان تشارك موظفيك أو ممثليهم فى هذه العملية

مراجعة تقييم المخاطر واستحداثها

Review your assessment and update if necessary

يتم اعادة النظر فى تقييم المخاطر  فى حالة ما اذا كان هناك تغيير فى أماكن العمل مثل إضافة آلات جديدة أو استخدام مواد جديدة أو تعديلات على خطوت الانتاج أو المعدات أو تغيير فى خطوات العمل

( اسم الشركة )

نموزج رقم:

نموج تقييم المخاطر

| التقييم بواسطة | تاريخ الاصدار | تاريخ المراجعة |
| --- | --- | --- |
| مكان التقييم | نوع العمل | المتأثر بالخطر |

| م | العمل | الخطر | عناصر التحكم المطلوبة | المسئول | النتيجة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

مستوى شدة الخطر

Severity Level ( S )

مستوى احتمال وقوع الخطر

Probability Level ( P )