دبلومة الناسب

م. محمد احمد الملاحي

## إغلاق مصادر الطاقة ووضع لافتات عليها

Lock – Out / Tag-out

الغــرض:

وضع نظام عمل آمن لعزل مصادر القوي أو الأجزاء المتحركة عن المعدات والآلات في حالات التركيب أو الصيانة وذلك لمنع أية حوادث قد تقع بسبب المعدة أثناء العمل بها.

تعريفـات:

- الإغلاق Lock-Out  - وضع اللافتات Tag-Out :

استعمال جهاز معين لعزل مصادر الطاقة عن المعدات المراد العمل بها ووضع لافتات علي أماكن فصل مصادر الطاقة لهذه المعدات تبين أنها خارج الخدمة لوجود أعمال صيانة بها وأنه قد تم فصل القوي المحركة عنها حتي لا يتم إعادة تشغيلها إلا بعد الإنتهاء من العمل بها وبمعرفة الأشخاص الذين قاموا بإغلاقها.

- أجهزة الإغلاق والعزل Energy Isolation Devices:

هي أجهزة تستخدم لعزل القوي المحركة عن الآلات والمعدات وبعض الأمثلة لذلك :

  - جهاز فصل التيار الكهربائي الموجود في لوحات الكهرباء

Manually Operated Electrical Circuit Breakers.

  - الفلانجات ذات الوجوه العمياء لعزل المواسير Blind Flanges

  - السلاسل والأقفال لتأمين إغلاق المحابس والصمامات

  - مفاتيح الإيقاف والفصل Disconnect Switches

  - الأقفال Padlocks (تستخدم لإغلاق بعض أنواع لوحات الكهرباء)

- مصادر الطاقة Energy Resources :

جميع مصادر الطاقة قد تسبب في إصابة وأذي العاملين وهي علي النحو التالي:

  - المصادر الكهربائية		Electrical Energy

  - المصادر الميكانيكية		Mechanical Energy

  - المصادر الهيدروليكية		Hydraulic Energy

  - المصادر الهوائية 		Pneumatic Energy

  - المصادر الكيميائية		Chemical Energy

  - المصادر الحرارية		Thermal Energy

  - الغازات 			Gases

- الأشخاص المعرضون للإصابة Affected Employees:

هم العاملون الذين تتطلب مهامهم الوظيفية العمل علي تشغيل واستعمال المعدات والآلات التي تدار بواسطة مصادر الطاقة المختلفة ويجب العمل علي صيانة هذه المعدات والآلات تحت نظام العزل وتثبيت اللافتات التحذيرية (Lockout / Tag out Procedure)

- الموظف المسئول Authorized Employee:

هو الموظف المسئول عن إغلاق مصادر الطاقة عن المعدات والآلات التي سوف يتم عمل الصيانة والإصلاح عليها كذلك وضع اللافتات التحذيرية (Tags) التي تفيد ذلك.

- قفل السلامة Safety Padlock :

هو نوع من الأقفال يكون له مفتاح واحد فقط ، يستخدم لتأمين عزل الطاقة المحركة عن الأجهزة والمعدات بحيث يكون هذا المفتاح مع الشخص المسئول الذي قام بعزل مصدر الطاقة حتي لا يتم إعادة الطاقة للأجهزة إلا بواسطة هذا الشخص فقط.

- العزل Disconnects :

عزل الطاقة عن المعدات بواسطة المحابس – المفاتيح الكهربائية – الأجهزة الميكانيكية  التي عند عزلها تسبب تشغيل المعدة.

- الضغط المتبقي Residual Pressure :

هي الطاقة المتبقية في التوصيلات الخاصة بالمعدة أو الآلة بعد عزل الطاقة المحركة عنها (مثال ذلك الهواء المضغوط داخل المواسير بعد قفل المحبس).

الإجــراءات:

في حالة ضرورة إجراء أعمال الإصلاح والصيانة علي أي معدة أو جهاز في أي موقع من مواقع المنشأة المختلفة ، يتم اتباع الخطوات التالية:

- يقوم المسئول بالموقع الموجود به هذه المعدة بإبلاغ قسم الصيانة عن الخلل الموجود بالمعدة وأنها تحتاج للإصلاح والصيانة.

- يقوم المسئول بالموقع الموجود به هذه المعدة بإيقافها عن العمل بالطريقة المعتادة وذلك بالضغط علي مفاتيح الإيقاف بها Stop Buttons.

- يقوم مسئول الموقع بفصل التيار الكهربائي – إغلاق محابس الغاز – إغلاق محابس الهواء المضغوط والبخار عن المعدة المراد إجراء أعمال الصيانة عليها.

- يقوم مسئول الموقع بالتأكد أن عزل الطاقة المحركة عن المعدة قد تم بصورة سليمة وذلك بمحاولة تشغيلها بعد العزل للتأكد من عدم عملها مرة أخري ومن ثم يتم إعادة مفاتيح التشغيل علي الوضع Off.

- يقوم العاملون بقسم الصيانة بتفريغ الطاقة المتبقية والمتجمعة في المواسير مثل الهواء المضغوط – البخار – الغازات المضغوطة  أو الشحنات الكهربائية المتبقية بالمكثفات

- يقوم مسئول قسم الصيانة أو من ينوب عنه بالتنسيق مع مسئول الموقع الموجود به المعدة وحسب الإمكان بتأمين إغلاق مصادر الطاقة المحركة عن المعدة بواسطة سلاسل وأقفال كل قفل مختلف عن الآخر ويحتفظ كل منهما بالمفتاح الخاص به ، إذا توفرت الإمكانية لعمل ذلك وإذا لم يكن ذلك ممكنا يتم إجراء ما يلي:

- إغلاق المفتاح الكهربائي الخاص بتشغيل المعدة ووضعه علي الوضع Off من لوحة المفاتيح الكهربائية.

- إغلاق المحابس الخاصة بالهواء والغازات المضغوطة والبخار.

- يقوم مسئول الصيانة بالتعاون مع مسئول الموقع بوضع لوحة (Tag) بجوار لوحة المفاتيح الكهربائية أو المحابس التي تم إغلاقها ووضعها علي الوضع (Off) تفيد بأن هذه المفاتيح والمحابس قد تم إغلاقها بسبب وجود أعمال صيانة علي المعدة وعدم إعادة الطاقة المحركة لهذه المعدة أو فتح المحابس إلا بواسطة الأشخاص المصرح لهم بذلك.

- بعد إجراء الخطوات 6 ، 7 أعلاه يتم تعبئة النموذج رقم 1 (تصريح عزل الطاقة المحركة عن المعدات والآلات) بواسطة مسئول الصيانة ومسئول الموقع والتوقيع عليه ويحتفظ مسئول الموقع بنسخة ، ونسخة تسلم لقسم الصيانة ونسخة لقسم السلامة والصحة المهنية.

- بعد ذلك يبدأ العاملون في قسم الصيانة في الإصلاح وصيانة المعدة وقبل قيامهم بذلك يتم محاولة تشغيل المعدة للتأكد للمرة الأخيرة أن مصادر الطاقة المحركة معزولة عنها ومن ثم يتم إعادة مفاتيح التشغيل إلي الوضع (Off) والبدء بالعمل.

- يتم إجراء الخطوات أعلاه أيضا وتحت إشراف قسم الصيانة في حالة قيام أحد المقاولين بالعمل بالمعدات.

- في حالة عدم إكتمال العمل خلال وردية واحدة وسوف يستمر إلي الوردية التي تليها ، يتم إعلام العاملين بالوردية التالية بالخطوات المتبعة ويقوم مسئول الموقع ومسئول الصيانة في الوردية التالية بالتوقيع علي النموذج (1) ويستمر العمل.

- يقوم مسئول السلامة والصحة المهنية أثناء جولات السلامة واليومية بالتأكد من تنفيذ الخطوات أعلاه في حالة وجود أية أعمال صيانة وإصلاح بالمعدات.

- بعد الإنتهاء من العمل يقوم مسئول الموقع بالتنسيق مع مسئول الصيانة وبعد التأكد من عدم وجود أي شخص بجوار المعدة بفتح الأقفال (إذا تم استخدام أقفال) وإعادة التيار الكهربائي بوضع المفتايح في اللوحات الكهربائية علي الوضع (On) وفتح محابس الغاز / الهواء / البخار كذلك إزالة اللافتات (Tags).

- يتم تشغيل المعدة من مفاتيح التشغيل الخاصة بها في وجود مسئول الموقع ومسئول الصيانة.

*********************************************************************

نموذج رقم (1)

### تصريح لعزل الطاقة المحركة عن المعدات والآلات

التاريخ:				الوقت:

الموقع:

نوع المعدة:				رقم المعدة:

نوع العمل المطلوب إجراؤه بالمعدة:

مصادر الطاقة الموصلة بالمعدة:

- التيار الكهربائي					(    )

- خطوط الهواء المضغوط				(    )

- الغازات المضغوطة				(    )

- البخار						(    )

- أخري (تحدد)					(    )

الإجراءات المتبعة:		مسئول الموقع		مسئول الصيانة

- مصادر الطاقة المذكورة أعلاه		    (    )		    (     )

قد تم إغلاقها وتأمين عزلها

- جميع المفاتيح الخاصة بتشغيل 		    (    )		    (     )

المعدة وضعت علي الوضع (Off)

- جميع المفاتيح الكهربائية الخاصة		    (    )		    (    )

بالمعدة في لوحة الكهرباء وضعت

علي الوضع (Off)

- تم إغلاق جميع المحابس الموصلة 	    (    )		    (    )

بالمعدة هواء / بخار / غاز مضغوط

- تم إغلاق باب اللوحة الكهربائية 		    (    )		    (    )

الموجود بها المفاتيح الكهربائية

الخاصة بالمعدة

- تم تصريف الطاقة / الضغط المتجمع	    (    )		    (    )

في المواسير الموصلة بالمعدة

مسئول الموقع		مسئول الصيانة

- تم وضع اللافتات Tags بجوار مفاتيح	    (    )		    (    )

التشغيل / المحابس / اللوحة الكهربائية

والتي تفيد أن المعدة خارج الخدمة وأن

العمل يجري حاليا في صيانتها

- تم إعلام جميع العاملين المعرضين 	  (    )		            (    )

للإصابة والذين سوف يعملون علي

صيانة المعدة بإجراءات العزل و

واللافتات التي تم تثبيتها

أسماء العاملون المصرح لهم بالعمل:

مسلسل			الاسم					رقم التوظيف

......................................................................................................................

صلاحية التصريح:

من الساعة:					إلي الساعة:

توقيع مسئول الموقع:				توقيع مسئول الصيانة:

تجديد صلاحية التصريح لوردية أخري:

من الساعة: 					إلي الساعة:

توقيع مسئول الموقع:				توقيع مسئول الصيانة: