## Slide 1
السلامة فى العمليات

## Slide 2: أخطار الهواء Hazards Of Air
مصادر الهواء فى العمليات التشغيلية
إن وجود الهواء فى العمليات التشغيلية يشكل خطر الحريق و الإنفجار
سواء أثناء التشغيل أو التوقف - أعمال الصيانة -
وتتعدد مصادر دخول الهواء إلى المعدات على النحو التالى :
@ دخول الهواء الجوى فى الخطوط والأوعية المفتوحة قد يسبب
الحريق وإصابة العاملين بالحروق – مثلا – عند فتح مانهول وعاء
به بقايا مواد كبريتية يدخل الهواء فيسبب الحريق نتيجة الإشتعال
الذاتى .. لذا يجب عمل دش مياه أثناء فتح المانهول وأثناء العمل
داخل الوعاء أو البرج

## Slide 3: أخطار الهواء Hazards Of Air
@ دخول الهواء الذائب فى المياه المستخدمة فى العمليات التشغيلية
أو الغسيل للأوعية والخطوط والمعدات
@ تسرب الهواء إلى الوحدات التى تعمل تحت ضغط تفريغى
Vacuum يؤدى إلى تفحم المنتجات البترولية وحريق أو إنفجار
@ دخول الهواء عن طريق البلوف التى قد تكون مفتوحة أو
بها عيوب مما يسبب فى تكوين مخلوط إنفجارى يؤدى إلى
حريق أو إنفجار مع وجود مصدر حرارى

## Slide 4: أخطار الهواء Hazards Of Air
@ دخول الهواء إلى الأوعية أثناء تفريغها أو نزول مستوى السائل
بها – يتسبب فى تكوين مخلوط إنفجارى يسبب حريق –
لذا يتم تصميم المستودعات ذات السقف العائم للمنتجات البترولية
المتطايرة – مثل البنزين – حيث يهبط السقف ويصعد حسب منسوب
السائل فلا تكون هناك فراغ للهواء لتكوين مخلوط إنفجارى
@ إستخدام الهواء المضغوط فى كسح خطوط المنتجات البترولية
يؤدى إلى تكوين مخلوط إنفجارى وخطر الحريق أو الإنفجار
@ إستخدام الهواء كوسيلة للتقليب

## Slide 5: أخطار الهواء Hazards Of Air
@ إستخدام الهواء فى عمليات الأكسدة Oxidation Process
تسبب الحريق
@ الهواء الذائب فى تغذية الوحدة Feed Stock أو المنتجات البترولية@ الهواء الذائب فى تغذية الوحدة Feed Stock أو المنتجات البترولية
@ وجود نسبة أكسجين عالية فى غاز النتروجين أو أى غاز خامل آخر
يستخدم فى عمليات الكسح أو التشغيل للوحدات – يؤدى إلى تكوين
مخلوط إنفجارى – يؤدى إلى حريق أو إنفجار – لذا يجب قياس نسبة
الأكسجين بأخذ عينة وتحليها بالمعمل الكيميائى

## Slide 6: أخطار الهواء Hazards Of Air
الأكسجين الذائب فى بعض المنتجات
المنتجات الخفيفة مثل البروبان والبيوتان لها خاصية إذابة الأكسجين بها
بصورة أكبر من المنتجات البترولية الأخرى الأثقل منها – وتبدو هذه الخطورة بصورة أوضح فى صهاريج التخزين للغاز المسال مثل البيوتان فى حالة وجود هواء أو أكسجين ذائب بها Dissoled Air Or Oxygen
والذى يتجمع فى الفراغ الذى يعلو سطح السائل – وعند هبوط درجة الحرارة تحت 31فْ (-0.6C) فإن أبخرة البيوتان فى الفراغ الذى يعلو سطح السائل يبدأ فى التكثيف وبالتالى تزداد نسبة الأكسجين فى الفراغ
كما تزداد هذه النسبة قياسا لحجم الفراغ أعلى سطح السائل كلما قل حجم الفراغ بإرتفاع مستوى السائل داخل صهاريج التخزين عند التعبئة

## Slide 7: أخطار الهواء Hazards Of Air
ومع إستمار التشغيل لفترات طويلة قد يزداد تركيز الأكسجين فى الفراغ بصهاريج التخزين الكروية للغاز المسال إذا ما كانت هناك أى فرصة لدخول الغاز المسال به هواء أو أكسجين ذائب –مما يشكل خطر الإنفجار
وللوقاية يجب أن يكون هناك جهاز التحليل للأكسجين فى الأبخرة التى تحتويها صهاريج التخزين الكروية Oxygen Analyzer وذلك بصورة روتينية لتجنب تكوين المخلوط القابل للإنفجار

## Slide 8: أخطار الهواء Hazards Of Air
الغازات الخاملة Inert Gases
@ تستخدم الغازات الخاملة مثل النيتروجين أو ثانى أكسيد الكربون فى كسح المعدات والأوعية والخطوط
ويجب الأخذ فى الإعتبار أن هذه الغازات لا تصبح خاملة إذا ما إختلطت بالهواء أو الأبخرة الهيدروكربونية
لذلك يجب مراقبة تيارات الغازات Gas Streams لمعرفة مكوناتها
وما تحتويه من ملوثات هيدروكربونية ونسبة الأكسجين بها
ولتجنب الأخطار تستخدم أجهزة التحليل Analyzers

## Slide 9: أخطار الهواء Hazards Of Air
ولتجنب خلط الأبخرة أو الغازات القابلة للإشتعال و الإنفجار مع الهواء عند إستخدام الغازات الخاملة فى عمليات الكسح – يجب أن تكون نسب التركيز فى مخاليط الهواء مع الغاز الخامل على النحو التالى :
@ عند إستخدام ثانى أكسيد الكربون CO2
تركيذ ثانى أكسيد الكربون 43% بالحجم –بينما يكون تركيذ الأكسجين 11.4% بالحجم
@ عند إستخدام النيتروجين N2
يجب أن يكون تركيز النيتروجين 90% بالحجم – بينما يكون تركيز الأكسجين 9.7% بالحجم

## Slide 10: أخطار الهواء Hazards Of Air
@ إحلال الهواء بإستخدام أبخرة الغاز المسال Displacing Air With LPG
@ تستخدم هذه الطريقة فى خزانات الغاز المسال فى حالة تعذر إستخدام الماء أوالغاز الخامل حيث يتم إدخال أبخرة الغاز المسال LPG Vapors
من خلال وصلة من القاع للخزان وبمعدل بطئ Low Rate لتجنب إختلاطه من الهواء الخارج من الفتحة العلوية Top Vent للخزان أو الوعاء للتصريف إلى الشعلة أو مكان آمن
@ عندما تصل نسبة الأكسجين فى الخليط لأقل من 0.5% بالعملية بالحجم يصبح الخزان أو الوعاء جاهز للتشغيل – عندها يتم إيقاف عملية التصريف بإغلاق خط التصريف Top Vent

## Slide 11: أخطار الهواء Hazards Of Air
@ فى وحدات التكسير بالعامل المسال الدوار
Fluid Catalytic Cracking (FCC)
يستخدم الزيت الثقيل Heavy Oil كزيت للإشعال Torch Oil فى مفاعل إعادة التنشيط للعامل المساعد Catalyst Regenerators
وذلك للمساعدة فى الحفاظ على الإتزان الحرارى بالوحدة
Unit Heat Balance أن عملية إحراق المواد المواد الهيدروكربونية فى وجود الهواء داخل وعاء مغلق هو أحد مراحل التشغيل فى مثل هذه النوعية من التقنية المستخدمة فى عمليات التكسير لجزيئات الهيدروكربونات الثقيلة

## Slide 12: أخطار الهواء Hazards Of Air
ولضمان سلامة التشغيل من خلال الإشعال الفورى للزيت المستخدم كمشعل
Torch Oil واستمرار إحتراقه فإن هذا الزيت لا يتم إدخاله إلى المفاعل مالم تكن فتحة حقن الزيت Injection Nozzle قد تم تغطيتها بواسطة طبقة من العامل المساعد لا تقل عن 4 قدم والذى تم تسخينه إلى درجة حرارة كافية لإشعال الزيت الثقيل فور حقنه فى طبقة العامل المساعد لضمان إشتعاله واحتراقه فور دخوله للمفاعل
لذلك يستخدم الأزدواج الحرارى لمعرفة أن الزيت يحترق –وذلك بوضعه قرب فتحة الحقن Injection Nozzle حتى يمكن معرفة أن الإشتعال قد حدث فعلا للزيت عند الحقن

## Slide 13
مع خالص شكرى وتقديرى
مهندس/ مصطفى أغا