الموقع : صهاريج المياه

| الـنــشـــــــاط | الـخـطـــر | وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة | وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية |
| --- | --- | --- | --- |
| تخزين مياه عذبة | مخاطر كهربية :- حدوث خرير مياه على المعدات الكهربية المجاورة . | جميع المعدات الكهربية والتوصيلات معزولة عزلا ً جيدا ً . |  |
|  | مخاطر ميكانيكية :- تعثر العاملين بسبب وجود عوائق عرضية من الخطوط وأغطية الترنشات . | وجود مشايتيتن في مسار مرور العاملين فوق الخطوط . | بعض أغطية الترنشات تحتاج تغيير وإستعدال لوجود روزات بها . |
|  | مخاطر حريق :- إشتعال الحشائش المنتشرة حول الصهاريج . | إزالة الحشائش بصفة دورية . إبعاد مصادر الإشتعال . |  |

الموقع : صالات الطلمبات

| الـنــشـــــــاط | الـخـطـــر | وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة | وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية |
| --- | --- | --- | --- |
| تدفيع مياه عذبة حقن محاليل هيدروكسيد كالسيوم وكلوريد حديديك . تدفيع مياه معالجة بثلاثي فوسفات الصوديوم وكبريتات الصوديوم . | مخاطر كهربية :- حدوث صعق كهلابي لأحد العاملين . | جميع التوصيلات الكهربية سليمة ومعزولة عزلا ً جيدا ً . عدم أجراء أي أعمال صيانة إلا بعد إجراء عزل كهربي . أعمال الصيانة أو التوصيلات الكهربية تتم بمعرفة المختصين فقط . |  |
|  | مخاطر ميكانيكية :- تطاير أجسام صلبة . الجذب أو التلامس مع الآلات الدوارة . | جميع الأجزاء الدوراة مغطاة بحواجز . لا يتم إجراء أعمال صيانة إلا بعد فصل مصادر القوى . يتم إعادة تثبيت الحواجز بعد إجراء أعمال الصيانة . |  |

الموقع : صالات الطلمبات

| الـنــشـــــــاط | الـخـطـــر | وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة | وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية |
| --- | --- | --- | --- |
| تدفيع مياه عذبة حقن محاليل هيدروكسيد كالسيوم وكلوريد حديديك . تدفيع مياه معالجة بثلاثي فوسفات الصوديوم وكبريتات الصوديوم | مخاطر طبيعية :- زيادة الضغط في خطوط طرد طلمبات الحقن الترددية . ( إنسداد خط الطرد ) | وجود Safety Valve قبل خط الطرد لكل طلمبة . وجود مبين ضغط لكل طلمبة مع المراقبة الدورية . إجراء صيانة دورية للطلمبات والتأكد من صلاحيتها . |  |
|  | ضوضاء:- إصابة العاملين بالصم المهني . | إجراء قياسات دورية لشدة الضوضاء لضمان أنها في حدود المسموح به . إجراء قياسات دورية للإهتزات الطلمبات من قبل التفتيش الهندسي وإصلاح أي خلل بها . الطلمبات مثبتة جيدا ً في قواعدها الخرسانية . |  |

الموقع : منطقة تحضير الجير

| الـنــشـــــــاط | الـخـطـــر | وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة | وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية |
| --- | --- | --- | --- |
| تحضير محلول هيدروكسيد الكالسيوم | مخاطر كهربية :- صعق كهربي لأحد العاملين . | جميع الكابلات معزولة جيدا ً . |  |
|  | مخاطر سلـبـيــة:- إنتشار قطع جير بالمنطقة الخاصة بيارد الجير مما يؤدي إلي تعثر العاملين خاصة أثناء الهروب في حالات الطوارئ . | الحفاظ على ترتيب ونظافة المكان بصفة دورية . |  |
|  | مخاطر ميكانيكية:- الجذب أو التلامس مع الأجزاء الدوارة لكسارة الجير . سقوط أحد العاملين في بيارة تجميع محلول الجير المركز ( مفتوحة دائما ً ) . سقوط أحد العاملين أو تعثرهم في مجاري الصرف ( الترنشات ) حيث أن الأغطية المعدنية الخاصة بها متآكلة . |  | عمل حاجز معدني للأجزاء الدوارة . عمل غطاء معدني مصمت أو شبكي حسب إحتياجات التشغيل . عمل أغطية معدنية جديدة للترنشات . |

الموقع : منطقة تحضير الجير

| النشاط | الـخـطـــر | وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة | وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية |
| --- | --- | --- | --- |
| تحضير محلول هيدروكسيد الكالسيوم | مخاطر ميكانيكية:- حدوث إصابة لأحد العاملين نتيجة تساقط قطع خرسانية من المبنى ( وجود تشققات به ) . |  | - تحديد حالة المبنى من خلال الهندسة المدنية ومعالجتة حسب الحالة . |
|  | مخاطر كيميائية:- | نشر MSDS للمادة . التدريب والوعي لجميع العاملين بها . العمل تحت إشراف ( خاصة عمال المقاول) إرتداء مهمات الوقاية الشخصية ( قفازات / نظارات ) . | - دراسة أنسب وسيلة لحماية الجهاز التنفسي حسب طبيعة العمل . |

الموقع : منطقة تخزين محلول كلوريد الحديديك

| النشاط | الـخـطـــر | وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة | وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية |
| --- | --- | --- | --- |
| تخزين محلول كلوريد الحديديك في عدد ( 2 ) وعاء لتخزين المحلول المركز Concentrated Ferric Chloride عدد 1 تنك لتخزين المحلول المخفف Diluted Ferric Chloride | مخاطر كيميائية:- - الإصابة بتهيج وإلتهابات العين والجلد نتيجة التعرض لمحلولي كلوريد الحديديك بسبب تسرب المحلولين من الوعائين حيث أنهما منآكلين تماما ً . | لا يتم التعامل مع المحاليل يدويا ً ولكن يتم من خلال خطوط مغلقة . | إستبدال الوعائين بوعائين جديدين من مادة P.V.C أو من الحديد المبطن من الداخل والخارج بالألياف الزجاجية Fiber Glass . |
|  | مخاطر ميكانيكية:- المشاية الخرسانية ذات السلمين متهالكة جدا ً وقد تؤدي إلي إصابات للعاملين . |  | ترميم المشاية والسلمين . |

الموقع : منطقة معالجة المياه التشيكي

منطقة تخزين حاويات ( مجانات ) كلوريد الحديديك

| النشاط | الـخـطـــر | وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة | وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية |
| --- | --- | --- | --- |
| تخزين كلوريد الحديديك في حاويات ( مجانات ) بلاستيكية | مخاطر كيميائية:- الإصابة بتهيج وإلتهابات العين والجلد نتيجة تعرض العاملين لكلوريد الحديديك حيث يتم التعامل معه يدويا ً أثناء تفريغه في حاويات أصغر . | إرتداء مهمات الوقاية الشخصية ( قفازات مضادة للكيماويات ) . نظارات واقية للعين . العمل تحت إشراف ( وخاصة عمال المقاول ) . |  |
|  | مخاطر سلبية:- الدمجانات متناثرة في المكان وقد تؤدي إلي تعثر أو إصابة أحد العاملين خاصة أثناء الهروب في حالات الطوارئ . | الحفاظ على ترتيب ونظافة المكان بصفة دورية . |  |

الموقع : حجرة الكيماويات

| النشاط | الـخـطـــر | وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة | وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية |
| --- | --- | --- | --- |
| تخزين كلوريد الحديديك ( صلب ) | مخاطر سلبية:- تلف الكيماويات المخزنة بالحجرة بفعل الرطوبة بسبب وجود فراغ حوالي 40سم بين جدران الحجرة وبين سقفها . إعاقة حركة العاملين خاصة أثناء الهروب في حالات الطوارئ بسبب وضع جوالات ( شكاير ) كلوريد الحديديك بطريقة غير منتظمة . | الحفاظ على ترتيب وتنظيم المكان بصفة دورية . | تفريغ كلوريد الحديديك في جراكن محكمة الإغلاق . إستكمال بناء جدران الحجرة . |

الموقع : المراجل

| النشاط | الـخـطـــر | وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة | وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية |
| --- | --- | --- | --- |
| بداية تشغيل المراجل أ – الإشعال اليدوى للمبات كل من مرجل 1 ,2 ,3 | مخاطر انفجار:- حدوث انفجار نتيجة تكون جيب غازى أثناء الإشعال اليدوى | اشعال اللمبات عن طريق أشخاص مدربين. فى حالة عدم نجاح الإشتعال , يتم إيقاف عملية الإشعال وتشغيل مرواح الشفط |  |
|  | مخاطرفيزيائية :- الإصابة بالأمراض الناتجة عن التعرض للوهج الحرارى ( خاصة أمراض العين ) , أثناء تشغيل المراجل ومتابعة تشغيلها. |  |  |
|  | ز نتيجة اختلاف الإنبعاثات الغازية فى غازات العادم لعدم التحكم فى كمية الوقود طوال وقت التشغيل. | يتم قياس الإنبعاثات الغازية نهاراً باستخدام الجهاز المخصص لذلك | توافر جهاز مماثل طوال اليوم وليس نهاراً فقط . |

الموقع : المراجل

| النشاط | الـخـطـــر | وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة | وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية |
| --- | --- | --- | --- |
| تشغيل المرجل | مخاطرحريق:- حدوث حريق بالعزل الحرارى نتيجة تشبعه بالمازوت المستخدم كوقود , بسبب حدوث تسييل من لمبات الإشتعال . | الصيانة الدورية للمبات الإشتعال . المتابعة الدورية للمبات الإشتعال طوال فترة التشغيل . وجود وسائل إطفاء مناسبة ( بخار – أجهزة بودرة يدوية ) |  |
|  | حدوث حريق بغازات الوقود نتيجة شرر كهربى | جميع مصابيح الإضاءة من النوع المضاد للإنفجار . |  |
|  | مخاطر انفجار حدوث انفجار نتيجة زيادة ضغط المرجل | وجود عدد 2 safetyvalve تفتح فى حالة وصول الضغط الى 16.5 وعدد 2 safetyvalve تفتح فى حالة وصول الضغط الى 17.5 ويتم اختبارهم سنوياً من قبل التفتيش الهندسى |  |

الموقع : المراجل

| النشاط | الـخـطـــر | وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة | وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية |
| --- | --- | --- | --- |
|  | حدوث انفجار نتيجة زيادة ضغط غرفة الحريق . | وجود مروحة سحب ومروحة دفع لعدم السماح بزيادة الضغط . وجود مبين لضغط غرفة الحريق لإمكانية متابعة ضغط الغرفة باستمرار من حجرة التحكم . عند زيادة الضغط عن الحد المطلوب , يتم فتح ابواب تلقائية الفتح , تغلق مرة اخرى بعد تصريف الضغط . |  |
|  | حدوث انفجار نتيجة تكون جيب غازى بغرفة حريق | التعامل مع غرفة الحريق عن طريق أفراد مدربين . |  |

الموقع : المراجل

| النشاط | الـخـطـــر | وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة | وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية |
| --- | --- | --- | --- |
|  | مخاطر ميكانيكية :- حدوث إصابات بسبب التعثر والسقوط نتيجة عدم استواء بعض المشايات والسلالم الخاصة بالمراجل . |  |  |
|  | حدوث إصابات بسبب التعثر والسقوط نتيجة عدم استواء بعض أغطية الترنشات حول المراجل |  | تغيرأغطية الترنشات المنبعجة بأخرى مستوية وسليمة |

# Text boxes

الأســــم :

الوظيفة :

الـتوقيع :