الإدارة الـعــامــــة للـمــعــامـــــــــــل

معمل المنتجات

| الموقع Location | النشاط Activity | الخطر Hazard | R | إجمالي الخطر Total Risk | وسائل التحكم الموجودة Existing control measure | وسائل التحكم الأضافية Additional control measure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | P |  |  |  |
|  |  |  | d | c | b | a |  |  |  |  |
| معمل المنتجات | تحليل المنتجات البترولية | 1- مخاطر طبيعية الضوضاء | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | فى حدود المسموح به | استخدام سدادة اذن |
|  |  | ب- وهجه حرارية عدد 2 hot plat عدد 1hot plat بغرفة غسيل جـ - التداول | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | تقليل وقت التعرض استخدام PPE مواسك خاصة لجميع الأدوات المستخدمة | دراسة عمل gard |
|  |  | د- الإضاءة | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | كافية و موزعة بانتظام |  |
|  |  | هـ - الإشعاع جهاز X-ray | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | آمن و معزول بطبيعته | عمل كشف طبى دورى على المحتمل تعرضهم |
|  |  | 2- المخاطر الكهربائية أ- الإنارة | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | التوصيلات سليمة | عمل دراسة بحيث تكون جميع التوصيلات الكهربائية من النوع المضاد للإنفجار |
|  |  | ب- التوصيلات الكهربائية |  |  |  |  |  |  | تتم بمعرفة متخصص مناسبة للأحمال |  |
|  |  | جـ - الأجهزة المستخدمة | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | معزولة و آمنه |  |
|  |  | 3- المخاطر الميكانيكية أ – أجهزة بها أجزاء متحركة | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | لا تعمل إلا بعد احكام الغلق ( جهاز الطوارئ المركزى) |  |
|  |  | ب- الأثاث و المكاتب ( اصطدام العاملين بالأثاث و المكاتب ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | يتم غلق الأدراج و الأبواب بعد استخدامها مباشرة لا يوجد اثاثات فى ممرات و مخارج الطوارئ |  |
|  |  | جـ - حواف قاطعة ( زجاج مكسور ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | تغيير أو استبدال اى معدات زجاجية مكسورة |  |

الإدارة الـعــامــــة للـمــعــامـــــــــــل

معمل المنتجات

| الموقع Location | النشاط Activity | الخطر Hazard | R | إجمالي الخطر Total Risk | وسائل التحكم الموجودة Existing control measure | وسائل التحكم الأضافية Additional control measure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | P |  |  |  |
|  |  |  | d | c | b | a |  |  |  |  |
| معمل المنتجات | تحليل منتجات بترولية | 4- مخاطر ;كيميائية أ – المواد الكيميائية و المنتجات البترولية | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | يوجد MSDS لجميع المواد الكيميائية يوجد دليل ( نشرة ) موزعة على العاملين بما يخص كل المواد الكيميائية المستخدمة بالمعمل |  |
|  |  | ب- التهوية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | كافية و مناسبة |  |
|  |  | ج – طرق التخلص | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | يتم غسيل المعدات و الأدوات بغرفة غسيل العينات بنفس المعمل ثم تجمع لإعادة استخدامها داخل العملية الإنتاجية و ترسل زجاجات العينات إلى ماكينات غسل زجاجات العينات |  |
|  |  | د – التخزين | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | يتم تخزينها فى زجاجات عينات صغيرة و توضع بثلاجة حفظ العينات | يتم عمل دراسة بحيث تكون هذه الثلاجات من النوع المضاد بلإنفجار |

الإدارة الـعــامــــة للـمــعــامـــــــــــل

معمل المنتجات

| الموقع Location | النشاط Activity | الخطر Hazard | R | إجمالي الخطر Total Risk | وسائل التحكم الموجودة Existing control measure | وسائل التحكم الأضافية Additional control measure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | P |  |  |  |
|  |  |  | d | c | b | a |  |  |  |  |
| معمل المنتجات و غرفة غسيل العينات بنفس المعمل | تحليل و غسيل مواد بترولية | 5- مخاطر إنفجار و حريق أ – not explosion hetater | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | جميع التوصيلات معزولة لا يتم وضع أى مواد قابلة للإشتعال بجوار السخانات | دراسة عمل جارد للسخانات المستخدمة لمنع وصول الوهجة الحرارية لأى من المواد القابلة للإشتعال |
|  |  | ب- جمبع المواد المستخدمة قابلة للإشتعال . جـ - الثلاجة من النوع الغير مضاد للإنفجار | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | يوجد أجهزة إطفاء يدوية بودرة و CO2 موزعة بالمعمل . توجد وحدة الإطفاء الرئيسية بجوار مبنى المعمل | دراسة استخدام توع الثلاجة المستخدمة بحيث تكون من النوع المضاد للإنفجار . |
|  |  | د- سقوط الـ flame | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |  | دراسة عمل حامل للـ flame بحيث يكون ثقيب نسبياً حتى يتم التحكم فيه دون أن يسبب مخاطر حريق عند سقوطة أو اتصاله باى مواد قابله للاشتعال . |

الإدارة الـعــامــــة للـمــعــامـــــــــــل

معمل الأبحاث و الأجهزة الدقيقة

| الموقع Location | النشاط Activity | الخطر Hazard | R | إجمالي الخطر Total Risk | وسائل التحكم الموجودة Existing control measure | وسائل التحكم الأضافية Additional control measure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | P |  |  |  |
|  |  |  | d | c | b | a |  |  |  |  |
| معمل الأبحاث | تحليل مواد كيميائية | 1- الكهرباء التيارية أ – الإنارة تسريب مياه من السقف | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | جميع التوصيلات الكهربائية معزولة التوصيلات تتم بمعرفة متخصص و مناسبة للأحمال عزل سطح مبنى المعامل لمنع التسريب |  |
|  |  | ب- توصيلات الأجهزة ( منصات العمل ) تسريب مياه من الصرف أو مياه الغسيل | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | التوصيلات معزولة التوصيلات تتم بمعرفة المتخصص و مناسبة للأحمال | عمل حاجز لمنع وصول التسريب لنقطة الكهرباء الصيانة الدورية لتوصيلات المياه و الصرف . |
|  |  | 2- المخاطر الميكانيكية أ- آلات متحركة | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | جميع المعدات المتحركة عليها حواجز |  |
|  |  | ب- الآثاث و المكاتب ( اصطدام العاملين بالآثاث و المكاتب ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | يتم غلق الأدراج و الأبواب بعد استخدامها مباشرة لا توجد اثاثات فى ممرات الطوارئ |  |
|  |  | ج- حواف قاطعة (الزجاج المكسور) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | تغيير أو استبدال اى معدات زجاجية مكسورة | عمل صيانة للأجهزة الزجاجية اليدوية ( السحاحة ) |

الإدارة الـعــامــــة للـمــعــامـــــــــــل

معمل الأبحاث والأجهزة الدقيقة

| الموقع Location | النشاط Activity | الخطر Hazard | R | إجمالي الخطر Total Risk | وسائل التحكم الموجودة Existing control measure | وسائل التحكم الأضافية Additional control measure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | P |  |  |  |
|  |  |  | d | c | b | a |  |  |  |  |
| معـمــل الأبـحــاث | تحليـل مـــواد كـيـمـيــائـيــة | 3- المخاطر الطبيعية أ- الأضاءة | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | كافية والتوزيع جيد تغيير التالف بإستمرار |  |
|  |  | ب- الضوضاء | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | لا توجد ضوضاء أعلى من المسموح به |  |
|  |  | جـ- الاشعاع - كمية حوالي 250 جم من مادة نيتريت الثوريوم | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | العبوة من الرصاص القياس الدوري للإشعاع تقليل عدد المتعرضين | إستخدام مهمـات الوقـايـة الشخصية عند التعامل مع الإشعاع |
| معـمل الأجـهــزة الـدقـيـقـــة |  | 1- مخاطر كهربية ( الكهرباء التيارية ) أ- الإنارة | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | جميع التوصيلات الكهربائية معزولة . التوصيلات يتم بمعرفة متخصص ومناسبة للأحمال |  |
|  |  | ب- توصيلات الأجهزة | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | التوصيلات معزولة التوصيلات تتم بمعرفة متخصص ومناسبة للأحمال |  |
|  |  | 2- المخاطر الميكانيكية - الأثاث والمكاتب | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | يتم غلق الأدراج والأبواب بعد إستخدامها مباشرة لا توجد أثاثات في ممرات الطوارئ . |  |

الإدارة الـعــامــــة للـمــعــامـــــــــــل

معمل الأبحاث والأجهزة الدقيقة

| الموقع Location | النشاط Activity | الخطر Hazard | R | إجمالي الخطر Total Risk | وسائل التحكم الموجودة Existing control measure | وسائل التحكم الأضافية Additional control measure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | P |  |  |  |
|  |  |  | d | c | b | a |  |  |  |  |
| معمل الأجهزة الدقيقة |  | 3- المخاطر الطبيعية أ- الأضاءة | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | كافية والتوزيع جيد تغيير التالف بإستمرار |  |
|  |  | ب- الضوضاء | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | لا توجد ضوضاء أعلى من المسموح به |  |
|  |  | جـ- الاشعاع X – Ray Atoninc absorbtion ينتج عنه مجال كهروماطيسى | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | المخاطر الكيميائية - سيتم ذكرها منفصلة على مستوى المعامل |  |  |  |  |  |  |  |  |

الإدارة العامة للـمـعـامـل

مـعـمـــل الأوكــتـــــــــــــــان

| الموقع Location | النشاط Activity | الخطر Hazard | R | إجمالي الخطر Total Risk | وسائل التحكم الموجودة Existing control measure | وسائل التحكم الأضافية Additional control measure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | P |  |  |  |
|  |  |  | d | c | b | a |  |  |  |  |
| معـمــل الأوكتان | تحديد رقم الأوكتان | 4- المخاطر الكيميائية أ- الموداالكيميائية - Normal pentane - ISO Octane - Methyl terilybu tylethe ( MTPE ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | جميع المواد معرفة ومعنونة على العنوان . يوجد MSDS لجميع المواد الكيميائية يوجد دليل (نشرة) موزعة على العاملين بما يخص كل المواد الكيميائية المستخدمة بالمعامل |  |
|  |  | ب- التهوية | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | كافية ومناسبة |  |
|  |  | جـ- التخزين بغرفة الثلاجة القديمة | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | يجب نقل البراميل المخزنة خـــارج الـمـعـمــل وعـمـــل التجهيزات اللازمــة للغـرفة لكي تصلح كمخزن |
|  |  | ء- طرق التخلص | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | يتم إرسال المتبقي من زجاجات العينات إلي ماكينة غسيل الزجاجات |  |
|  |  | 5- مخاطر الحريق - Not explosion heater - جميع المواد الكيميائية المستخدمة قابلة للإشتعال - غرفة الثلاجة القديمة - يتم تخزين مواد قابلة للإشتعال - السقف من الفللين | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | التوصيلات الكهربائية سليمة ومعزولة . ويتم فصل التيار مباشرة بعد إنتهاء العمل . عدم الاحتفاظ بأي مواد قابلة للإشتعال بجوار السخان . المواد الكيميائية موضوعة في عبوات زجاجية صغيرة بكميات أقل من اللتر . | عـمـل التجهيـزات الـلازمــة لغرفة الثلاجة القديمة بحيث تصلح كمخزن . تخزين كميات صغيرة ونقل البراميل خارج العمل . |
|  |  | 2- المخاطر الميكانيكية - الأثاث والمكاتب | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | يتم غلق الأدراج والأبواب بعد إستخدامها مباشرة لا توجد أثاثات في ممرات الطوارئ . |  |

الإدارة العامة للـمـعـامـل

مـعـمـــل الأوكــتـــــــــــــــان

| الموقع Location | النشاط Activity | الخطر Hazard | R | إجمالي الخطر Total Risk | وسائل التحكم الموجودة Existing control measure | وسائل التحكم الأضافية Additional control measure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | P |  |  |  |
|  |  |  | d | c | b | a |  |  |  |  |
| معـمــل الأوكتان | تـحـديـد رقــم الأوكـتـــان | 1- الكهرباء التيارية أ- الإنارة تسريب مياه من السقف | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | جميع التوصيلات الكهربائية معزولة التوصيلات تتم بمعرفة المتخصص ومناسبة للأحمال |  |
|  |  | ب- توصيلات الأجهزة ترسيب مياه من الصرف أو مياه الغسيل | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | التوصيلات معزولة التوصيلات تتم بمعرفة المتخصص |  |
|  |  | 2- المخاطر الميكانيكية أ- الآلات المتحركة | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | آمنه وليس بها إجزاء متحركة مكشوفة |  |
|  |  | ب- الأثاثات والمكاتب - إصطدام العاملين بالإثاثات والمكاتب | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | يتم غلق الإدراج والابواب بعد إستخدامها مباشرة . لا توجد أثاثات في ممر الطوارئ . |  |
|  |  | 5- حواف حادة قاطعة ( الزجاج المكسور ) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | تغيير أو إستبدال أي إدوات أو معدات زجاجية مكسورة |  |
|  |  | 3- المخاطر الطبيعية أ- الإضاءة | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | كافية والتوزيع جيد . |  |
|  |  | ب- الضوضاء | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | طرقات متقطعة في حدود المسموح به . |  |
|  |  | جـ- الحرارة ( Heater ) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | في حدود المسموح به . |  |