|  | ARCHIRODON CONSTRUCTION(OVERSEAS) CO. S.A. CAIRO WEST PROJECT |  |
| --- | --- | --- |
| WHEEL EXCAVATOR CHICK LIST قائمة فحص الحفار |
| طفاية حريق A √ Fire Ext. | السرينة B √ siren | المرايات A √ mirrors | درجات السلم A √ Ladder steps | حزام الأمان C √ belt | العادم A √ Exhaust | طفاية حريق A √ Fire Ext. |
| حالة المعدة B √ Equip. condition | المعدات يجب أن تفحص ويتم الموافقه عليها قبل بدء العمل بها كل الوثائق يجب أن تقدم أثناء عمليه الفحص | الراديتير A √ radiator |
| الزجاج الامامى B √ Front glass |  | التوازن A √ balance |
| التسيير A √ movement |  |  |
| سرينة الرجوع للخلف A √ Back alarm | مسئول الفحص (Inspector) / عادل ابراهيم رقم المعده : RENTAL العيوب التي تم ملاحظتها(notes): خرطوم الهيدرولك فى الهمر به تسريب الكشفات الجانب الايسر لا يعمل اشاره الجانب الايمن كسر فى الكفر ولا تعمل يوجد بالمعده طفايه تابعه للشركه لا يوجد فنار (Foreman) تم أخذ العلم وجاري إتخاذ اللازم بمعرفة الفورمان /.................... Work shop manager: Eng. Helal …………………… Date: 5/4/2009 | دوران الصينية A √ Axis rotation |
| تسربات زيوت A √ Oil leakage |  | التحكم A √ controls |
| الفرامل A √ breaks | الآسطوانات الهيدروليك A √ Hydraulic cycle | تسربات سولار A √ Diesel leakage | حالة سير الكاتينة A √ Crawler condition |

Action Rating: A= Item stopped and addressed whilst on site  B= Recommended to correct within 24 hours  C= Ditto within 7 days