الموضوع : تقسيم وتصنيف الاماكن الخطرة للخطوط الخارجية

الــبـيـانـات الــخـــاصــة بـالــخــطـــوط الــخـارجـيــة

هذه البيانات تم اخذها من ك / مرسى محمد مرسى مدير قطاع حركة الخام والمنتجات :-

- معدل تدفيع النافتا خلال خط 14 ً نافتا     600 طن / ساعة = 2946 جالون / دقيقة

بضغط  14 كم / سم 2     199 باوند / بوصة 2

600 طن / ساعة  			   800*1000

= 800 م 2 / ساعة = 		   = 2946 جالون / دقيقة

0.75 				    4.54*60

14 كجم / سم 2 *14.23 = 199 باوند / بوصة 2 (  psi ).

- معدل تدفيع السولار / الكيروسين خلال خط 14 ً سولار    400 طن / ساعة =1710 جالون / دقيقة

بضغط 14 كجم / سم 2 199 (psi  )

400 طن / ساعة  	      465 م 2 /ساعة * 1000

= 				= 1710 جالون / دقيقة

0.86		           4.54 *60

- معدل تدفيع الخام / المازوت خلال خطى 18 ً خام , 18 ً مازوت  600 طن / ساعة =2591          جالون / دقيقة

14 كجم / سم 2  199 باوند / بوصة 2 (psi  )

600 طن / ساعة      705 م 3 / ساعة * 1000

=				       = 2591 جالون / دقيقة

0.85                     4.45 *60

- Size 10500 gallon moderate

- Flow rate (2946 or 1710 or 2591) >500 mode rate or large

- Pressure (199 psi) >500 moderate