| Job Safety Analysis تحليل السلامة المهنية Worksheet ورقة عمل | Job to be Performed: الوظيفة التي يتعين القيام بها Civil Work اعمال مدنية | JSA No.: الرقم CD-004 | Date: التاريخ Dec,29. 2014 | New: RAB-PSAL-PTJ-C-MS-004 Concrete Work |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Title of Person Who Does Job: المسمى الوظيفي للمسئول عن المهمة Civil Supervisor مشرف المدني | Section: القطاع CIVIL | Supervisor: المشرف عن المكان |
| Organization: التنظيم | Location: المكان UO2 & UO3 | Department: القسم Engineering | Reviewed and Approved By:المسئول عن المراجعة والموافقة |
| Sequence of Basic Job Steps خطوات العمل | Potential Hazards المخاطر | Recommended Action or Procedure التحكم في المخاطر او الحلول | Action Byالمسئول عن التنفيذ |
| 1.0 | Driving on local sealed roads (to/from site) القيادة على الطرق الممهدة المحلية (إلى / من موقع) |  | Vehicle Accident حادث سيارة Property damage أضرار الممتلكات Personal injury /death اصابة اشخاص او وفاة Vehicle Roll over حاجز الوقاية العلوي Uneven road surface اختلاف مستوى الطريق Driver fatigue السائق مرهق Brake failure خلل بالفرامل Weather Conditions. حالة الطقس Cross city motorists on Rabigh road (to/from any part of the kingdom سائقي السيارات على الطريق في رابغ (من / إلى أي جزء من المملكة Hitting stationary objects ضرب الأجسام الثابتة Hitting other vehicles, persons, ضرب الأجسام المتحركة او الاشخاص |  | Ensure compliance with Petrofac specification for Road Vehicle Operations (PGC-BMS-MAN-X-0911) ضمان الامتثال للمواصفات بتروفاك عن طريق عمليات السيارات All company/project drivers must undergo the golden rules of driving safety orientation & defensive driving training. • يجب على جميع السائقين شركة / مقاول ان يخضع للقواعد الذهبية للسلامة القيادة التوجه والتدريب القيادة الدفاعية. Check tire pressure ضغط الهواء داخل الاطارات Ensure driver and all passengers wear seat belts السائق والركاب يجب ان يرتدو حزام الامان Stay within the speed limit signs (max 60km/h). لالتزام بالسرعة الموجودة على لوحات الطريق 60 كم Always be alert to face 3rd party mistakes أن يكون دائما في حالة تأهب لمواجهة الأخطاء واحتساب المخالفات من العميل Watch out for bikers and give way/priority انتبه لسائقي الدراجات النارية ويفسح الطريق / الأولوية Obey all traffic rules, signs and markings. اتباع تعليمات المرور ولوحات الارشاد لجمع الطرق Strictly adhere to Journey management plan. تتقيد بدقة خطة إدارة الرحلة الامنة Always follow defensive driving technique. اتبع دائما أسلوب القيادة الدفاعية Never overload the vehicle.لا تزيد ابدا الاحمال على السيارة Never drive without being authorized.لا تقود بدون رخصة Always maintain safe distance from the vehicle in front.يجب اتخاذ مسافة امنة من السيارات التي تسير امامك Never overtake in rain, harsh weather or poor visibility. لاتتخطى السيارات في المطر، والبرد أو ضعف الرؤية. Headlights on (30 min: before sunset / after sunrise). المصابيح الأمامية على (30 دقيقة: قبل الغروب / بعد شروق الشمس). Drive at minimum speed possible.قود بأقل سرعة مسموح بها All vehicles must be reversely parked in the parking area.كل السيارات يجب ان تشد فرامل اليد اثناء الوقوف Lookout carefully for personnel, objects / vehicles on your path to avoid hitting them before start parking.يجب ملاحظة الاشخاص على جانب الطريق وعدم الوقوف لهم الا بعناية لعد صدمهم بالسيارة قبل الوقوف Use rear view and side mirror for proper positioning before start parking. استخدم الرؤية الخلفية والمرايا الجانبية لتحديد المواقع المناسبة قبل والوقوف أو التحرك Get out/down and confirm, if you have any doubt. اخرج / أسفل وتأكيد، إذا كان لديك أي شك Walk around vehicle before moving لف حول السيارة قبل القيادة | Drivers, Supervisor.مشرف السائقين |
| 2.0 | Site preparation تجهيز الموقع |  | Hazard assessed and safety precautions are not identified /assessed and required control measures not communicated. لم يتم تحديد • المخاطر المقدرة وسلامة الاحتياطات / تقييم ويتطلب تدابير الرقابة لم يتم قياسها . |  | All labor must wear proper PPE.يجب ارتداء جمع العاملين لمهمات الوقاية الشخصية Method statement and JSA to be made available at site and should be explained to all personnel involved in the job through T.B.T.خطوات العمل وتحليل المخاطر يجب ان تكون موجودة في موقع العمل وتشرح لجميع المشتركين بالعملية في محاضرة قبل بدء الاعمال Equipment must be checked thoroughly and inspection check list to be filled up by the operator prior to operate. فحص جمع المعدات قبل العمل وقبل انتهاء موعد الفحص الشهري Engineer should study the drawing thoroughly and information about the underground facilities to be communicated to the supervisor.يجب دراسة اللوحات من المهندسين والتوضيح لمشرفي التنفيذ على الخدمات الموجودة اسفل التربة Ensure that the appropriate control measures implemented in the site.التأكد من ان جميع الاحتياطات الامنة منفذة | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 3.0 | Manual handling التحميل اليدوي |  | Property Damage أضرار في الممتلكات Personal Injury or fatality اصابة اشخاص او وفاة Lifting heavy loadsحمل اوزان ثقيلة Sharp edges الحواف الحادة Pinch point نقطة سحق Slips & trips التعثر والسقوط للاشخاص او الاحمال Slipping / tipping of the loadسقوط الاحمال Unbalance or loss of control عدم الاتزان وفقد التحكم Back pain, strain الام الظهر Cut injuries / sprains, etc. الالتواءات والجروح القطعية |  | Employing trained and experienced persons.عمال مدربين Proper manual handling techniques to be applied. استخدام اسلوب امن للتحميل اليدوي Presence of mind at all time.اليقظة واستخدام العقل طوال الوقت Avoid pinch and crush point تجنب نقطة السحق او الاصطدام Maintain good house keeping الترتب والنظافة والصيانة الجيدة Use of proper PPE’s استخدام مهمات الوقاية المناسبة Proper tools shall be provided. يجب توفير الأدوات المناسبة Use mechanical handling equipment where possible استخدام المعدات الميكانيكة في اعمال الرفع | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 4.0 | Heavy Equipment operation i.e. crane, trailer trucks, stake bed truck, forklift, lifting devices etc. المعدات الثقيلة ونش وتريلا وكساحة وكلارك ومهمات وادوات رفع |  | Fall hazards / suspended load مخاطر سقوط الاحمال المعلقة Failure of lifting equipment سقوط معدة الرفع Defective rigging equip. ادوات رفع غير امنة Improper slinging ويرات غير مناسبة Untrained personnel اشخاص غير مدربين Wind speed / harsh weatherسرعة الرياح Safe lifting procedure not followed اتباع خطوات العمل الامن لاعمال الرفع Personal injury.اصابة افراد |  | Operators, Drivers and Riggers shall be licensed and PR certified by approved 3rd party in accordance with PR-CBS-TES-GI-002 - Crane Lifts Types & Procedures, PR-CBS-TES-GI-004 - Inspection & Certification Requirements for Heavy Equipment & PR-CBS-TES-GI-005 - Heavy Equipment Operators Certification & Verification Requirements. المشغلين والسائقين ومسئولي الرفع يجب ان يكون معهم رخصة من شركة ال tuv ويجب ان يتم فحص المعدات دوريا من شركة ال tuv PR approved current 3rd party inspection sticker (crane, forklift etc.) tuv وترخيص من شركة ال ومعتمد من شركة بتروفاك Current SAG License (operators & drivers).رخصة تشغيل سعودية Strictly adhere to site speed limit (20 KPH).الحد الاقصى للسرعة 20 كم /س Daily documented inspection of drivers /operators. الفحص اليومي للمعدة او المركبة Contractor current in-house monthly preventive maintenance inspection stickerاستيكر الفحص الشهري معتمد Fire extinguisher in each equipment with internal combustion engine.وجود طفاية حريق بكل مركبة او معدة Operating manual available (mobile heavy equipment) كاتالوج التشغيل موجود دائما بداخل المعدة Complete PPE for operators / driversجميع السائقين يرتدون مهمات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة ومكان العمل Tools in good operating condition / free of damage / defects. No improvised or homemade tools allowed.ممنوع استخدام الادوات غير المصرح بها وغير المفحوصة ويجب ان تكون بحالة جيدة Lifting tackles and equipment must be inspected and color-coded before use.استخدام ادوات ومعدات مفحوصة وبها اللون الكودي Designated equipment trained flagman in orange vest and with signaling flagsيجب ان يكون مع كل معدة رجل الاعلام ويرتدي الفيست البرتقالي ويحمل العلمين الخاصين بالاشارة Only PR certified approved 3rd party riggers to perform slinging and direct crane operator.يجب ان يكون مسئول الرفع حاصل على رخصة من شركة تي يو في NO Lifting allowed or proceed: يتم منع اعمال الرفع في الحالات الاتية At and above 20Mph wind speed, night time / after sunset عند سرعة 20 كم /ث او اعلى منها او في او بعد غروب الشمس In sandstorm, foggy weather, rainy / lightning storm condition, immediately following rainfall. في حالة العواصف الرملية والضباب والامطار Lifting plan should be prepared (approved by PSAL Rigging spud)يجب ان تراجع وتعتمد خطة الرفع من بتروفاك وبترورابغ | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 5.0 | Stacking of materials رص المهمات |  | Personal Injury اصابة اشخاص Struck by or hit by falling الاصطدام او السقوط Pinch & crush points السحق او الانحشار Slips & trips السقوط والتعثر Improper stacking رص غير امن Different sizes in same stack رصات غير متناسقة بأحجام مختلفة Non / Improper wedging عدم التوتيد الصحيح High stacks رصات عالية Rolling and falling of stacks. تدحرج وسقوط الرصات العالية |  | Proper training and supervision التدريب والمتابعة الاشراف الجيد Use of crane and mobile equipment during unloading and loading must comply with crane lifting and mobile equipment control measures/requirements.استخدام الاوناش او معدات التحميل والتعتيق وتطبيق تحكمات واشتراطاط العمل الامن Supervisor must ensure the safe and required height and layers to stack the materials.يجب ان بتأكد المشرف من امان وارتفاع الرصات والتخزين الامن Ensure availability of safe space for operation التأكد من وجود مسافات امنة لأعمال التشغيل Remove layer by layer progressively if possible الرفع تدريجا قطعة بقطعة اذا امكن الامر Storing of types, sizes, shapes of materials separatelyتخزين الاحجام والاشكال والانواع المتشابهه كل على حدى Avoid pinch and crush points عدم الوقوف في منطقة السحق Maintain good housekeeping التأكد من الترتيب الامن Follow safe work practices.اتباع تعليمات التشغيل الامن Use proper PPE’s. استخدام مهمات الوقاية المناسبة Keep materials away from edge of excavations / leading edge / flooringتخزن المهمات بعيد عن حافة الحفر او حواف الارفف Do not stack materials at access ways / stairs / exitsلا تخزن المهمات في الممرات او السلالم او مخارج الطوارئ او اي مخرج | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 6.0 | Handling of Chemicals (Fuels, Paints and etc,) رفع وتحميل المواد الكيميائية |  | Minor/Major injury اصابة عادية او كبيرة Fire حريق Leakage تسريب Lack of knowledge / skill. قلة الخبرة والمهارات Not using PPE.عدم ارتداء مهمات الوقاية |  | Disposal and handling must comply with project environmental procedures.التخلص الامن من المخلفات طبقا والخطة البيئية Only trained and experienced personnel to handle the chemicals / dedicated crew لا يتعامل مع المواد الكيميائية غير المدربين وذوي الخبرة العالية فقط Warning signs to be posted in the area وجود لوحات تحذيرية Provide proper storage area with spill containment in designated holding areaتجهيز مكان للتخزين والتخلص الامن من المخلفات Use of proper PPE’s and respirator during handling (if required) استخدام مهمات الوقاية اللازمة والماسكات للتنفس اذا لزم الامر Provide eye wash station if requiredمحطة غسيل للعيون اذا لزم الامر Provide fire extinguishing equipment.توفير طفايات مناسبة Proper packaging and storage. التعبئة والتغليف والتخزين السليم MSDS cards to be provided and followed اتباع تعليمات وثيق التعرف على مخاطر المواد الكيميائية Construction generated hazardous materials to be stored at designated temporary quarantine area and collected / disposed of by Petro Rabigh-approved contractorتخزن المواد الكيميائية المستخدمة في الانشاءات في حاويات مؤقتة معتمدة من بترورابغ والتخلص الامن منها بمعرفة بترورابغ | Engineer , Supervisor المهندس والمشرف |
| 7.0 | Excavation الحفر |  | Fall into excavation. السقوط داخل الحفر |  | Ensure proper access is maintained in the area.وجود ممرات امنة Hard barricade around excavation. حواجز صلبة حول الحفر Sign boards/hazard blinking lights (for night) to be provided. لوحات تحذيرية واضاءات ليلية لعدم سقوط احد Slope, shoring for side of trenches in case of weak soil. في حالة الترية اللينة يجب عمل ميول او تدريج لجوانب الحفر No material shall be permitted to stack near the edges of excavation.لا يترك اي مهمات بجانب حواف الحفر Proper notification before start excavation around existing facilities according to drawing and manual excavation around قبل بدء الحفر حول المرافق القائمة وفقا للرسم والحفر اليدوي حول All underground existing facilities. جميع المرافق الموجودة تحت الأرض Confined space work permit and gas test before start work in case of consider excavation as confined space.لو كان الحفر مكان مغلق يجب عمل تصريح اماكن مغلقة وقياس نسبة الغازات | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 8.0 | CONFINED SPACE ( Work inside excavations >1.2mtr depth) حفر اعمق من 1.2 سم يجب ان يتم عمل تصريح اماكن مغلقة |  | Oxygen deficiency نقص الاكسجين Lack of safe access قلة الممرات والمخارج الامنة Means of rescue Potential H2S contamination وجود غاز كبرتيد الهيدروجين Suffocation/ asphyxiation / intoxication الإختناق والتسمم Minor/Major injury.اصابات خفيفة او كبيرة Slips & trips التعثر والانزلاق Pinch, crush, & etc. الاصطدام والسحق Poor illumination الإضاءة السيئة Extreme temperature /weather condition inside the space اختلاف درجة الحرارة والجو داخل الاماكن المغلقة |  | Petrojet shall comply with the Work Permit requirements of PETROFAC /Petro Rabigh as mentioned in the Corporate Instruction of Work Permit System (which specifiesيجب على بتروجت اتباع تعليمات تصاريح الاماكن المغلقة من قبل بتروفاك وبترورابغ the scope and applicability of PETROFAC /PR Work Permit System) وتطبيق كل المتطلبات الموجودة تصريح بتروفاك Pre-assessment of the area by Work Supervisor and HSSE. تحليل اولي للمكان من قبل مسئول المكان ومسئول السلامة بالموقع Arrange for safe access and means of personnel rescue.تجهيز الممرات الأمنة وطرق الخروج في حالات الطوارئ Proper gas testing of the confined space prior to permit issuance / entry.قياس نسبة الغازات من قبل متخصص قبل الدخول للمكان المغلق Continuous gas test where required. قياس مستمر للغازات لو استدعى الامر All personnel trained in Confined Space Entry / Petrofac Golden Rules of Safety - Confined Spaces.تدريب العاملين على برنامج بتروفاك للسلامة للعمل بالأماكن المغلقة Means of emergency rescue pre-assessed / in place.اساليب وطرق الطوارئ والانقاذ All confined space activity must comply with project confined space entry procedure.كل الاماكن المغلقة يجب ان يقدم لها خطة عمل قبل البدء Adhere to PTW system & LOTO procedure (if applicable) يجب ان يرفق مع التصريح شهادات عزل مصادر الطاقة اذا لزم الامر Workforce must undergo the golden rules of confined space entry training.جميع العاملين يجب ان يكونو مدربين وذو خبرة عالية Only trained personnel to enter confined space جميع العاملين يجب ان يكونو مدربين Provide trained stand by man/entry attendant, identified in reflective vest.يجب تدريب مراقب الاعمال جيدا ويرتدي جاكت فسفوري مميز Use of proper PPE’s.استخدام مهمات الوقاية المطلوبة كاملة Provide proper lighting. تجهيز إضائة جيدة Daily inspection of electrical cables, tools and equipment الفحص الجيد يوميا لجميع الادوات الكهربائية والكبلات ومعدات وأدوات العمل Personnel In/Out register strictly observedكشف دخول وخروج العاملين | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 9.0 | Form work أعمال النجارة |  | Minor/Major injury. إصابات بسيطة او كبيرة |  | Secure form work transported to site on trailer deck.عدم انتقال العاملين بجوار منطقة العمل على سطح التريلا او الكساحة Certified equipment used while form work transportation to site. استخدام مركبات ومفحوصة ومعتمدة وبها شهادة فحص All vehicles & equipment used shall be equipped with fire extinguisher of suitable capacity and reverse alarm. كل المعدات والسيارات يجب ان تكون بها سارينة رجوع للخلف وطفاية حريق معبأة جيدا وصالحة Formwork shall be designed and constructed for loads caused due to the weight of concrete plus live load due to operating people. Formwork shall be safe against any failure, collapse bulging or vertical sag during concreting works.يجب ان يصمم جسم الشدة الخشبية جيدا وكون مطابق للمواصفات حتى يتحمل ضغط ووزن الخرسانة علية Formwork and to be handled and transported carefully to avoid incidental personal injuries. جودة شدة النجارة وتنقل بعناية لمنع الاصابة | Engineer , Supervisor المهندس والمشرف |
| 10.0 | Portable Hand / Power Tools الادوات الكهربائية اليدوية |  | Minor/Major injury إصابات بسيطة او كبيرة Fire حريق Lack of proper planning نقص التخطيط Defective tools ادوات تالفة Lack of training نقص في التدريب Use of striking toolsاستخدام ادوات غير مطابقة Electric shock / power tools not GFCI protected صدمة كهربائية من ادوات كهربائية بدون حماية بمفتاح التسريب الارضي Power tools used / exposed in wet areas ادوات كهربائية تستخدم في مكان مبلل بالماء Defective tools repaired by unauthorized persons ادوات معطلة وتصلح بواسطة اشخاص غير مسئولين او مؤهلين لأعمال الصيانة والإصلاح No quarantine area for defective tools لا يوجد منطقة لعزل الادوات التالفة No pre-inspection / color coding by competent person لا يوجد فحص ولم يوضع على الادوات اللون الكودي المطابق للشهر |  | Al labors must wear proper PPE.اتداء جميع العاملين لمهمات الوقاية الشخصية T.B.T before start work.عمل محاضرة صباحية قبل بدء الاعمال Areas clear from any compostable material around hot work activities.المنطقة نظيفة وخالية من اي مواد قابلة للإشتعال اثناء الاعمال الساخنة Trained fire watcher and enough inspected fire extinguisher at hot work area. مسئول اطفاء مدرب ومعة طفاية مناسة أثناء الاعمال الساخنة Use only inspected tool, check its rotating part. Power tools must be in good condition.استخدام ادوات صالحة ومفحوصة وبحالة جيدة Power tools must be color coded according to current month scheme, in doubt ask your supervisor or safety officer. والتأكد من المشرف ومسئول السلامة باستخدام ادوات مفحوصة وعليها اللون الكودي لنفس الشهر Proper planning and look ahead by Discipline Supervisor. الإلتزام بالتخطيط السليم والتأكد من الانضباط من قبل المشرف المسئول Prior to work commencement, he should plan for:الالتزام بالاتي Right selection and adequate number of power tools for the job. كتابة ارقام جميع الادوات الكهربائية اليدوية المستخدمة Personnel training / retraining on hand tools safetyيكون العاملين مدربين على استخدام هذة الادوات Pre-deployment inspection of tools فحص جمع الادوات قبل العمل Arrangement for competent person for hand power tools inspection (i.e. electrician / technician) Hand tools storage (holding racks / tool boxes)وجود شخص مسئول عن اعمال الفحص يكون مؤهل ومدرب وذو خبرة عالية من مشرفي الكهرباء ويعرف العاملين بكيفية الاستخدام والنقل والتخزين Extension outlet shall be protected by GFCI/ELCBوجود مفاتيح الامان من مخاطر الكهرباء ( مفتاح التسريب الارضي ومفتاح قاطع التيار ) Fixed and special tools above 110V shall be protected by ELCBالادوات اللتي تعمل بأكثر من 110 فولت يجب ان تكون مزودة بمفتاح قاطع للتيار العالي Power sources and portable electric power tools shall be of a single voltage (110 V or 220 V nominal) within a single job site or work area and shall be protected by ELCB. الادوات اللتي تعمل بأكثر من 110 فولت الى 220 يجب ان تكون مزودة بمفتاح قاطع للتيار العالي Adhere to Company/Petro Rabigh standards;طبقا وكود بترورابغ PR/CSF/CSS/P-082 (07.005) (Inspection of contractor power driven tools, equipment & scaffolding components) PR/CSF/CSS/P-035 (06.012) Personal protective equipment (PPE) استخدام مهمات الوقاية المناسبة طبقا وكود بترورابغ Hand power tools e.g. grinders and the like should be NON-LOCKABLE or press-activated type, equipped with operating dead man switch.ماتور الحجر يجب ان يعمل بالضغط على المفتاح وليس تلقائيا اوتوماتيك Collect at each completion of work or end of shift as minimum. بعد نهاية العمل تجمع كل الادوات وتخزن | Engineer , Supervisor المهندس والمشرف |
| 11.0 | Setting of embedded items and reinforcement for concrete. تحديد العناصر جزءا لا يتجزأ من التجهيز للخرسانة. |  | Minor/Major injury إصابات بسيطة او كبيرة |  | All labors must wear proper PPE.يجب ان يرتدي جميع العاملين مهمات الوقاية Use certified scaffolds only with green tag when working at height.مسموع للعمل على السقالات اللتي عليها كارت اخضر فقط All scaffold erection or dismantle must done by competent scaffolders .جميع اعمال انشاء وإزالة السقالات من قبل مسئولي الشدة المعدنية فقط | Engineer , Supervisor المهندس والمشرف |
| 12.0 | SCAFFOLDING WORK – ERECTION / DISMANTLING / MODIFICATION for personnel work access requirements at heights جميع العاملين في اعمال تشييد وازالة السقالات يجب ان مكون معهم دورة العمل على ارتفاعات |  | injury of personnel اصابةة اشخاص Lack of proper planningقصور في التخطيط Dropped objects سقوط ادوات Tools not tied off / secured عدم ربط الادوات بأمان Loose materials فقد المهمات Throwing scaffolding materials اسقاط المهمات من اعلى السقالة Scoff tags not currently signed off الامضاء كلى كارتة فحص السقالة بإسلوب غير صحيح Non compliance with PR SSH (Scaffold Safety Handbook) / PR/CSF/CSS/P-039 (06.016) Scaffolding Safety ضرورة اتباع تعليمات السلامة لإنشاء السقالات طبقا والكود المعتمد |  | Certified scaffolder to erect scaffolding for work at height.فني سقلات معتمد ولدية شهادات في انشاء القالات والعمل على ارتفاعات Scaffold supervisor to check and sign scaffold tag for working. المشرف المسئول لعمل الفحص والامضاء على كروت فحص السقالات Scaffold daily checklist attached.نموذج فحص السقالة اليومي مرفق Ladder must be secured and mounted properly.يجب ان يكون سلم الصعود متوافق ومناسب للسقالة At height working platform must be with hand rail.في العمل على ارتفاعات يجب ان يكون هناك نظام الحماية من السقوط (الدرابزين ) Personnel working have to use their Full body harness.يجب ان يرتدي كل من يعمل على ارتفاعات حزام الامان Drinking water always available at height for workers. شرب الماء خصوصا بإستمرار للعاملين على ارتفاعات Supervisor monitors all height activities regularly.يتم متابعة العاملين على ارتفاعات بإنتظام Supervisor to maintain proper telephonic or other communication with ground crew all the time. وجود وسيلة للتواصل بين اعضاء الفريق الواحد بالاسيلكي او التليفونات المحمولة Proper planning and look ahead by PR-certified Scaffold Supervisor. Prior to work commencement, he should plan for:اتباع خطة انشاء السقالات مع المشرف المعتمد من بتروفاك وتنفيذ الاتي Joint site inspection of erection site with requesting Discipline Supervisorفحص السقالةحين الانشاء او الفك مع المتخصصين من بتروفاك Pre-inspection of scaffolding materials فحص اولية لعدة السقالات Trained scaffold erectors مسئولين سقالات مدربين Adequate PR-certified third party scaffold supervisors / inspectors. مفتش سقالات معتمد من جهه خارجية Adequate supplies of PPEs (fall protection), scuff tags / hand tools توفير مهمات وقاية خاصة وكروت سقالات ومهمات وادوات العمل الامنة Adhere to Company/Petro Rabigh standards; PR/CSF/CSS/P-039(06.016) (Scaffolding Safety) PR CSM & Safety Handbook (Fall Protection).اتباع اكواد السقالات والعمل على ارتفاعات المعتمدة من بترورابغ وبتروفاك A scaffold register should be developed and maintained updated bi- weeklyتقرير اسبوعي عن حالة السقالات واعمال الصيانة ويحدث كل اسبوع Only scaffolding crew will perform erections / dismantling / modifications.فريق السقالات فقط هوة المئول عن اعمال انشاء السقالة وفكها All scaffolding activities should be effectively supervised by PR certified third party scaffold supervisor.كل اعمال السقالة يتم الاشراف عليها ومتابعتها من المشرف المعتمد من بتروفاك ومن شركة طرف ثاللث Signing of scuff tags only by PR certified third party Scaffold Supervisor and Inspector (where applicable i.e. scaffold > 6 m high / special scaffolds) المشرف المعتمد من بتروفاك ومن شركة طرف ثاللث هو الشخص المخول للامضاء على كارتة السقالة خصوصا السقالات الاعلى من 6 متر Area below any scaffold erection/dismantling to be adequately barricaded and controlled, warning signs in all approaches displayed. عند انشاء او فك السقالة يجب ان تحوط المنطقة لعدم دخوا اي شخص Scaffolding materials (dismantled or to be installed shall not obstruct access/exits/stairs or emergency equipment. Prior to dismantling, PR-certified scaffold supervisor shall:قبل فك السقالة يتم الاتي Confirm status of use of scaffolds with affected disciplines/users. Thoroughly inspect scaffolds, their support members & connections to establish proper sequence and ensure remaining adjacent platforms in use are not structurally affected عند فك السقالة يجب التأكد من خلال المشرف المسئول انة يوجد منصة ثابتة لوقوف مسئولي السقالات عليها اثناء الفك | Engineer , Supervisor المهندس والمشرف |
| 13.0 | Working at height العمل على ارتفاعات |  | Lack of proper planning التقصير في التخطيط الجيد Lack of proper access نقص الممرات الامنة Fall from heights/Serious injuryالسقوط من ارتفاع واصابة كبية Unapproved fall protection / full body harness عدم ارتداء الحزام الواقي من السقوط Fall protection not inspected وسائل الحماية من السقوط لم يتم فحصها Static lines not installed/ maintained by competent persons خطوط الكهرباء والضغط العالي يجب تقحص من شخص مؤهل Lack of training قلة التدريب Unprotected leading بدون حماية edge / floor openings الحواف وفتحات الارضيات Incomplete access stairs سلالم وممرات غير مكتملة Unauthorized entriesالعمل من خلال المسئولين |  | Supervisor should plan for:يجب ان يخطط مشرف العمل للأتي Arrangement for proper work access & fall protection approved PPE تجهيزممرات امنة للعمل ومهمات وقاية معتمدة خاصة بمنع السقوط Proper training of personnel involved in working at heightsالحرص على تدريب العاملين على اداء عملهم وخصوصا التدريب على العمل على ارتفاعات Review Golden Rules of Safety (Working At Heights) مراجعة القواعد الذهبية للسلامة الخاصة بالعمل على ارتفاعات Adhere to Petrofac/Company/Petro Rabigh standards;الحرص على PSAL CSSP/HIP تطبيق اكواد السلامة بالعمل على ارتفاعات PSAL Permit to work S-SP-GE00-1654-0015 كود تصاريح العمل PR/CSF/CSS/P-024 (06.001) Work Permit Systemكود تصاريح العمل PR CSM a Safety Handbook (Fall Protection). كود الوقاية من السقوط All personnel required to work at height including inspectors / supervisors /vendors / managers, should undergo a compulsory Work At Height / 100% Tie-Off field hands on training policy to be enforced.جميع من يعمل على ارتفاعت من عاملين ومشرفين ومسئولي فحص ومقاولين وموردين ومديرين يجب ان يلتزم بساسة السلامة وحضور محاضرة العمل على ارتفاعات Only approved full body harness is permitted i.e. FBH equipped with twin shock absorbing lanyard. حزام امان معتمد مزود بماص للصدمات Be anchored to permanent structural member e.g. steel columns/ beams protected with suitable cushions/ softeners against sharp edges. تغطية الحواف الحادة من الاستيل والكمر وعدم تعليق الحزام بها Be capable of supporting 2,268 Kg (5,000 Lbs) per person attached.ان يتحمل الوزن المساوي الى 2268 كجم Be installed at highest possible point preferably above shoulder height. يعلق حزام الامان في نقطة ثابتة وقية اعلى مستوى رأس العامل Be free of splices, abrasion or contact with corrosive substances. أن تكون خالية من التوصيلات، والكشط أو الاتصال مع المواد المسببة للتآكل Not be anchored to pipes, vents, cable trays, guard rails, elements of structures under construction or partially secured. لا تكون راسية على المواسير والمخارج، وحوامل الكابلات، وعناصر من الهياكل قيد الإنشاء أو المضمون جزئيا. Where vertical lifeline is required e.g. for steel erectors, عfollowing minimum requirements shall be met: عند احتياج وير امان رأسي يتم اتباع الاتي Material should be a minimum of 10 mm (3/8 inch) diameter wire rope على الاقل يجب ان يكون قطر الوير 10 ميلي اي ما يعادل ثلاثة اثمان البوصة Attached to structural anchor point capable to support 2,268 Kg (5,000 Lbs) dead weight مسمار التعليق يتحمل الوزن المساوي الى 2268 كجم Used with rope grabs / connectors suitable for attachment to shock-absorbing lanyards الوصلات يجب ان تكون متلائمة مع الوير وماص الصدمات | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 14.0 | Pouring concrete الخرسانة |  | Minor/Major injury اصابات بسيطة أو كبيرة Hitting object الارتطام |  | All labor’s must wear proper PPE. يرتدي جميع العاملين مهمات الوقاية Daily vehicle/heavy equipment checking as per checklist الفحص اليومي للمركبات والمعدات الثقيلة Valid equipment inspected to be kept inside equipment cabin.شهادة فحص المعدة تكون سارية وبداخل كابينة المعدة طوال الوقت One flag man for concrete mixer shall be provided to give signal to movements of mixer to concrete pouring area.وجود رجل الاشارة مرافق لعمل خلاطة الخرسانة بداخل منطقة العمل flag man shall be provided with reflective vest/jacket for all time at site.يجب ارتداء جاكت فسفوري لرجل الاشارة All vehicles & equipment used shall be equipped with fire extinguisher of suitable capacity and reverse alarm. وجود طفاية حريق في كل معدة وسارينة رجوع للخلف All concrete vibrators must be inspected before start the work.فحص هزازات الخرسانة قبل البدء في الاعمال | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 14.0 | Backfilling الردم للحفر |  | Minor/Major injury اصابات بسيطة أو كبيرة Hitting object الارتطام |  | All labor’s must wear proper P.P.E ارتداء مهمات الوقاية الشخصية Daily vehicle/heavy Compactors checking as per checklist. فحص يومي للمعدات وعمل قائمة الفحص اليومي Valid equipment inspected to be kept inside equipment cabin. All vehicles & equipment used shall be equipped with fire extinguisher of suitable capacity and reverse alarm. وجود طفاية حريق في كل معدة وسارينة رجوع للخلف وشهادة فحص سارية داخل المفعول | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 15.0 | Disposal of waste التخلص من المخلفات |  | Tripping hazard مخاطرالسقوط والتعثر Fire الحرق Environ-mental Pollution تلوث البيئة Illness المرض Spills التعثر Lack of competence. قلة الكفاءة |  | Ensure strict adherence to waste management standards and local regulations in addition to company standards. ضمان الالتزام الصارم تضيع معايير الإدارة واللوائح المحلية بالإضافة إلى معايير الشركة Provide warning sign boards and the collection and disposal yards.توفير لوحات ارشادية واماكن للتجميع او يارد خاص بذلك Educate personnel on environmental awareness & waste management.تدريب العاملين على التوعية البيئية والتحكم الامن في المخلفات Waste manifest to be maintained for every waste disposal المخلفات العادية تفصل عن المخافت الخطرة Remove all debris form site. ازالة اي مخلفات عادية من الموقع All concrete debris, extra materials to be removed and area to be cleaned immediately after concreting. ازالة اي خرسانة او مخلفاتها على الفور After removal of formwork, material to be collected and all protruding nails removed form the planks. بعد ازالة الشدة الخشبية يتم تنظيم الخشب ونزع المسامير منة Materials then stacked at designated areas and proper housekeeping to be ensured. تجمع هذة المهمات في منطقة ويتم ترتيب وتنظيم الموقع | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 16.0 | Heat stress management التحكم في الاصابة بضربات الشمس |  | Heat exhaustion ارتفاع درجة الحرارة فوق الحد المسموح |  | Ensure drinking water is available and workers drink sufficient quantity of water as per the requirement.التأكد من وجود مياة الشرب وتكون كمية كافية لعدد العاملين وأيضا ان يشرب جميع الموجودين منها Ensure appropriate rest shelter provided. وجود شلدر للظل للعاملين كي يستريحو فية من الشمس Ensure workers get rest as per requirement.تأكد من وجود فترات راحة للعاملين كلما دعت الحاجة لذلك | Engineer , Supervisor المهندس والمشرف |

Review

| Department | Name | Sign |
| --- | --- | --- |
| Petrojet Project Manager | Mosad eshraa |  |
| Petrojet Construction Manager | Mohamed fathy |  |
| Petrojet HSSE Manager | Khaled elnhhas |  |
| Petrojet Supervisor | Emad Gharib |  |