| Job Safety Analysis تحليل السلامة المهنية Worksheet ورقة عمل | Job to be Performed: العملية المطلوبة Cladding work اعمال تغطية الأسطح | JSA No.: الرقم RAB-PSAL-PTJ –M-EQ-0001 | Date:الرقم Feb, 05. 2015 | New: RAB-PSAL-PTJ –M-EQ-0002 Cladding work |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Title of Person Who Does Job:المشرف المسئول Mech Supervisor | Section: القطاع Mech | Supervisor: المشرف على العملية |
| Organization: التنظيم | Location:المكان UO2 & UO3 | Department: القسم Engineering | Reviewed and Approved By: |
| Sequence of Basic Job Steps خطوات العمل | Potential Hazards المخاطر | Recommended Action or Procedure التحكم في المخاطر او الحلول | Action Byالمسئول عن التنفيذ |
| 1.0 | Site preparation. تجهيز الموقع |  | Minor/Major injury إصابة بسيطة او خطيرة Defective tools and equipment مهمات تالفة Assessed and required control measures not commenced تدابير الرقابة المقررة والمطلوبة لم تبدأ |  | T.B.T prior to start of activity. عمل محاضرة قبل البدء في الاعمال All personnel must attend safety induction and wear proper PPE. يحضر جميع العاملين محاضرة دخول الموقع ويرتدو مهمات الوقاية الشخصية Method of statement and specific job safety analysis to be available on site and discussed with labors before work start.وجود خطوات المهمة وتحليل مخاطر العمل وتوعية جميع العاملين عليهم Fire extinguisher at.وجود طفاية حريق Tools and equipment work places must be inspected and color coding before start work.جميع الادوات والمعدات يجب فحصها قبل البدء في الاعمال Apply for PSAL work permit (24Hrs in advance) prior to start any activity. إصدار تصريح عمل قبل العملية بيوم Trained flagman for each mobile equipment.وجود رجل الإشارة مع جميع المعدات | Engineer, Supervisor. HSE officer |
| 2.0 | Manual handling التحميل اليدوي |  | Property Damage أضرار في الممتلكات Personal Injury or fatality إصابة شخص او وفاة Lifting heavy loadsاحمال ثقيلة Sharp edges حواف حادة Pinch point نقطة السحق او الحشر Slips & trips التعثر والسقوط Slipping / tipping of the load سقوط الاحمال Unbalance or loss of control عدم الإستقرار وفقد التحكم Back pain, strain الام الظهر والشد Cut injuries / sprains, etc. الجروح القطعية والشد العضلي |  | Employing trained and experienced persons.اشخاص مدربين وذوي خبرة Proper manual handling techniques to be applied. تطبيق تعليمات التحميل اليدوي الأمن Presence of mind at all time. التركيز طوال الوقت Avoid pinch and crush point تلاشي نقاط الحشر والسحق Maintain good house keeping تواجد ترتيب وتنظيم جيد لبيئة العمل Use of proper PPE’s إستخدام مهمات الوقاية الشخصية المناسبة Proper tools shall be provided. تقسيم المعدات المطلوبة Use mechanical handling equipment where possible استخدام الأدوات اليدوية الميكانيكية إذا أمكن الأمر | Engineer, Supervisor. |
| 3.0 | loading g and unloading material |  | Fall hazard/suspended load مخاطر سقوط الاحمال المعلقة Lifting procedure not follow لا يتم اتباع مخطط اعمال الرفع High wind speed/harsh weather الطقس السيئ Minor/Major injury إصابات بسيطة او كبيرة Hit object مخاطر الإصطدام Oil leak or land contaminations تسريب زيوت او تلويث التربة Fire اشتعال Defective lifting equipment/ gears ادوات ومهمات رفع تالفة Damage of material الاضرار التي تلحق بالمهمات |  | Operators, drivers and riggers shall be licensed and PR certified by approved 3rd party in accordance with PR-CBS-TES-GI-02-Crane lifts type &procedure, PR-CBS-GI-004-inspection &certification requirements for heavy equipment&PR-CBS-TES-GI-005-Heavy equipment operator's certification &verification requirements.يجب ان يحصل جميع سائقي المعدات ومسئولي الرفع على رخصة من الشركة المعتمدة من بترورابغ طبقا والواصفات الخاصة بشركة بترورابغ لاعمال الرفع وقائدي المعدات ومسئولي الرفع PR approved current 3rd party inspection stickers (crane, forklift …etc.) يجب ان يكون الاناش وجميع معدات الرفع ملصق علها استيكر بترورابغ ومعتمد وساري Current SAG license (operators & drivers).رخصة سعودي للمعدات والمركبات Daily check list of heavy equipment should be carried out قائمة فحص يومي للمعدات الثقيلة Current in house monthly preventive maintenance inspection sticker. استيكر شهري خاص بأعمال الصيانة الميدانية Fire extinguisher inside each equipment with internal combustion engine.طفاية حريق صالحة بداخل كل معدة Operator manual available (mobile heavy equipment).كتالوج التشغيل بداخل كل معدة وخوصا المعدات الثقيلة Tools in good operating condition/free of damage/defects. No homemade tools allowed.جميع الادوات يجب ان تكون بحالة جيدة خالية من العيوب ولا يتم استخدام الادوات المصنع يدويا No lifting allowed or proceed in case :-لا يتم اعمال الرفع في الحالات الاتية At and above 20Mph wind speed, night time storm conditions, immediately following rainfall.اذا كانت سرعة الهواء عالية او الاعمال الليلية بعد العواصف او العمل مباشرة بعد سقوط الامطار Use adequate length and number of taglines. استخدام عدد غير كافي من الحواشات او بطول قصير Proper set-up of cranes/outrigger fully extended.قبل نصب الاوناش تكون الليندة مرفوعة والوصلات مشدودة Side stanchions of the trailer bed always in place. الدعامات الجانبية للمقطورة دائما في المكان No personnel to be on the trailer load bed during lifting activity.لا يوجد شخص على سطح الكساحة اثناء اللرفع او الانزال Barricade and warning signs to be in place before loading/unloading activity starts. وضع لافتة تحذيرية واحاطة مكان العمل قبل الانزال او التحميل Lifting plan should be prepared and approved be by PSAL. خطة رفع معتمدة من قبل شركة بتروفاك | Engineer , Supervisor HSE officer |
| 4.0 | Stacking of materials رص المهمات |  | Personal Injury اصابة اشخاص Struck by or hit by falling الاصطدام او السقوط Pinch & crush points السحق او الانحشار Slips & trips السقوط والتعثر Improper stacking رص غير امن Different sizes in same stack رصات غير متناسقة بأحجام مختلفة Non / Improper wedging عدم التوتيد الصحيح High stacks رصات عالية Rolling and falling of stacks. تدحرج وسقوط الرصات العالية |  | Proper training and supervision التدريب والمتابعة الاشراف الجيد Use of crane and mobile equipment during unloading and loading must comply with crane lifting and mobile equipment control measures/requirements.استخدام الاوناش او معدات التحميل والتعتيق وتطبيق تحكمات واشتراطاط العمل الامن Supervisor must ensure the safe and required height and layers to stack the materials.يجب ان بتأكد المشرف من امان وارتفاع الرصات والتخزين الامن Ensure availability of safe space for operation التأكد من وجود مسافات امنة لأعمال التشغيل Remove layer by layer progressively if possible الرفع تدريجا قطعة بقطعة اذا امكن الامر Storing of types, sizes, shapes of materials separatelyتخزين الاحجام والاشكال والانواع المتشابهه كل على حدى Avoid pinch and crush points عدم الوقوف في منطقة السحق Maintain good housekeeping التأكد من الترتيب الامن Follow safe work practices.اتباع تعليمات التشغيل الامن Use proper PPE’s. استخدام مهمات الوقاية المناسبة Keep materials away from edge of excavations / leading edge / flooringتخزن المهمات بعيد عن حافة الحفر او حواف الارفف Do not stack materials at access ways / stairs / exitsلا تخزن المهمات في الممرات او السلالم او مخارج الطوارئ او اي مخرج | Engineer , Supervisor. |
| 5.0 | SCAFFOLDING WORK – ERECTION / DISMANTLING / MODIFICATION for personnel work access requirements at heights جميع العاملين في اعمال تشييد وازالة السقالات يجب ان مكون معهم دورة العمل على ارتفاعات |  | injury of personnel اصابةة اشخاص Lack of proper planningقصور في التخطيط Dropped objects سقوط ادوات Tools not tied off / secured عدم ربط الادوات بأمان Loose materials فقد المهمات Throwing scaffolding materials اسقاط المهمات من اعلى السقالة Scoff tags not currently signed off الامضاء كلى كارتة فحص السقالة بإسلوب غير صحيح Noncompliance with PR SSH (Scaffold Safety Handbook) / PR/CSF/CSS/P-039 (06.016) Scaffolding Safety ضرورة اتباع تعليمات السلامة لإنشاء السقالات طبقا والكود المعتمد |  | Certified scaffolder to erect scaffolding for work at height.فني سقلات معتمد ولدية شهادات في انشاء القالات والعمل على ارتفاعات Scaffold supervisor to check and sign scaffold tag for working. المشرف المسئول لعمل الفحص والامضاء على كروت فحص السقالات Scaffold daily checklist attached.نموذج فحص السقالة اليومي مرفق Ladder must be secured and mounted properly.يجب ان يكون سلم الصعود متوافق ومناسب للسقالة At height working platform must be with hand rail.في العمل على ارتفاعات يجب ان يكون هناك نظام الحماية من السقوط (الدرابزين ) Personnel working have to use their Full body harness.يجب ان يرتدي كل من يعمل على ارتفاعات حزام الامان Drinking water always available at height for workers. شرب الماء خصوصا بإستمرار للعاملين على ارتفاعات Supervisor monitors all height activities regularly.يتم متابعة العاملين على ارتفاعات بإنتظام Supervisor to maintain proper telephonic or other communication with ground crew all the time. وجود وسيلة للتواصل بين اعضاء الفريق الواحد بالاسيلكي او التليفونات المحمولة Proper planning and look ahead by PR-certified Scaffold Supervisor. Prior to work commencement, he should plan for:اتباع خطة انشاء السقالات مع المشرف المعتمد من بتروفاك وتنفيذ الاتي Joint site inspection of erection site with requesting Discipline Supervisorفحص السقالةحين الانشاء او الفك مع المتخصصين من بتروفاك Pre-inspection of scaffolding materials فحص اولية لعدة السقالات Trained scaffold erectors مسئولين سقالات مدربين Adequate PR-certified third party scaffold supervisors / inspectors. مفتش سقالات معتمد من جهه خارجية Adequate supplies of PPEs (fall protection), scuff tags / hand tools توفير مهمات وقاية خاصة وكروت سقالات ومهمات وادوات العمل الامنة Adhere to Company/Petro Rabigh standards; PR/CSF/CSS/P-039(06.016) (Scaffolding Safety) PR CSM & Safety Handbook (Fall Protection).اتباع اكواد السقالات والعمل على ارتفاعات المعتمدة من بترورابغ وبتروفاك A scaffold register should be developed and maintained updated bi- weeklyتقرير اسبوعي عن حالة السقالات واعمال الصيانة ويحدث كل اسبوع Only scaffolding crew will perform erections / dismantling / modifications.فريق السقالات فقط هوة المئول عن اعمال انشاء السقالة وفكها All scaffolding activities should be effectively supervised by PR certified third party scaffold supervisor.كل اعمال السقالة يتم الاشراف عليها ومتابعتها من المشرف المعتمد من بتروفاك ومن شركة طرف ثاللث Signing of scuff tags only by PR certified third party Scaffold Supervisor and Inspector (where applicable i.e. scaffold > 6 m high / special scaffolds) المشرف المعتمد من بتروفاك ومن شركة طرف ثاللث هو الشخص المخول للامضاء على كارتة السقالة خصوصا السقالات الاعلى من 6 متر Area below any scaffold erection/dismantling to be adequately barricaded and controlled, warning signs in all approaches displayed. عند انشاء او فك السقالة يجب ان تحوط المنطقة لعدم دخوا اي شخص Scaffolding materials (dismantled or to be installed shall not obstruct access/exits/stairs or emergency equipment. Prior to dismantling, PR-certified scaffold supervisor shall:قبل فك السقالة يتم الاتي Confirm status of use of scaffolds with affected disciplines/users. Thoroughly inspect scaffolds, their support members & connections to establish proper sequence and ensure remaining adjacent platforms in use are not structurally affected عند فك السقالة يجب التأكد من خلال المشرف المسئول انة يوجد منصة ثابتة لوقوف مسئولي السقالات عليها اثناء الفك | Scaffold Supervisor HSE officer |
| 6.0 | Working at height العمل على ارتفاعات |  | Lack of proper planning التقصير في التخطيط الجيد Lack of proper access نقص الممرات الامنة Fall from heights/Serious injuryالسقوط من ارتفاع واصابة كبية Unapproved fall protection / full body harness عدم ارتداء الحزام الواقي من السقوط Fall protection not inspected وسائل الحماية من السقوط لم يتم فحصها Static lines not installed/ maintained by competent persons خطوط الكهرباء والضغط العالي يجب تقحص من شخص مؤهل Lack of training قلة التدريب Unprotected leading بدون حماية edge / floor openings الحواف وفتحات الارضيات Incomplete access stairs سلالم وممرات غير مكتملة Unauthorized entriesالعمل من خلال المسئولين |  | Supervisor should plan for:يجب ان يخطط مشرف العمل للأتي Arrangement for proper work access & fall protection approved PPE تجهيزممرات امنة للعمل ومهمات وقاية معتمدة خاصة بمنع السقوط Proper training of personnel involved in working at heightsالحرص على تدريب العاملين على اداء عملهم وخصوصا التدريب على العمل على ارتفاعات Review Golden Rules of Safety (Working At Heights) مراجعة القواعد الذهبية للسلامة الخاصة بالعمل على ارتفاعات Adhere to Petrofac/Company/Petro Rabigh standards;الحرص على PSAL CSSP/HIP تطبيق اكواد السلامة بالعمل على ارتفاعات PSAL Permit to work S-SP-GE00-1654-0015 كود تصاريح العمل PR/CSF/CSS/P-024 (06.001) Work Permit Systemكود تصاريح العمل PR CSM a Safety Handbook (Fall Protection). كود الوقاية من السقوط All personnel required to work at height including inspectors / supervisors /vendors / managers, should undergo a compulsory Work At Height / 100% Tie-Off field hands on training policy to be enforced.جميع من يعمل على ارتفاعت من عاملين ومشرفين ومسئولي فحص ومقاولين وموردين ومديرين يجب ان يلتزم بساسة السلامة وحضور محاضرة العمل على ارتفاعات Only approved full body harness is permitted i.e. FBH equipped with twin shock absorbing lanyard. حزام امان معتمد مزود بماص للصدمات Be anchored to permanent structural member e.g. steel columns/ beams protected with suitable cushions/ softeners against sharp edges. تغطية الحواف الحادة من الاستيل والكمر وعدم تعليق الحزام بها Be capable of supporting 2,268 Kg (5,000 Lbs) per person attached.ان يتحمل الوزن المساوي الى 2268 كجم Be installed at highest possible point preferably above shoulder height. يعلق حزام الامان في نقطة ثابتة وقية اعلى مستوى رأس العامل Be free of splices, abrasion or contact with corrosive substances. أن تكون خالية من التوصيلات، والكشط أو الاتصال مع المواد المسببة للتآكل Not be anchored to pipes, vents, cable trays, guard rails, elements of structures under construction or partially secured. لا تكون راسية على المواسير والمخارج، وحوامل الكابلات، وعناصر من الهياكل قيد الإنشاء أو المضمون جزئيا. Where vertical lifeline is required e.g. for steel erectors, عfollowing minimum requirements shall be met: عند احتياج وير امان رأسي يتم اتباع الاتي Material should be a minimum of 10 mm (3/8 inch) diameter wire rope على الاقل يجب ان يكون قطر الوير 10 ميلي اي ما يعادل ثلاثة اثمان البوصة Attached to structural anchor point capable to support 2,268 Kg (5,000 Lbs) dead weight مسمار التعليق يتحمل الوزن المساوي الى 2268 كجم Used with rope grabs / connectors suitable for attachment to shock-absorbing lanyards الوصلات يجب ان تكون متلائمة مع الوير وماص الصدمات | Engineer , Supervisor. |
| 7.0 | Cladding work أعمال تغطية الأسطح |  | Lack of proper planning قلة التخطيط Sharp edgesالحواف الحادة Loose materialsفقد المهمات dropped objects ضياع الاهداف Housekeeping الترتيب والنظافة Hand injury إصابة الأيدي |  | Cladding materials should not be mobilized to work area unless readiness of work area and proper work access is confirmed. توضع مهمات التغليف وترص جيدا حتى لا تنزلق وتترك ممرات أمنة للتحرك بحرية Upon work completion or end of shift at minimum, waste materials should be completely collected and disposed of.يتم إزالة بقايا مهمات تغليف الأسطح قبل إنتهاء الوردية ووضعها في منطقة فصل المخلفات Suitable means of continuous waste containment / collection should be maintained at work area e.g. trash bags, التخلص الأمن من المخلفات والمواد الزائدة وإبعادها عن حواف الحفر No loose cladding materials at any time at heights. لا يجب ان يترك اي بواقي من التغليف خصوصا على الاماكن المرتفعة All labor must wear proper PPE. يرتدي جميع العاملين مهمات الوقاية الشخصية Apply for PSAL work permit (24Hrs in advance) prior to start any activity. إصدار تصريح عمل قبل البدء في الاعمال بوم | Engineer , Supervisor HSE officer |
| 8.0 | Portable Hand / Power Tools الادوات الكهربائية اليدوية |  | Minor/Major injury إصابات بسيطة او كبيرة Fire حريق Lack of proper planning نقص التخطيط Defective tools ادوات تالفة Lack of training نقص في التدريب Use of striking toolsاستخدام ادوات غير مطابقة Electric shock / power tools not GFCI protected صدمة كهربائية من ادوات كهربائية بدون حماية بمفتاح التسريب الارضي Power tools used / exposed in wet areas ادوات كهربائية تستخدم في مكان مبلل بالماء Defective tools repaired by unauthorized persons ادوات معطلة وتصلح بواسطة اشخاص غير مسئولين او مؤهلين لأعمال الصيانة والإصلاح No quarantine area for defective tools لا يوجد منطقة لعزل الادوات التالفة No pre-inspection / color coding by competent person لا يوجد فحص ولم يوضع على الادوات اللون الكودي المطابق للشهر |  | Al labors must wear proper PPE.اتداء جميع العاملين لمهمات الوقاية الشخصية T.B.T before start work.عمل محاضرة صباحية قبل بدء الاعمال Areas clear from any compostable material around hot work activities.المنطقة نظيفة وخالية من اي مواد قابلة للإشتعال اثناء الاعمال الساخنة Trained fire watcher and enough inspected fire extinguisher at hot work area. مسئول اطفاء مدرب ومعة طفاية مناسة أثناء الاعمال الساخنة Use only inspected tool, check its rotating part. Power tools must be in good condition.استخدام ادوات صالحة ومفحوصة وبحالة جيدة Power tools must be color coded according to current month scheme, in doubt ask your supervisor or safety officer. والتأكد من المشرف ومسئول السلامة باستخدام ادوات مفحوصة وعليها اللون الكودي لنفس الشهر Proper planning and look ahead by Discipline Supervisor. الإلتزام بالتخطيط السليم والتأكد من الانضباط من قبل المشرف المسئول Prior to work commencement, he should plan for:الالتزام بالاتي Right selection and adequate number of power tools for the job. كتابة ارقام جميع الادوات الكهربائية اليدوية المستخدمة Personnel training / retraining on hand tools safetyيكون العاملين مدربين على استخدام هذة الادوات Pre-deployment inspection of tools فحص جمع الادوات قبل العمل Arrangement for competent person for hand power tools inspection (i.e. electrician / technician) Hand tools storage (holding racks / tool boxes)وجود شخص مسئول عن اعمال الفحص يكون مؤهل ومدرب وذو خبرة عالية من مشرفي الكهرباء ويعرف العاملين بكيفية الاستخدام والنقل والتخزين Extension outlet shall be protected by GFCI/ELCBوجود مفاتيح الامان من مخاطر الكهرباء ( مفتاح التسريب الارضي ومفتاح قاطع التيار ) Fixed and special tools above 110V shall be protected by ELCBالادوات اللتي تعمل بأكثر من 110 فولت يجب ان تكون مزودة بمفتاح قاطع للتيار العالي Power sources and portable electric power tools shall be of a single voltage (110 V or 220 V nominal) within a single job site or work area and shall be protected by ELCB. الادوات اللتي تعمل بأكثر من 110 فولت الى 220 يجب ان تكون مزودة بمفتاح قاطع للتيار العالي Adhere to Company/Petro Rabigh standards;طبقا وكود بترورابغ PR/CSF/CSS/P-082 (07.005) (Inspection of contractor power driven tools, equipment & scaffolding components) PR/CSF/CSS/P-035 (06.012) Personal protective equipment (PPE) استخدام مهمات الوقاية المناسبة طبقا وكود بترورابغ Hand power tools e.g. grinders and the like should be NON-LOCKABLE or press-activated type, equipped with operating dead man switch.ماتور الحجر يجب ان يعمل بالضغط على المفتاح وليس تلقائيا اوتوماتيك Collect at each completion of work or end of shift as minimum. بعد نهاية العمل تجمع كل الادوات وتخزن | Engineer , Supervisor HSE officer |
| 10.0 | Disposal of waste التخلص من المخلفات |  | Tripping hazard مخاطرالسقوط والتعثر Fire الحرق Environ-mental Pollution تلوث البيئة Illness المرض Spills التعثر Lack of competence. قلة الكفاءة |  | Ensure strict adherence to waste management standards and local regulations in addition to company standards. ضمان الالتزام الصارم تضيع معايير الإدارة واللوائح المحلية بالإضافة إلى معايير الشركة Provide warning sign boards and the collection and disposal yards.توفير لوحات ارشادية واماكن للتجميع او يارد خاص بذلك Educate personnel on environmental awareness & waste management.تدريب العاملين على التوعية البيئية والتحكم الامن في المخلفات Waste manifest to be maintained for every waste disposal المخلفات العادية تفصل عن المخافت الخطرة Remove all debris form site. ازالة اي مخلفات عادية من الموقع All concrete debris, extra materials to be removed and area to be cleaned immediately after concreting. ازالة اي خرسانة او مخلفاتها على الفور After removal of formwork, material to be collected and all protruding nails removed form the planks. بعد ازالة الشدة الخشبية يتم تنظيم الخشب ونزع المسامير منة Materials then stacked at designated areas and proper housekeeping to be ensured. تجمع هذة المهمات في منطقة ويتم ترتيب وتنظيم الموقع | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف. |
| 11.0 | Heat stress management التحكم في الاصابة بضربات الشمس |  | Heat exhaustion ارتفاع درجة الحرارة فوق الحد المسموح |  | Ensure drinking water is available and workers drink sufficient quantity of water as per the requirement.التأكد من وجود مياة الشرب وتكون كمية كافية لعدد العاملين وأيضا ان يشرب جميع الموجودين منها Ensure appropriate rest shelter provided. وجود شلدر للظل للعاملين كي يستريحو فية من الشمس Ensure workers get rest as per requirement.تأكد من وجود فترات راحة للعاملين كلما دعت الحاجة لذلك | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| Department | Name | Sign |
| Petrojet Project Manager | Mosad eshraa |  |
| Petrojet Construction Manager | Mohamed fathy |  |
| Petrojet Supervisor | Mohamed. A. Elmohsen |  |
| Petrojet HSSE | K.elnhhas |  |