| Job Safety Analysis تحليل السلامة المهنية Worksheet ورقة عمل | Job to be Performed: الوظيفة التي يتعين القيام بها Dewatering works أعمال تصريف المياة | JSA No.: الرقم C-MS-0009 | Date: التاريخ 12,Jan. 2015 | New: RAB-PSAL-PTJ-C-MS-0009 Dewatering works |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Title of Person Who Does Job: Civil Supervisor | Section: القطاع Civil المدني | Supervisor: المشرف المسئول |
| Organization: التنظيم | Location: UO2 & UO3 | Department: القسم Engineering | Reviewed and Approved By: مراجعة واعتماد |
| Sequence of Basic Job Steps خطوات العمل | Potential Hazards المخاطر | Recommended Action or Procedure التحكم في المخاطر او الحلول | Action Byالمسئول عن التنفيذ |
| 1.0 | Site preparation. loading g and unloading material تجهيز الموقع تحميل وإنزال المهمات |  | Minor/Major injury إصابة بسيطة او كبيرة Defective tools and equipment ادوات او معدات تالفة Assessed and required control measures not commenced تدابير الرقابة المقررة والمطلوبة لم تبدأ Fall hazard/suspended load مخاطر السقوط للأحمال المعلقة Lifting procedure not follow لا يتم إتباع خطة الرفع الأمن High wind speed/harsh weather الطقس السيئ وسرعة الرياح العالية Minor/Major injury إصابة بسيطة او كبيرة Hit object مخاطر الإصطيدام Oil leak or land contaminations تسريب الزيوت وتلوث التربة Fire الحريق Defective lifting equipment/ gears مهمات ومعدات رفع تالفة Damage to material or assets تلف المهمات والمعدات |  | T.B.T prior to start of activity. محاضرة قبل البدء في الاعمال All personnel must be safety inducted and wear proper PPE. ارتداء مهمات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل Method of statement and job safety analysis to be available on site and discussed with labors before work start.مناقشة خطوات العمل وتحليل المخاطر مع العاملين قبل البدء في الاعمال Fire extinguisher at work place. طفاية حريق موجودة في مكان العمل Tools and equipments must be inspected and color coding before start work. فحص ادوات ومعدات العمل قبل البدء في اي اعمال ويجب ان يكون عليها اللون الكودي Apply for PSAL work permit (24Hrs in advance) prior to start any activity. تصريح عمل من بتروفاك قبل بدء الاعمال ب 24 ساعة Trained flagman for each mobile equipment.رجل الاشارة مع جميع المعدات المتحركة Operators, drivers and riggers shall be licensed and PR certified by approved 3rd party in accordance with PR-CBS-TES-GI-02-Crane lifts type procedure, PR-CBS-GI-004-inspection &certification requirements for heavy equipment&PR-CBS-TES-GI-005-Heavy equipment operator's certification &verification requirements.ضرورة مطابقة اعمال الرفع والقيادة للكود الخاص لبتروفاك ويجب حصول جميع السائقين ومشغلي المعدات ومسئولي الرفع على شهادة خاصة من شركة ال تي يو في PR approved current 3rd party inspection stickers (crane, forklift …etc.) وجود استيكر على معدات الرفع معتمد من شركة ال تي يو في Current SAG license (operators & drivers).وجود رخصة مهنية سعودية مع السائقين Daily check list of heavy equipment should be carried outفحص يومي للمعدات Current in house monthly preventive maintenance inspection sticker. استيكر فحص شهري للصيانة والفحص والمتابعة Operator manual available (mobile heavy equipment).كتالوج التشغيل موجود بالمعدة Tools in good operating condition/free of damage/defects. No homemade tools allowed.الادوات صالحة للعمل ولا يوجد بها عيوب ولا يتم استخدام الادوات المصنعة يدويا No lifting allowed or proceed in case :-لا يتم الموافقة على أعمال الرفع في الحالات الاتية At and above 20Mph wind speed, night time storm conditions, immediately following rainfall. عند زيادة سرعة الرياح عن 20 كلومتر / الساعة وحالات العواصف الليلية وفي حالة سقوط المطر Use adequate length and number of taglines. استخدام حواشات صغيرة وقليلة Proper set-up of cranes/outrigger fully extended.فرد الوصلات جميعها ومطابقتها للحمل واعمال الرفع الامنة Barricade and warning signs to be in place before loading/unloading activity starts.حواجز ولوحات تحذيرية حول منطقة الرفع قبل بدء الاعمال Dewatering equipment pre-arranged for deep excavations ازالة المياة من الحفر بواسطة المعدات الخاصة بها قبل العمل في الحفر العميق | Engineer, Supervisor. HSE officer المشرف المسئول والمهندس مسئول السلامة |
| 2.0 | Excavation -Excavation pit beside foundation location. -Use water pump. الحفر نقطة الحفر بجانب الحفر واستخدام مضخة لسحب المياة |  | Fall into excavation السقوط في الحفر Minor/major injury إصابة كبيرة او بسيطة Collapse انهيار الحفر |  | Obtain PSAL PTW if PR concurs in accordance with approved PSAL work permit system, prior to ground disturbance. قبل البدء في اعمال الحفر يجب الحصول على تصريح من بتروفاك وإذا لزم الامر ايضا استخراج تصريح بترورابغ Conduct U/G utility scanning to detect possible existing U/G utilities where suspected, prior to excavation.استخدام فحص مبدئي للمحتويات اسفل التربة من خدمات قبل البدء في اعمال الحفر Hand pilot trench required where presence of U/G services are suspected or known (use u system).عمل جسات يدوية لمعرفة اذا كان هناك خطوط خدمات اسفل التربة Use of mechanical excavator allowed only upon confirmation in writing through work permit that area is free U/G service. إستخدام الحفار المخصص والمعتمد للبدء في الاعمال Where U/G service are suspected, mechanical excavators shall not be used the test excavation or trail pit has been dug and the U/G cable locations visibly established.لا يتم استخدام الحفار الميكانيكي في إظهار الكابلات الموجودة في الحفر Where use of mechanical excavator is allowed by work permit, bucket of mechanical excavator shall not work within 3 meters of U/G utilities or nearby structure. لا يحق استخدام الحفار الميكانيكي المصرح لة بالتصريح إذا اقتربت الخدمات الارضية اقل من 3 متر Suitable protection to be provided e.g.:-shoring/sloping/benching. Follow with PR/CSF/CSS/P-034(06.011) safety requirements for excavation&PR-CSF-CSS-M-001-petro Rabigh construction safety manual part II-General &civil section 2.0 (excavation, trenching &shoring).عمل حماية لجوانب الحفر بواسطة الميول او الدرج او الستائر واتباع اكواد السلامة المعتمدة من بتروفاك وبترورابغ Daily excavation checklist filled in &signed by civil supervisor (Excavation≤1.2m.)تقرير فحص يومي من قبل مشرف المدني Signed CSE permit prior to confined space entry (excavation≥1.2m.)للحفر اعمق من 1.2 متر يتم إستخراج تصريح عمل بالأماكن المغلقة Trained entry supervisor, entry attendant and entrants (excavation≥1.2m.) مشرف مدرب ومعة كشف دخول وخروج من الحفر الاعمق من 1.2 متر Proper ladder shall be provided every 7.5 meters walking distance along the excavation area.تأمين سلالم للصعود والنزول بحيث تكون المسافة بين العامل والسلم لاتزيد عن 7.5 متر Hard barricade around excavation. حواجر صلبة حول الحفر Sign boards/hazard blinking lights (for night) to be provided.وجود لوحات تحذيرية بألوان فسفورية عاكسة للأعمال الليلية No material shall be permitted to stack near the edges of excavation. لا يتم تخزين او وضع اية مهمات بجانب حافة الحفر Proper notification before start excavation around existing facilities according to drawing and manual excavation around all underground existing facilities.إتباع التعليمات المرفقة خصوصا بجانب المرافق القائمة واللوحات المرفقة لها وتأمين الحفر اليدوي فوق المرافق اسفل التربة Buck up pump will be available during each dewatering location. وجود طرمبة سحب للمياة في الحفر الذي به مياة Technician will be available 24hrs/day (on call).وجود اتصال من خلال المشرف المسئول خلال ال 24 ساعة | Engineer, Supervisor. HSE officer المشرف المسئول والمهندس مسئول السلامة |
| 3.0 | Working at height العمل على ارتفاعات |  | Lack of proper planning التقصير في التخطيط الجيد Lack of proper access نقص الممرات الامنة Fall from heights/Serious injuryالسقوط من ارتفاع واصابة كبية Unapproved fall protection / full body harness عدم ارتداء الحزام الواقي من السقوط Fall protection not inspected وسائل الحماية من السقوط لم يتم فحصها Static lines not installed/ maintained by competent persons خطوط الكهرباء والضغط العالي يجب تقحص من شخص مؤهل Lack of training قلة التدريب Unprotected leading بدون حماية edge / floor openings الحواف وفتحات الارضيات Incomplete access stairs سلالم وممرات غير مكتملة Unauthorized entriesالعمل من خلال المسئولين |  | Supervisor should plan for:يجب ان يخطط مشرف العمل للأتي Arrangement for proper work access & fall protection approved PPE تجهيزممرات امنة للعمل ومهمات وقاية معتمدة خاصة بمنع السقوط Proper training of personnel involved in working at heightsالحرص على تدريب العاملين على اداء عملهم وخصوصا التدريب على العمل على ارتفاعات Review Golden Rules of Safety (Working At Heights) مراجعة القواعد الذهبية للسلامة الخاصة بالعمل على ارتفاعات Adhere to Petrofac/Company/Petro Rabigh standards;الحرص على PSAL CSSP/HIP تطبيق اكواد السلامة بالعمل على ارتفاعات PSAL Permit to work S-SP-GE00-1654-0015 كود تصاريح العمل PR/CSF/CSS/P-024 (06.001) Work Permit Systemكود تصاريح العمل PR CSM a Safety Handbook (Fall Protection). كود الوقاية من السقوط All personnel required to work at height including inspectors / supervisors /vendors / managers, should undergo a compulsory Work At Height / 100% Tie-Off field hands on training policy to be enforced.جميع من يعمل على ارتفاعت من عاملين ومشرفين ومسئولي فحص ومقاولين وموردين ومديرين يجب ان يلتزم بساسة السلامة وحضور محاضرة العمل على ارتفاعات Only approved full body harness is permitted i.e. FBH equipped with twin shock absorbing lanyard. حزام امان معتمد مزود بماص للصدمات Be anchored to permanent structural member e.g. steel columns/ beams protected with suitable cushions/ softeners against sharp edges. تغطية الحواف الحادة من الاستيل والكمر وعدم تعليق الحزام بها Be capable of supporting 2,268 Kg (5,000 Lbs) per person attached.ان يتحمل الوزن المساوي الى 2268 كجم Be installed at highest possible point preferably above shoulder height. يعلق حزام الامان في نقطة ثابتة وقية اعلى مستوى رأس العامل Be free of splices, abrasion or contact with corrosive substances. أن تكون خالية من التوصيلات، والكشط أو الاتصال مع المواد المسببة للتآكل Not be anchored to pipes, vents, cable trays, guard rails, elements of structures under construction or partially secured. لا تكون راسية على المواسير والمخارج، وحوامل الكابلات، وعناصر من الهياكل قيد الإنشاء أو المضمون جزئيا. Where vertical lifeline is required e.g. for steel erectors, عfollowing minimum requirements shall be met: عند احتياج وير امان رأسي يتم اتباع الاتي Material should be a minimum of 10 mm (3/8 inch) diameter wire rope على الاقل يجب ان يكون قطر الوير 10 ميلي اي ما يعادل ثلاثة اثمان البوصة Attached to structural anchor point capable to support 2,268 Kg (5,000 Lbs) dead weight مسمار التعليق يتحمل الوزن المساوي الى 2268 كجم Used with rope grabs / connectors suitable for attachment to shock-absorbing lanyards الوصلات يجب ان تكون متلائمة مع الوير وماص الصدمات | Engineer, Supervisor. HSE officer المشرف المسئول والمهندس مسئول السلامة |
| 4.0 | Backfilling الردم للحفر |  | Minor/Major injury اصابات بسيطة أو كبيرة Hitting object الارتطام |  | All labor’s must wear proper P.P.E ارتداء مهمات الوقاية الشخصية Daily vehicle/heavy Compactors checking as per checklist. فحص يومي للمعدات وعمل قائمة الفحص اليومي Valid equipment inspected to be kept inside equipment cabin. All vehicles & equipment used shall be equipped with fire extinguisher of suitable capacity and reverse alarm. وجود طفاية حريق في كل معدة وسارينة رجوع للخلف وشهادة فحص سارية داخل المفعول | Engineer, Supervisor. HSE officer المشرف المسئول والمهندس مسئول السلامة |
| 5.0 | House keeping الترتيب والنظافة |  | Tripping hazard/fire. مخاطر التعثر او الاشتعال |  | Suitable means of continuous waste containment / collection should be maintained at work area e.g. trash bags, metal waste bins وسيلة مناسبة لاحتواء النفايات مستمرة / ينبغي الحفاظ على منطقة لتجميع المخلفات على سبيل المثال منطقة أكياس القمامة، صناديق النفايات المعدنية All extra materials to be removed and area to be cleaned immediately.اي اي نفايت اخرى يجب ان تزال وتنظف المنطقة جيدا اول بأول Insulation materials should stack at designated areas and securing to be ensured. يجب ان تسحب مواد العزل من المنطقة وتخزن في منطقة معزولة خاصة بها | Engineer, Supervisor. HSE officer المشرف المسئول والمهندس مسئول السلامة |

Review

| Department | Name | Sign |
| --- | --- | --- |
| Petrojet Project Manager | Mosad eshra |  |
| Petrojet Construction Manager | Mohamed fathy |  |
| Petrojet Supervisor | M.Yousef |  |
| Petrojet HSSE MGR/Engineer | K.elnhhas |  |