| Job Safety Analysis تحليل السلامة المهنية Worksheet ورقة عمل | Job to be Performed: الوظيفة التي يتعين القيام بها Hot Tapping | JSA No.: الرقم CD-0001 | Date: التاريخ Jan,26. 2015 | New: RAB-PSAL-PTJ-M-PER-101 Hot Tapping |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Title of Person Who Does Job: المسمى الوظيفي للشخص المسئول Mech Supervisor | Section: القطاع Mech | Supervisor: المشف على العملية |
| Organization: التنظيم | Location: UO2 & UO3 | Department: القسم Engineering | Reviewed and Approved By: مراجعة واعتماد |
| Sequence of Basic Job Steps خطوات العمل | Potential Hazards المخاطر | Recommended Action or Procedure التحكم في المخاطر او الحلول | Action Byالمسئول عن التنفيذ |
| 1.0 | Driving on local sealed roads (to/from site) القيادة على الطرق الممهدة المحلية (إلى / من موقع) |  | Vehicle Accident حادث سيارة Property damage أضرار الممتلكات Personal injury /death اصابة اشخاص او وفاة Vehicle Roll over حاجز الوقاية العلوي Uneven road surface اختلاف مستوى الطريق Driver fatigue السائق مرهق Brake failure خلل بالفرامل Weather Conditions. حالة الطقس Cross city motorists on Rabigh road (to/from any part of the kingdom سائقي السيارات على الطريق في رابغ (من / إلى أي جزء من المملكة Hitting stationary objects ضرب الأجسام الثابتة Hitting other vehicles, persons, ضرب الأجسام المتحركة او الاشخاص |  | Ensure compliance with Petrofac specification for Road Vehicle Operations (PGC-BMS-MAN-X-0911) ضمان الامتثال للمواصفات بتروفاك عن طريق عمليات السيارات All company/project drivers must undergo the golden rules of driving safety orientation & defensive driving training. • يجب على جميع السائقين شركة / مقاول ان يخضع للقواعد الذهبية للسلامة القيادة التوجه والتدريب القيادة الدفاعية. Check tire pressure ضغط الهواء داخل الاطارات Ensure driver and all passengers wear seat belts السائق والركاب يجب ان يرتدو حزام الامان Stay within the speed limit signs (max 60km/h). لالتزام بالسرعة الموجودة على لوحات الطريق 60 كم Always be alert to face 3rd party mistakes أن يكون دائما في حالة تأهب لمواجهة الأخطاء واحتساب المخالفات من العميل Watch out for bikers and give way/priority انتبه لسائقي الدراجات النارية ويفسح الطريق / الأولوية Obey all traffic rules, signs and markings. اتباع تعليمات المرور ولوحات الارشاد لجمع الطرق Strictly adhere to Journey management plan. تتقيد بدقة خطة إدارة الرحلة الامنة Always follow defensive driving technique. اتبع دائما أسلوب القيادة الدفاعية Never overload the vehicle.لا تزيد ابدا الاحمال على السيارة Never drive without being authorized.لا تقود بدون رخصة Always maintain safe distance from the vehicle in front.يجب اتخاذ مسافة امنة من السيارات التي تسير امامك Never overtake in rain, harsh weather or poor visibility. لاتتخطى السيارات في المطر، والبرد أو ضعف الرؤية. Headlights on (30 min: before sunset / after sunrise). المصابيح الأمامية على (30 دقيقة: قبل الغروب / بعد شروق الشمس). Drive at minimum speed possible.قود بأقل سرعة مسموح بها All vehicles must be reversely parked in the parking area.كل السيارات يجب ان تشد فرامل اليد اثناء الوقوف Lookout carefully for personnel, objects / vehicles on your path to avoid hitting them before start parking.يجب ملاحظة الاشخاص على جانب الطريق وعدم الوقوف لهم الا بعناية لعد صدمهم بالسيارة قبل الوقوف Use rear view and side mirror for proper positioning before start parking. استخدم الرؤية الخلفية والمرايا الجانبية لتحديد المواقع المناسبة قبل والوقوف أو التحرك Get out/down and confirm, if you have any doubt. اخرج / أسفل وتأكيد، إذا كان لديك أي شك Walk around vehicle before moving لف حول السيارة قبل القيادة | Drivers , Supervisor. مشرف السائقين |
| 2.0 | Site preparation. تجهيز الموقع |  | Minor/Major injury إصابة خطيرة او بسيطة Defective tools and equipment أدوات أو معدات تالفة |  | T.B.T prior to start of activity. محاضرة قبل بدء الاعمال All personnel must wear proper PPE. يرتدي جميع العاملين مهمات الوقاية الشخصية Method of statement and job safety analysis to be available on site and discussed with labors before start.تطبيق خطوات المهمة وتحليل المخاطر ومناقشتهم مع جميع العاملين قبل بدء الاعمال Fire extinguisher inside each equipment. طفاية حريق داخل كل معدة Tools and equipments must be inspected and color coding before start work.كل المعدات والادوات يجب ان تفحص ويوضع عليها اللون الكودي Ensure to apply PSAL work permit (24Hrs in advance) or PR work permit (if applicable) prior to start any activity.إستخراج تصريح عمل من بتروفاك قبل العمل ب 24 ساعة او إستخراج تصريح بترورابغ إذا لزم الأمر Designate with signaling flags for all mobile equipment. يتم تزويد جميع المعدات المتحرك برجل الاشارة بالأعلام | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 3.0 | Manual handling التحميل اليدوي |  | Property Damage أضرار في الممتلكات Personal Injury or fatality اصابة اشخاص او وفاة Lifting heavy loadsحمل اوزان ثقيلة Sharp edges الحواف الحادة Pinch point نقطة سحق Slips & trips التعثر والسقوط للاشخاص او الاحمال Slipping / tipping of the loadسقوط الاحمال Unbalance or loss of control عدم الاتزان وفقد التحكم Back pain, strain الام الظهر Cut injuries / sprains, etc. الالتواءات والجروح القطعية |  | Employing trained and experienced persons.عمال مدربين Proper manual handling techniques to be applied. استخدام اسلوب امن للتحميل اليدوي Presence of mind at all time.اليقظة واستخدام العقل طوال الوقت Avoid pinch and crush point تجنب نقطة السحق او الاصطدام Maintain good house keeping الترتب والنظافة والصيانة الجيدة Use of proper PPE’s استخدام مهمات الوقاية المناسبة Proper tools shall be provided. يجب توفير الأدوات المناسبة Use mechanical handling equipment where possible استخدام المعدات الميكانيكة في اعمال الرفع | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 4.0 | loading g and unloading Material تحميل وإنزال المهمات |  | Minor/Major injury إصابة بسيطة او كبيرة Hit object مخاطر الإصطدام |  | T.B.T before start the job محاضرة قبل بدء العمل All labors must wear proper PPE إرتداء مهمات الوقاية الشخصية Current color coding inspection for all lifting equipment/devices to be used اللون الكودي والفحص لكل مهمات الرفع والادوات والمعدات Third party inspection for lifting gears and lifting equipment شركة تي يو في لفحص جميع مهمات الرفع والمعدات All operators, crane, forklift, man lift shall be certified. جميع سائقي المعدات لديهم شهادات سارية من ال تي يو في Use adequate length and number of taglines. إستخدام حواشات طويلة وبعدد مناسب Proper set-up of cranes/outrigger fully extended.فرد وصلات الونش ومناسبتة للأعمال وطول الركايز Always use timber cribbage. استخدم دائما الطبالي الخشبية Pipe spools to secure adequately onto trailer bed. مكبات الأنابيب لتأمين كاف على مقطورة التحميل No protruding part of pipes from the side of trailer bed.لا يجب ان يوجد بروز للمواسير المحملة Use of softeners during rigging and loading of pipes to protect damage both to slings and coating pipes. استخدام الرقائق خلال الكستنة والتحميل من الأنابيب لحماية ضرر على حد سواء لخطوط الأنابيب والطلاء Pipe spools to be properly secured to trailer load bed during transportation. تأمين الاسبولات على ظهر تريلا التحميل Side stanchions of the trailer bed always in place.الحاجز الجانبي يجب ان يكون موجود دائما اثناء التحميل No personnel to be on the trailer load bed during lifting activity. لا يجب ان يقف اي عامل على سطح التريلا أثناء التحميل او الانزال Barricade and warning signs to be in place before loading/unloading activity starts.عمل حواجز وتركيب علامات تحذيرية قبل البدء في التحميل والانزال Use tag lines to control suspended load إستخدم حواشات للتحكم الامن في الحمل | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 5.0 | Welding ,grinding and cutting operations for tie –in components اعمال اللحام والقطع في التوصيلات |  | Minor/Major injury إصابات بسيطة او كبيرة Fire إشتعال Lack of proper planning التخطيط الغير جيد Defective tools ادوات تالفة Lack of training نقص التدريب Use of striking tools إستخدام أدوات غير مصرح بها Drop objects (tools used at heights)سقوط ادوات من ارتفاع Electric shock / power tools not GFCI protectedصدمة كهربائية ادوات كهربائية غير محمية بمفتاح التسريب Power tools used / exposed in wet areasإستخدام الادوات الكهربائية في بيئة مبللة Defective tools repaired by unauthorized personsالادوات الكهربائية تصين من قبل غيرالمتخصصين No quarantine area for defective tools عدم وجود منطقة تجميع للمهمات التالفة No pre-inspection / color coding by competent person عدم الفحص قبل العمل ووضع اللون الكودي بواسطة الاشخاص المؤهلين |  | Al labors must wear proper PPE. إرتداء مهمات الوقاية الشخصية T.B.T before start work. محاضرة قبل بدء الاعمال All arc welding machines to be proper earthed to ground. تركيب وصلة ارضي لجميع ماكينات اللحام Areas clear from any compostable material around hot work activities. المنطقة خالية من اي مواد مشتعلة Trained fire watcher and enough inspected fire extinguisher at hot work area. مراقب حريق مدرب وطفاية مناسبة ومفحوصة في منطقة الاعمال الساخنة Use proper fire blanket 100% spark containment. إستخدام بطانية مقاومة للحريق Use proper and inspected oxy-acetylene gas cylinders and keep it at safe distance far from any hot work activities.إستخدام إسطوانة أوكسي أسيتيلين مفحوصة جيدا وإبعادها عن أي أعمال ساخنة بمسافة أمنة Use only inspected tool, check its rotating part. Power tools must be in good condition.إستخدام أدوات مفحوصة وفحص الأجزاء الدوارة ويجب ان تكون الادوات اليدوية الكهربائية بحالة جيدة Power tools must be color coded according to current month scheme, in doubt ask your supervisor or safety officer.العدد اليدوية الكهربائية يجب ان تكون عليها اللون الكودي المطابق للشهر ولو وجد اي إختلاف إسأل المشرف المسئول او مسئول السلامة Supervisor should plan for: يخطط المشرف المسئول للأتي Right selection and adequate number of grinding tools for the job.الإختيار الأمثل للعدد اليدوية المستخدمة في أعمال القطع Personnel training / retraining on hand tools safetyتدريب وإعادة تدريب العاملين Pre-deployment inspection of tools فحص مبدئي لجميع الادوات Arrangement for competent person for hand power tools inspection (i.e. electrician / technician) تجهيز أشخاص مدربين للفحص الميكانيكي والكهربائي Hand tools storage (holding racks / tool boxes) تخزين الادوات في صناديق او على الارفف Extension outlet shall be protected by GFCI/ELCB إستخدام مفاتيح الحماية من مخاطر الكهرباء مفتاح التسريب الارضي وزيادة الاحمال Fixed and special tools above 110V shall be protected by ELCB العدد الكهربائية اعلى من 110 فولت يجب ان تكون محمية ب مفتاح امان Adhere to Company/Petro Rabigh standards;اتباع كود بترورابغ لأعمال الكهربائية PR/CSF/CSS/P-082 (07.005) (Inspection of contractor power driven tools, equipment & scaffolding components)واعمال العدد اليدوية والمعدات والسقالات PR/CSF/CSS/P-035 (06.012) Personal protective equipment مهمات الوقاية الشخصية Hand power tools e.g. grinders and the like should be NON-LOCKABLE or press-activated type, equipped with operating dead man switch. استخدام ماتور الحجر وعدم استخدام مفتاح الاوتوماتيك اثاء العمل والتششغيل على الوضع اليدوي Collect at each completion of work or end of shift as minimum.تجميع الادوات بعد انتهاء الاعمال او بعد كل وردية | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 6.0 | Inspection of weld اختبار وفحص اللحامات |  | Personnel exposure to chemical جرعة كيميائية للأشخاص |  | Only certified/ competent personnel to perform inspection. يتم الفحص من قبل الاشخاص المدربة والمسئولة عن الفحص فقط Wear proper PPE إرتداء مهمات الوقاية الشخصية | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 7.0 | Pressure testing for tie-in connection إختبار الضغوط في الوصلات |  | Minor/Major injury إصابة بسيط او كبيرة High pressure /over pressure ضغوط عالية Uncontrolled release of stored energy. تسرب طاقة غير متحكم فية Bursting/whipping of hoses انفجار / خراطيم الجلد Failure of testing equipment/manifolds فشل اختبار المعدات / الفتحات Fire hazard from operation of internal combustion engine. أخطار الحريق من تشغيل محرك الاحتراق الداخلي Property damage خسائر في الممتلكات Equipment under pressure inadequately secured المعدات تحت ضغط Unauthorized entries غير مصرح بالدخول Exclusion zone not properly controlled. Repair of system under pressure منطقة الاستبعاد لا تسيطر عليها بشكل صحيح |  | T.B.T before start work. محاضرة قبل بدء العمل Provide safe distance calculation for testing as per approved standard. تعريف المسافة الأمنة طبقا وأوكاد السلامة الخاصة بأعمال الاختبارات Work permit, MS& JSA to be displayed near the Pneumatic test equipment. تصريح العمل وخطوات المهمة وتحليل المخاطر في مكان العمل مع الشخص المسئول Activity will be carried out in accordance with approved method statement. يجب ان تتم الأعمال طبقا والخطة المرفقة لخطوات العمل الأمن Only trained employee for this particular task shall be allowed to conduct the test.فقط العاملين المدربين هم من لهم الأحقية في العمل في الإختبارات All equipment and tools to be used shall be inspected by a designated competent person.تفحص الادوات والمعدات بواسطة شخص مؤهل وذوخبرة ومسئول Piping, equipment or system under test must be properly identified, area isolated with warning tape (red-white) attached onto appropriate size rope. تحاط منطقة الخطوط المضغوطة بواسطة شرائط تحذيرية Safety awareness signboards, “Hydro static test In-progress Keep Away” shall be posted along the barricadeتوضع اللوحات الارشادية الخاصة بالسلامة لعدم إقتراب العاملين غير المسئولين عن الاختبارات. Before pressurizing, all fittings/ flanges of the system to receive pressure test shall be walked through and visually inspected for to check if the entire line is ready to receive pressure. Verify test blinds are in position & secured as indicated on P&ID. تركب طبة عمياء لعدم انتقال الضغط والتأكد من أنة تم اختبار جميع الفلانشات لإستقبال الضغوط قبل البدء في اعمال الاختبارات The supervisor shall ensure that the system/equipment to be pressure tested is adequately supported or properly secured.تختبر تأمين المعدات قبل العمل والتأكد من أمانها Supervisor / foreman in-charge of the activity shall ensure that the required pressure gauge and PSV- pressure safety valves on the pressure manifold and on the line are in place before pressurization.قبل البدء في ضغط الدائرة يجب على المشرف المسئول التأكد من وجود بلف امان السلامة والمصيد Supervisor shall ensure that the gauges and PVS calibrations are valid and the devices are working accurately.يجب ان يتأكد مشرف الإختبارات من ان جميع أجهزة الأمان معايرة وصالحة للإستخدام Once the system is under the required test pressure, tightening of bolts or any adjustment shall not be allowed unless the pressure is reduced to safe value or been relieved totally.عندما تكون الدائرة مضغوطة لا يجب ربط الصواميل او عمل اي نشاط أخر لحين عودة الضغط الى الضغط الطبيعي Once the system is under pressure, personnel shall as much as possible avoid positioning in front / adjacent or near a flange connection, end cap or blind. عدم الوقوف امام الاجهزة والخطوط المضغوط بقد المستطاع وايضا تلاشي الوقوف امام المسامير والمصيدة في حالة الضغوط العالية |  |
| 8.0 | Use of air compressor استخدام الكمبروسر |  | Minor/Major injury إصابة خفيفة او كبيرة Defective equipment معدات تالفة Bursting/whipping of hoses تلف في الخراطيم Noise ضوضاء Fire حريق |  | Whiplash arrestors shall be installed across connection of pneumatic hose from the compressor يجب تركيب واقي الامان بين وصلات الخراطيم في الكمبريسور The air compressor shall have current & valid PR approved third party certification, inspected and color-coded by a competent mechanic. يجب ان يكون هناك شهادة معايرة وسارية من شركة معتمدة لدى بترورابغ وفحص ساري واللون الكودي المطابق للشهر The user of the air compressor shall make a daily routine inspection of the machine before starting or put it into operation.يجب على مشغل كمبروسر الهواء عمل فحص يومي للمعدة قبل البدء في الاعمال When working near the air compressor, personnel shall wear approved ear plug.إرتداء مهمات الوقاية ضد مخاطر الضوضاء الذي يصدرها الكمبروسر Emission of the air compressor shall not be directed towards working personnel. الإنبعاثات الخارجة من الكمبروسر يجب ان لا تحتك مباشرة مع العامل Portable fire extinguisher of 20 lbs capacity ready for use shall be placed near the air compressor. يجب وضع طفاية حريق بضغط مناسب بجوار الكمبروسر | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 9.0 | Installation and operation of hot tap machine تثبيت ماكينة الهوت تاب |  | Presence of ignition (Welding and cutting work, running engine on light and heavy vehicle use of electronic equipment). حدوث إشتعال نتيجة اللحام والقطع وتشغيل المولدات والإضاءة والمعدات الثقيلة Tightening of bolts by using a sparking tool. ربط الصواميل بإستخدام معدات قابلة للشرر Losing the coupon inside pipe فقد قطعة داخل المواسير Minor/major injury إصابة كبيرة او بسيطة |  | Piping engineer & supervisor to review the hot tap procedure including design and drawing of the line to be hot tape. Ensure physical identification along the system/pipeline is identified.يتم مراجعة خطوات عمل الهوت تاب من قبل مهندس الخطوط والمشرف المسئول واللوحات والتصميم للتأكد من أن جميع الخطوات الطبيعية منفذة على ارض الواقع Only competent /authorized personnel shall operate hot tap machine. الشخص المؤهل والمدرب هو الوحيد المسئول عن تشغيل ماكينة الهوت تاب Fire watch and stand by man must be available. مراقب حريق ومراقب أعمال Firefighting equipment to be positioned on site.معدات إطفاء في مكان العمل All equipment welding machine, portable generator shall be properly grounded. يجب توصيل أرضي لماكينات اللحام والمولدات Only non-sparking hand tool to be used.يجب عدم إستخدام ادوات ينتج عنها شرر Workers working near the area must be well informed.تنبية جميع العاملين وعدم إقتراب أي أحد من منطقة هذة الأعمال Implemented and follow the hot tap procedures. إتباع خطوات التشغيل الامن المرفقة Competent/ certified operator to operate the hot tap machine. شخص مسئول ومعتمد ولدية شهادة Hot tap area must be barricaded and install signage. يجب إحاطة منطقة العمل بحواجز وشرائط تحذيرية ولوحات تحذيرية Hot tap machine operator to check the hot tap pilot drill wire retainer is free from any defects, with sufficient length and in good working condition. يتأكد مشغل المعدة من عودة الجزء اللذي يقطع من المعدة والوير الخاص بة بدون تلفيات Hot tap operator must ensure that the pilot drill drilled on the pipe surface (coupon) and wire retainer snug to ensure retrieval of the coupon. يتأكد مشغل المعدة بأن الرأس المخصصة للقطع قد قطعت النقطة المطلوب قطعها بكفائة Presence of certified first aider and ambulance on site. وجود مسئول إسعافات بصفة مستمرة ويكون مؤهل ومعتمد | Petrofac بتروفاك |
| 10.0 | SCAFFOLDING WORK – ERECTION / DISMANTLING / MODIFICATION for personnel work access requirements at heights جميع العاملين في اعمال تشييد وازالة السقالات يجب ان مكون معهم دورة العمل على ارتفاعات |  | injury of personnel اصابةة اشخاص Lack of proper planningقصور في التخطيط Dropped objects سقوط ادوات Tools not tied off / secured عدم ربط الادوات بأمان Loose materials فقد المهمات Throwing scaffolding materials اسقاط المهمات من اعلى السقالة Scoff tags not currently signed off الامضاء كلى كارتة فحص السقالة بإسلوب غير صحيح Noncompliance with PR SSH (Scaffold Safety Handbook) / PR/CSF/CSS/P-039 (06.016) Scaffolding Safety ضرورة اتباع تعليمات السلامة لإنشاء السقالات طبقا والكود المعتمد |  | Certified scaffolder to erect scaffolding for work at height.فني سقلات معتمد ولدية شهادات في انشاء القالات والعمل على ارتفاعات Scaffold supervisor to check and sign scaffold tag for working. المشرف المسئول لعمل الفحص والامضاء على كروت فحص السقالات Scaffold daily checklist attached.نموذج فحص السقالة اليومي مرفق Ladder must be secured and mounted properly.يجب ان يكون سلم الصعود متوافق ومناسب للسقالة At height working platform must be with hand rail.في العمل على ارتفاعات يجب ان يكون هناك نظام الحماية من السقوط (الدرابزين ) Personnel working have to use their Full body harness.يجب ان يرتدي كل من يعمل على ارتفاعات حزام الامان Drinking water always available at height for workers. شرب الماء خصوصا بإستمرار للعاملين على ارتفاعات Supervisor monitors all height activities regularly.يتم متابعة العاملين على ارتفاعات بإنتظام Supervisor to maintain proper telephonic or other communication with ground crew all the time. وجود وسيلة للتواصل بين اعضاء الفريق الواحد بالاسيلكي او التليفونات المحمولة Proper planning and look ahead by PR-certified Scaffold Supervisor. Prior to work commencement, he should plan for:اتباع خطة انشاء السقالات مع المشرف المعتمد من بتروفاك وتنفيذ الاتي Joint site inspection of erection site with requesting Discipline Supervisorفحص السقالةحين الانشاء او الفك مع المتخصصين من بتروفاك Pre-inspection of scaffolding materials فحص اولية لعدة السقالات Trained scaffold erectors مسئولين سقالات مدربين Adequate PR-certified third party scaffold supervisors / inspectors. مفتش سقالات معتمد من جهه خارجية Adequate supplies of PPEs (fall protection), scuff tags / hand tools توفير مهمات وقاية خاصة وكروت سقالات ومهمات وادوات العمل الامنة Adhere to Company/Petro Rabigh standards; PR/CSF/CSS/P-039(06.016) (Scaffolding Safety) PR CSM & Safety Handbook (Fall Protection).اتباع اكواد السقالات والعمل على ارتفاعات المعتمدة من بترورابغ وبتروفاك A scaffold register should be developed and maintained updated bi- weeklyتقرير اسبوعي عن حالة السقالات واعمال الصيانة ويحدث كل اسبوع Only scaffolding crew will perform erections / dismantling / modifications.فريق السقالات فقط هوة المئول عن اعمال انشاء السقالة وفكها All scaffolding activities should be effectively supervised by PR certified third party scaffold supervisor.كل اعمال السقالة يتم الاشراف عليها ومتابعتها من المشرف المعتمد من بتروفاك ومن شركة طرف ثاللث Signing of scuff tags only by PR certified third party Scaffold Supervisor and Inspector (where applicable i.e. scaffold > 6 m high / special scaffolds) المشرف المعتمد من بتروفاك ومن شركة طرف ثاللث هو الشخص المخول للامضاء على كاتة السقالة خصوصا السقالات الاعلى من 6 متر Area below any scaffold erection/dismantling to be adequately barricaded and controlled, warning signs in all approaches displayed. عند انشاء او فك السقالة يجب ان تحوط المنطقة لعدم دخوا اي شخص Scaffolding materials (dismantled or to be installed shall not obstruct access/exits/stairs or emergency equipment. Prior to dismantling, PR-certified scaffold supervisor shall:قبل فك السقالة يتم الاتي Confirm status of use of scaffolds with affected disciplines/users. Thoroughly inspect scaffolds, their support members & connections to establish proper sequence and ensure remaining adjacent platforms in use are not structurally affected عند فك السقالة يجب التأكد من خلال المشرف المسئول انة يوجد منصة ثابتة لوقوف مسئولي السقالات عليها اثناء الفك | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 11.0 | Working at height العمل على ارتفاعات |  | Lack of proper planning التقصير في التخطيط الجيد Lack of proper access نقص الممرات الامنة Fall from heights/Serious injuryالسقوط من ارتفاع واصابة كبية Unapproved fall protection / full body harness عدم ارتداء الحزام الواقي من السقوط Fall protection not inspected وسائل الحماية من السقوط لم يتم فحصها Static lines not installed/ maintained by competent persons خطوط الكهرباء والضغط العالي يجب تقحص من شخص مؤهل Lack of training قلة التدريب Unprotected leading بدون حماية edge / floor openings الحواف وفتحات الارضيات Incomplete access stairs سلالم وممرات غير مكتملة Unauthorized entriesالعمل من خلال المسئولين |  | Supervisor should plan for:يجب ان يخطط مشرف العمل للأتي Arrangement for proper work access & fall protection approved PPE تجهيزممرات امنة للعمل ومهمات وقاية معتمدة خاصة بمنع السقوط Proper training of personnel involved in working at heightsالحرص على تدريب العاملين على اداء عملهم وخصوصا التدريب على العمل على ارتفاعات Review Golden Rules of Safety (Working At Heights) مراجعة القواعد الذهبية للسلامة الخاصة بالعمل على ارتفاعات Adhere to Petrofac/Company/Petro Rabigh standards;الحرص على PSAL CSSP/HIP تطبيق اكواد السلامة بالعمل على ارتفاعات PSAL Permit to work S-SP-GE00-1654-0015 كود تصاريح العمل PR/CSF/CSS/P-024 (06.001) Work Permit Systemكود تصاريح العمل PR CSM a Safety Handbook (Fall Protection). كود الوقاية من السقوط All personnel required to work at height including inspectors / supervisors /vendors / managers, should undergo a compulsory Work At Height / 100% Tie-Off field hands on training policy to be enforced.جميع من يعمل على ارتفاعت من عاملين ومشرفين ومسئولي فحص ومقاولين وموردين ومديرين يجب ان يلتزم بساسة السلامة وحضور محاضرة العمل على ارتفاعات Only approved full body harness is permitted i.e. FBH equipped with twin shock absorbing lanyard. حزام امان معتمد مزود بماص للصدمات Be anchored to permanent structural member e.g. steel columns/ beams protected with suitable cushions/ softeners against sharp edges. تغطية الحواف الحادة من الاستيل والكمر وعدم تعليق الحزام بها Be capable of supporting 2,268 Kg (5,000 Lbs) per person attached.ان يتحمل الوزن المساوي الى 2268 كجم Be installed at highest possible point preferably above shoulder height. يعلق حزام الامان في نقطة ثابتة وقية اعلى مستوى رأس العامل Be free of splices, abrasion or contact with corrosive substances. أن تكون خالية من التوصيلات، والكشط أو الاتصال مع المواد المسببة للتآكل Not be anchored to pipes, vents, cable trays, guard rails, elements of structures under construction or partially secured. لا تكون راسية على المواسير والمخارج، وحوامل الكابلات، وعناصر من الهياكل قيد الإنشاء أو المضمون جزئيا. Where vertical lifeline is required e.g. for steel erectors, عfollowing minimum requirements shall be met: عند احتياج وير امان رأسي يتم اتباع الاتي Material should be a minimum of 10 mm (3/8 inch) diameter wire rope على الاقل يجب ان يكون قطر الوير 10 ميلي اي ما يعادل ثلاثة اثمان البوصة Attached to structural anchor point capable to support 2,268 Kg (5,000 Lbs) dead weight مسمار التعليق يتحمل الوزن المساوي الى 2268 كجم Used with rope grabs / connectors suitable for attachment to shock-absorbing lanyards الوصلات يجب ان تكون متلائمة مع الوير وماص الصدمات | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 12.0 | Disposal of waste التخلص من المخلفات |  | Tripping hazard مخاطرالسقوط والتعثر Fire الحرق Environ-mental Pollution تلوث البيئة Illness المرض Spills التعثر Lack of competence. قلة الكفاءة |  | Ensure strict adherence to waste management standards and local regulations in addition to company standards. ضمان الالتزام الصارم تضيع معايير الإدارة واللوائح المحلية بالإضافة إلى معايير الشركة Provide warning sign boards and the collection and disposal yards.توفير لوحات ارشادية واماكن للتجميع او يارد خاص بذلك Educate personnel on environmental awareness & waste management.تدريب العاملين على التوعية البيئية والتحكم الامن في المخلفات Waste manifest to be maintained for every waste disposal المخلفات العادية تفصل عن المخافت الخطرة Remove all debris form site. ازالة اي مخلفات عادية من الموقع All concrete debris, extra materials to be removed and area to be cleaned immediately after concreting. ازالة اي خرسانة او مخلفاتها على الفور After removal of formwork, material to be collected and all protruding nails removed from the planks. بعد ازالة الشدة الخشبية يتم تنظيم الخشب ونزع المسامير منة Materials then stacked at designated areas and proper housekeeping to be ensured. تجمع هذة المهمات في منطقة ويتم ترتيب وتنظيم الموقع | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 13.0 | Heat stress management التحكم في الاصابة بضربات الشمس |  | Heat exhaustion ارتفاع درجة الحرارة فوق الحد المسموح |  | Ensure drinking water is available and workers drink sufficient quantity of water as per the requirement.التأكد من وجود مياة الشرب وتكون كمية كافية لعدد العاملين وأيضا ان يشرب جميع الموجودين منها Ensure appropriate rest shelter provided. وجود شلدر للظل للعاملين كي يستريحو فية من الشمس Ensure workers get rest as per requirement.تأكد من وجود فترات راحة للعاملين كلما دعت الحاجة لذلك | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |

Review

| Department | Name | Sign |
| --- | --- | --- |
| Petrojet Project Manager | Mosad eshra |  |
| Petrojet Construction Manager | Mohamed fathy |  |
| Petrojet HSSE Manager | Khaled elnhhas |  |
| Petrojet Supervisor |  |  |