| Job Safety Analysis Worksheet | Job to be Performed: Radiography testing | JSA No.: RT-0002 | Date: Jan, 31. 2015 | New: RAB-PSAL-PTJ-QC-RT-0001 Radiography testing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Title of Person Who Does Job: QC Supervisor | Section: QC | Supervisor: |
| Organization: | Location: UO2 & UO3 | Department: Engineering | Reviewed and Approved By: |
| Sequence of Basic Job Steps | Potential Hazards | Recommended Action or Procedure | Action By |
| 1.0 | Driving on local sealed roads (to/from site) القيادة على الطرق الممهدة المحلية (إلى / من موقع) |  | Vehicle Accident حادث سيارة Property damage أضرار الممتلكات Personal injury /death اصابة اشخاص او وفاة Vehicle Roll over حاجز الوقاية العلوي Uneven road surface اختلاف مستوى الطريق Driver fatigue السائق مرهق Brake failure خلل بالفرامل Weather Conditions. حالة الطقس Cross city motorists on Rabigh road (to/from any part of the kingdom سائقي السيارات على الطريق في رابغ (من / إلى أي جزء من المملكة Hitting stationary objects ضرب الأجسام الثابتة Hitting other vehicles, persons, ضرب الأجسام المتحركة او الاشخاص |  | Ensure compliance with Petrofac specification for Road Vehicle Operations (PGC-BMS-MAN-X-0911) ضمان الامتثال للمواصفات بتروفاك عن طريق عمليات السيارات All company/project drivers must undergo the golden rules of driving safety orientation & defensive driving training. • يجب على جميع السائقين شركة / مقاول ان يخضع للقواعد الذهبية للسلامة القيادة التوجه والتدريب القيادة الدفاعية. Check tire pressure ضغط الهواء داخل الاطارات Ensure driver and all passengers wear seat belts السائق والركاب يجب ان يرتدو حزام الامان Stay within the speed limit signs (max 60km/h). لالتزام بالسرعة الموجودة على لوحات الطريق 60 كم Always be alert to face 3rd party mistakes أن يكون دائما في حالة تأهب لمواجهة الأخطاء واحتساب المخالفات من العميل Watch out for bikers and give way/priority انتبه لسائقي الدراجات النارية ويفسح الطريق / الأولوية Obey all traffic rules, signs and markings. اتباع تعليمات المرور ولوحات الارشاد لجمع الطرق Strictly adhere to Journey management plan. تتقيد بدقة خطة إدارة الرحلة الامنة Always follow defensive driving technique. اتبع دائما أسلوب القيادة الدفاعية Never overload the vehicle.لا تزيد ابدا الاحمال على السيارة Never drive without being authorized.لا تقود بدون رخصة Always maintain safe distance from the vehicle in front.يجب اتخاذ مسافة امنة من السيارات التي تسير امامك Never overtake in rain, harsh weather or poor visibility. لاتتخطى السيارات في المطر، والبرد أو ضعف الرؤية. Headlights on (30 min: before sunset / after sunrise). المصابيح الأمامية على (30 دقيقة: قبل الغروب / بعد شروق الشمس). Drive at minimum speed possible.قود بأقل سرعة مسموح بها All vehicles must be reversely parked in the parking area.كل السيارات يجب ان تشد فرامل اليد اثناء الوقوف Lookout carefully for personnel, objects / vehicles on your path to avoid hitting them before start parking.يجب ملاحظة الاشخاص على جانب الطريق وعدم الوقوف لهم الا بعناية لعد صدمهم بالسيارة قبل الوقوف Use rear view and side mirror for proper positioning before start parking. استخدم الرؤية الخلفية والمرايا الجانبية لتحديد المواقع المناسبة قبل والوقوف أو التحرك Get out/down and confirm, if you have any doubt. اخرج / أسفل وتأكيد، إذا كان لديك أي شك Walk around vehicle before moving لف حول السيارة قبل القيادة | Drivers , Supervisor. مشرف الحركة |
| 2.0 | Site preparation. Handling and storage تجهيز الموقع |  | Minor/Major injury إصابة بسيطة او كبيرة Improper storage / handling تخزين وتحميل غير امن Assessed and required control measures not commenced لم تبدأ تدابير الرقابة المقررة والمطلوبة Improper transport النقل غير لائق |  | All labor’s must attend safety induction and daily T.B.T يجب ان يحصل جميع العاملين على التدريب الأولي ويتم عمل محاضرة قبل العمل All personnel to wear proper PPE. يرتدي جميع العاملين مهمات الوقاية الشخصية Method of statement and job safety analysis to be available on site and discussed with labors before work start.يتم مناقشة خطوات العمل الأمن وتحلليل المخاطر مع العاملين قبل البدء في الأعمال Tools and equipment must be inspected and color coding before start work. تفحص الادوات والمعدات ويوضع عليها اللون الكودي قبل البدء في العمل Ensure to apply PSAL work permit (24Hrs in advance) تجهيز تصريح عمل قبل 24 ساعة من بدء الاعمال Work permit (if applicable) prior to start any activity.تصريح عمل لاي عمل نقوم بة | Engineer, Supervisor. |
| 3.0 | Manual handling التحميل اليدوي |  | Property Damage أضرار في الممتلكات Personal Injury or fatality إصابة أشخاص او وفاة Lifting heavy loads رفع أحمال ثقيلة Mishandling of/ exposure to radioactive material/ radiation injury التعرض لل مواد المشعة / إصابة الإشعاع |  | All labors must attend safety induction and daily T.B.T محاضرة قبل بدء العمل وحصول جميع العاملين على التدريب الاولي Proper manual handling techniques to be applied. وجود مسئول تحميل يدوي على مكان العمل Presence of mind at all time. التنبية والتركيز المتواصل Individual NDT personnel to maintain radiation monitoring equipment such as TLDs, electronic pocket. المتابعة من قيل مسئولي التصوير الإشعاعي ووجود أجهزة قياس الإشعاع Certified NDT Personnel per Company/Petro Rabigh standard. حصول مسئولي التصوير الإشعاعي على الشهادات المعتمدة ومطابقة أكواد بترورابغ | Engineer , Supervisor. |
| 4.0 | NON DESTRUCTIVE TESTING (NDT) /X-RAY WORK at Worksite اعمال التصوير بواسطة أشعة إكس |  | Lack of proper planning Unauthorized personnel Radioactive material Non-certified NDT personnel |  | All labor must attend safety induction and daily T.B.T Site-specific work method statement / procedure, job safety analysis (JSA), work permits. Review of Company/Petro Rabigh standard, PR CSM (Ionizing Radiation). Certified NDT Personnel per Company/Petro Rabigh standard. Readiness of NDT equipment / PPEs, etc. ensure currently calibrated Exclusion zone to be established using currently calibrated survey meter, visibly identified by standard radiographic signs and barricades. Controlled area adequately manned throughout the radiography activity. Additional NDT technicians where required to be deployed. Approved temporary site storage pit (where required) to be as far away as possible and physically isolated from any occupied buildings / populated or active work area / mobile equipment operation / combustible materials or other facilities. Temporary isotope storage pit to be kept locked / controlled by RPO. Individual NDT personnel to maintain radiation monitoring equipment such as TLDs, electronic pocket dosimeter, calibrated survey meter as per Petrofac/Company/Petro Rabigh standard, PR CSM (Ionizing Radiation).. Comply with all applicable requirements of Petrofac/Company/Petro Rabigh standard, PR CSM (Ionizing Radiation). | Engineer , Supervisor. |

Review

| Department | Name | Sign |
| --- | --- | --- |
| Petrojet Project General Manager | Awad Youssef |  |
| Petrojet Site Construction Manager | Abd-Elbadie Abdalla Ahmed |  |
| Petrojet Site Supervisor | Sameh Hegazy |  |
| Petrojet HSSE | Khaled |  |