| Job Safety Analysis تحليل السلامة المهنية Worksheet ورقة عمل | Job to be Performed: الوظيفة التي يتعين القيام بها Radiography testing | JSA No.: الرقم RT-0002 | Date: التاريخ Jan, 31. 2015 | New: RAB-PSAL-PTJ-QC-RT-0001 Radiography testing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Title of Person Who Does Job: المسمى الوظيفي للمسئول عن المهمة QC Supervisor | Section: القطاع QC | Supervisor: المشرف المسئول |
| Organization: التنظيم | Location: المكان UO2 & UO3 | Department: القسم Engineering | Reviewed and Approved By: مراجعة وإعتماد |
| Sequence of Basic Job Steps خطوات العمل | Potential Hazards المخاطر | Recommended Action or Procedure التحكم في المخاطر او الحلول | Action Byالمسئول عن التنفيذ |
| 1.0 | Driving on local sealed roads (to/from site) القيادة على الطرق الممهدة المحلية (إلى / من موقع) |  | Vehicle Accident حادث سيارة Property damage أضرار الممتلكات Personal injury /death اصابة اشخاص او وفاة Vehicle Roll over حاجز الوقاية العلوي Uneven road surface اختلاف مستوى الطريق Driver fatigue السائق مرهق Brake failure خلل بالفرامل Weather Conditions. حالة الطقس Cross city motorists on Rabigh road (to/from any part of the kingdom سائقي السيارات على الطريق في رابغ (من / إلى أي جزء من المملكة Hitting stationary objects ضرب الأجسام الثابتة Hitting other vehicles, persons, ضرب الأجسام المتحركة او الاشخاص |  | Ensure compliance with Petrofac specification for Road Vehicle Operations (PGC-BMS-MAN-X-0911) ضمان الامتثال للمواصفات بتروفاك عن طريق عمليات السيارات All company/project drivers must undergo the golden rules of driving safety orientation & defensive driving training. • يجب على جميع السائقين شركة / مقاول ان يخضع للقواعد الذهبية للسلامة القيادة التوجه والتدريب القيادة الدفاعية. Check tire pressure ضغط الهواء داخل الاطارات Ensure driver and all passengers wear seat belts السائق والركاب يجب ان يرتدو حزام الامان Stay within the speed limit signs (max 60km/h). لالتزام بالسرعة الموجودة على لوحات الطريق 60 كم Always be alert to face 3rd party mistakes أن يكون دائما في حالة تأهب لمواجهة الأخطاء واحتساب المخالفات من العميل Watch out for bikers and give way/priority انتبه لسائقي الدراجات النارية ويفسح الطريق / الأولوية Obey all traffic rules, signs and markings. اتباع تعليمات المرور ولوحات الارشاد لجمع الطرق Strictly adhere to Journey management plan. تتقيد بدقة خطة إدارة الرحلة الامنة Always follow defensive driving technique. اتبع دائما أسلوب القيادة الدفاعية Never overload the vehicle.لا تزيد ابدا الاحمال على السيارة Never drive without being authorized.لا تقود بدون رخصة Always maintain safe distance from the vehicle in front.يجب اتخاذ مسافة امنة من السيارات التي تسير امامك Never overtake in rain, harsh weather or poor visibility. لاتتخطى السيارات في المطر، والبرد أو ضعف الرؤية. Headlights on (30 min: before sunset / after sunrise). المصابيح الأمامية على (30 دقيقة: قبل الغروب / بعد شروق الشمس). Drive at minimum speed possible.قود بأقل سرعة مسموح بها All vehicles must be reversely parked in the parking area.كل السيارات يجب ان تشد فرامل اليد اثناء الوقوف Lookout carefully for personnel, objects / vehicles on your path to avoid hitting them before start parking.يجب ملاحظة الاشخاص على جانب الطريق وعدم الوقوف لهم الا بعناية لعد صدمهم بالسيارة قبل الوقوف Use rear view and side mirror for proper positioning before start parking. استخدم الرؤية الخلفية والمرايا الجانبية لتحديد المواقع المناسبة قبل والوقوف أو التحرك Get out/down and confirm, if you have any doubt. اخرج / أسفل وتأكيد، إذا كان لديك أي شك Walk around vehicle before moving لف حول السيارة قبل القيادة | Drivers, Supervisor. مشرف الحركة |
| 2.0 | Site preparation. Handling and storage تجهيز الموقع |  | Minor/Major injury إصابة بسيطة او كبيرة Improper storage / handling تخزين وتحميل غير امن Assessed and required control measures not commenced لم تبدأ تدابير الرقابة المقررة والمطلوبة Improper transport النقل غير لائق |  | All labor’s must attend safety induction and daily T.B.T يجب ان يحصل جميع العاملين على التدريب الأولي ويتم عمل محاضرة قبل العمل All personnel to wear proper PPE. يرتدي جميع العاملين مهمات الوقاية الشخصية Method of statement and job safety analysis to be available on site and discussed with labors before work start. يتم مناقشة خطوات العمل الأمن وتحلليل المخاطر مع العاملين قبل البدء في الأعمال Tools and equipment must be inspected and color coding before start work. تفحص الادوات والمعدات ويوضع عليها اللون الكودي قبل البدء في العمل Ensure to apply PSAL work permit (24Hrs in advance) تجهيز تصريح عمل قبل 24 ساعة من بدء الاعمال Work permit (if applicable) prior to start any activity.تصريح عمل لاي عمل نقوم بة | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف المسئول |
| 3.0 | Manual handling التحميل اليدوي |  | Property Damage أضرار في الممتلكات Personal Injury or fatality إصابة أشخاص او وفاة Lifting heavy loads رفع أحمال ثقيلة Mishandling of/ exposure to radioactive material/ radiation injury التعرض لل مواد المشعة / إصابة الإشعاع |  | All labors must attend safety induction and daily T.B.T محاضرة قبل بدء العمل وحصول جميع العاملين على التدريب الاولي Proper manual handling techniques to be applied. وجود مسئول تحميل يدوي على مكان العمل Presence of mind at all time.التنبية والتركيز المتواصل Individual NDT personnel to maintain radiation monitoring equipment such as TLDs, electronic pocket. المتابعة من قيل مسئولي التصوير الإشعاعي ووجود أجهزة قياس الإشعاع Certified NDT Personnel per Company/Petro Rabigh standard. حصول مسئولي التصوير الإشعاعي على الشهادات المعتمدة ومطابقة أكواد بترورابغ | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف المسئول |
| 4.0 | NON DESTRUCTIVE TESTING (NDT) /X-RAY WORK at Worksite اعمال التصوير بواسطة أشعة إكس |  | Lack of proper planning تخطيط غير جيد Unauthorized personnel أشخاص غير مؤهلين Radioactive material مواد مشعة Non-certified NDT personnel اشخاص غير معتمدين |  | All labor must attend safety induction and daily T.B.T محاضرة قبل البدء في العمل وجميع العاملين يجب ان يكونوا حاصلين على التدريب الاولي Site-specific work method statement / procedure, job safety analysis (JSA), work permits. إصدار تصريح عمل وخطواط العمل مرفقة معة وتحليل المخاطر Review of Company/Petro Rabigh standard, PR CSM (Ionizing Radiation). مراجعة إشتراطات شركة بترورابغ للعمل مع المخاطر الإشعاعية Certified NDT Personnel per Company/Petro Rabigh standard. Readiness of NDT equipment / PPEs, etc. ensure currently calibrated وجود جميع مهمات التصوير الاشعاعي والاجهزة ومعايرة جميع الاجهزة Exclusion zone to be established using currently calibrated survey meter, visibly identified by standard radiographic signs and barricades. عمل تحديد لمنطقة أعمال التصوير بإستخدام جهاز قياس معاير ووضع حواز ولوحات تحذيرية من مخاطر الإشعاع Controlled area adequately manned throughout the radiography activity. تحديد منطقة الامان بالنسبة لأعمال التصوير الإشعاعي Additional NDT technicians where required to be deployed. فريق تصوير إضافي للتبديل مع المجموعة التي تعمل اذا لزم الامر Approved temporary site storage pit (where required) to be as far away as possible and physically isolated from any occupied buildings / populated or active work area / mobile equipment operation / combustible materials or other facilities. وجود مقبرة معتمدة للأجهزة إذا لزم الأمر وتكون معزولة جيدا وبعيد عن أماكن العاملين والأعمال والمعدات المتحركة والمواد المشتعلة والخدمات Temporary isotope storage pit to be kept locked / controlled by RPO. تبقى المقبرة المؤقتة مغلقة ومتحكم بها Individual NDT personnel to maintain radiation monitoring equipment such as TLDs, electronic pocket dosimeter, calibrated survey meter as per Petrofac/Company/Petro Rabigh standard, PR CSM (Ionizing Radiation).. يجب ملاحظة أجهزة قياس الجرعة وأجهزة قياس نسبة الإشعاع ومعايرتها بإستمرار طبقا ومواصفات وأكواد بترورابغ وبتروفاك للعمل الأمن مع المواد المشعة Comply with all applicable requirements of Petrofac/Company/Petro Rabigh standard, PR CSM (Ionizing Radiation). إتباع مواصفات وأكواد بترورابغ وبتروفاك للعمل الأمن مع المواد المشعة | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف المسئول r. |

Review

| Department | Name | Sign |
| --- | --- | --- |
| Petrojet Project General Manager | Mosad eshra |  |
| Petrojet Site Construction Manager | Mohamed fathy |  |
| Petrojet Site Supervisor | Sameh Hegazy |  |
| Petrojet HSSE | Khaled elnahhas |  |