| Job Safety Analysis تحليل السلامة المهنية Worksheet ورقة عمل | Job to be Performed: الاعمال المطلوبة Cable racks and tray installation فرد كابلات | JSA No.: الرقم E-TEC-0003 | Date: التاريخ Dec,30. 2014 | New: RAB-PSAL-PTJ-E-CRT-0005 Cable racks and tray installation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Title of Person Who Does Job: Electrical Supervisor | Section:القطاع ELECTRICAL | Supervisor: المشرف المسئول |
| Organization: التنظيم | Location: UO2 & UO3 | Department: القسم Engineering | Reviewed and Approved By:مراجعة واعتماد |
| Sequence of Basic Job Steps | Potential Hazards | Recommended Action or Procedure | Action By |
| 1.0 | Driving on local sealed roads (to/from site) القيادة على الطرق الممهدة المحلية (إلى / من موقع) |  | Vehicle Accident حادث سيارة Property damage أضرار الممتلكات Personal injury /death اصابة اشخاص او وفاة Vehicle Roll over حاجز الوقاية العلوي Uneven road surface اختلاف مستوى الطريق Driver fatigue السائق مرهق Brake failure خلل بالفرامل Weather Conditions. حالة الطقس Cross city motorists on Rabigh road (to/from any part of the kingdom سائقي السيارات على الطريق في رابغ (من / إلى أي جزء من المملكة Hitting stationary objects ضرب الأجسام الثابتة Hitting other vehicles, persons, ضرب الأجسام المتحركة او الاشخاص |  | Ensure compliance with Petrofac specification for Road Vehicle Operations (PGC-BMS-MAN-X-0911) ضمان الامتثال للمواصفات بتروفاك عن طريق عمليات السيارات All company/project drivers must undergo the golden rules of driving safety orientation & defensive driving training. • يجب على جميع السائقين شركة / مقاول ان يخضع للقواعد الذهبية للسلامة القيادة التوجه والتدريب القيادة الدفاعية. Check tire pressure ضغط الهواء داخل الاطارات Ensure driver and all passengers wear seat belts السائق والركاب يجب ان يرتدو حزام الامان Stay within the speed limit signs (max 60km/h). لالتزام بالسرعة الموجودة على لوحات الطريق 60 كم Always be alert to face 3rd party mistakes أن يكون دائما في حالة تأهب لمواجهة الأخطاء واحتساب المخالفات من العميل Watch out for bikers and give way/priority انتبه لسائقي الدراجات النارية ويفسح الطريق / الأولوية Obey all traffic rules, signs and markings. اتباع تعليمات المرور ولوحات الارشاد لجمع الطرق Strictly adhere to Journey management plan. تتقيد بدقة خطة إدارة الرحلة الامنة Always follow defensive driving technique. اتبع دائما أسلوب القيادة الدفاعية Never overload the vehicle.لا تزيد ابدا الاحمال على السيارة Never drive without being authorized.لا تقود بدون رخصة Always maintain safe distance from the vehicle in front.يجب اتخاذ مسافة امنة من السيارات التي تسير امامك Never overtake in rain, harsh weather or poor visibility. لاتتخطى السيارات في المطر، والبرد أو ضعف الرؤية. Headlights on (30 min: before sunset / after sunrise). المصابيح الأمامية على (30 دقيقة: قبل الغروب / بعد شروق الشمس). Drive at minimum speed possible.قود بأقل سرعة مسموح بها All vehicles must be reversely parked in the parking area.كل السيارات يجب ان تشد فرامل اليد اثناء الوقوف Lookout carefully for personnel, objects / vehicles on your path to avoid hitting them before start parking.يجب ملاحظة الاشخاص على جانب الطريق وعدم الوقوف لهم الا بعناية لعد صدمهم بالسيارة قبل الوقوف Use rear view and side mirror for proper positioning before start parking. استخدم الرؤية الخلفية والمرايا الجانبية لتحديد المواقع المناسبة قبل والوقوف أو التحرك Get out/down and confirm, if you have any doubt. اخرج / أسفل وتأكيد، إذا كان لديك أي شك Walk around vehicle before moving لف حول السيارة قبل القيادة | Drivers, Supervisor.مشرف السائقين |
| 2.0 | Site preparation تجهيز الموقع |  | Hazard assessed and safety precautions are not identified/assessed and required control measures not communicated. لم يتم تحديد • المخاطر المقدرة وسلامة الاحتياطات / تقييم ويتطلب تدابير الرقابة لم يتم قياسها . |  | All labor must wear proper PPE.يجب ارتداء جمع العاملين لمهمات الوقاية الشخصية Method statement and JSA to be made available at site and should be explained to all personnel involved in the job through T.B.T.خطوات العمل وتحليل المخاطر يجب ان تكون موجودة في موقع العمل وتشرح لجميع المشتركين بالعملية في محاضرة قبل بدء الاعمال Equipment must be checked thoroughly and inspection check list to be filled up by the operator prior to operate. فحص جمع المعدات قبل العمل وقبل انتهاء موعد الفحص الشهري Engineer should study the drawing thoroughly and information about the underground facilities to be communicated to the supervisor.يجب دراسة اللوحات من المهندسين والتوضيح لمشرفي التنفيذ على الخدمات الموجودة اسفل التربة Ensure that the appropriate control measures implemented in the site.التأكد من ان جميع الاحتياطات الامنة منفذة | Engineer, Supervisor. HSE officer المهندس والمشرف ومسئول السلامة |
| 3.0 | Manual handling التحميل اليدوي |  | Property Damage أضرار في الممتلكات Personal Injury or fatality اصابة اشخاص او وفاة Lifting heavy loadsحمل اوزان ثقيلة Sharp edges الحواف الحادة Pinch point نقطة سحق Slips & trips التعثر والسقوط للاشخاص او الاحمال Slipping / tipping of the loadسقوط الاحمال Unbalance or loss of control عدم الاتزان وفقد التحكم Back pain, strain الام الظهر Cut injuries / sprains, etc. الالتواءات والجروح القطعية |  | Employing trained and experienced persons.عمال مدربين Proper manual handling techniques to be applied. استخدام اسلوب امن للتحميل اليدوي Presence of mind at all time.اليقظة واستخدام العقل طوال الوقت Avoid pinch and crush point تجنب نقطة السحق او الاصطدام Maintain good house keeping الترتب والنظافة والصيانة الجيدة Use of proper PPE’s استخدام مهمات الوقاية المناسبة Proper tools shall be provided. يجب توفير الأدوات المناسبة Use mechanical handling equipment where possible استخدام المعدات الميكانيكة في اعمال الرفع | Engineer , Supervisor. |
| 4.0 | Stacking of materials رص المهمات |  | Personal Injury اصابة اشخاص Struck by or hit by falling الاصطدام او السقوط Pinch & crush points السحق او الانحشار Slips & trips السقوط والتعثر Improper stacking رص غير امن Different sizes in same stack رصات غير متناسقة بأحجام مختلفة Non / Improper wedging عدم التوتيد الصحيح High stacks رصات عالية Rolling and falling of stacks. تدحرج وسقوط الرصات العالية |  | Proper training and supervision التدريب والمتابعة الاشراف الجيد Use of crane and mobile equipment during unloading and loading must comply with crane lifting and mobile equipment control measures/requirements.استخدام الاوناش او معدات التحميل والتعتيق وتطبيق تحكمات واشتراطاط العمل الامن Supervisor must ensure the safe and required height and layers to stack the materials.يجب ان بتأكد المشرف من امان وارتفاع الرصات والتخزين الامن Ensure availability of safe space for operation التأكد من وجود مسافات امنة لأعمال التشغيل Remove layer by layer progressively if possible الرفع تدريجا قطعة بقطعة اذا امكن الامر Storing of types, sizes, shapes of materials separatelyتخزين الاحجام والاشكال والانواع المتشابهه كل على حدى Avoid pinch and crush points عدم الوقوف في منطقة السحق Maintain good housekeeping التأكد من الترتيب الامن Follow safe work practices.اتباع تعليمات التشغيل الامن Use proper PPE’s. استخدام مهمات الوقاية المناسبة Keep materials away from edge of excavations / leading edge / flooringتخزن المهمات بعيد عن حافة الحفر او حواف الارفف Do not stack materials at access ways / stairs / exitsلا تخزن المهمات في الممرات او السلالم او مخارج الطوارئ او اي مخرج | Engineer , Supervisor. |
| 5.0 | Tray installation تركيب التريهات |  | Lack of proper planning نقص التخطيط الجيد Loose materials /dropped objects فقد المهمات Simultaneous operations العمليات المتداخلة Minor/Major injury اصابة بسيطة او خطيرة |  | Supervisor should plan for:يجب ان يخطط المشرف المسئول للأعمال الاتية Materials staging area including scraps temporary holding area. مكان امن لتخزين المهمات وايضا مكان اخر مؤقت لتخزين المخلفات Coordination with affected parties / disciplines تأمين العمليات المتداخلة Adhere to Petrofac /Company/Petro Rabigh standards; اتباع اكواد السلامة الخاصة بشركة بتروفاك وشركة بترورابغ PSAL CSSP/HIP PR/CSF/CSS/P-024 (06.001) Work Permit System كود تصاريح العمل PR/CSF/CSS/P-039(06.016) Scaffolding Safety كود السقالات PR CSM & Safety Handbook (Fall Protection).كود الحماية من السقوط Do not Leave Cable trays supports unattended poorly secured at any time.لا يجب ترك التريهات بدون تثبيتها في الدعامات الخاصة بها Cable tray off cuts should be collected / removed from elevated work areas as work completes, and taken to a designated temporary scraps quarantine area, waste skip or disposal site. الاجزاء الباقية او المقطعة من التريهات يجب ان تخزن في منطقة امنة حتى يتم نقلها لخارج الموقع لمكان التخلص الامن من المخافات الصلبة No cable trays should be left at heights at anytime without being properly secured against displacement / accidental drop. يجب تأمين التريهات المتروكة على ارتفاع جيدا حتى لا تسقط وتسبب حوادث Work area below where cable trays are being installed should be properly barricaded, maintained clear of any personnel and manned by an assigned watchman or zone controller from electrical group throughout the activity. اثناء تركيب التريهات يجب غلق المنطقة اسفل اعمال التركيب وتزويد المكان بحواجز وملاحظ حتى لا يدخل احد العاملين اسفل هذة الاعمال In harsh weather foggy / windy / sandstorm / rainstorm / lightning storm, no cable tray installation is permitted. في حالة الطقس السيئ او الراح الشديدة او العواصف والامطار والضباب وقلة الإضاء لا يتم العمل في اعمال تركيب التريهات | Engineer, Supervisor. HSE officer المهندس والمشرف ومسئول السلامة |
| 6.0 | Welding/ Grinding/ Cutting/ Electric arc/ Heating using Welding machines/oxy-acetylene gas cutting set أعمال اللحام بإستخدام القوس الكهربي او التسخين او ماكينات اللحام واعمال القطع او استخدام لمة القطعية الاكسي استيلين |  | Fire حريق Falling welding hot slag's سقوط غلو اللحام الساخن Improper welding habitat لحام غير جيد Inadequate/damaged fire blanket بطانية اخماد الحريق تالفة Unapproved fire blanket بطانية اخماد حيق غير معتمدة Firewatcher not trained No proper inspection at work completion / end of shift مراقب حريق غير مدرب ولا يفحص منطقة العمل بعد انتهاء اعمال اللحام Flammable vapors /gases الابخرة والغازات المشتعلة Presence of combustible materials وجود مواد عالقة مشتعلة Poor housekeeping عدم وجود ترتيب ونظافة في مكان العمل Damage to plant instruments / cables, etc. تلف في المهمات والكابلات Gas leak تسريب غازات |  | Supervisor should plan for: يجب ان يهتم ويخطط المشرف المسئول بالاتي -Inspection of worksite with Welding Foreman to identify appropriate precautions and work preparation فحص المشرف المسئول لمكان العمل وتوفير الاحتياطات الامنة والتجهيز قبل البدء في الاعمال Arranging proper work access / scaffold platforms for his crew تجهيز الحواجر والممرات الامنة او السقالات ومنصات العمل على ارتفاعات Pre-inspected welding machines / cutting outfit, materials and tools تجهيز ماكينات اللحام المطلوبة والادوات اليدوية والمهمات Availability of adequate proper fire blanket, welding butts containment, buckets, fire protection, etc. وجود بطانيات اخماد الحريق واوعية اعقاب سلك اللحام ووسائل مناسبة لعدم حدوث إشتعال Adequate trained firewatcher (elevated platform and ground levels) توفير مراقب حريق لجميع أماكن اللحام سواء على إرتفاع او على الارضية Housekeeping arrangement ترتيب وتنظيم الموقع Adhere to Petrofac/Company/Petro Rabigh standards; اتباع اكواد السلامة الخاصة بشركتي بروفاك وبترورابغ PSAL CSSP/HIP PR/CSF/CSS/P-024 (06.001) Work Permit System كود تصاريح العمل PR/CSF/CSS/P-041 (06.018) Welding & Cutting كود اللحام والقطع PR CSM a Safety Handbook (Fire Prevention) كود الحماية من الحريق Prior to commencing open flame work, all combustible materials on the platform and immediate surrounding including lower working level / platform should be tidied up and collected. عند العمل في اللحام او اللهب المكشوف يجب إحاطة المنطقة بشرايط او حواجز وازالة جميع المواد القابلة للإشتعال سواء من منطقة العمل او تحتها وتأمين منصات العمل العليا والمنطقة من تحتها Introduce supplementary welding slag containment on top of fire blanket where suitable e.g. aluminum slag containment trays يجب تحديد مكان سقوط غلو اللحام على البطانية الواقية من الحريق Accomplish / follow Petrofac open flame safety checklist استخدام وتطبيق قائمة بتروفاك للفحص اليومي للأعمال الساخنة واللهب المكشوف Cover all sewers within 22.5 meters in hydrocarbon facilities الإبتعاد عن اي مواد هيدركربونية مسافة 22.5 متر Welding equipment set will be turned off when not in use. تغلق ماكينات اللحام في حالة عدم إستخدامها | Engineer, Supervisor. HSE officer المهندس والمشرف ومسئول السلامة |
| 7.0 | Using of hand tools (Cutter- Spanners- Screw driver set) استخدام الادوات اليدوية مثل القطر والمفكات والمفاتيح إلخ |  | Defective tools أدوات تالفة Prohibited job made tools ادوات يدوية ممنوعة الإستخدام Lack of training نقص التدريب No pre-inspection / color عدم الفحص ووجود اللون الكودي Minor/Major injury إصابات بسيطة او خطيرة |  | All labor’s must wear proper PPE. ارتداء جميع العاملين لمهمات الوقاية الشخصية T.B.T before starting the job. عمل محاضرة صباحية قبل البدء في الاعمال Right selection and adequate number of hand tools for the job. الإختيار الصحية للعدد اليدوية Personnel training / retraining on hand tools safety أشخاص مدربين ومؤهلين للعمل الأمن بإستخدام العدد اليدوية Daily inspection of tools before start work الفحص اليومي للعدد اليدوية قبل البدء في الاعمال Inspection and color coding done by competent person only. الفحص اليومي للعدد اليدوية قبل البدء في الاعمال بواسطة الاشخاص المؤهلين لذلك | Engineer, Supervisor. HSE officer المهندس والمشرف ومسئول السلامة |
| 8.0 | Inspection and testing Marking and shipping التفتيش والاختبار وضع العلامات والشحن |  | Minor/Major injury إصابات خطيرة او بسيطة |  | All labor’s must wear proper PPE. ارتداء جميع العاملين لمهمات الوقاية الشخصية T.B.T before starting the job. عمل محاضرة صباحية قبل البدء في الاعمال. Tray materials are subject to inspection in according with ITP-0012 of S-PM-G000-1520-0001.فحص المهمات طبقا والاكواد المرفقة Authorized persons only allow in the work place. أشخاص مدربين ومؤهلين للعمل الأمن All stages of work shall be inspected in accordance with the approved Project Quality Control inspection.كل خطوات العمل يجب ان تفحص بواسطة أشخاص مؤهلين ومعتمدين من مسئولي فحص إدارة الجودة | Elec supervisor/ Elec Eng/ HSE officer Permit holder |
| 9.0 | ERECTION / DISMANTLING / MODIFICATION for personnel work access requirements at heights فك او تركيب او تعديل السقالات او منصات العمل على ارتفاعات |  | injury of personnel اصابةة اشخاص Lack of proper planningقصور في التخطيط Dropped objects سقوط ادوات Tools not tied off / secured عدم ربط الادوات بأمان Loose materials فقد المهمات Throwing scaffolding materials اسقاط المهمات من اعلى السقالة Scoff tags not currently signed off الامضاء كلى كارتة فحص السقالة بإسلوب غير صحيح Noncompliance with PR SSH (Scaffold Safety Handbook) / PR/CSF/CSS/P-039 (06.016) Scaffolding Safety ضرورة اتباع تعليمات السلامة لإنشاء السقالات طبقا والكود المعتمد |  | Certified scaffolder to erect scaffolding for work at height.فني سقلات معتمد ولدية شهادات في انشاء القالات والعمل على ارتفاعات Scaffold supervisor to check and sign scaffold tag for working. المشرف المسئول لعمل الفحص والامضاء على كروت فحص السقالات Scaffold daily checklist attached.نموذج فحص السقالة اليومي مرفق Ladder must be secured and mounted properly.يجب ان يكون سلم الصعود متوافق ومناسب للسقالة At height working platform must be with hand rail.في العمل على ارتفاعات يجب ان يكون هناك نظام الحماية من السقوط (الدرابزين ) Personnel working have to use their Full body harness.يجب ان يرتدي كل من يعمل على ارتفاعات حزام الامان Drinking water always available at height for workers. شرب الماء خصوصا بإستمرار للعاملين على ارتفاعات Supervisor monitors all height activities regularly.يتم متابعة العاملين على ارتفاعات بإنتظام Supervisor to maintain proper telephonic or other communication with ground crew all the time. وجود وسيلة للتواصل بين اعضاء الفريق الواحد بالاسيلكي او التليفونات المحمولة Proper planning and look ahead by PR-certified Scaffold Supervisor. Prior to work commencement, he should plan for:اتباع خطة انشاء السقالات مع المشرف المعتمد من بتروفاك وتنفيذ الاتي Joint site inspection of erection site with requesting Discipline Supervisorفحص السقالةحين الانشاء او الفك مع المتخصصين من بتروفاك Pre-inspection of scaffolding materials فحص اولي لعدة السقالات Trained scaffold erectors مسئولين سقالات مدربين Adequate PR-certified third party scaffold supervisors / inspectors. مفتش سقالات معتمد من جهه خارجية Adequate supplies of PPEs (fall protection), scuff tags / hand tools توفير مهمات وقاية خاصة وكروت سقالات ومهمات وادوات العمل الامنة Adhere to Company/Petro Rabigh standards; PR/CSF/CSS/P-039(06.016) (Scaffolding Safety) PR CSM & Safety Handbook (Fall Protection).اتباع اكواد السقالات والعمل على ارتفاعات المعتمدة من بترورابغ وبتروفاك A scaffold register should be developed and maintained updated bi- weeklyتقرير اسبوعي عن حالة السقالات واعمال الصيانة ويحدث كل اسبوع Only scaffolding crew will perform erections / dismantling / modifications.فريق السقالات فقط هوة المئول عن اعمال انشاء السقالة وفكها All scaffolding activities should be effectively supervised by PR certified third party scaffold supervisor.كل اعمال السقالة يتم الاشراف عليها ومتابعتها من المشرف المعتمد من بتروفاك ومن شركة طرف ثاللث Signing of scuff tags only by PR certified third party Scaffold Supervisor and Inspector (where applicable i.e. scaffold > 6 m high / special scaffolds) المشرف المعتمد من بتروفاك ومن شركة طرف ثاللث هو الشخص المخول للامضاء على كارتة السقالة خصوصا السقالات الاعلى من 6 مترPR CSM & Safety Handbook (Fall Protection). كتيب السلامة للحماية من مخاطر السقوط Area below any scaffold erection/dismantling to be adequately barricaded and controlled, warning signs in all approaches displayed. تخلى المنطقة اسفل من السقالة في حالة اعمال الفك والتركيب والتعديل | Engineer, Supervisor. HSE officer المهندس والمشرف ومسئول السلامة |
| 10.0 | Working at height العمل على ارتفاعات |  | Lack of proper planning التقصير في التخطيط الجيد Lack of proper access نقص الممرات الامنة Fall from heights/Serious injuryالسقوط من ارتفاع واصابة كبية Unapproved fall protection / full body harness عدم ارتداء الحزام الواقي من السقوط Fall protection not inspected وسائل الحماية من السقوط لم يتم فحصها Static lines not installed/ maintained by competent persons خطوط الكهرباء والضغط العالي يجب تقحص من شخص مؤهل Lack of training قلة التدريب Unprotected leading بدون حماية edge / floor openings الحواف وفتحات الارضيات Incomplete access stairs سلالم وممرات غير مكتملة Unauthorized entriesالعمل من خلال المسئولين |  | Supervisor should plan for:يجب ان يخطط مشرف العمل للأتي Arrangement for proper work access & fall protection approved PPE تجهيزممرات امنة للعمل ومهمات وقاية معتمدة خاصة بمنع السقوط Proper training of personnel involved in working at heightsالحرص على تدريب العاملين على اداء عملهم وخصوصا التدريب على العمل على ارتفاعات Review Golden Rules of Safety (Working At Heights) مراجعة القواعد الذهبية للسلامة الخاصة بالعمل على ارتفاعات Adhere to Petrofac/Company/Petro Rabigh standards;الحرص على PSAL CSSP/HIP تطبيق اكواد السلامة بالعمل على ارتفاعات PSAL Permit to work S-SP-GE00-1654-0015 كود تصاريح العمل PR/CSF/CSS/P-024 (06.001) Work Permit Systemكود تصاريح العمل PR CSM a Safety Handbook (Fall Protection). كود الوقاية من السقوط All personnel required to work at height including inspectors / supervisors /vendors / managers, should undergo a compulsory Work At Height / 100% Tie-Off field hands on training policy to be enforced.جميع من يعمل على ارتفاعت من عاملين ومشرفين ومسئولي فحص ومقاولين وموردين ومديرين يجب ان يلتزم بساسة السلامة وحضور محاضرة العمل على ارتفاعات Only approved full body harness is permitted i.e. FBH equipped with twin shock absorbing lanyard. حزام امان معتمد مزود بماص للصدمات Be anchored to permanent structural member e.g. steel columns/ beams protected with suitable cushions/ softeners against sharp edges. تغطية الحواف الحادة من الاستيل والكمر وعدم تعليق الحزام بها Be capable of supporting 2,268 Kg (5,000 Lbs) per person attached.ان يتحمل الوزن المساوي الى 2268 كجم Be installed at highest possible point preferably above shoulder height. يعلق حزام الامان في نقطة ثابتة وقية اعلى مستوى رأس العامل Be free of splices, abrasion or contact with corrosive substances. أن تكون خالية من التوصيلات، والكشط أو الاتصال مع المواد المسببة للتآكل Not be anchored to pipes, vents, cable trays, guard rails, elements of structures under construction or partially secured. لا تكون راسية على المواسير والمخارج، وحوامل الكابلات، وعناصر من الهياكل قيد الإنشاء أو المضمون جزئيا. Where vertical lifeline is required e.g. for steel erectors, عfollowing minimum requirements shall be met: عند احتياج وير امان رأسي يتم اتباع الاتي Material should be a minimum of 10 mm (3/8 inch) diameter wire rope على الاقل يجب ان يكون قطر الوير 10 ميلي اي ما يعادل ثلاثة اثمان البوصة Attached to structural anchor point capable to support 2,268 Kg (5,000 Lbs) dead weight مسمار التعليق يتحمل الوزن المساوي الى 2268 كجم Used with rope grabs / connectors suitable for attachment to shock-absorbing lanyards الوصلات يجب ان تكون متلائمة مع الوير وماص الصدمات | Elec supervisor/ Elec Eng/ HSE officer |
| 11.0 | USE OF MANLIFT ELEVATING EQUIPMENT / AERIAL PERSONNEL PLATFORMS where fixed platforms / scaffolds are not available or feasible استخدام معدات رفع الافراد والمنصات في حالة عدم توفر إستطاعة استخدام السقالات |  | Tipping over السقوط من اعلى Unauthorized operation مشغل غير معتمد Operator not certified مشغل لم يحصل على شهادة Equipment not certified لا يوجد شهادة بالمعدة Harsh weather طقس سيئ Operation near excavations / on loose grounds الوقوف بالمعدة على ارض غير ثابتة بجانب حافة الحفر Pinch / crush points نقاط الحشر والسحق Exceeding SWL تخطي الوزن المسموح بة Shock loads اصطدام الحمل Unauthorized repair إصلاح غير جيد من جهة غير معتمدة Overhead hazards مخاطر الاصطدام من اعلى الرأس power lines / خطوط الطاقة electrocution الصدمة الكهربائية Serious injury إصابة حادة |  | Equipment pre-inspection / currently certified /stickered prior to site deployment by PR approved third party فحص المعدة قبل العمل وجود شهادة من شركة المعايرة واستيكر فحص معتمد Copy of operating manual to available and strictly followed.نسخة من كاتالوج التشغيل واتباع التعليمات الموجودة بة Only PR-certified operator as PR CSM & Safety Handbook (H/Eqpt Operator Testing & Certification)فقط من يقود المعدة هو الشخص المعتمد والمختبر من قبل بتروفاك وبرورابغ Valid periodic inspection / certification every 6 months by PR-approved certifying agency for elevating / lifting equipment as per PR/CSF/CSS/P-082 (07.005) Inspection of contractor power driven tools, equipment & scaffolding components شهادة معايرة وفحص معتمد كل 6 اشهر لجميع معدات الرفع طبقا وكود بترورابغ لفحص المعدات والادوات Prior to equipment operation, Operator shall: قبل تشغيل المعدة يجب ان يكون قائد المعدة لدية الاتي Understand manufacturer's recommendations / operating procedure فهم جيد لمعلومات التصنيع Understand rated load capacity, slope recommendations & limitations.فهم جيد لحدود الاحمال الامنة وعدم تخطيها Check immediate surroundings, conduct 360 degree walk around, look for ground and aerial hazards e.g. holes on the ground / drop offs, humps, debris, nearby facilities, overhead structures / power lines, etc. فهم جيد لمحيط منطقة العمل بما يعادل 360 ^ لمعرفة مخاطر محيط العمل مثل الحفر او الثقوب في الارضية والمهمات والادوات القريبة والخطوط وخطوط الطاقة وما فوق واسفل الحمل Accomplish daily operator's inspection checklist - this ensures all are checked and helps detect abnormal condition prior to operation. فحص يومي بقائمة الفحص من قبل المشغل لمعرفة ماإذا كان هناك اي شيئ غير طبيعي Check proximity / clearance of work location from nearby facilities. فحص لمحيط العمل من الاصتدام بأي وحدة او اجهزة Check safe distance from open excavations (where applicable), equal to the depth at minimum. فحص قروب المعدة من حافة الحفر Check ground condition should be stable / compacted and level صلابة التربة ومستوى الميل والاتزان للمعدة Warm up the equipment. تنبيهات الطوارئ للمعدة During operation, the Operator shall: اثناء الاعمال لابد من ملاحظة Ensure door and chains are closed upon entering the platformالتأكد من غلق الابواب والسلاسل لمنصات الرفع Not lean / climb over the guard rails البقاء على المنصة وعدم الوقوف على حاجز السقوط او الهندريل Stop in harsh weather / sand storm / lightning storm / poor visibility / wind speed exceeding manufacturer's recommendation. | Engineer, Supervisor. HSE officer المهندس والمشرف ومسئول السلامة |
| 15.0 | Disposal of waste التخلص من المخلفات |  | Tripping hazard مخاطرالسقوط والتعثر Fire الحرق Environ-mental Pollution تلوث البيئة Illness المرض Spills التعثر Lack of competence. قلة الكفاءة |  | Ensure strict adherence to waste management standards and local regulations in addition to company standards. ضمان الالتزام الصارم تضيع معايير الإدارة واللوائح المحلية بالإضافة إلى معايير الشركة Provide warning sign boards and the collection and disposal yards.توفير لوحات ارشادية واماكن للتجميع او يارد خاص بذلك Educate personnel on environmental awareness & waste management.تدريب العاملين على التوعية البيئية والتحكم الامن في المخلفات Waste manifest to be maintained for every waste disposal المخلفات العادية تفصل عن المخافت الخطرة Remove all debris form site. ازالة اي مخلفات عادية من الموقع All concrete debris, extra materials to be removed and area to be cleaned immediately after concreting. ازالة اي خرسانة او مخلفاتها على الفور After removal of formwork, material to be collected and all protruding nails removed form the planks. بعد ازالة الشدة الخشبية يتم تنظيم الخشب ونزع المسامير منة Materials then stacked at designated areas and proper housekeeping to be ensured. تجمع هذة المهمات في منطقة ويتم ترتيب وتنظيم الموقع | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 16.0 | Heat stress management التحكم في الاصابة بضربات الشمس |  | Heat exhaustion ارتفاع درجة الحرارة فوق الحد المسموح |  | Ensure drinking water is available and workers drink sufficient quantity of water as per the requirement.التأكد من وجود مياة الشرب وتكون كمية كافية لعدد العاملين وأيضا ان يشرب جميع الموجودين منها Ensure appropriate rest shelter provided. وجود شلدر للظل للعاملين كي يستريحو فية من الشمس Ensure workers get rest as per requirement.تأكد من وجود فترات راحة للعاملين كلما دعت الحاجة لذلك | Engineer , Supervisor المهندس والمشرف |

Review

| Department | Name | Sign |
| --- | --- | --- |
| Petrojet Project Manager | Mosad eshraa |  |
| Petrojet Construction Manager | Mohamed fathy |  |
| Petrojet HSSE Manager | Khaled elnhhas |  |
| Petrojet Supervisor | Emad Gharib |  |