| Job Safety Analysis تحليل السلامة المهنية Worksheet ورقة عمل | Job to be Performed: الأعمال المطلوبة Calibration procedure for pressure gauges, safety valves for hydrostatic testأعمال المعايرة لأجهزة قياس ضغط الغلزات وأمان البلوف في اعمال الاختبارات | JSA No.: الرقم M-CP-0001 | Date: التاريخ 09, Sept. 2014 | New: RAB-PSAL-PTJ-M-CP-0001 Calibration procedure for pressure gauges, safety valves for hydrostatic test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Title of Person Who Does Job: Hydrostatic test Supervisor | Section: القطاع Hydrostatic test | Supervisor: المشرف المسئول |
| Organization: التنظيم | Location: UO2 & UO3 | Department: القسم Engineering | Reviewed and Approved By:مراجعة واعتماد |
| Sequence of Basic Job Steps | Potential Hazards | Recommended Action or Procedure | Action By |
| 1.0 | Site preparation. Material inspection, storage & handling تجهيز الموقع فحص المهمات والتخزين والتداول |  | Minor/Major injury اصابة بسيطة او خطيرة Defective tools مهمات تالفة Assessed and required control measures not commenced تدابير الرقابة المقررة والمطلوبة لم تبدأ |  | T.B.T prior to start of activity. محاضرة قبل بدء الاعمال All personnel should wear proper PPE.يجب ان يرتدي جميع العاملين مهمات الوقاية Method of statement and job safety analysis to be available on site and discussed with labors before work start.يجب ان تكون هناك نسخة من خوات العملية وتحليل مخاطر المهمة موجودة بالموقع وتدريب العاملين عليها قبل بدء الاعمال Fire extinguisher at work place. وجود طفاية حريق بالمكان Tools and equipment's must be inspected and color coding before start work.يجب ان تفحص المعدات والادوات قبل البدء في الاعمال Apply for PSAL work permit (24Hrs in advance) prior to start any activity. إستخراج تصريح عمل قبل البدء في الأعمال بيوم | Engineer, Supervisor. HSE officer المهندس المسئول مشرف العملية مسئول السلامة |
| 2.0 | Using of hand tools إستخدام المهمات |  | Defective tools ادوات تالفة Prohibited job made tools منع العدد المصنعة يدويا Lack of training نقص التدريب No pre-inspection / color عدم وجود فحص ولون كودي Minor/Major injury إصابة خطيرة او بسيطة |  | T.B.T prior to start of activity. محاضرة قبل بدء الاعمال All personnel should wear proper PPE. يجب ان يرتدي جميع العاملين مهمات الوقاية Right selection and adequate number of hand tools for the job. الإختيار الصحيح للأدوات والعدد اليدوية المناسبة للعملية Personnel training / retraining on hand tools safety تدريب العاملين وتأهيلهم للإستخدام الأمن للعدد اليدوية Daily inspection of tools before start work الفحص اليومي للعدد اليدوية Inspection and color coding done by competent person only. يتم الفحص ووضع اللون الكودي بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط | Engineer, Supervisor. HSE officer المهندس المسئول مشرف العملية مسئول السلامة |
| 3.0 | Calibration using dead weight tester تدابير الرقابة المقررة والمطلوبة لم تبدأ |  | Defective tools/ equipment's No pre-inspection / color Minor/major injury |  | All labor’s must wear proper PPE. ارتداء جميع العاملين لمهمات الوقاية الشخصية T.B.T before starting the job. عمل محاضرة صباحية قبل البدء في الاعمال Authorized persons only allow in the work place. الأشخاص المسئولين عن العملية فقط المصرح لهم بالدخول في منطقة العمل Proper planning and look ahead by discipline supervisor prior to start work. التخطيط السليم والتطلع إلى الأمام من قبل المشرف الانضباط قبل بدء العمل Understand and comply with company Petro Rabigh standard التوافق مع الكود الخاص بالسلامة لبترورابغ Ensure calibration equipment in good condition. التأكد من أن المعدات المتعايرة بحالة جيدة Ensure that work permit prepared 24 Hour in advance. التأكد من إصدار تصاريح العمل قبل بدء الأعمال بيوم | Engineer, Supervisor. HSE officer مهندس الكهرباء مشرف العملية مسئول السلامة |
| 4.0 | House keeping الترتيب والنظافة |  | Slip/trip fall hazard/fire. التعثر والسقوط ومخاطر العمل على إرتفاعات والحريق |  | Materials then stacked at designated areas and proper housekeeping to be ensured.تأكيد عمل ترتيب وتنظيم المهمات Adequate supplies of housekeeping consumables to be maintained. التحكم في مخاطر التعثر والسقوط بعمل تنظيم جيد Provide adequate number of waste skips. فصل المخلفات عن عدة العمل | Engineer, Supervisor. HSE officer المهندس المسئول مشرف العملية مسئول السلامة |

Review

| Department | Name | Sign |
| --- | --- | --- |
| Petrojet Project Manager | Mosad eshra |  |
| Petrojet Construction Manager | Mohamed fathy |  |
| Petrojet Supervisor | Abd Elal Abdel hameed |  |
| Petrojet HSSE | K.elnhhas |  |