| Job Safety Analysis تحليل السلامة المهنية | Job to be Performed: الوظيفة التي يتعين القيام بها installation of above ground piping Night shift | JSA No.: الرقم CD-0001 | Date: التاريخ Dec,29. 2014 | New: RAB-PSAL-PTJ-M-PER-0001 installation of above ground piping |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Title of Person Who Does Job:وظيفة الشخص المسئول Mech Supervisor | Section: القطاع Mech | Supervisor: المشرف المسئول |
| Job Safety Analysis تحليل السلامة المهنية | Location: المكان UO2 & UO3 | Department: القسم Engineering | Reviewed and Approved By: مراجعة وإعتماد |
| Sequence of Basic Job Steps خطوات العمل | Potential Hazards المخاطر | Recommended Action or Procedure التحكم في المخاطر او الحلول | Action Byالمسئول عن التنفيذ |
| 1.0 | Driving on local sealed roads (to/from site) القيادة على الطرق الممهدة المحلية (إلى / من موقع) |  | Vehicle Accident حادث سيارة Property damage أضرار الممتلكات Personal injury /death اصابة اشخاص او وفاة Vehicle Roll over حاجز الوقاية العلوي Uneven road surface اختلاف مستوى الطريق Driver fatigue السائق مرهق Brake failure خلل بالفرامل Weather Conditions. حالة الطقس Cross city motorists on Rabigh road (to/from any part of the kingdom سائقي السيارات على الطريق في رابغ (من / إلى أي جزء من المملكة Hitting stationary objects ضرب الأجسام الثابتة Hitting other vehicles, persons, ضرب الأجسام المتحركة او الاشخاص |  | Ensure compliance with Petrofac specification for Road Vehicle Operations (PGC-BMS-MAN-X-0911) ضمان الامتثال للمواصفات بتروفاك عن طريق عمليات السيارات All company/project drivers must undergo the golden rules of driving safety orientation & defensive driving training. • يجب على جميع السائقين شركة / مقاول ان يخضع للقواعد الذهبية للسلامة القيادة التوجه والتدريب القيادة الدفاعية. Check tire pressure ضغط الهواء داخل الاطارات Ensure driver and all passengers wear seat belts السائق والركاب يجب ان يرتدو حزام الامان Stay within the speed limit signs (max 60km/h). لالتزام بالسرعة الموجودة على لوحات الطريق 60 كم Always be alert to face 3rd party mistakes أن يكون دائما في حالة تأهب لمواجهة الأخطاء واحتساب المخالفات من العميل Watch out for bikers and give way/priority انتبه لسائقي الدراجات النارية ويفسح الطريق / الأولوية Obey all traffic rules, signs and markings. اتباع تعليمات المرور ولوحات الارشاد لجمع الطرق Strictly adhere to Journey management plan. تتقيد بدقة خطة إدارة الرحلة الامنة Always follow defensive driving technique. اتبع دائما أسلوب القيادة الدفاعية Never overload the vehicle.لا تزيد ابدا الاحمال على السيارة Never drive without being authorized.لا تقود بدون رخصة Always maintain safe distance from the vehicle in front.يجب اتخاذ مسافة امنة من السيارات التي تسير امامك Never overtake in rain, harsh weather or poor visibility. لاتتخطى السيارات في المطر، والبرد أو ضعف الرؤية. Headlights on (30 min: before sunset / after sunrise). المصابيح الأمامية على (30 دقيقة: قبل الغروب / بعد شروق الشمس). Drive at minimum speed possible.قود بأقل سرعة مسموح بها All vehicles must be reversely parked in the parking area.كل السيارات يجب ان تشد فرامل اليد اثناء الوقوف Lookout carefully for personnel, objects / vehicles on your path to avoid hitting them before start parking.يجب ملاحظة الاشخاص على جانب الطريق وعدم الوقوف لهم الا بعناية لعد صدمهم بالسيارة قبل الوقوف Use rear view and side mirror for proper positioning before start parking. استخدم الرؤية الخلفية والمرايا الجانبية لتحديد المواقع المناسبة قبل والوقوف أو التحرك Get out/down and confirm, if you have any doubt. اخرج / أسفل وتأكيد، إذا كان لديك أي شك Walk around vehicle before moving لف حول السيارة قبل القيادة | Drivers , Supervisor. مسئول الحركة |
| 2.0 | Site preparation. تجهيز الموقع |  | Minor/Major injury إصابة خطيرة او بسيطة Defective tools and equipment أدوات أو معدات تالفة |  | T.B.T prior to start of activity. محاضرة قبل بدء الاعمال All personnel must wear proper PPE. يرتدي جميع العاملين مهمات الوقاية الشخصية Method of statement and job safety analysis to be available on site and discussed with labors before start.تطبيق خطوات المهمة وتحليل المخاطر ومناقشتهم مع جميع العاملين قبل بدء الاعمال Fire extinguisher inside each equipment. طفاية حريق داخل كل معدة Tools and equipment must be inspected and color coding before start work.كل المعدات والادوات يجب ان تفحص ويوضع عليها اللون الكودي Ensure to apply PSAL work permit (24Hrs in advance) or PR work permit (if applicable) prior to start any activity.إستخراج تصريح عمل من بتروفاك قبل العمل ب 24 ساعة او إستخراج تصريح بترورابغ إذا لزم الأمر Designate with signaling flags for all mobile equipment. يتم تزويد جميع المعدات المتحرك برجل الاشارة بالأعلام | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 3.0 | Manual handling التحميل اليدوي |  | Property Damage أضرار في الممتلكات Personal Injury or fatality اصابة اشخاص او وفاة Lifting heavy loadsحمل اوزان ثقيلة Sharp edges الحواف الحادة Pinch point نقطة سحق Slips & trips التعثر والسقوط للاشخاص او الاحمال Slipping / tipping of the loadسقوط الاحمال Unbalance or loss of control عدم الاتزان وفقد التحكم Back pain, strain الام الظهر Cut injuries / sprains, etc. الالتواءات والجروح القطعية |  | Employing trained and experienced persons.عمال مدربين Proper manual handling techniques to be applied. استخدام اسلوب امن للتحميل اليدوي Presence of mind at all time.اليقظة واستخدام العقل طوال الوقت Avoid pinch and crush point تجنب نقطة السحق او الاصطدام Maintain good house keeping الترتب والنظافة والصيانة الجيدة Use of proper PPE’s استخدام مهمات الوقاية المناسبة Proper tools shall be provided. يجب توفير الأدوات المناسبة Use mechanical handling equipment where possible استخدام المعدات الميكانيكة في اعمال الرفع | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 4.0 | loading g and unloading spools تحميل وإنزال الأسبولات |  | Minor/Major injury إصابة بسيطة او كبيرة Hit object مخاطر الإصطدام |  | T.B.T before start the job محاضرة قبل بدء العمل All labors must wear proper PPE إرتداء مهمات الوقاية الشخصية Current color coding inspection for all lifting equipment/devices to be used اللون الكودي والفحص لكل مهمات الرفع والادوات والمعدات Third party inspection for lifting gears and lifting equipment شركة تي يو في لفحص جميع مهمات الرفع والمعدات All operators, crane, forklift, man lift shall be certified. جميع سائقي المعدات لديهم شهادات سارية من ال تي يو في Use adequate length and number of taglines. إستخدام حواشات طويلة وبعدد مناسب Proper set-up of cranes/outrigger fully extended.فرد وصلات الونش ومناسبتة للأعمال وطول الركايز Always use timber cribbage. استخدم دائما الطبالي الخشبية Pipe spools to secure adequately onto trailer bed. مكبات الأنابيب لتأمين كاف على مقطورة التحميل No protruding part of pipes from the side of trailer bed.لا يجب ان يوجد بروز للمواسير المحملة Use of softeners during rigging and loading of pipes to protect damage both to slings and coating pipes. استخدام الرقائق خلال الكستنة والتحميل من الأنابيب لحماية ضرر على حد سواء لخطوط الأنابيب والطلاء Pipe spools to be properly secured to trailer load bed during transportation. تأمين الاسبولات على ظهر تريلا التحميل Side stanchions of the trailer bed always in place.الحاجز الجانبي يجب ان يكون موجود دائما اثناء التحميل No personnel to be on the trailer load bed during lifting activity. لا يجب ان يقف اي عامل على سطح التريلا أثناء التحميل او الانزال Barricade and warning signs to be in place before loading/unloading activity starts.عمل حواجز وتركيب علامات تحذيرية قبل البدء في التحميل والانزال Use tag lines to control suspended load إستخدم حواشات للتحكم الامن في الحمل | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 5.0 | Stacking of piping spools on site. رص الاسبولات في الموقع |  | Minor/Major injury إصابة بسيطة او كبيرة Hit objects Congestion of Material |  | T.B.T before start the job. محاضرة قبل بدء الاعمال All labors must wear proper PPE ارتداء جميع العاملين لمهمات الوقاية الشخصية All equipment and lifting gear must be inspected and certified. يتم فحص ومعايرة جميع مهمات وادوات ومعدات الرفع Proper arrangements of material. ترتيب المهمات Barricade around stacking area. إحاطة منطقة الرص بحواجز All riggers must have third party certificate according to the weight of lifting load.كل مسئولي الرفع حاصلين على شهادة إعتماد من شركة تي يو في Housekeeping/ Cleaning of the area, packing wood, plastic to be removed from time to time.تنظيم وترتيب المكان وتنظيف موقع العمل من الأخشاب أو أي مخلفات أخرى | Supervisor المشرف المسئول |
| 6.0 | Installations of pipe spools and pipe supports. تركيب الاسبولات في المواسير وتثبيت السبورتات (الدعامات ) |  | Minor/Major injury إصابة بسيطة او كبيرة Hit objectمخاطر الإصطدام |  | T.B.T before start the job. محاضرة قبل بدء الاعمال All labors must wear proper PPE ارتداء جميع العاملين لمهمات الوقاية الشخصية Third party certificates crane operator, Rigger according to pipe spools weight. وناش معتمد من تي يو في ومسئول رفع معتمد طبقا ووزن الحمولة All lifting gear and lifting equipments must be inspected and provided with proper certificate. يتم فحص ومعايرة جميع مهمات وادوات ومعدات الرفع ووجود شهادات Trained Flagman with high vest.يرتدي رجل الاشارة جاكت فسفوري مميز Use two tag lines to properly Control the load.إستخدام حواشات مناسبة للتحميل والحمل Barricade area underneath pipe spools installation.عمل حواجز حول منطقة العمل |  |
| 7.0 | Welding ,grinding and cutting operations اعمال اللحام والقطع |  | Minor/Major injury إصابات بسيطة او كبيرة Fire إشتعال Lack of proper planning التخطيط الغير جيد Defective tools ادوات تالفة Lack of training نقص التدريب Use of striking tools إستخدام أدوات غير مصرح بها Drop objects (tools used at heights)سقوط ادوات من ارتفاع Electric shock / power tools not GFCI protectedصدمة كهربائية ادوات كهربائية غير محمية بمفتاح التسريب Power tools used / exposed in wet areasإستخدام الادوات الكهربائية في بيئة مبللة Defective tools repaired by unauthorized personsالادوات الكهربائية تصين من قبل غيرالمتخصصين No quarantine area for defective tools عدم وجود منطقة تجميع للمهمات التالفة No pre-inspection / color coding by competent person عدم الفحص قبل العمل ووضع اللون الكودي بواسطة الاشخاص المؤهلين |  | Al labors must wear proper PPE. إرتداء مهمات الوقاية الشخصية T.B.T before start work. محاضرة قبل بدء الاعمال All arc welding machines to be proper earthed to ground. تركيب وصلة ارضي لجميع ماكينات اللحام Areas clear from any compostable material around hot work activities. المنطقة خالية من اي مواد مشتعلة Trained fire watcher and enough inspected fire extinguisher at hot work area. مراقب حريق مدرب وطفاية مناسبة ومفحوصة في منطقة الاعمال الساخنة Use proper fire blanket 100% spark containment. إستخدام بطانية مقاومة للحريق Use proper and inspected oxy-acetylene gas cylinders and keep it at safe distance far from any hot work activities.إستخدام إسطوانة أوكسي أسيتيلين مفحوصة جيدا وإبعادها عن أي أعمال ساخنة بمسافة أمنة Use only inspected tool, check its rotating part. Power tools must be in good condition.إستخدام أدوات مفحوصة وفحص الأجزاء الدوارة ويجب ان تكون الادوات اليدوية الكهربائية بحالة جيدة Power tools must be color coded according to current month scheme, in doubt ask your supervisor or safety officer.العدد اليدوية الكهربائية يجب ان تكون عليها اللون الكودي المطابق للشهر ولو وجد اي إختلاف إسأل المشرف المسئول او مسئول السلامة Supervisor should plan for: يخطط المشرف المسئول للأتي Right selection and adequate number of grinding tools for the job.الإختيار الأمثل للعدد اليدوية المستخدمة في أعمال القطع Personnel training / retraining on hand tools safetyتدريب وإعادة تدريب العاملين Pre-deployment inspection of tools فحص مبدئي لجميع الادوات Arrangement for competent person for hand power tools inspection (i.e. electrician / technician) تجهيز أشخاص مدربين للفحص الميكانيكي والكهربائي Hand tools storage (holding racks / tool boxes) تخزين الادوات في صناديق او على الارفف Extension outlet shall be protected by GFCI/ELCB إستخدام مفاتيح الحماية من مخاطر الكهرباء مفتاح التسريب الارضي وزيادة الاحمال Fixed and special tools above 110V shall be protected by ELCB العدد الكهربائية اعلى من 110 فولت يجب ان تكون محمية ب مفتاح امان Adhere to Company/Petro Rabigh standards;اتباع كود بترورابغ لأعمال الكهربائية PR/CSF/CSS/P-082 (07.005) (Inspection of contractor power driven tools, equipment & scaffolding components)واعمال العدد اليدوية والمعدات والسقالات PR/CSF/CSS/P-035 (06.012) Personal protective equipment مهمات الوقاية الشخصية Hand power tools e.g. grinders and the like should be NON-LOCKABLE or press-activated type, equipped with operating dead man switch. استخدام ماتور الحجر وعدم استخدام مفتاح الاوتوماتيك اثاء العمل والتششغيل على الوضع اليدوي Collect at each completion of work or end of shift as minimum.تجميع الادوات بعد انتهاء الاعمال او بعد كل وردية | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 8.0 | SCAFFOLDING WORK – ERECTION / DISMANTLING / MODIFICATION for personnel work access requirements at heights جميع العاملين في اعمال تشييد وازالة السقالات يجب ان مكون معهم دورة العمل على ارتفاعات |  | injury of personnel اصابةة اشخاص Lack of proper planningقصور في التخطيط Dropped objects سقوط ادوات Tools not tied off / secured عدم ربط الادوات بأمان Loose materials فقد المهمات Throwing scaffolding materials اسقاط المهمات من اعلى السقالة Scoff tags not currently signed off الامضاء كلى كارتة فحص السقالة بإسلوب غير صحيح Noncompliance with PR SSH (Scaffold Safety Handbook) / PR/CSF/CSS/P-039 (06.016) Scaffolding Safety ضرورة اتباع تعليمات السلامة لإنشاء السقالات طبقا والكود المعتمد |  | Certified scaffolder to erect scaffolding for work at height.فني سقلات معتمد ولدية شهادات في انشاء القالات والعمل على ارتفاعات Scaffold supervisor to check and sign scaffold tag for working. المشرف المسئول لعمل الفحص والامضاء على كروت فحص السقالات Scaffold daily checklist attached.نموذج فحص السقالة اليومي مرفق Ladder must be secured and mounted properly.يجب ان يكون سلم الصعود متوافق ومناسب للسقالة At height working platform must be with hand rail.في العمل على ارتفاعات يجب ان يكون هناك نظام الحماية من السقوط (الدرابزين ) Personnel working have to use their Full body harness.يجب ان يرتدي كل من يعمل على ارتفاعات حزام الامان Drinking water always available at height for workers. شرب الماء خصوصا بإستمرار للعاملين على ارتفاعات Supervisor monitors all height activities regularly.يتم متابعة العاملين على ارتفاعات بإنتظام Supervisor to maintain proper telephonic or other communication with ground crew all the time. وجود وسيلة للتواصل بين اعضاء الفريق الواحد بالاسيلكي او التليفونات المحمولة Proper planning and look ahead by PR-certified Scaffold Supervisor. Prior to work commencement, he should plan for:اتباع خطة انشاء السقالات مع المشرف المعتمد من بتروفاك وتنفيذ الاتي Joint site inspection of erection site with requesting Discipline Supervisorفحص السقالةحين الانشاء او الفك مع المتخصصين من بتروفاك Pre-inspection of scaffolding materials فحص اولية لعدة السقالات Trained scaffold erectors مسئولين سقالات مدربين Adequate PR-certified third party scaffold supervisors / inspectors. مفتش سقالات معتمد من جهه خارجية Adequate supplies of PPEs (fall protection), scuff tags / hand tools توفير مهمات وقاية خاصة وكروت سقالات ومهمات وادوات العمل الامنة Adhere to Company/Petro Rabigh standards; PR/CSF/CSS/P-039(06.016) (Scaffolding Safety) PR CSM & Safety Handbook (Fall Protection).اتباع اكواد السقالات والعمل على ارتفاعات المعتمدة من بترورابغ وبتروفاك A scaffold register should be developed and maintained updated bi- weeklyتقرير اسبوعي عن حالة السقالات واعمال الصيانة ويحدث كل اسبوع Only scaffolding crew will perform erections / dismantling / modifications.فريق السقالات فقط هوة المئول عن اعمال انشاء السقالة وفكها All scaffolding activities should be effectively supervised by PR certified third party scaffold supervisor.كل اعمال السقالة يتم الاشراف عليها ومتابعتها من المشرف المعتمد من بتروفاك ومن شركة طرف ثاللث Signing of scuff tags only by PR certified third party Scaffold Supervisor and Inspector (where applicable i.e. scaffold > 6 m high / special scaffolds) المشرف المعتمد من بتروفاك ومن شركة طرف ثاللث هو الشخص المخول للامضاء على كاتة السقالة خصوصا السقالات الاعلى من 6 متر Area below any scaffold erection/dismantling to be adequately barricaded and controlled, warning signs in all approaches displayed. عند انشاء او فك السقالة يجب ان تحوط المنطقة لعدم دخوا اي شخص Scaffolding materials (dismantled or to be installed shall not obstruct access/exits/stairs or emergency equipment. Prior to dismantling, PR-certified scaffold supervisor shall:قبل فك السقالة يتم الاتي Confirm status of use of scaffolds with affected disciplines/users. Thoroughly inspect scaffolds, their support members & connections to establish proper sequence and ensure remaining adjacent platforms in use are not structurally affected عند فك السقالة يجب التأكد من خلال المشرف المسئول انة يوجد منصة ثابتة لوقوف مسئولي السقالات عليها اثناء الفك | Supervisor. المشرف المسئول |
| 9.0 | Working at height العمل على ارتفاعات |  | Lack of proper planning التقصير في التخطيط الجيد Lack of proper access نقص الممرات الامنة Fall from heights/Serious injury السقوط من ارتفاع واصابة كبيرة Unapproved fall protection / full body harness عدم ارتداء الحزام الواقي من السقوط Fall protection not inspected وسائل الحماية من السقوط لم يتم فحصها Static lines not installed/ maintained by competent persons خطوط الكهرباء والضغط العالي يجب فحصها من شخص مؤهل Lack of training قلة التدريب Unprotected leading بدون حماية edge / floor openings الحواف وفتحات الارضيات Incomplete access stairs سلالم وممرات غير مكتملة Unauthorized entries العمل من خلال المسئولين |  | Supervisor should plan for:يجب ان يخطط مشرف العمل للأتي Arrangement for proper work access & fall protection approved PPE تجهيزممرات امنة للعمل ومهمات وقاية معتمدة خاصة بمنع السقوط Proper training of personnel involved in working at heightsالحرص على تدريب العاملين على اداء عملهم وخصوصا التدريب على العمل على ارتفاعات Review Golden Rules of Safety (Working At Heights) مراجعة القواعد الذهبية للسلامة الخاصة بالعمل على ارتفاعات Adhere to Petrofac/Company/Petro Rabigh standards;الحرص على PSAL CSSP/HIP تطبيق اكواد السلامة بالعمل على ارتفاعات PSAL Permit to work S-SP-GE00-1654-0015 كود تصاريح العمل PR/CSF/CSS/P-024 (06.001) Work Permit Systemكود تصاريح العمل PR CSM a Safety Handbook (Fall Protection). كود الوقاية من السقوط All personnel required to work at height including inspectors / supervisors /vendors / managers, should undergo a compulsory Work At Height / 100% Tie-Off field hands on training policy to be enforced.جميع من يعمل على ارتفاعت من عاملين ومشرفين ومسئولي فحص ومقاولين وموردين ومديرين يجب ان يلتزم بساسة السلامة وحضور محاضرة العمل على ارتفاعات Only approved full body harness is permitted i.e. FBH equipped with twin shock absorbing lanyard. حزام امان معتمد مزود بماص للصدمات Be anchored to permanent structural member e.g. steel columns/ beams protected with suitable cushions/ softeners against sharp edges. تغطية الحواف الحادة من الاستيل والكمر وعدم تعليق الحزام بها Be capable of supporting 2,268 Kg (5,000 Lbs) per person attached.ان يتحمل الوزن المساوي الى 2268 كجم Be installed at highest possible point preferably above shoulder height. يعلق حزام الامان في نقطة ثابتة وقية اعلى مستوى رأس العامل Be free of splices, abrasion or contact with corrosive substances. أن تكون خالية من التوصيلات، والكشط أو الاتصال مع المواد المسببة للتآكل Not be anchored to pipes, vents, cable trays, guard rails, elements of structures under construction or partially secured. لا تكون راسية على المواسير والمخارج، وحوامل الكابلات، وعناصر من الهياكل قيد الإنشاء أو المضمون جزئيا. Where vertical lifeline is required e.g. for steel erectors, عfollowing minimum requirements shall be met: عند احتياج وير امان رأسي يتم اتباع الاتي Material should be a minimum of 10 mm (3/8 inch) diameter wire rope على الاقل يجب ان يكون قطر الوير 10 ميلي اي ما يعادل ثلاثة اثمان البوصة Attached to structural anchor point capable to support 2,268 Kg (5,000 Lbs) dead weight مسمار التعليق يتحمل الوزن المساوي الى 2268 كجم Used with rope grabs / connectors suitable for attachment to shock-absorbing lanyards الوصلات يجب ان تكون متلائمة مع الوير وماص الصدمات | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 11.0 | Disposal of waste التخلص من المخلفات |  | Tripping hazard مخاطرالسقوط والتعثر Fire الحرق Environ-mental Pollution تلوث البيئة Illness المرض Spills التعثر Lack of competence. قلة الكفاءة |  | Ensure strict adherence to waste management standards and local regulations in addition to company standards. ضمان الالتزام الصارم تضيع معايير الإدارة واللوائح المحلية بالإضافة إلى معايير الشركة Provide warning sign boards and the collection and disposal yards.توفير لوحات ارشادية واماكن للتجميع او يارد خاص بذلك Educate personnel on environmental awareness & waste management.تدريب العاملين على التوعية البيئية والتحكم الامن في المخلفات Waste manifest to be maintained for every waste disposal المخلفات العادية تفصل عن المخافت الخطرة Remove all debris form site. ازالة اي مخلفات عادية من الموقع All concrete debris, extra materials to be removed and area to be cleaned immediately after concreting. ازالة اي خرسانة او مخلفاتها على الفور After removal of formwork, material to be collected and all protruding nails removed from the planks. بعد ازالة الشدة الخشبية يتم تنظيم الخشب ونزع المسامير منة Materials then stacked at designated areas and proper housekeeping to be ensured. تجمع هذة المهمات في منطقة ويتم ترتيب وتنظيم الموقع | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |
| 12.0 | Heat stress management التحكم في الاصابة بضربات الشمس |  | Heat exhaustion ارتفاع درجة الحرارة فوق الحد المسموح |  | Ensure drinking water is available and workers drink sufficient quantity of water as per the requirement.التأكد من وجود مياة الشرب وتكون كمية كافية لعدد العاملين وأيضا ان يشرب جميع الموجودين منها Ensure appropriate rest shelter provided. وجود شلدر للظل للعاملين كي يستريحو فية من الشمس Ensure workers get rest as per requirement.تأكد من وجود فترات راحة للعاملين كلما دعت الحاجة لذلك | Engineer, Supervisor. المهندس والمشرف |

Review

| Department | Name | Sign |
| --- | --- | --- |
| Petrojet Project Manager | Mosad eshra |  |
| Petrojet Construction Manager | Mohamed fathy |  |
| Petrojet HSSE Manager | Khaled elnhhas |  |
| Petrojet Supervisor | Sameh Hegazy |  |