| Job Safety Analysis تحليل السلامة المهنية Worksheet ورقة عمل | Job to be Performed: الوظيفة التي يتعين القيام بها Power and control cables installation | JSA No.: الرقم E-PCI-0001 | Date: التاريخ Dec,30.2014 | New: RAB-PSAL-PTJ-E-PCI-0001 Power and control cables installation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Title of Person Who Does Job: : المسمى الوظيفي للمسئول عن المهمة Electrical Supervisor | Section: القطاع ELECTRICAL | Supervisor: المشرف المسئول |
| Organization: التنظيم | Location: المكان UO2 & UO3 | Department: القسم Engineering | Reviewed and Approved By: مراجعة وإعتماد |
| Sequence of Basic Job Steps خطوات العمل | Potential Hazards المخاطر | Recommended Action or Procedure التحكم في المخاطر او الحلول | Action Byالمسئول عن التنفيذ |
| 1.0 | Driving on local sealed roads (to/from site) القيادة على الطرق الممهدة المحلية (إلى / من موقع) |  | Vehicle Accident حادث سيارة Property damage أضرار الممتلكات Personal injury /death اصابة اشخاص او وفاة Vehicle Roll over حاجز الوقاية العلوي Uneven road surface اختلاف مستوى الطريق Driver fatigue السائق مرهق Brake failure خلل بالفرامل Weather Conditions. حالة الطقس Cross city motorists on Rabigh road (to/from any part of the kingdom سائقي السيارات على الطريق في رابغ (من / إلى أي جزء من المملكة Hitting stationary objects ضرب الأجسام الثابتة Hitting other vehicles, persons, ضرب الأجسام المتحركة او الاشخاص |  | Ensure compliance with Petrofac specification for Road Vehicle Operations (PGC-BMS-MAN-X-0911) ضمان الامتثال للمواصفات بتروفاك عن طريق عمليات السيارات All company/project drivers must undergo the golden rules of driving safety orientation & defensive driving training. • يجب على جميع السائقين شركة / مقاول ان يخضع للقواعد الذهبية للسلامة القيادة التوجه والتدريب القيادة الدفاعية. Check tire pressure ضغط الهواء داخل الاطارات Ensure driver and all passengers wear seat belts السائق والركاب يجب ان يرتدو حزام الامان Stay within the speed limit signs (max 60km/h). لالتزام بالسرعة الموجودة على لوحات الطريق 60 كم Always be alert to face 3rd party mistakes أن يكون دائما في حالة تأهب لمواجهة الأخطاء واحتساب المخالفات من العميل Watch out for bikers and give way/priority انتبه لسائقي الدراجات النارية ويفسح الطريق / الأولوية Obey all traffic rules, signs and markings. اتباع تعليمات المرور ولوحات الارشاد لجمع الطرق Strictly adhere to Journey management plan. تتقيد بدقة خطة إدارة الرحلة الامنة Always follow defensive driving technique. اتبع دائما أسلوب القيادة الدفاعية Never overload the vehicle.لا تزيد ابدا الاحمال على السيارة Never drive without being authorized.لا تقود بدون رخصة Always maintain safe distance from the vehicle in front.يجب اتخاذ مسافة امنة من السيارات التي تسير امامك Never overtake in rain, harsh weather or poor visibility. لاتتخطى السيارات في المطر، والبرد أو ضعف الرؤية. Headlights on (30 min: before sunset / after sunrise). المصابيح الأمامية على (30 دقيقة: قبل الغروب / بعد شروق الشمس). Drive at minimum speed possible.قود بأقل سرعة مسموح بها All vehicles must be reversely parked in the parking area.كل السيارات يجب ان تشد فرامل اليد اثناء الوقوف Lookout carefully for personnel, objects / vehicles on your path to avoid hitting them before start parking.يجب ملاحظة الاشخاص على جانب الطريق وعدم الوقوف لهم الا بعناية لعد صدمهم بالسيارة قبل الوقوف Use rear view and side mirror for proper positioning before start parking. استخدم الرؤية الخلفية والمرايا الجانبية لتحديد المواقع المناسبة قبل والوقوف أو التحرك Get out/down and confirm, if you have any doubt. اخرج / أسفل وتأكيد، إذا كان لديك أي شك Walk around vehicle before moving لف حول السيارة قبل القيادة | Drivers, Supervisor. مشرف الحركة |
| 2.0 | Site preparation تجهيز الموقع |  | Hazard assessed and safety precautions are not identified /assessed and required control measures not communicated. لم يتم تحديد • المخاطر المقدرة وسلامة الاحتياطات / تقييم ويتطلب تدابير الرقابة لم يتم قياسها . |  | All labor must wear proper PPE.يجب ارتداء جمع العاملين لمهمات الوقاية الشخصية Method statement and JSA to be made available at site and should be explained to all personnel involved in the job through T.B.T.خطوات العمل وتحليل المخاطر يجب ان تكون موجودة في موقع العمل وتشرح لجميع المشتركين بالعملية في محاضرة قبل بدء الاعمال Equipment must be checked thoroughly and inspection check list to be filled up by the operator prior to operate. فحص جمع المعدات قبل العمل وقبل انتهاء موعد الفحص الشهري Engineer should study the drawing thoroughly and information about the underground facilities to be communicated to the supervisor.يجب دراسة اللوحات من المهندسين والتوضيح لمشرفي التنفيذ على الخدمات الموجودة اسفل التربة Ensure that the appropriate control measures implemented in the site.التأكد من ان جميع الاحتياطات الامنة منفذة | Engineer, Supervisor. HSE officer المهندس المسئول المشرف المسئول مسئول السلامة |
| 3.0 | Manual handling التحميل اليدوي |  | Property Damage أضرار في الممتلكات Personal Injury or fatality اصابة اشخاص او وفاة Lifting heavy loadsحمل اوزان ثقيلة Sharp edges الحواف الحادة Pinch point نقطة سحق Slips & trips التعثر والسقوط للاشخاص او الاحمال Slipping / tipping of the loadسقوط الاحمال Unbalance or loss of control عدم الاتزان وفقد التحكم Back pain, strain الام الظهر Cut injuries / sprains, etc. الالتواءات والجروح القطعية |  | Employing trained and experienced persons.عمال مدربين Proper manual handling techniques to be applied. استخدام اسلوب امن للتحميل اليدوي Presence of mind at all time.اليقظة واستخدام العقل طوال الوقت Avoid pinch and crush point تجنب نقطة السحق او الاصطدام Maintain good house keeping الترتب والنظافة والصيانة الجيدة Use of proper PPE’s استخدام مهمات الوقاية المناسبة Proper tools shall be provided. يجب توفير الأدوات المناسبة Use mechanical handling equipment where possible استخدام المعدات الميكانيكة في اعمال الرفع | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 4.0 | Stacking of materials رص المهمات |  | Personal Injury اصابة اشخاص Struck by or hit by falling الاصطدام او السقوط Pinch & crush points السحق او الانحشار Slips & trips السقوط والتعثر Improper stacking رص غير امن Different sizes in same stack رصات غير متناسقة بأحجام مختلفة Non / Improper wedging عدم التوتيد الصحيح High stacks رصات عالية Rolling and falling of stacks. تدحرج وسقوط الرصات العالية |  | Proper training and supervision التدريب والمتابعة الاشراف الجيد Use of crane and mobile equipment during unloading and loading must comply with crane lifting and mobile equipment control measures/requirements.استخدام الاوناش او معدات التحميل والتعتيق وتطبيق تحكمات واشتراطاط العمل الامن Supervisor must ensure the safe and required height and layers to stack the materials.يجب ان بتأكد المشرف من امان وارتفاع الرصات والتخزين الامن Ensure availability of safe space for operation التأكد من وجود مسافات امنة لأعمال التشغيل Remove layer by layer progressively if possible الرفع تدريجا قطعة بقطعة اذا امكن الامر Storing of types, sizes, shapes of materials separatelyتخزين الاحجام والاشكال والانواع المتشابهه كل على حدى Avoid pinch and crush points عدم الوقوف في منطقة السحق Maintain good housekeeping التأكد من الترتيب الامن Follow safe work practices.اتباع تعليمات التشغيل الامن Use proper PPE’s. استخدام مهمات الوقاية المناسبة Keep materials away from edge of excavations / leading edge / flooringتخزن المهمات بعيد عن حافة الحفر او حواف الارفف Do not stack materials at access ways / stairs / exitsلا تخزن المهمات في الممرات او السلالم او مخارج الطوارئ او اي مخرج | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 5.0 | Loading and unloading concrete pre cast تحميل وانزال الخرسانة او البريكس |  | Fall hazard/suspended load مخاطر سقوط الاحمال المعلقة Lifting procedure not follow لا يتم اتباع مخطط اعمال الرفع High wind speed/harsh weather الطقس السيئ Minor/Major injury إصابات بسيطة او كبيرة Hit object مخاطر الإصطدام Oil leak or land contaminations تسريب زيوت او تلويث التربة Fire اشتعال Defective lifting equipment/ gears ادوات ومهمات رفع تالفة Damage to concrete precast or assets الاضرار التي تلحق بالخرسانة والقواعد |  | Operators, drivers and riggers shall be licensed and PR certified by approved 3rd party in accordance with PR-CBS-TES-GI-02-Crane lifts type &procedure, PR-CBS-GI-004-inspection &certification requirements for heavy equipment&PR-CBS-TES-GI-005-Heavy equipment operator's certification &verification requirements.يجب ان يحصل جميع سائقي المعدات ومسئولي الرفع على رخصة من الشركة المعتمدة من بترورابغ طبقا والواصفات الخاصة بشركة بترورابغ لاعمال الرفع وقائدي المعدات ومسئولي الرفع PR approved current 3rd party inspection stickers (crane, forklift …etc.) يجب ان يكون الاناش وجميع معدات الرفع ملصق علها استيكر بترورابغ ومعتمد وساري Current SAG license (operators & drivers).رخصة سعودي للمعدات والمركبات Daily check list of heavy equipment should be carried out قائمة فحص يومي للمعدات الثقيلة Current in house monthly preventive maintenance inspection sticker. استيكر شهري خاص بأعمال الصيانة الميدانية Fire extinguisher inside each equipment with internal combustion engine.طفاية حريق صالحة بداخل كل معدة Operator manual available (mobile heavy equipment).كتالوج التشغيل بداخل كل معدة وخوصا المعدات الثقيلة Tools in good operating condition/free of damage/defects. No homemade tools allowed.جميع الادوات يجب ان تكون بحالة جيدة خالية من العيوب ولا يتم استخدام الادوات المصنع يدويا No lifting allowed or proceed in case :-لا يتم اعمال الرفع في الحالات الاتية At and above 20Mph wind speed, night time storm conditions, immediately following rainfall.اذا كانت سرعة الهواء عالية او الاعمال الليلية بعد العواصف او العمل مباشرة بعد سقوط الامطار Use adequate length and number of taglines. استخدام عدد غير كافي من الحواشات او بطول قصير Proper set-up of cranes/outrigger fully extended.قبل نصب الاوناش تكون الليندة مرفوعة والوصلات مشدودة Side stanchions of the trailer bed always in place. الدعامات الجانبية للمقطورة دائما في المكان No personnel to be on the trailer load bed during lifting activity.لا يوجد شخص على سطح الكساحة اثناء اللرفع او الانزال Barricade and warning signs to be in place before loading/unloading activity starts. وضع لافتة تحذيرية واحاطة مكان العمل قبل الانزال او التحميل Lifting plan should be prepared and approved be by PSAL. خطة رفع معتمدة من قبل شركة بتروفاك | Engineer , Supervisor HSE officer المهندس المسئول المشرف المسئول مسئول السلامة |
| 6.0 | Excavation الحفر |  | Fall into excavation السقوط في الحفر Minor/major injury إصابة بسيطة او كبيرة Collapse انهيار الحفر |  | Obtain PSAL PTW if PR concurs in accordance with approved PSAL work permit system, prior to ground disturbance.صدور تصريح من بتروفاك طبقا وتعليمات بترورابغ لأعمال الحفر Conduct U/G utility scanning to detect possible existing U/G utilities where suspected, prior to excavation.تحديد اماكن المرافق الأرضية قبل البدء بالحفر Hand pilot trench required where presence of U/G services are suspected or known (use u system). تجهيز ترنش الحفر وعملة على شكل حرف يو Use of mechanical excavator allowed only upon confirmation in writing through work permit that area is free U/G service. إستخدام الحفر الميكانيكي في الأماكن الموافق عليها للحفر الميكانيكي طبقا والفحص والتأكد من عدم وجود مرافق ارضية Where U/G service are suspected, mechanical excavators shall not be used the test excavation or trail pit has been dug and the U/G cable locations visibly established.عندما يتم التعرف على وجود خدمات أرضية لا بد من عدم إستخدام حفر ميكانيكي ويتم عمل جسات لإظهار الكابلات او المرافق Where use of mechanical excavator is allowed by work permit, bucket of mechanical excavator shall not work within 3 meters of U/G utilities or near by structure.لا يتم الحفر الميكانيكي الا بعيد عن الكابلات ب 3 متر على الاقل ويكون موجود تصريح عمل خاص بهذة الأعمال Suitable protection to be provided e.g :-shoring/sloping/benching. Follow with PR/CSF/CSS/P-034(06.011) safety requirements for excavation&PR-CSF-CSS-M-001-petro Rabigh construction safety manual part II-General &civil section 2.0 (excavation, trenching &shoring).التأمين التام للحفر وعمل ميول او تدريج او سند لجوانب الحفر طبقا وأكواد السلامة وأكواد الحفر الأمن Daily excavation checklist filled in &signed by civil supervisor قائمة فحص الحفر اليومية ومعتمدة من مشرف الحفر (Excavation≤1.2m.)لو زاد عمق الحفر عن 1.20 سم يتم عمل الأتي Signed CSE permit prior to confined space entry (excavation≥1.2m.) إستخراج تصريح عمل أماكن مغلقة Trained entry supervisor, entry attendant and entrants (excavation≥1.2m.) تدريب جميع العاملين والمشرفين على الاماكن المغلقة ووجود كشف دخول وخروج الاماكن المغلقة Proper ladder shall be provided every 7.5 meters walking distance along the excavation area.تجهيز سلم للنزول للحفر على ان يكون ابعد مسافة بين العامل والسلم لا تزيد عن 7.5 متر Hard barricade around excavation.حواجز صلبة حول الحفر Sign boards/hazard blinking lights (for night) to be provided.لوحات تحذيرية وإضائة ليلية وعلامات وشرايط حول الحفر No material shall be permitted to stack near the edges of excavation. لا يتم تخزين اي مهمات على حافة الحفر Proper notification before start excavation around existing facilities according to drawing and manual excavation around all underground existing facilities.وضع الملاحظات وتدوينها على الرسومات وإظهار كافة التفاصيل من مداخل ومخارج والحفر اليدوي واماكن وجود الخدمات الارضية | Engineer , Supervisor HSE officer المهندس المسئول المشرف المسئول مسئول السلامة |
| 7.0 | Underground laying Pulling work in cable trenches فرد الكابلات الارضية ووضعها في الترنشات |  | Minor/Major injury إصابة بسيطة او كبيرة Confine space hazard (excavation≥1.2Mdeep) مخاطر الأماكن المغلقة للحفر الأعمق من 1.20سم Collapse انهيار الحفر Inadequate access عدم كفاية الحواجز Cable drums staged close to excavation/on lose ground وجود بكر الكابلات بجوار حافة الحفر Cable drums displacement تغير اماكن بكر الكابلات Sharp bends/ damage to permanent cable الحواف الحادة تمزق الكابلات Pinch point نقاط السحق Improper posture/back injury وقوف في مكان خاطئ وألام الظهر |  | Before start the work ,plan for the following:- قبل العمل يجب التخطيط للأتي -Approved method of statement, job safety analysis and work permit. وجود خطوات عمل معتمد وأيضا تصريح عمل وتحليل للمخاطر -Adequate personal access/cross over/access bridge. توفير ممرات امنة ومشايات فوق الحفر -Training of personnel on confined space entry/cable pulling safety. تدريب العاملين على العمل بالأماكن المغلقة وسحب الكابلات -Material staging area including scraps temporary holding area. مكان أمن لتخزين المهمات واخر للإسكراب حتى يتم التخلص منة -Proper cables drums supports/stands, engineered where required. توفير بكر الكابلات ودعامات البكر والإستاندات لتثبيت حركة البكر -Welfare provision e.g. sun shade/personal water jags, toilet, etc. توفير مظلات للعاملين للحماية من الشمس في فترة الراحة ومياة للشرب وحمامات Adhere to company/Petro Rabigh standards طبقا وأكواد بترورابغ وبتروفاك –PR/CSF/CSS/P-024(06.001). Keep cable drums as far away as possible from edge of trench, Minimum not closer than distance equal to depth.يجب ابعاد بكر الكابلات عن حافة الحفر على الاقل مسافة مساوية لعمق الحفر At all time no personnel allowed behind/beside cable drums.في جميع الاحيان لا يجب ان يقف احد العاملين بجانب او امام بكر الكابلات Empty cable drum to be removed from site. يتم اخراج بكر الكابلات الفارغ من الموقع Adequate access way in place i.e. ladder 15metre interval.يجب ان يكون المسافة بين السلم والسلم الذي يلية لا تزيد عن 15 متر في النزول للحفر T.B.T before start the job.عمل محاضرة قبل العمل All labors must wear proper PPE. إرتداء جميع مهمات الوقاية الشخصية | Elec supervisor/ Elec Eng/ HSE officer Permit holder مهندس الكهرباء مشرف الكهرباء مسئول السلامة حامل التصريح |
| 8.0 | SCAFFOLDING WORK – ERECTION / DISMANTLING / MODIFICATION for personnel work access requirements at heights جميع العاملين في اعمال تشييد وازالة السقالات يجب ان مكون معهم دورة العمل على ارتفاعات |  | injury of personnel اصابةة اشخاص Lack of proper planningقصور في التخطيط Dropped objects سقوط ادوات Tools not tied off / secured عدم ربط الادوات بأمان Loose materials فقد المهمات Throwing scaffolding materials اسقاط المهمات من اعلى السقالة Scoff tags not currently signed off الامضاء كلى كارتة فحص السقالة بإسلوب غير صحيح Noncompliance with PR SSH (Scaffold Safety Handbook) / PR/CSF/CSS/P-039 (06.016) Scaffolding Safety ضرورة اتباع تعليمات السلامة لإنشاء السقالات طبقا والكود المعتمد |  | Certified scaffolder to erect scaffolding for work at height.فني سقلات معتمد ولدية شهادات في انشاء القالات والعمل على ارتفاعات Scaffold supervisor to check and sign scaffold tag for working. المشرف المسئول لعمل الفحص والامضاء على كروت فحص السقالات Scaffold daily checklist attached.نموذج فحص السقالة اليومي مرفق Ladder must be secured and mounted properly.يجب ان يكون سلم الصعود متوافق ومناسب للسقالة At height working platform must be with hand rail.في العمل على ارتفاعات يجب ان يكون هناك نظام الحماية من السقوط (الدرابزين ) Personnel working have to use their Full body harness.يجب ان يرتدي كل من يعمل على ارتفاعات حزام الامان Drinking water always available at height for workers. شرب الماء خصوصا بإستمرار للعاملين على ارتفاعات Supervisor monitors all height activities regularly.يتم متابعة العاملين على ارتفاعات بإنتظام Supervisor to maintain proper telephonic or other communication with ground crew all the time. وجود وسيلة للتواصل بين اعضاء الفريق الواحد بالاسيلكي او التليفونات المحمولة Proper planning and look ahead by PR-certified Scaffold Supervisor. Prior to work commencement, he should plan for:اتباع خطة انشاء السقالات مع المشرف المعتمد من بتروفاك وتنفيذ الاتي Joint site inspection of erection site with requesting Discipline Supervisorفحص السقالةحين الانشاء او الفك مع المتخصصين من بتروفاك Pre-inspection of scaffolding materials فحص اولية لعدة السقالات Trained scaffold erectors مسئولين سقالات مدربين Adequate PR-certified third party scaffold supervisors / inspectors. مفتش سقالات معتمد من جهه خارجية Adequate supplies of PPEs (fall protection), scuff tags / hand tools توفير مهمات وقاية خاصة وكروت سقالات ومهمات وادوات العمل الامنة Adhere to Company/Petro Rabigh standards; PR/CSF/CSS/P-039(06.016) (Scaffolding Safety) PR CSM & Safety Handbook (Fall Protection).اتباع اكواد السقالات والعمل على ارتفاعات المعتمدة من بترورابغ وبتروفاك A scaffold register should be developed and maintained updated bi- weeklyتقرير اسبوعي عن حالة السقالات واعمال الصيانة ويحدث كل اسبوع Only scaffolding crew will perform erections / dismantling / modifications.فريق السقالات فقط هوة المئول عن اعمال انشاء السقالة وفكها All scaffolding activities should be effectively supervised by PR certified third party scaffold supervisor.كل اعمال السقالة يتم الاشراف عليها ومتابعتها من المشرف المعتمد من بتروفاك ومن شركة طرف ثاللث Signing of scuff tags only by PR certified third party Scaffold Supervisor and Inspector (where applicable i.e. scaffold > 6 m high / special scaffolds) المشرف المعتمد من بتروفاك ومن شركة طرف ثاللث هو الشخص المخول للامضاء على كاتة السقالة خصوصا السقالات الاعلى من 6 متر Area below any scaffold erection/dismantling to be adequately barricaded and controlled, warning signs in all approaches displayed. عند انشاء او فك السقالة يجب ان تحوط المنطقة لعدم دخوا اي شخص Scaffolding materials (dismantled or to be installed shall not obstruct access/exits/stairs or emergency equipment. Prior to dismantling, PR-certified scaffold supervisor shall:قبل فك السقالة يتم الاتي Confirm status of use of scaffolds with affected disciplines/users. Thoroughly inspect scaffolds, their support members & connections to establish proper sequence and ensure remaining adjacent platforms in use are not structurally affected عند فك السقالة يجب التأكد من خلال المشرف المسئول انة يوجد منصة ثابتة لوقوف مسئولي السقالات عليها اثناء الفك | Elec supervisor/ Elec Eng/ HSE officer Permit holder مهندس الكهرباء مشرف الكهرباء مسئول السلامة حامل التصريح |
| 9.0 | Working at height العمل على ارتفاعات |  | Lack of proper planning التقصير في التخطيط الجيد Lack of proper access نقص الممرات الامنة Fall from heights/Serious injuryالسقوط من ارتفاع واصابة كبية Unapproved fall protection / full body harness عدم ارتداء الحزام الواقي من السقوط Fall protection not inspected وسائل الحماية من السقوط لم يتم فحصها Static lines not installed/ maintained by competent persons خطوط الكهرباء والضغط العالي يجب تقحص من شخص مؤهل Lack of training قلة التدريب Unprotected leading بدون حماية edge / floor openings الحواف وفتحات الارضيات Incomplete access stairs سلالم وممرات غير مكتملة Unauthorized entriesالعمل من خلال المسئولين |  | Supervisor should plan for:يجب ان يخطط مشرف العمل للأتي Arrangement for proper work access & fall protection approved PPE تجهيزممرات امنة للعمل ومهمات وقاية معتمدة خاصة بمنع السقوط Proper training of personnel involved in working at heightsالحرص على تدريب العاملين على اداء عملهم وخصوصا التدريب على العمل على ارتفاعات Review Golden Rules of Safety (Working At Heights) مراجعة القواعد الذهبية للسلامة الخاصة بالعمل على ارتفاعات Adhere to Petrofac/Company/Petro Rabigh standards;الحرص على PSAL CSSP/HIP تطبيق اكواد السلامة بالعمل على ارتفاعات PSAL Permit to work S-SP-GE00-1654-0015 كود تصاريح العمل PR/CSF/CSS/P-024 (06.001) Work Permit Systemكود تصاريح العمل PR CSM a Safety Handbook (Fall Protection). كود الوقاية من السقوط All personnel required to work at height including inspectors / supervisors /vendors / managers, should undergo a compulsory Work At Height / 100% Tie-Off field hands on training policy to be enforced.جميع من يعمل على ارتفاعت من عاملين ومشرفين ومسئولي فحص ومقاولين وموردين ومديرين يجب ان يلتزم بساسة السلامة وحضور محاضرة العمل على ارتفاعات Only approved full body harness is permitted i.e. FBH equipped with twin shock absorbing lanyard. حزام امان معتمد مزود بماص للصدمات Are anchored to permanent structural member e.g. steel columns/ beams protected with suitable cushions/ softeners against sharp edges. تغطية الحواف الحادة من الاستيل والكمر وعدم تعليق الحزام بها Be capable of supporting 2,268 Kg (5,000 Lbs) per person attached.ان يتحمل الوزن المساوي الى 2268 كجم Be installed at highest possible point preferably above shoulder height. يعلق حزام الامان في نقطة ثابتة وفي اعلى مستوى رأس العامل Be free of splices, abrasion or contact with corrosive substances. أن تكون خالية من التوصيلات، والكشط أو الاتصال مع المواد المسببة للتآكل Not be anchored to pipes, vents, cable trays, guard rails, elements of structures under construction or partially secured. لا تكون راسية على المواسير والمخارج، وحوامل الكابلات، وعناصر من الهياكل قيد الإنشاء أو المضمون جزئيا. Where vertical lifeline is required e.g. for steel erectors, عfollowing minimum requirements shall be met: عند احتياج وير امان رأسي يتم اتباع الاتي Material should be a minimum of 10 mm (3/8 inch) diameter wire rope على الاقل يجب ان يكون قطر الوير 10 ميلي اي ما يعادل ثلاثة اثمان البوصة Attached to structural anchor point capable to support 2,268 Kg (5,000 Lbs) dead weight مسمار التعليق يتحمل الوزن المساوي الى 2268 كجم Used with rope grabs / connectors suitable for attachment to shock-absorbing lanyards الوصلات يجب ان تكون متلائمة مع الوير وماص الصدمات | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 10.0 | Above ground cable laying/pulling work on cable trays فرد الكابلات على الارض او على التريهات |  | Minor/Major injury إصابة بسيطة او كبيرة Dropped objects مخاطر السقوط للأدوات Collapse انهيار Inadequate access صعوبة الحصول Cable rollers not properly secured عدم تأمين بكر السحب Fall hazardمخلطر سقوط الاشخاص Pinch point نقاط السحق Cable drums unsecured عدم تأمين بكر الكابلات |  | Before start the work ,plan for the following:- قبل البدء في العمل خطط للأتي -Approved method of statement, job safety analysis and work permit. تصريح عمل معتمد وخطوات العمل وتحليل المخاطر -Proper access work platform. تجهيز منصة للعمل عليها -Training of personnel on working at height/fall protection/cable pulling safety. تدريب العاملين على العمل على ارتفاعات والوقاية من مخاطر السقوط وسحب الكابلات بإسلوب أمن -Material staging area including scraps temporary holding area.تنظيم منطقة العمل وتوفير مكان أمن للمهمات ومكان امن للإسكراب مؤقت لحين التخلص الأمن من المخلفات --Proper cables drums supports/stands, engineered where required. تأمين بكر سحب الكابلات بإسلوب جيد -Main of communication with cable pullers.التواصل الجيد مع مسئولي سحب الكابلات -Welfare provision e.g. sun shade/personal water jags, toilet, etc. توفير مظلة للعاملين ومياة للشرب وحمامات إالخ Adhere to company/Petro Rabigh standards إتباع أكواد بترو رابغ لتالية –PR/CSF/CSS/P-024(06.001) work permit system. كود تصاريح العمل –PR/CSF/CSS/P-039(06.016) Scaffolding safety. كود السقالات –PRCSM &Safety handbook (Fall protection). كود الوقاية من مخاطر السقوط Cable rollers should not be anchored onto the guard rails, standard or other element of a scaffold platform unless such elements have been specifically engineered for such purpose.لا يتم وضع بكر سحب الكابلات على هاندريل السقالة وأيضا لا يتم وضع أي من مهمات السحب على السقالة نهائيا إلا ان تكون مخصصة لذلك At all-time no personnel allowed behind/beside cable drums. في جميع الاحيان لا يجب ان يقف احد العاملين بجانب او امام بكر الكابلات Cables should not be coiled and stored on platform unless such platform has been specifically engineered to hold at least 4 times the Maximum results live load from cable materials.لا توضع الكابلات على السقالة إلا في حالة ان تكون السقالة مصممة لتحميل اربع امثال حمولة وزن الكابلات والبكر وكل ما يكون فوق السقالة Adequate personnel access to / from the ground should be erected along working at height area and maintained free of obstruction at all time. وجود مشرف مسئول في مكان العمل وخاصة العمل على ارتفاعات ويجب ملاحظة العمل وتدوين جميع الملاحظات طوال فترة العمل All labors must wear proper PPE. يرتدي جميع العاملين مهمات الوقاية الشخصية T.B.T specific hazards associated with cable pulling should be briefed on task before start the job. عمل محاضرة قبل بدء العمل وتعريف العاملين بمخاطر أعمال سحب الكابلات | Engineer , Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 11.0 | Merger test/loop checking/Inspection اختبار الاندماج والفحص |  | Lack of proper planning تخطيط غير جيد Minor/major injury إصابة بسيطة او كبيرة Electrocution الصعق الكهربائي Inaccurate circuit or cables دوائر وكبلات غير دقيقة |  | All labors must wear proper PPE. يرتدي جميع العاملين مهمات الوقاية الشخصية T.B.T before start work. عمل محاضرة قبل بدء العمل Authorized persons or certified person only allow in the work place. الأشخاص المدربون او الحاصلين على شهادات هم المسموح لهم بالعمل فقط Proper planning and look ahead by discipline supervisor prior to start work. التخطيط السليم والمتابعة من قبل المشرف والانضباط قبل بدء العمل Ensure test crew is trained on electric safety التأكد ان فريق العمل مدرب جيدا على مخاطر الكهرباء Understand and comply with company Petro Rabigh standard الفهم الجيد والتطبيق السليم لأكواد بترورابغ Ensure test equipment in good condition and calibrated. التأكد من أن معدات الإختبار بحالة جيدة ومعايرة Ensure that work permit prepared 24 Hour in advance. إصدار تصريح العمل قبل العمل ب 24 ساعة Isolate testing area by proper barrier.إختبارات العزل يجب ان يتم عمل حواجز لها E&I engineer /supervisor must be check the latest revision circuit diag/P&ID of the systemيجب ان يفحص مهندس الاجهزة والمشرف المسئول التعديلات الأخيرة على اللوحات All stages of work shall be inspected in accordance with the approved Project Quality Control inspection and test plan. جميع خطوات العمل يجب ان تكون طبقا والخطط المعتمدة من قسم الجودة والفحص والاختبار | Elec supervisor/ Elec Eng/ HSE officer مهندس الكهرباء مشرف الكهرباء مسئول السلامة |
| 12.0 | Backfilling الردم للحفر |  | Minor/Major injury اصابات بسيطة أو كبيرة Hitting object الارتطام |  | All labor’s must wear proper P.P.E ارتداء مهمات الوقاية الشخصية Daily vehicle/heavy Compactors checking as per checklist. فحص يومي للمعدات وعمل قائمة الفحص اليومي Valid equipment inspected to be kept inside equipment cabin. All vehicles & equipment used shall be equipped with fire extinguisher of suitable capacity and reverse alarm. وجود طفاية حريق في كل معدة وسارينة رجوع للخلف وشهادة فحص سارية داخل المفعول | Engineer , Supervisor HSE officer مهندس الكهرباء مشرف الكهرباء مسئول السلامة |
| 13.0 | Disposal of waste التخلص من المخلفات |  | Tripping hazard مخاطرالسقوط والتعثر Fire الحرق Environ-mental Pollution تلوث البيئة Illness المرض Spills التعثر Lack of competence. قلة الكفاءة |  | Ensure strict adherence to waste management standards and local regulations in addition to company standards. ضمان الالتزام الصارم تضيع معايير الإدارة واللوائح المحلية بالإضافة إلى معايير الشركة Provide warning sign boards and the collection and disposal yards.توفير لوحات ارشادية واماكن للتجميع او يارد خاص بذلك Educate personnel on environmental awareness & waste management.تدريب العاملين على التوعية البيئية والتحكم الامن في المخلفات Waste manifest to be maintained for every waste disposal المخلفات العادية تفصل عن المخافت الخطرة Remove all debris form site. ازالة اي مخلفات عادية من الموقع All concrete debris, extra materials to be removed and area to be cleaned immediately after concreting. ازالة اي خرسانة او مخلفاتها على الفور After removal of formwork, material to be collected and all protruding nails removed from the planks. بعد ازالة الشدة الخشبية يتم تنظيم الخشب ونزع المسامير منة Materials then stacked at designated areas and proper housekeeping to be ensured. تجمع هذة المهمات في منطقة ويتم ترتيب وتنظيم الموقع | Engineer , Supervisor. مهندس الكهرباء مشرف الكهرباء |
| 14.0 | Heat stress management التحكم في الاصابة بضربات الشمس |  | Heat exhaustion ارتفاع درجة الحرارة فوق الحد المسموح |  | Ensure drinking water is available and workers drink sufficient quantity of water as per the requirement.التأكد من وجود مياة الشرب وتكون كمية كافية لعدد العاملين وأيضا ان يشرب جميع الموجودين منها Ensure appropriate rest shelter provided. وجود شلدر للظل للعاملين كي يستريحو فية من الشمس Ensure workers get rest as per requirement. تأكد من وجود فترات راحة للعاملين كلما دعت الحاجة لذلك. | Engineer , Supervisor مهندس الكهرباء مشرف الكهرباء |

Review

| Department | Name | Sign |
| --- | --- | --- |
| Petrojet Project Manager | Awad Youssef |  |
| Petrojet Construction Manager | Abd-Elbadie Abdalla Ahmed |  |
| Petrojet Supervisor | Khaled elshear |  |
| Petrojet HSSE | K.elnhhas |  |