| Job Safety Analysis تحليل السلامة المهنية Worksheet ورقة عمل | Job to be Performed: : الوظيفة التي يتعين القيام بها GRE/GRV U/G Pipe work application | JSA No.:ا لرقم RTR-0002 | Date: التاريخ Dec, 29. 2014 | New: RAB-PSAL-PTJ-C-RTR-0002 GRE/GRV U/G Pipe work application |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Title of Person Who Does Job: المسمى الوظيفي للمسئول عن المهمة Mech Supervisor | Section: القطاع Mech | Supervisor: المشرف المسئول |
| Organization: التنظيم | Location: المكان UO2 & UO3 | Department: القسم Engineering | Reviewed and Approved By: إعتماد ومراجعة |
| Sequence of Basic Job Steps خطوات العمل | Potential Hazards المخاطر | Recommended Action or Procedure التحكم في المخاطر او الحلول | Action Byالمسئول عن التنفيذ |
| 1.0 | Driving on local sealed roads (to/from site) القيادة على الطرق الممهدة المحلية (إلى / من موقع) |  | Vehicle Accident حادث سيارة Property damage أضرار الممتلكات Personal injury /death اصابة اشخاص او وفاة Vehicle Roll over حاجز الوقاية العلوي Uneven road surface اختلاف مستوى الطريق Driver fatigue السائق مرهق Brake failure خلل بالفرامل Weather Conditions. حالة الطقس Cross city motorists on Rabigh road (to/from any part of the kingdom سائقي السيارات على الطريق في رابغ (من / إلى أي جزء من المملكة Hitting stationary objects ضرب الأجسام الثابتة Hitting other vehicles, persons, ضرب الأجسام المتحركة او الاشخاص |  | Ensure compliance with Petrofac specification for Road Vehicle Operations (PGC-BMS-MAN-X-0911) ضمان الامتثال للمواصفات بتروفاك عن طريق عمليات السيارات All company/project drivers must undergo the golden rules of driving safety orientation & defensive driving training. • يجب على جميع السائقين شركة / مقاول ان يخضع للقواعد الذهبية للسلامة القيادة التوجه والتدريب القيادة الدفاعية. Check tire pressure ضغط الهواء داخل الاطارات Ensure driver and all passengers wear seat belts السائق والركاب يجب ان يرتدو حزام الامان Stay within the speed limit signs (max 60km/h). لالتزام بالسرعة الموجودة على لوحات الطريق 60 كم Always be alert to face 3rd party mistakes أن يكون دائما في حالة تأهب لمواجهة الأخطاء واحتساب المخالفات من العميل Watch out for bikers and give way/priority انتبه لسائقي الدراجات النارية ويفسح الطريق / الأولوية Obey all traffic rules, signs and markings. اتباع تعليمات المرور ولوحات الارشاد لجمع الطرق Strictly adhere to Journey management plan. تتقيد بدقة خطة إدارة الرحلة الامنة Always follow defensive driving technique. اتبع دائما أسلوب القيادة الدفاعية Never overload the vehicle.لا تزيد ابدا الاحمال على السيارة Never drive without being authorized.لا تقود بدون رخصة Always maintain safe distance from the vehicle in front.يجب اتخاذ مسافة امنة من السيارات التي تسير امامك Never overtake in rain, harsh weather or poor visibility. لاتتخطى السيارات في المطر، والبرد أو ضعف الرؤية. Headlights on (30 min: before sunset / after sunrise). المصابيح الأمامية على (30 دقيقة: قبل الغروب / بعد شروق الشمس). Drive at minimum speed possible.قود بأقل سرعة مسموح بها All vehicles must be reversely parked in the parking area.كل السيارات يجب ان تشد فرامل اليد اثناء الوقوف Lookout carefully for personnel, objects / vehicles on your path to avoid hitting them before start parking.يجب ملاحظة الاشخاص على جانب الطريق وعدم الوقوف لهم الا بعناية لعد صدمهم بالسيارة قبل الوقوف Use rear view and side mirror for proper positioning before start parking. استخدم الرؤية الخلفية والمرايا الجانبية لتحديد المواقع المناسبة قبل والوقوف أو التحرك Get out/down and confirm, if you have any doubt. اخرج / أسفل وتأكيد، إذا كان لديك أي شك Walk around vehicle before moving لف حول السيارة قبل القيادة | Drivers, Supervisor. مشرف الحركة |
| 2.0 | Site preparation. Handling and storage تجهيز موقع العمل والتحميل والتخزين |  | Minor/Major injury إصابة بسيطة او كبيرة Defective tools and equipment أدوات او معدات تالفة Assessed and required control measures not commenced التحكمات المطلوبة والمراد قياسها غير مظبوطة |  | T.B.T prior to start of activity. محاضرة قبل بدء العمل All personnel to wear proper PPE. إرتداء مهمات الوقاية الشخصية Method of statement and job safety analysis to be available on site and discussed with labors before work start. خطوات العمل وتحليل المخاطر يجب أن تناقش مع العاملين قبل بدء العمل Fire extinguisher inside each equipment. طفاية حريق داخل كل معدة Tools and equipments must be inspected and color coding before start work. الأدوات والمعدات يجب ان تكون مفحوصة وموجود عليها اللون الكودي Ensure to apply PSAL work permit (24Hrs in advance) التأكد من وجود تصريح عمل من بتروفاك قبل البدء في العمل ب 24 ساعة Work permit (if applicable) prior to start any activity. اي أعمال يجب أن يكون لها تصريح عمل Designated flagman for each mobile equipment. رجل الإشارة لجميع المعدات المتحركة MSDS for adhesive or any chemical material to be available on site. وثيقة التعرف على مخاطر المواد الكيميائية يجب ان تكون موجودة ومعلنة في الموقع Stack pipe height shall not exceed 1.5 m. لا يزيد ارتفاع المواسير المخزنة اكثر من 1.5 متر Pipes shall not lay on ground or stored out of direct sunlight. لا توضع أو تخزن الخطوط على الارض مباشرة | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 3.0 | Manual handling التحميل اليدوي |  | Property Damage تلف في المهمات Personal Injury or fatality إصابة أشخاص او وفاة Lifting heavy loads رفع أحمال ثقيلة Sharp edges حواف حادة Pinch point نقاط السحق Slips & trips التعثر والسقوط Slipping / tipping of the load سقوط الاحمال Unbalance or loss of control عدم الإتزان او قلة التحكم |  | Employing trained and experienced persons. عاملين مدربين وعلى درجة عالية من الكفائة Proper manual handling techniques to be applied. مشرف رفع وتحميل يدوي متواجد في مكان العمل Presence of mind at all time. الوعي والتركيز طوال وقت العمل Avoid pinch and crush point تفادي نقاط الحشر والسحق Maintain good house keeping وجود تنظيم وترتيب في مكان العمل Use of proper PPE’s إستخدام مهمات الوقاية المناسبة Proper tools shall be provided. يجب وجود مهمات وادوات مناسبة للعمل Use mechanical handling equipment where possible أستخدام أدوات ومعدات الرفع اليدوي إذا امكن | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 4.0 | Stacking of materials رص وتخزين المهمات |  | Personal Injury إصابة شخص Struck by or hit by fallingسقوط مهمات وضربها للأشخاص Pinch & crush points نقاط الحشر والسحق Slips & trips السقوط والتعثر Improper stacking رصات غير جيدة Different sizes in same stack مقاسات مختلفة في رصة واحدة Non / Improper wedging عدم الكستنة الصحيحة High stacks رصات عالية Rolling and falling of stacks. دوران المواسير او سقوطها |  | T.B.T before start the job. محاضرة قبل بدء العمل PSAL supervisor and Petrojet piping supervisor shall identify temporary staging at work area and shall be approved by PSAL Area Superintendent and HSSE Department. وجود مشرف من بتروفاك ومشرف الخطوط Approved temporary staging area shall be secured and properly barricaded. منطقة عمل موافق عليها ومعتمدة وتحاط بحواجز وشرائط لتخزين الخطوط Pipes shall not obstruct access/exits/stairs or emergency equipment. لا تخزن الخطوط امام المخارج والممرات او السلالم او معدات الطوارئ All personal at site must wear proper PPE يرتدي جميع العاملين مهمات الوقاية الشخصية All equipment and lifting gear must be inspected and certified. كل مهمات وأدوات الرفع والمعدات يجب ان تكون مفحوصة وبها شهادات Proper arrangements of material.التنظيم والترتيب الجيد للمهمات والادوات Barricade around stacking area with proper sign boards منطقة التخزين تحوط بحواجز وتوضع عليها علامات ولوحات All riggers must have third party certificate in accordance to PR-CBS-TES-GI-002 - Crane Lifts Types & Procedures.كل مسئولي الرفع يجب ان يكونو حاصلين على إعتماد وشهادات من ال تي يو في ( شركة طرف ثالث ) •Housekeeping/ Cleaning of the area, packing wood, plastic to be removed from time to time. يتم عمل ترتيب وتنظيم ونظافة مكان العمل من الأخشاب او البلاستك وتنظيف مكان العمل من حين الى أخر The maximum allowable stack height is 1 .5 meters (5 ft) or two layers whichever is higher.الارتفاع المسموح بة لرصات المواسير لا يزيد عن 1.5 متر أو طبقتين على الاكثر لو زاد الارتفاع Supports should be spaced at a max. Of 3 meter intervals and about 1 meter from each end. توضع أكسات تحت الخطوط لا تزيد المسافة بينها عن 3 متر ولا تزيد المسافة بين الاكس واول الخط عن 1 متر Use timber tonnage and chokes to secure the pipes أخشاب الحمولة يجب ان يتم إختيارها بعناية لـتأمين الخط اللذي سيوضع فوقها Pipe stacks should have side supports or blocks to prevent rolling or slipping of the stack during stormy weather. يجب وضع حاجز جانبي للكساحة لتأمين المواسير من السقوط خصوصا في طقس العواصف والامطار All unwanted wooden items shall be de-nailed stacked separately with proper barricading.تفصل الاخشاب غير المستخدمة في التخزين او النق وتخزن جيدا ويوضع حولها حواجز ولوحات ارشادية All unwanted items shall be removed from the site to avoid any obstruction or area congestion تفصل كل المهمات والادوات الغير مستخدمة حتى لا يحدث إضطراب او ازدحام بمنطقة العمل Proper training and supervision الإشراف والتدريب الجيد Remove layer by layer progressively if possible يتم رفع طبقة بعد الاخرى وليس مجموعة إذا أمكن Storing of types, sizes, shapes of materials separately تخزن المهمات على حسب النوع والشكل والمقاس Avoid pinch and crush points. تحاشى وابتعد عن نقاط السحق والحشر | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 5.0 | Handling of Chemicals (Fuels, Paints and etc,) رفع وتحميل المواد الكيميائية |  | Minor/Major injury اصابة عادية او كبيرة Fire حريق Leakage تسريب Lack of knowledge / skill. قلة الخبرة والمهارات Not using PPE.عدم ارتداء مهمات الوقاية |  | Disposal and handling must comply with project environmental procedures.التخلص الامن من المخلفات طبقا والخطة البيئية Only trained and experienced personnel to handle the chemicals / dedicated crew لا يتعامل مع المواد الكيميائية غير المدربين وذوي الخبرة العالية فقط Warning signs to be posted in the area وجود لوحات تحذيرية Provide proper storage area with spill containment in designated holding areaتجهيز مكان للتخزين والتخلص الامن من المخلفات Use of proper PPE’s and respirator during handling (if required) استخدام مهمات الوقاية اللازمة والماسكات للتنفس اذا لزم الامر Provide eye wash station if requiredمحطة غسيل للعيون اذا لزم الامر Provide fire extinguishing equipment.توفير طفايات مناسبة Proper packaging and storage. التعبئة والتغليف والتخزين السليم MSDS cards to be provided and followed اتباع تعليمات وثيق التعرف على مخاطر المواد الكيميائية Construction generated hazardous materials to be stored at designated temporary quarantine area and collected / disposed of by Petro Rabigh-approved contractorتخزن المواد الكيميائية المستخدمة في الانشاءات في حاويات مؤقتة معتمدة من بترورابغ والتخلص الامن منها بمعرفة بترورابغ | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 6.0 | Excavation |  | Fall into excavation Minor/major injury Collapse |  | Obtain PSAL PTW if PR concurs in accordance with approved PSAL work permit system, prior to ground disturbance. Conduct U/G utility scanning to detect possible existing U/G utilities where suspected, prior to excavation. Hand pilot trench required where presence of U/G services are suspected or known (use u system). Use of mechanical excavator allowed only upon confirmation in writing through work permit that area is free U/G service. Where U/G service are suspected, mechanical excavators shall not be used the test excavation or trail pit has been dug and the U/G cable locations visibly established. Where use of mechanical excavator is allowed by work permit, bucket of mechanical excavator shall not work within 3 meters of U/G utilities or nearby structure. Suitable protection to be provided e.g :-shoring/sloping/benching. Follow with PR/CSF/CSS/P-034(06.011) safety requirements for excavation&PR-CSF-CSS-M-001-petro Rabigh construction safety manual part II-General &civil section 2.0 (excavation, trenching &shoring). Daily excavation checklist filled in &signed by civil supervisor (Excavation≤1.2m.) Signed CSE permit prior to confined space entry (excavation≥1.2m.) Trained entry supervisor, entry attendant and entrants (excavation≥1.2m.) Proper ladder shall be provided every 7.5 meters walking distance along the excavation area. Hard barricade around excavation. Sign boards/hazard blinking lights (for night) to be provided. No material shall be permitted to stack near the edges of excavation. Proper notification before start excavation around existing facilities according to drawing and manual excavation around all underground existing facilities. Buck up pump will be available during each dewatering location. | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 7.0 | CONFINED SPACE ( Work inside excavations >1.2mtr depth) حفر اعمق من 1.2 سم يجب ان يتم عمل تصريح اماكن مغلقة |  | Oxygen deficiency نقص الاكسجين Lack of safe access قلة الممرات والمخارج الامنة Means of rescue Potential H2S contamination وجود غاز كبرتيد الهيدروجين Suffocation/ asphyxiation / intoxication الإختناق والتسمم Minor/Major injury.اصابات خفيفة او كبيرة Slips & trips التعثر والانزلاق Pinch, crush, & etc. الاصطدام والسحق Poor illumination الإضاءة السيئة Extreme temperature /weather condition inside the space اختلاف درجة الحرارة والجو داخل الاماكن المغلقة |  | Petrojet shall comply with the Work Permit requirements of PETROFAC /Petro Rabigh as mentioned in the Corporate Instruction of Work Permit System (which specifiesيجب على بتروجت اتباع تعليمات تصاريح الاماكن المغلقة من قبل بتروفاك وبترورابغ the scope and applicability of PETROFAC /PR Work Permit System) وتطبيق كل المتطلبات الموجودة تصريح بتروفاك Pre-assessment of the area by Work Supervisor and HSSE. تحليل اولي للمكان من قبل مسئول المكان ومسئول السلامة بالموقع Arrange for safe access and means of personnel rescue.تجهيز الممرات الأمنة وطرق الخروج في حالات الطوارئ Proper gas testing of the confined space prior to permit issuance / entry.قياس نسبة الغازات من قبل متخصص قبل الدخول للمكان المغلق Continuous gas test where required. قياس مستمر للغازات لو استدعى الامر All personnel trained in Confined Space Entry / Petrofac Golden Rules of Safety - Confined Spaces.تدريب العاملين على برنامج بتروفاك للسلامة للعمل بالأماكن المغلقة Means of emergency rescue pre-assessed / in place.اساليب وطرق الطوارئ والانقاذ All confined space activity must comply with project confined space entry procedure.كل الاماكن المغلقة يجب ان يقدم لها خطة عمل قبل البدء Adhere to PTW system & LOTO procedure (if applicable) يجب ان يرفق مع التصريح شهادات عزل مصادر الطاقة اذا لزم الامر Workforce must undergo the golden rules of confined space entry training.جميع العاملين يجب ان يكونو مدربين وذو خبرة عالية Only trained personnel to enter confined space جميع العاملين يجب ان يكونو مدربين Provide trained stand by man/entry attendant, identified in reflective vest.يجب تدريب مراقب الاعمال جيدا ويرتدي جاكت فسفوري مميز Use of proper PPE’s.استخدام مهمات الوقاية المطلوبة كاملة Provide proper lighting. تجهيز إضائة جيدة Daily inspection of electrical cables, tools and equipment الفحص الجيد يوميا لجميع الادوات الكهربائية والكبلات ومعدات وأدوات العمل Personnel In/Out register strictly observedكشف دخول وخروج العاملين | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 8.0 | Heavy Equipment operation i.e. crane, trailer trucks, stake bed truck, forklift, lifting devices etc. المعدات الثقيلة ونش وتريلا وكساحة وكلارك ومهمات وادوات رفع |  | Fall hazards / suspended load مخاطر سقوط الاحمال المعلقة Failure of lifting equipment سقوط معدة الرفع Defective rigging equip. ادوات رفع غير امنة Improper slinging ويرات غير مناسبة Untrained personnel اشخاص غير مدربين Wind speed / harsh weatherسرعة الرياح Safe lifting procedure not followed اتباع خطوات العمل الامن لاعمال الرفع Personal injury.اصابة افراد |  | Operators, Drivers and Riggers shall be licensed and PR certified by approved 3rd party in accordance with PR-CBS-TES-GI-002 - Crane Lifts Types & Procedures, PR-CBS-TES-GI-004 - Inspection & Certification Requirements for Heavy Equipment & PR-CBS-TES-GI-005 - Heavy Equipment Operators Certification & Verification Requirements. المشغلين والسائقين ومسئولي الرفع يجب ان يكون معهم رخصة من شركة ال tuv ويجب ان يتم فحص المعدات دوريا من شركة ال tuv PR approved current 3rd party inspection sticker (crane, forklift etc.) tuv وترخيص من شركة ال ومعتمد من شركة بتروفاك Current SAG License (operators & drivers).رخصة تشغيل سعودية Strictly adhere to site speed limit (20 KPH).الحد الاقصى للسرعة 20 كم /س Daily documented inspection of drivers /operators. الفحص اليومي للمعدة او المركبة Contractor current in-house monthly preventive maintenance inspection stickerاستيكر الفحص الشهري معتمد Fire extinguisher in each equipment with internal combustion engine.وجود طفاية حريق بكل مركبة او معدة Operating manual available (mobile heavy equipment) كاتالوج التشغيل موجود دائما بداخل المعدة Complete PPE for operators / driversجميع السائقين يرتدون مهمات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة ومكان العمل Tools in good operating condition / free of damage / defects. No improvised or homemade tools allowed.ممنوع استخدام الادوات غير المصرح بها وغير المفحوصة ويجب ان تكون بحالة جيدة Lifting tackles and equipment must be inspected and color-coded before use.استخدام ادوات ومعدات مفحوصة وبها اللون الكودي Designated equipment trained flagman in orange vest and with signaling flagsيجب ان يكون مع كل معدة رجل الاعلام ويرتدي الفيست البرتقالي ويحمل العلمين الخاصين بالاشارة Only PR certified approved 3rd party riggers to perform slinging and direct crane operator.يجب ان يكون مسئول الرفع حاصل على رخصة من شركة تي يو في NO Lifting allowed or proceed: يتم منع اعمال الرفع في الحالات الاتية At and above 20Mph wind speed, night time / after sunset عند سرعة 20 ميل /ساعة او اعلى منها او في او بعد غروب الشمس In sandstorm, foggy weather, rainy / lightning storm condition, immediately following rainfall. في حالة العواصف الرملية والضباب والامطار Lifting plan should be prepared (approved by PSAL Rigging spud)يجب ان تراجع وتعتمد خطة الرفع من بتروفاك وبترورابغ | Engineer, Supervisor Rigger المهندس السئول مسئول الرفع |
| 9.0 | loading g and unloading |  | Minor/Major injury Hit object Oil leak or land contaminations fire Defective lifting gears Damage to material or assets |  | T.B.T before start the job All labors must wear proper PPE Current color coding inspection for all lifting equipment/devices to be used Third party inspection for lifting gears and lifting equipment. All operators, crane, forklift, man lift shall be certified. Use adequate length and number of taglines. Proper set-up of cranes/outrigger fully extended. Always use timber cribbage/out rigger pads Pipe spools to secure adequately onto trailer bed. No protruding part of pipes from the side of trailer bed. Use of softeners during rigging and loading of pipes to protect damage both to slings and coating pipes. Pipe spools to be properly secured to trailer load bed during transportation. Side stanchions of the trailer bed always in place. No personnel to be on the trailer load bed during lifting activity. Barricade and warning signs to be in place before loading/unloading activity starts. Use tag lines to control suspended load. Fire extinguisher inside equipment. No metal wires rope slings use for lifting. | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 10.0 | Stacking GRE/GRV pipe spools on site. |  | Minor/Major injury Hit objects Congestion of Material |  | T.B.T before start the job. PSAL supervisor and Petrojet piping supervisor shall identify temporary staging at work area and shall be approved by PSAL Area Superintendent and HSSE Department. Approved temporary staging area shall be secured and properly barricaded. pipes shall not obstruct access/exits/stairs or emergency equipment. All personal at site must wear proper PPE All equipment and lifting gear must be inspected and certified. Proper arrangements of material. Barricade around stacking area with proper sign boards All riggers must have third party certificate in accordance to PR-CBS-TES-GI-002 - Crane Lifts Types & Procedures. •Housekeeping/ Cleaning of the area, packing wood, plastic to be removed from time to time. The maximum allowable stack height is 1 .5 meters (5 ft) or two layers whichever is higher. Supports should be spaced at a max. Of 3 meter intervals and about 1 meter from each end. Use timber dunnage and chokes to secure the pipes Pipe stacks should have side supports or blocks to prevent rolling or slipping of the stack during stormy weather. All unwanted wooden items shall be de-nailed stacked separately with proper barricading. All unwanted items shall be removed from the site to avoid any obstruction or area congestion | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 11.0 | GRE/GRV bondstrand shaving |  | Untrained personnel RTR Dust Personal injury Electric shock / power tools not GFCI/ELCB protected |  | PSAL supervisor and Petrojet piping supervisor shall identify GRE/GRV shaving area in an upwind location. GRE/GRV shaving work shop shall be covered (habitat) by fire blanket. GRE/GRV shaving work shop shall be physically barricaded with awareness signage to isolate from general workforce. Only trained GRE/GRV pipe fitter shall operate the shaving machine. GRE/GRV fitter and workers/helpers shall wear minimum PPEs (i.e. disposal coverall, respirator) and as recommended from GRE/GRV pipe MSDS. GRE/GRV dust shall be collected every end of the shift and secured into a black plastic bag before throwing into the waste skip. Extension outlet shall be protected by GFCI/ELCB Power sources and portable electric power tools shall be of a single voltage (110 V or 220 V nominal) within the work shop and shall be protected by ELCB. | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 12.0 | GRE/GRV pipe hot work laminations/grinding |  | Minor/Major injury Fire Lack of proper planning Defective tools Lack of training Use of striking tools Electric shock / power tools not GFCI protected Power tools used / exposed in wet areas Defective tools repaired by unauthorized persons No quarantine area for defective tools No pre-inspection / color coding by competent person |  | Al labors must wear proper PPE. GRE/GRV fitter who will handle the lamination and grinding shall wear minimum PPEs (i.e. disposal coverall, dust mask) and as recommended in the MSDS. T.B.T before start work. Areas clear from any compostable material around hot work activities. Trained fire watcher and enough inspected fire extinguisher at hot work area. MSDS available at work place and discussed with workforce. Use only inspected tool, check its rotating part. Power tools must be in good condition. Power tools must be color coded according to current month scheme, in doubt ask your supervisor or safety officer. Proper planning and look ahead by Discipline Supervisor. Prior to work commencement, he should plan for: Right selection and adequate number of grinding tools for the job. Personnel training / retraining on hand tools safety Pre-deployment inspection of tools Arrangement for competent person for hand power tools inspection (i.e. electrician / technician) Hand tools storage (holding racks / tool boxes) Extension outlet shall be protected by GFCI/ELCB Fixed and special tools above 110V shall be protected by ELCB Power sources and portable electric power tools shall be of a single voltage (110 V or 220 V nominal) within a single job site or work area and shall be protected by ELCB. Adhere to Company/Petro Rabigh standards; PR/CSF/CSS/P-082 (07.005) (Inspection of contractor power driven tools, equipment & scaffolding components) PR/CSF/CSS/P-035 (06.012) Personal protective equipment (PPE) Hand power tools e.g. grinders and the like should be NON-LOCKABLE or press-activated type, equipped with operating dead man switch. Collect at each completion of work or end of shift as minimum. | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 13.0 | Installations of GRE/GRV pipe spools. |  | Minor/Major injury Hit object Loose ground/cave-in |  | All labors must wear proper PPE T.B.T before start work. Third party certificates crane operator, Rigger according to pipe spools weight. All lifting gear and lifting equipments must be inspected and provided with proper certificate. Competent persons only at work place. Maintain proper access over the trench (crossover with guardrails). Any existing underground installation shall be marked and communicated properly with the working crew. Daily inspection for trenches before work commences. Confined space work permit if excavation deep above 1.2M and deeper. Hard Barricade around pipe spools installation trenches. | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 14.0 | GRE/GRV pipe repair |  | Minor/Major injury |  | All labours must wear proper PPE. T.B.T before start the work. MSDS available at work place and discussed with workforce. In case of work inside pipe the following requirements must be in place: Pre-assessment of the area by Work Supervisor and HSSE. Arrange for safe access and means of personnel rescue. Proper gas testing of the confined space prior to permit issuance / entry. Continuous gas test where required. All personnel trained in Confined Space Entry / Petrofac Golden Rules of Safety -Confined Spaces. Means of emergency rescue pre-assessed / in place. Adequate ventilation | Engineer, Supervisor. Safety officer المهندس المسئول المشرف المسئول مسئول السلامة |
| 15.0 | Backfilling الردم للحفر |  | Minor/Major injury اصابات بسيطة أو كبيرة Hitting object الارتطام |  | All labor’s must wear proper P.P.E ارتداء مهمات الوقاية الشخصية Daily vehicle/heavy Compactors checking as per checklist. فحص يومي للمعدات وعمل قائمة الفحص اليومي Valid equipment inspected to be kept inside equipment cabin. All vehicles & equipment used shall be equipped with fire extinguisher of suitable capacity and reverse alarm. وجود طفاية حريق في كل معدة وسارينة رجوع للخلف وشهادة فحص سارية داخل المفعول | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 15.0 | Disposal of waste التخلص من المخلفات |  | Tripping hazard مخاطرالسقوط والتعثر Fire الحرق Environ-mental Pollution تلوث البيئة Illness المرض Spills التعثر Lack of competence. قلة الكفاءة |  | Ensure strict adherence to waste management standards and local regulations in addition to company standards. ضمان الالتزام الصارم لإدارة المخلفات تضيع معايير الإدارة واللوائح المحلية بالإضافة إلى معايير الشركة Provide warning sign boards and the collection and disposal yards.توفير لوحات ارشادية واماكن للتجميع او يارد خاص بذلك Educate personnel on environmental awareness & waste management.تدريب العاملين على التوعية البيئية والتحكم الامن في المخلفات Waste manifest to be maintained for every waste disposal المخلفات العادية تفصل عن المخافت الخطرة Remove all debris form site. ازالة اي مخلفات عادية من الموقع All concrete debris, extra materials to be removed and area to be cleaned immediately after concreting. ازالة اي خرسانة او مخلفاتها على الفور After removal of formwork, material to be collected and all protruding nails removed form the planks. بعد ازالة الشدة الخشبية يتم تنظيم الخشب ونزع المسامير منة Materials then stacked at designated areas and proper housekeeping to be ensured. تجمع هذة المهمات في منطقة ويتم ترتيب وتنظيم الموقع | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |
| 16.0 | Heat stress management التحكم في الاصابة بضربات الشمس |  | Heat exhaustion ارتفاع درجة الحرارة فوق الحد المسموح |  | Ensure drinking water is available and workers drink sufficient quantity of water as per the requirement.التأكد من وجود مياة الشرب وتكون كمية كافية لعدد العاملين وأيضا ان يشرب جميع الموجودين منها Ensure appropriate rest shelter provided. وجود مظلة للعاملين كي يستريحو فية من الشمس Ensure workers get rest as per requirement.تأكد من وجود فترات راحة للعاملين كلما دعت الحاجة لذلك | Engineer, Supervisor. المهندس المسئول المشرف المسئول |

Review

| Department | Name | Sign |
| --- | --- | --- |
| Petrojet Project Manager | Mosad eshraa |  |
| Petrojet Construction Manager | Mohamed fathy |  |
| Petrojet HSSE Manager | Khaled elnhhas |  |
| Petrojet Supervisor | Emad Gharib |  |