| Locationالموقع / | Design Criteriaمعايير التصميم / |
| --- | --- |
|  | Height: __________________الارتفاع |
|  | Width: __________________العرض |
| Maximum Intended Load : حد أقصى القصد من التحميل | Length: __________________الطول |
| ____________________________________________ Erector/Competent Person (Print Name) الشخص ألموهل للتفقد والتركيب | _______________ __________ Completed (Initial) Date تاريخ الانتهاء من التفقد |
| Item | Check | Special Conditions/Additional Controls الضوابط والشروط الخاصة / إضافية |
| Scaffold components are in good condition مكونات السقالة في حالة جيدة |  |  |
| Scaffold connections are secureتوصيلات السقالة امنة |  |  |
| Scaffold is level and plumb; resting on base plates (supported scaffold) and a firm foundation . السقالة على مستوى صلب؛ تستريح على الصفائح القاعدية (سقالة المعتمدة) وأساس متين |  |  |
| Crossbracing is installed between scaffold legs . يتم تثبيت كروسات بين ساقين السقالة |  |  |
| Scaffold is constructed to support the maximum intended load . شيدت السقالة لدعم الحمولة القصوى المرجوة |  |  |
| Wheel locks are operable on mobile scaffold . إقفال العجلات قابلة للتشغيل على سقالة متنقلة |  |  |
| Plank installation is correct and secure. Cleats are seated or planks are properly extended (6 to 12 in. [15 to 30 cm]) beyond sill for lengths up to 10 ft (3.05 m تركيب اللوح الصحيح بطريقة آمنة. المرابط أو ألواح يتم تلبيتها الموسعة بشكل صحيح (6 إلى 12، [15 إلى 30 سم]) يتجاوز عتبة لأطوال تصل إلى 10 أقدام (3.05 [م]) |  |  |
| Overlap is a minimum of 12 in. (30 cm) and extends 6 to 12 in. (15 to 30 cm) past the sill for the continuous run of planking. التداخل هو الحد أدنى من 12 بوصة (30 سم)، ويمتد من 6 إلى 12 بوصة (15 إلى 30 سم) في الماضي عتبة للتشغيل المستمر للخرسانة. |  |  |
| Work platform fall protection: تقع منصة عمل الحماية Fully planked within 9-1/2 in. (22.8 cm) of side rails بلانكيد تماما داخل 9 1/2 بوصة (22.8 سم) من القضبان الجانبية Top rail (36 to 45 in. [ 91 to 1114 cm]) أعلى السكك الحديدية (36 إلى 45 بوصة [91 إلى 1114 سم]) Mid rail (approximately centered) الحماية الوسطى مثبتة وصحيحة Toe boardsالمسطحات الارضية Accessالوصول الى السقالة Gate (or equal) where rails are missingمدخل البوابة للسقالة امنة |  |  |
| Structure is stabilized against tipping if necessary. Secure at the nearest horizontal bar as follows: استقرار الهيكل ضد الترجيح إذا لزم الأمر. ضمان بأقرب قضيب أفقي على النحو التالي Initially, secure at a height 4 times the minimum base dimension. في البدايةوتأمينها على ارتفاع 4 أضعاف الحد الأدنى البعد قاعدة Periodically, secure every 26 ft (7.9 m) unless the narrow dimension is 3 ft (0.9 m) or less – then secure at 20-ft (6.1-m) increments. بشكل دوري، تأمين كل 26 قدم(7.9 متر) ما لم يكن البعد الضيق 3 قدم (0.9 م) أو أقل – ثم تأمين زيادات 20 قدم (6.1 م). Secure at the nearest vertical bar every 30 ft (9.1 m) of length. آمن على اقرب قضيب عمودي كل 30 قدم (9.1 متر) من الطول. |  |  |
| Scaffold Inspection Tag is attached near the access point...اكتمال السقالة تم ثبيت بطاقة ( مسموح العمل فيها ) باقرب نقطة |  |  |
| Inspected By : تم التفتيش من قبل : |