الســقالات     Scaffolding

السقالات تعتبر من المعدات الشائع استخدامها في مواقع العمل و الإنشاءات, ومثلها مثل أي معدة أخرى يجب أن تكون في حالة جيدة و إلا أصبحت تشكل خطورة علي الأفراد.

و النتيجة المتوقعة من استخدام سقالة غير مؤمنة هي دائما السقوط من علي ارتفاع.

في موضوع اليوم سنعرض لبعض الإجراءات الهامة التي يجب اتباعها و التمسك بها  كأحد عادتك اليومية.

في شركة بتروفاك يوجد برنامج خاص باستخدام السقالات يسمي ببرنامج بطاقات التعريف, و هو يهدف لتوضيح حالة السقالة ما إذا كانت آمنة يمكن استخدامها أو غير آمنة للاستخدام.

- بطاقة التعريف ذات اللون الأخضر

وهي توضح أن السقالة قد تم إنشاؤها بما يتفق مع الموصفات السليمة و جاهزة للاستخدام.(يجب فحصها قبل الاستخدام)

- بطاقة التعريف ذات اللون الأحمر .

وهي توضح أن السقالة لم يتم استكمالها أو جاري فكها ولذلك ممنوع تماما استخدامها لأي سبب من الأسباب.

- سقالة لا يوجد عليها أي بطاقة.

ممنوع تماما استخدامها حتى يتم مراجعة الفني المختص بالسقالات ويتم فحصها ووضع البطاقة المناسبة.

أحذر أن تقوم بإجراء أي تغير أو تعديل أي من أجزاء السقالة. راجع الفني المختص لإجراء التغير المطلوب.

أحذر أن تزيل أسوار الوقاية أو ألواح أرضية السقالة أو أي جزء أخر في السقالة.

تذكر أن من سيأتي بعدك لن يعرف أن السقالة قد تغيرت, ومن الممكن أن تتحول السقالة بعد التغيير من الحالة الآمنة إلى الحالة الخطرة.

إذا كنت تريد أرضية عمل مناسبة تعمل عليها, فلا تمد بلوحين من الخشب فحسب و تستخدمهما كأرضية تعمل عليها.

ألواح الخشب الملقاة علي عارضتين بدون تأمين و بدون أسوار وقاية غير كافية لتأمينك و غير مقبولة.

أطلب من طاقم السقالات أن يبني لك سقالة حتى و لو كنت ستستخدمها لمدة دقيقتين فقط.

تذكر أن السقوط من علي ارتفاع 60 قدم يحتاج ثانيتان فقط.

جميع السقالات يجب أن تكون مزودة بسلم أو وسيلة للصعود و النزول.

تسلق السقالات ممنوع تماما إلا إذا كانت مزودة بسلم مبني داخل السقالة.

جميع السقالات يجب أن تكون مزودة بسور الوقاية طبقا للمواصفات.

استعمل حزام الأمان للوقاية من خطر السقوط إذا كان هناك خطورة للسقوط من ارتفاع 1,8 متر أو أكثر

تذكر أيضا أنه إذا كنت تعمل علي سقالة فإن شخص ما يمكن أن يكون يعمل أسفل منك وعليه يجب أن تربط أدواتك إذا اقتضى الأمر.

وإذا كنت تستعمل لمبة القطع أو تقوم بعملية لحام استخدم واقي للشرر المتطاير أسفل.

والأهم مما سبق ذكره أن تقوم بتنبيه الأفراد أسفل منك بنوع الأعمال التي تقوم بها ووضح لهم خطورة هذا الأمر علي سلامتهم.

## تنبــــــــــــيه

### ممنوع تماما النوم أو الاسترخاء أسفل المعدات أو السيارات أو الماكينات أو بجوار المواد التي ترفع.

# Text boxes

Ebla Gas Project

تذكر أن السقوط من علي ارتفاع 60 قدم يحتاج ثانيتان فقط