## Slide 1: المعهد الاردني للسلامه والصحه المهنيه
المخاطر الفيزيائيه

## Slide 2
الإشعاعات: توجد الإشعاعات في كل جزء من حياتنا. والإشعاعات قد تحدث بطريقة طبيعية في الأرض ويمكن أن تصل إلينا من الإشعاعات القادمة من الفضاء المحيط بنا. وكذلك يمكن أن تحدث الإشعاعات طبيعيا في الماء الذي نشربه أو في التربةِ ِوفي مواد البناء (عنصر الرادون من الأرض والعناصر المشعة الموجودة في الأرض).وقد تحدث الإشعاعات نتيجة صناعتها بواسطة الإنسان مثل الأشعة السينية، محطات توليد الكهرباء بالطاقة الذرية أيضا في كاشفات الدخان. ويُعرف الإشعاع بأنه إصدار طاقة على شكل أمواج أو جسيمات من مصادر طبيعية أو صناعية. § مصادر الإشعاعات: · مصادر طبيعية: وتنقسم إلى الأنواع التالية : ü أشعة كونية: التي تنشأ بين النجوم وفي الفضاء الخارجي ومن الانفجارات الشمسية. ü أشعة أرضية: منبعثة من باطن الأرض وسطحها بفعل وجود بعض المواد المشعة في الصخور كالبوتاسيوم واليورانيوم وغاز الرادون المشع الذي يتسرب من الأرض في كل أنحاء العالم بفعل تفكك بعض الفلزات المشعة كاليورانيوم. · مصادر صناعية: وتنقسم إلى الأنواع التاليه
ü أجهزة توليد الأشعة السينية. ü في مجال التعليم والبحث العلمي: مختبرات الفيزياء النووية، بحوث الصيدلة الإشعاعية، التطبيقات الزراعية. ü المصادر الطبية: تطبيقات إشعاعية تشخيصية وتداخلية، معالجة إشعاعية، طب نووي. ü المفاعلات والتفجيرات النووية. ü الممارسات الإشعاعية في المجال الصناعي والزراعي: تصوير إشعاعي صناعي، سبر آبار، مقاييس نووية، مقاييس رطوبة وكثافة. § أنواع الإشعاع: تنقسم الإشعاعات من حيث تأثيرها على الإنسان والبيئة إلى نوعين هما: · الإشعاعات المؤينة: تحمل شحنات موجبة وسالبة ذات نشاط كيميائي عالي يدفعها للتفاعل مع مكونات الخلايا الحية مما يسبب تأذي الخلايا وموتها، وأنواعها هي: ü أشعة ألفا: قوة الاختراق لجسيمات ألفا ضعيفة جدا حيث أنها تفقد طاقتها بمجرد خروجها من العنصر المشع. ومن الممكن أن تسبب أذي وضرر صحي في الأنسجة خلال المسار البسيط ويتم امتصاص هذه الأشعة بالجزء الخارجي من جلد الإنسان ولذلك لا تعتبر جسيمات ألفا ذات ضرر خارج الجسم ولكن من الممكن أن تسبب ضرر كبير إذا تم استنشاقها أو بلعها. ü أشعة بيتا: قوة الاختراق والنفاذ لدقائق بيتا أكبر من قوة النفاذ لأشعة ألفا. وبعض دقائق بيتا يمكنها اختراق الجلد وإحداث تلف به وهي شديدة الخطورة إذا تم استنشاق أبخرة أو بلع المادة التي تنبعث منها أشعة بيتا. ü أشعة جاما: ذات قوة اختراق عالية جدا ويمكنها بسهولة اختراق جسم الإنسان أو امتصاصها بواسطة الأنسجة ولذلك تشكل خطرا إشعاعيا عاليا علي الإنسان. ü الأشعة السينية: خواصها شبيهة بخواص أشعة جاما ولكن تختلف في المصدر حيث تنبعث الأشعة السينية من عمليات خارج نواة الذرة بينما تنبعث أشعة جاما من داخل نواة الذرة. وقوة الاختراق والنفاذية للأشعة السينية أقل من أشعة جاما، وتعتبر من أكثر مصادر تعرض الإنسان للإشعاع حيث يتم استخدامها في عديد من العمليات الصناعية – الطبية. o المهن المنطوية على خطر التعرّض إلى الإشعاعات المؤينة: ü عمال مناجم اليورانيوم ومطاحنه. ü العاملون في المفاعلات الذرية ومنشآت الطاقة النووية. ü الأطقم الجوية ورواد الفضاء. ü عمال التصوير بالأشعة صناعيًا (بمن فيهم القائمين بأعمال حقلية تشمل عمليات لحام الأنابيب). ü بعض العاملين الصحيين (المصورين الإشعاعيين، الطب النووي، التعامل مع النفايات الطبية المشعة). ü عمال إنتاج النيوكليدات المشعة. ü العلماء الذين يستخدمون مواد نشطة إشعاعيًا لأغراض البحوث. ü عمال الدهانات المضيئة. ü في الحوادث الجسيمة يمكن أن يتعرّض العاملون في المنشآت النووية وعمال الإنقاذ والقاطنون في الجوار من عموم المواطنين إلى تعرّضات إشعاعية مفرطة. o وسائل الوقاية من الإشعاعات: توجد ثلاث طرق للحماية من خطر الإشعاعات هي: ü الزمن Time: في حالة تقليل زمن التعرض (الزمن الذي يقضيه الشخص بجوار مصدر الإشعاع) بالتالي سوف تقل كميات الإشعاع التي يتعرض لها الشخص. ü المسافة Distance: كلما زادت المسافة بين الشخص وبين المصدر المشع قلت نسبة التعرض (حسب قانون التربيع العكسي). ü الحواجز Shields: بزيادة الحواجز حول المصدر المشع سوف تقلل التعرض. وكل نوع من أنواع الإشعاعات يتم وضع الحواجز المناسبة لعزله حسب قدرته علي الاختراق. o الوقاية من الإشعاعات المؤينة: v في حالة التعامل مع إشعاعات من جسيمات ألفا فان إجراءات الوقاية تتمثل في التالي: ü يمكن إيقاف هذه الجسيمات بطبقة رقيقة من الورق لكون خطرها الخارجي سطحي لذا يتوجب الحذر عند العمل مع مواد مشعة مصدرة لهذه الجسيمات لئلا تحدث أي تلوث. ü أما إذا دخلت عن طريق الفم فالخطر منها كبير جدًا وخاصة إذا كان نصف عمر المواد المشعة طويلا. ü يجب الابتعاد ماأمكن عن استخدام هذه المواد وارتداء الألبسة الواقية المناسبة أثناء العمل. v في حالة التعامل مع إشعاعات من جسيمات بيتا فان إجراءات الوقاية تتمثل في التالي: ü يجب الابتعاد ماأمكن عن استخدام هذه المواد والابتعاد عن مكان وجودها. ü تقليل فترة التعرض أو الوقوف بجانبها لأقل مدة ممكنة. v في حالة التعامل مع أشعة جاما فانه يكمن خطرها في إمكانية اختراقها داخل الجسم، لذا يتوجب استخدام درع من الرصاص. v في حالة التعامل مع الأشعة السينية فان إجراءات الوقاية تتمثل في التالي: ü يجب أن يقف مشغلوا الأجهزة خلف حاجز رصاصي. ü ارتداء ألبسة واقية. o إجراءات السلامة في المعامل: ü يجب أن يكون جميع العاملين في المعمل علي علم ودراية من مخاطر المواد المشعة التي يتم التعامل معها. ü يمنع الأكل والشرب والتدخين كذلك استعمال أدوات التجميل في المعمل. ü يمنع منعا باتا استخدام الماصة بالفم في حالة التعامل مع السوائل المحتوية علي مواد مشعة. ü عدم تخزين أية مواد غذائية في ال############ أو المبردات الخاصة بالمواد المشعة. ü يجب عدم تناول المواد المشعة بالأيدي ويتم استخدام الملاقط المخصصة لذلك. ü يجب غسيل الأيدي بالماء والصابون بعد انتهاء العمل. ü يجب استخدام وسائل الكشف عن الإشعاع من قبل العاملين بالمعمل. ü يجب تثبيت لافتات التحذير المناسبة علي مدخل المعمل(CAUTION RADIO ACTIVE MATERIAL) ü في المناطق التي يبلغ فيها مستوي الإشعاع الذي يتعرض له الشخص 5 مللي ريم في الساعة ، يجب أن يتم وضع اللافتات التحذيرية المناسبة عليها. ü جميع الحاويات التي تستخدم لتخزين المواد المشعة يجب وضع اللافتات التحذيرية المناسبة عليها. ü ضرورة استخدام معدات الوقاية الشخصية اللازمة للحماية من مخاطر الإشعاع (القفازات – النظارات – ...) ü عدم السماح لأي شخص بالمعمل داخل منطقة الإشعاع في حالة وجود أية جروح في جسمه. ü يتم نقل المواد المشعة بين المعامل المختلفة داخل الحاويات المخصصة لها. o التعامل مع تسرب المواد المشعة: ü إعلام الجميع لإخلاء المكان الذي حدث به التسرب. ü إبلاغ المسئول عن السلامة الخاصة بالإشعاعات. ü إغلاق جميع الأجهزة التي تنتج المواد المشعة. ü إغلاق جميع شفاطات ومراوح التهوية . ü إجراء الفحص اللازم إذا حدث التسرب على ملابس العاملين. ü استخدام المعدات والأدوات الماصة لاحتواء التسرب. · الإشعاعات غير المؤينة: هي إشعاع ذو طاقة منخفضة نسبياً، وبذلك فإنه لايملك طاقة كافية لتأيين الذرات أو الجزيئات، ويتواجد في نهاية الطيف الكهرومغناطيسي. ومع ذلك فهي تعتبر أقل خطورة من الإشعاع المؤين، والإكثار من التعرض للإشعاع غير المؤين قد يسبب مشاكل صحية. ومصادر الإشعاع غير المؤين تتضمن الآتي: ü الأشعة فوق البنفسجية. ü الأشعة المرئية والليزر. ü الأشعة تحت الحمراء. ü الموجات المكروية. ü الموجات اللاسلكية. ü الضوء المرئي العادي. ü خطوط الكهرباء. ü موجات الراديو. ü المايكروويف. o هنالك مخاوف صحية تصاحب التعرض للحقول المغناطيسية القريبة من خطوط الكهرباء، وهذه المشكلة مثيرة للجدل فمن الواضح أن إشعاع التردد المنخفض (ELF) يحيط بنا كل يوم، لكن خطورة التعرض له تعتمد على قوة مصدره، وكذلك تعتمد على المسافة وزمن التعرض. الأبحاث على ELF تركز على مشاكل السرطان والمشكلات الإنجابية. لاتوجد صله محددة بين إشعاع ELF وهذه الأمراض، لكن الدراسات أظهرت صلات مبدئية. o تأتي معظم ترددات الراديو ( Radio Frequency ) وإشعاع الميكروويف ( Microwave ) من الراديو، التلفاز، أفران الميكروويف، والهواتف النقالة. تتداخل موجات الترددات اللاسلكية والميكرويف على حد سواء مع موجات أجهزة تنظيم النبض الاصطناعية والسماعات الصناعية وكذلك مزيلات الرجفان لذا يجب على مستخدميها أخذ الاحتياطات اللازمة. تصدرت المخاوف في السنوات الأخيرة من إشعاع الهواتف النقالة عناوين الصحف. وبالرغم من عدم وجود صلة مؤكدة بين استخدام الهاتف النقال والقضاياالصحية، إلا أن الاحتمالات موجودة. ومرة أخرى، فإن كل ذلك يتعلق بزمن التعرض للإشعاع. فالتعرض لكمية كبيرة من الترددات اللاسلكية يمكنها أن ترفع من حرارة الأنسجة، والتي بدورها يمكن أن تضر الجلد أو العينان أو أن ترفع من حرارة الجسم. يوصي بعض الخبراء باستخدام سماعات إذا كنت تستخدم هاتفك النقال بشكل متكرر لفترات طويلة. o تمتص جلودنا وأعيننا الأشعة تحت الحمراء على شكل حرارة. لذا فإن كثرة التعرض لها يمكن أن ينتج حروق وآلام. والتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يعنينا بسبب عدم وجود أعراض مباشرة. ومع ذلك، فإنه يمكن للتأثيرات أن تتطور بسرعة فيما بعد على شكل حرقة شمس أو إلى أسوأ من ذلك. وإن التعرض المفرط لها يمكن أن يؤدي إلى سرطان الجلد أو إعتام عدسة العين والجهاز المناعي، وتعد الأضواء السوداء وأدوات اللحام من مصادر الأشعة فوق البنفسجية بجانب ضوء الشمس. o يبعث الليزر أشعة تحت الحمراء، والمرئية وفوق البنفسجية والتي يمكن أن تكون خطرة على الجلد والعينين يجب على الأشخاص الذين يعملون مع الليزر أن يرتدوا معدات واقية على العينين، واليدين، والذراعين.

## Slide 3
الإضاءة: إن الرؤية تنقل إلى الجهاز العصبي المركزي أكثر من 85 % من مجموع ما تنقله الحواس الخمسة الأخرى ومن خلالها يمكن تمييز شكل الأشياء ولونها وحجمها وبُعدها وحركتها. وتعتمـد الرؤية على مصدر الإضاءة، وسلامة العين وقدرتهاعلى الإبصار. ويقصد بإخطار الإضاءة الزيادة أو النقص في شدة الإضاءة عن الحد المطلوب بما يؤثر على سلامة العين. والضوء عبارة عن الجزء المرئي من الطيف الكهرومغناطيسي الذي تتحسس له العين لترى الأشياء من حولها. § مصادر الضوء: تقسم الإضاءة من حيث مصادرها إلى: ü إضاءة طبيعية: رغم أن الإضاءة الطبيعية مجانية وصحية إلا أنها لا تكون منتظمة أكثر الأحيان مما يؤثر على الأعمال التي تتطلب دقة معينة. ü إضاءة صناعية: عن طريق أجهزة الإضاءة. ويمكن تقسيم الإضاءة الصناعية المستخدمة في المنشآت إلى: · إضاءة عامة : وهي عادة ما تشمل كافة أرجاء المكان وتكون منتظمة التوزيع، وذلك عندما تكون طبيعة العمل عادية. · إضاءة متركزة: وهي عبارة عن زيادة المصابيح في منطقة محددة لدعم الإضاءة العامة لتخدم العمل، كتركيز الإضاءة في بعض الأماكن التي تحتوي على أخطار لتمييزها كالممرات بين الآلات. · إضاءة موضعية: وتقع على منطقة محددة صغيرة لتزيد الإضاءة في

## Slide 4
موقع محدد من الموقع مثل طاولة تجميع قطع صغيرة. § لون الضوء: يلعب لون الضوء المناسب دوراً مهماً في تحسين مردود العمل وتحقيق أفضل ظروف السلامة المهنية وتأمين الراحة البصرية وتقسم المصابيح من حيث اللون إلى: ü لون ذو مظهر دافئ: وهو الأبيض المحمر ويفضل استخدامه في المنازل. ü لون ذو مظهر متوسط الحرارة: وهو البيض العادي ويستخدم في معظم أماكن العمل. ü لون ذو مظهر حراري بارد: وهو الأبيض المزرق وينصح باستخدامه في الأعمال التي تتطلب درجة عالية من الإنارة. ü كما يمكن الاستفادة من الألوان لتمييز أماكن الخطر كوضع مصباح أحمر على الأماكن الخطرة. § اتجاه الضوء: لتحديد اتجاه الضوء هناك قواعد أساسية لا بد منها وهي: ü الابتعاد عن الضوء المباشر أو المنعكس على العين. ü وضع طاولة العمل بحيث تكون الإنارة من الأعلى وتأتي من جانب

## Slide 5
العامل بعكس اتجاه اليد التي يستعملها. إلا في الحالات التي تتطلب تركيز الإضاءة على مكان معين. § التباين وسطوع أسطح العمل: إن وجود أسطح لماعة في بيئة العمل قد يسبب انعكاس للضوء على عين العامل مما يسبب تأذيها وخاصة عند العمل في بيئات ذات إضاءة معتدلة وفجأة عند نظر العامل إلى نقطة معينة يكون هنالك ضوء مبهر منعكس عن سطح ما مثل : ü جدران لماعة. ü جدران ناصعة البياض تتباين مع أرض داكنة اللون. ü سطوح عاكسة لطاولات أو أجزاء مصقولة من الآلة. § أهداف الإضاءة في مكان العمل: ü سلامة العاملين داخل مكان العمل وذلك لحمايتهم من حوادث السقوط والتعثر. ü زيادة الإنتاج وتقليل نسبة الأخطاء ورفع جودة المنتج. ü المحافظـة على سلامـة الإبـصـار. ü المحافظة على نظافة أماكن العمل. ü تـوفـيـر أنسـب الظـروف للرؤيــة.

## Slide 6
الحرارة: والحرارة هي إحدى أشكال الطاقة ويمكن أن تنتج الحرارة في بيئة العمل من مصادر طبيعية مثل أشعة الشمس أو صناعية مثل الأفران وغيرها. حيث يتم تبادل الحرارة بين هذه المصادر والأجسام الموجودة في حيز العمل بطرق تبادل الحرارة المعروفة (إشعاع–تماس–حمل). ويقصد بالحرارة الارتفاع في درجة الحرارة المحيطة بالإنسان عن الحد الذي لا يحتمله مما يعرضه لمخاطر عديدة قد تكون الوفاة مرحلتها الأخيرة. § العوامل المؤثرة على التوازن الحراري: يعتبر التوازن الحراري حالة شخصية وتعبر عن الحياد اتجاه الشعور بالحرارة أو البرودة وتؤثر عدة عوامل على تحقيق التوازن الحراري وهي: ü مستويات الحرارة. ü الاستقلاب وحريرات العمل. ü حركة الهواء. ü التأقلم. ü اللباس. ü زمن التعرض.

## Slide 7
§ أمثله لبعض الأعمال التي قد يتعرض فيها العمال للتأثيرات الضارة للحرارة هي: ü العمل في العراء تحت تأثير حرارة الشمس. ü العمل تحت سطح الأرض بالمناجم والأنفاق. ü العمل بجوار الأفران والمواقد مثل صناعة الحديد والصلب والمسابك في صهر المعادن وفى عمليات تقطير البترول وفى صناعة الأسمدة. ü العمل بجوار الغلايات وأمام الأفران والمخابز. § تأثيرات الحرارة الشديدة : · تأثيرات فيزيولوجية ونفسية: ü نقص الفعالية . ü التهيج . ü الغضب . · تأثيرات مرضية: ü الصدمة الحرارية : إن ارتفاع الرطوبة النسبية أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ يؤدي إلى فشل التنظيم الحراري في الجسم مما يسبب نقص التبادل الحراري عن طريق التبخر (بالتعرق) ويحدث اضطرابات في الدورة الدموية. ü الإجهاد الحراري : عند العمل في أجواء ذات درجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة تحدث حالة انهيار للجسم نتيجة زيادة توسع الأوعية الدموية ونقص فعالية الدوران ونقص ضغط الدم ونقص فعالية

## Slide 8
القلب ونقص الدم الوارد إلى الكلية وزيادة نسبة الأملاح في الدم. ü التقلص الحراري : عند العمل في أجواء ذات درجات حرارة مرتفعة ورطوبة نسبية منخفضة فإن التعرق يزداد مما يؤدي إلى فقدان الجسم لكميات كبيرة من الأملاح وهذا مايسبب تقلصات غير إرادية في العضلات. § مبادئ السيطرة على الحرارة: ü أتمتة العمل. ü زيادة فترات الراحة. ü حماية العاملين من التعرض لدرجات الحرارة العالية. ü أبعاد العاملين المصابين بأمراض القلب والكلى عن العمل في الأماكن التي ترتفـع بها درجة الحرارة. ü عمل نظام لتبادل العاملين الذين يتعرضون للحرارة في أماكن عملهم فمثلاً تعمل مجموعة أمام الأفران ثم تنقل للعمل داخل الورش وتعمل مجموعة الورش أمام الأفران وبذلك نقلل معدل التعرض للحرارة. ü استخدام مهمات الوقاية الشخصية للعمال للوقاية من الحرارة العالية. ü تقديم كميات كبيرة من السوائل والأقراص التي تحتوى على أملاح معدنية لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل وأملاح نتيجة التعرض للحرارة. ü عمل كشف طبي ابتدائي ودوري على العاملين المعرضين للحرارة

## Slide 9
العالية. ü نقل المصاب إلى مكان بارد وعمل الإسعافات الأولية له في حالة ضربة الشمس. ü في حالة انتقال الحرارة بالإشعاع فانه يتم التخفيف من الحرارة من خلال: عزل مصدر الحرارة، ارتداء الملابس الواقية من الحرارة (تغطيةالجسم). ü في حالة انتقال الحرارة بالحمل (إذا كانت درجة الحرارة فوق 36) فانه يتم التخفيف من الحرارة من خلال: إنقاص درجة الحرارة، زيادة سرعة الهواء، تخفيف الملابس . ü في حالة انتقال الحرارة بالتبخر فانه يتم التخفيف من الحرارة من خلال: زيادة التعرق بزيادة سرعة الهواء، إنقاص الرطوبة .

## Slide 10
§ الحرارة المنخفضة (البرودة): ويقصد بالبرودة الانخفاض في درجة الحرارة إلى الحد الذي يؤثر على الإنسان الموجود في بيئة العمل ويعرضه لعدم القيام بوظائفه الحيوية بالشكل المطلوب ويتعرض لمخاطر قد تكون نهايتها الوفاة. § أمثلة لبعض الأعمال التي يتعرض فيها العمال للتأثيرات الضارة للبرودة هي: ü العمل داخل ال############ ومصانع الثلج والأيس كريم وغيرها منالأماكن الباردة.

## Slide 11
ü الأماكن الباردة مثل القطب الشمالي أو وقت نزول الثلوج أو في الشتاء القارس. § تأثيرات الحرارة المنخفضة (البرودة): ü اضطرابات عصبية ووعائية في الأطراف. ü الصدمة الباردة : عند الدخول لمكان بارد جدً او التي قد تؤدي لتقلصات عضلية. ü شحوب اللون وتأثيرات ضارة على الأصابع والأطراف. ü اضطراب في الدورة الدموية وهبوط حاد في القلب. ü وهناك الأمراض المزمنة مثل نزلات البرد وغيرها.

## Slide 12
ü.
§ مبادئ السيطرة على البرودة: حيث أن مناطق العمل الباردة هي مناطق عمل إجبارية لايمكن زيادة درجات الحرارة فيها كالبرادات لذا نلجأ إلى: ü تأمين الألبسة الواقية المناسبة لأماكن العمل. ü تأمين غرف وسيطة بين الغرف المنخفضة درجة الحرارة والجو الخارجي. ü أن تكون الغرف الباردة ذات أقفال سهلة الفتح من الداخل. ü تأمين فتحات مراقبة لمراقبة العمال داخل الغرف الباردة. ü أبعاد العمال المرضى المصابين بأمراض القلب عن العمل في الأماكن الباردة. إعطاء العمال لسوائل دافئة لرفع درجة حرارة الجسم. ü نقل المصاب إلى مكان دافئ وعمل الإسعافات الأولية له

## Slide 13
الإشعاعات: توجد الإشعاعات في كل جزء من حياتنا.
والإشعاعات قد تحدث بطريقة طبيعية في الأرض
ويمكن أن تصل إلينا من الإشعاعات القادمة من الفضاء المحيط بنا.
وكذلك يمكن أن تحدث الإشعاعات طبيعيا في الماء الذي نشربه أو في التربةِ
ِوفي مواد البناء (عنصر الرادون من الأرض والعناصر المشعة الموجودة في الأرض
).وقد تحدث الإشعاعات نتيجة صناعتها بواسطة الإنسان مثل الأشعة السينية،
محطات توليد الكهرباء بالطاقة الذرية أيضا في كاشفات الدخان. ويُعرف الإشعاع بأنه إصدار طاقة على شكل أمواج أو جسيمات من مصادر طبيعية أو صناعي

## Slide 14
§ مصادر الإشعاعات: · مصادر طبيعية: وتنقسم إلى الأنواع التالية : ü أشعة كونية: التي تنشأ بين النجوم وفي الفضاء الخارجي ومن الانفجارات الشمسية. ü أشعة أرضية: منبعثة من باطن الأرض وسطحها بفعل وجود بعض المواد المشعة في الصخور
كالبوتاسيوم واليورانيوم وغاز الرادون المشع الذي يتسرب من الأرض في كل أنحاء العالم بفعل تفكك
بعض الفلزات المشعة
كاليورانيوم. ·

## Slide 15
· مصادر صناعية: وتنقسم إلى الأنواع التالية :
ü أجهزة توليد الأشعة السينية. ü في مجال التعليم والبحث العلمي: مختبرات الفيزياء النووية، بحوث الصيدلة الإشعاعية، التطبيقات الزراعية. ü المصادر الطبية: تطبيقات إشعاعية تشخيصية وتداخلية، معالجة إشعاعية، طب نووي. ü المفاعلات والتفجيرات النووية. ü الممارسات الإشعاعية في المجال الصناعي والزراعي:
تصوير إشعاعي صناعي، سبر آبار، مقاييس نووية، مقاييس رطوبة وكثافة.

## Slide 16
أنواع الإشعاع: تنقسم الإشعاعات من حيث تأثيرها على الإنسان والبيئة إلى نوعين هما: · الإشعاعات المؤينة: تحمل شحنات موجبة وسالبة ذات نشاط كيميائي عالي
يدفعها للتفاعل مع مكونات الخلايا الحية مما يسبب تأذي الخلايا وموتها، وأنواعها هي: ü أشعة ألفا: قوة الاختراق لجسيمات ألفا ضعيفة جدا حيث أنها تفقد طاقتها بمجرد خروجها من العنصر المشع.
ومن الممكن أن تسبب أذي وضرر صحي في الأنسجة خلال المسار البسيط ويتم امتصاص هذه الأشعة
بالجزء الخارجي من جلد الإنسان ولذلك لا تعتبر جسيمات ألفا ذات ضرر خارج الجسم
ولكن من الممكن أن تسبب ضرر كبير إذا تم استنشاقها أو بلعها. ü أشعة بيتا: قوة الاختراق والنفاذ لدقائق بيتا أكبر من قوة النفاذ لأشعة ألفا.
وبعض دقائق بيتا يمكنها اختراق الجلد وإحداث تلف به وهي شديدة الخطورة
إذا تم استنشاق أبخرة أو بلع المادة التي تنبعث منها أشعة بيتا. ü أشعة جاما: ذات قوة اختراق عالية جدا ويمكنها بسهولة اختراق جسم الإنسان
أو امتصاصها بواسطة الأنسجة ولذلك تشكل خطرا إشعاعيا عاليا علي الإنسان. ü الأشعة السينية: خواصها شبيهة بخواص أشعة جاما ولكن تختلف في المصدر
حيث تنبعث الأشعة السينية من عمليات خارج نواة الذرة بينما تنبعث أشعة جاما من داخل نواة الذرة.
وقوة الاختراق والنفاذية للأشعة السينية أقل من أشعة جاما،
وتعتبر من أكثر مصادر تعرض الإنسان للإشعاع حيث يتم استخدامها في عديد من العمليات الصناعية – الطبية.

## Slide 17
o
المهن المنطوية على خطر التعرّض إلى الإشعاعات المؤينة: ü عمال مناجم اليورانيوم ومطاحنه. ü العاملون في المفاعلات الذرية ومنشآت الطاقة النووية. ü الأطقم الجوية ورواد الفضاء. ü عمال التصوير بالأشعة صناعيًا (بمن فيهم القائمين بأعمال حقلية تشمل عمليات لحام الأنابيب). ü بعض العاملين الصحيين (المصورين الإشعاعيين، الطب النووي، التعامل مع النفايات الطبية المشعة). ü عمال إنتاج النيوكليدات المشعة. ü العلماء الذين يستخدمون مواد نشطة إشعاعيًا لأغراض البحوث. ü عمال الدهانات المضيئة. ü في الحوادث الجسيمة يمكن أن يتعرّض العاملون في المنشآت النووية وعمال الإنقاذ
والقاطنون في الجوار من عموم المواطنين إلى تعرّضات إشعاعية مفرطة.

## Slide 18
O
وسائل الوقاية من الإشعاعات: توجد ثلاث طرق للحماية من خطر الإشعاعات هي: ü الزمن Time: في حالة تقليل زمن التعرض (الزمن الذي يقضيه الشخص بجوار مصدر الإشعاع)
بالتالي سوف تقل كميات الإشعاع التي يتعرض لها الشخص.
ü المسافة Distance: كلما زادت المسافة بين الشخص وبين المصدر المشع
قلت نسبة التعرض (حسب قانون التربيع العكسي). ü الحواجز Shields: بزيادة الحواجز حول المصدر المشع سوف تقلل التعرض.
وكل نوع من أنواع الإشعاعات يتم وضع الحواجز المناسبة لعزله حسب قدرته علي الاختراق.

## Slide 19
O
الوقاية من الإشعاعات المؤينة: v في حالة التعامل مع إشعاعات من جسيمات ألفا فان إجراءات الوقاية تتمثل في التالي: ü يمكن إيقاف هذه الجسيمات بطبقة رقيقة من الورق لكون خطرها الخارجي سطحي
لذا يتوجب الحذر عند العمل مع مواد مشعة مصدرة لهذه الجسيمات لئلا تحدث أي تلوث. ü أما إذا دخلت عن طريق الفم فالخطر منها كبير جدًا وخاصة إذا كان نصف عمر المواد المشعة طويلا. ü يجب الابتعاد ماأمكن عن استخدام هذه المواد وارتداء الألبسة الواقية المناسبة أثناء العمل.

## Slide 20
v
في حالة التعامل مع إشعاعات من جسيمات بيتا فان إجراءات الوقاية تتمثل في التالي: ü يجب الابتعاد ماأمكن عن استخدام هذه المواد والابتعاد عن مكان وجودها. ü تقليل فترة التعرض أو الوقوف بجانبها لأقل مدة ممكنة. v في حالة التعامل مع أشعة جاما فانه يكمن خطرها في إمكانية اختراقها داخل الجسم،
لذا يتوجب استخدام درع من الرصاص. v في حالة التعامل مع الأشعة السينية فان إجراءات الوقاية تتمثل في التالي: ü يجب أن يقف مشغلوا الأجهزة خلف حاجز رصاصي. ü ارتداء ألبسة واقية.

## Slide 21
O
إجراءات السلامة في المعامل: ü يجب أن يكون جميع العاملين في المعمل علي علم ودراية من مخاطر المواد المشعة التي يتم التعامل معها. ü يمنع الأكل والشرب والتدخين كذلك استعمال أدوات التجميل في المعمل. ü يمنع منعا باتا استخدام الماصة بالفم في حالة التعامل مع السوائل المحتوية علي مواد مشعة. ü عدم تخزين أية مواد غذائية في المبردات الخاصة بالمواد المشعة. ü يجب عدم تناول المواد المشعة بالأيدي ويتم استخدام الملاقط المخصصة لذلك. ü يجب غسيل الأيدي بالماء والصابون بعد انتهاء العمل. ü يجب استخدام وسائل الكشف عن الإشعاع من قبل العاملين بالمعمل. ü يجب تثبيت لافتات التحذير المناسبة علي مدخل المعمل(CAUTION RADIO ACTIVE MATERIAL) ü في المناطق التي يبلغ فيها مستوي الإشعاع الذي يتعرض له الشخص 5 مللي ريم في الساعة ،
يجب أن يتم وضع اللافتات التحذيرية المناسبة عليها. ü جميع الحاويات التي تستخدم لتخزين المواد المشعة يجب وضع اللافتات التحذيرية المناسبة عليها. ü ضرورة استخدام معدات الوقاية الشخصية اللازمة للحماية من مخاطر الإشعاع (القفازات – النظارات – ...) ü عدم السماح لأي شخص بالمعمل داخل منطقة الإشعاع في حالة وجود أية جروح في جسمه. ü يتم نقل المواد المشعة بين المعامل المختلفة داخل الحاويات المخصصة لها.

## Slide 22
O
التعامل مع تسرب المواد المشعة: ü إعلام الجميع لإخلاء المكان الذي حدث به التسرب. ü إبلاغ المسئول عن السلامة الخاصة بالإشعاعات. ü إغلاق جميع الأجهزة التي تنتج المواد المشعة. ü إغلاق جميع شفاطات ومراوح التهوية . ü إجراء الفحص اللازم إذا حدث التسرب على ملابس العاملين. ü استخدام المعدات والأدوات الماصة لاحتواء التسرب. · الإشعاعات غير المؤينة: هي إشعاع ذو طاقة منخفضة نسبياً، وبذلك فإنه لايملك طاقة كافية لتأيين الذرات أو الجزيئات،
ويتواجد في نهاية الطيف الكهرومغناطيسي. ومع ذلك فهي تعتبر أقل خطورة من الإشعاع المؤين،
والإكثار من التعرض للإشعاع غير المؤين قد يسبب مشاكل صحية. ومصادر الإشعاع غير المؤين تتضمن الآتي: ü الأشعة فوق البنفسجية. ü الأشعة المرئية والليزر. ü الأشعة تحت الحمراء. ü الموجات المكروية. ü الموجات اللاسلكية. ü الضوء المرئي العادي. ü خطوط الكهرباء. ü موجات الراديو. ü المايكروويف.

## Slide 23
هنالك مخاوف صحية تصاحب التعرض للحقول المغناطيسية القريبة من خطوط الكهرباء،
وهذه المشكلة مثيرة للجدل فمن الواضح أن إشعاع التردد المنخفض (ELF) يحيط بنا كل يوم،
لكن خطورة التعرض له تعتمد على قوة مصدره، وكذلك تعتمد على المسافة وزمن التعرض.
الأبحاث على ELF تركز على مشاكل السرطان والمشكلات الإنجابية.
لاتوجد صله محددة بين إشعاع ELF وهذه الأمراض، لكن الدراسات أظهرت صلات مبدئية. o تأتي معظم ترددات الراديو ( Radio Frequency ) وإشعاع الميكروويف
( Microwave ) من الراديو، التلفاز، أفران الميكروويف، والهواتف النقالة.
تتداخل موجات الترددات اللاسلكية والميكرويف على حد سواء
مع موجات أجهزة تنظيم النبض الاصطناعية والسماعات الصناعية
وكذلك مزيلات الرجفان لذا يجب على مستخدميها أخذ الاحتياطات اللازمة.
تصدرت المخاوف في السنوات الأخيرة من إشعاع الهواتف النقالة عناوين الصحف.
وبالرغم من عدم وجود صلة مؤكدة بين استخدام الهاتف النقال والقضاياالصحية،
إلا أن الاحتمالات موجودة. ومرة أخرى، فإن كل ذلك يتعلق بزمن التعرض للإشعاع.
فالتعرض لكمية كبيرة من الترددات اللاسلكية يمكنها أن ترفع من حرارة الأنسجة،
والتي بدورها يمكن أن تضر الجلد أو العينان أو أن ترفع من حرارة الجسم.
يوصي بعض الخبراء باستخدام سماعات إذا كنت تستخدم هاتفك النقال بشكل متكرر لفترات طويلة

## Slide 24
.

## Slide 25
o
.