## Slide 1: النظام الاحصائي الخاص بإصات العمل

## Slide 2: تصنيف النتائج المترتبة على إصابات العمل
النتائج المباشرة:
تعتبر إصابات العمل والأمراض المهنية التي تصيب العمال بالعجز الكلي أو الجزئي، وحالات الوفاة الناتجة عن حوادث العمل المختلفة، هي نتائج مباشرة لظروف العمل الخطرة التي افتقرت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

## Slide 3
النتائج غير المباشرة:
هذه النتائج ذات طابع اقتصادي، حيث تظهر الخسائر المادية التي تتكبدها المنشاة او الدولة بشكل عام نتيجة حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية التي تنتج عن ظروف بيئة العمل غير الآمنة، ويظهر ذلك في أيام العمل الضائعة ( المفقودة) بسبب إصابات العمل والأمراض المهنية وبالإضافة إلى النتائج السلبية المترتبة عن عدم كفاية إجراءات السلامة والصحة المهنية في المنشأة والتي تظهر آثارها على العمال

## Slide 4: دوائر الخسارة من الحوادث
توقف العمل.
الاصابات: الوفاة او الجروح.
دمار المنشآت.
الحريق.
الصحة العامة.
التلوث.

## Slide 5
نوع الإصابة | مجموع الحالات |  |  |  | 
 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
جروح | 4352 | 4917 | 4725 | 4336 | 4020
رضوض | 5972 | 6507 | 5929 | 4797 | 5193
كسور | 1535 | 14389 | 1339 | 1088 | 1119
جزع و التواء | 1291 | 1258 | 1224 | 862 | 913
بتر و استئصال | 178 | 180 | 177 | 121 | 114
غيبوبة | 35 | 45 | 22 | 23 | 33
حروق | 664 | 699 | 643 | 613 | 525
تسمم | 23 | 23 | 31 | 14 | 149
صدمة كهربائية | 16 | 23 | 10 | 17 | 14
نزيف | 64 | 52 | 53 | 59 | 73
مرض مهني | 11 | 7 | 22 | 4 | 18
اجسام غريبة | 1297 | 1433 | 1266 | 1034 | 792
اخرى | 1315 | 1213 | 1163 | 1052 | 879
المجموع الكلي | 16755 | 17814 | 16842 | 14020 | 13842

## Slide 7: قياس فاعلية برنامج السلامة
يوجد طرق عديدة لقياس فاعلية برنامج السلامة، منها معدل تكرار الاصابة ومعدل شدة الاصابة وهما الاكثر شيوعاً.
معدل تكرار الاصابة: ويقصد بها عدد مرات ونوع الاصابات، وتقاس بالمعادلة التالية:
معدل تكرار الاصابة = عدد الاصابات المقعدة × 1.000.000 / مجموع عدد ساعات عمل عمال المنشأة
معدل شدة الاصابة: ويهدف الى معرفة مدى درجة بلاغة الاصابة، ويقاس بالمعادلة التالية :
معدل شدة الاصابة = عدد الايام المفقودة بسبب الاصابة × 1.000.000 / مجموع عدد ساعات عمل عمال المنشأة

## Slide 8: معدل تكرار الاصابة: ويقصد بها عدد مرات ونوع الاصابات، وتقاس بالمعادلة التالية: معدل تكرار الاصابة = عدد الاصابات المقعدة × 1.000.000 / مجموع عدد ساعات عمل عمال المنشأة معدل شدة الاصابة: ويهدف الى معرفة مدى درجة بلاغة الاصابة، ويقاس بالمعادلة التالية : معدل شدة الاصابة = عدد الايام المفقودة بسبب الاصابة × 1.000.000 / مجموع عدد ساعات عمل عمال المنشأة معدل التغيب: عبارة عن حاصل قسمة الشدة على معدل التكرار معدل التغيب = معدل الشدة/معدل التكرار......يوم اصابة

## Slide 9
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 
16 | 13 | 20 | 11 | 27 | عددالوفيات
327 | 272 | 239 | 230 | 305 | مجموع ايام العمل المفقودة
0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | معدل شدة الاصابة
0.95 | 0.77 | 0.61 | 0.53 | 0.53 | معدل تكرار الاصابة
110,100 | 115,200 | 103,700 | 102,900 | 96,200 | عدد العمال
احصائيات شركة بريتش بتروليوم
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 
40 | 53 | 47 | 37 | 36 | عددالوفيات
5.2 | 6.3 | 5.6 | 4.4 | 4.4 | معدل عدد حالات الوفاة
2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | معدل شدة الاصابة
1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | معدل تكرار الاصابة
90,000 | 111,000 | 119,000 | 113,000 | 109,000 | عدد العمال
احصائيات شركة شل