## Slide 1: تدريب القيادة الوقائية
الوحدة العاشرة التحكم في المركبه
المدة ساعة ونصف

## Slide 2: DIT الوحدة (10): سيطرة المركبة - على الطريق،
تسارع
الكبح / تباطؤ / مسافة التوقف
استخدام التروس
التوجيه
معيار الطريق
المنعطفات
موقف السيارات
التجاوز
محتوى

## Slide 3: سائق جيد؟
الأثر على الاقتصاد في استهلاك الوقود
يمكن للسائقين توفير الاقتصاد في استهلاك الوقود عن طريق:
القيادة الجيدة
السرعة الصحيحة
استهلاك الوقود
DIT الوحدة (10): سيطرة المركبة - على الطريق،

## Slide 4
الكبح / تباطؤ
DIT الوحدة (10): سيطرة المركبة - على الطريق،
التوقع الجيد يعطي الوقت الكافي للتخطيط المبكر
الفرامل تدريجيا على مدى أطول مسافة.
الفرمله المتاخره دليل على عدم كفاءة السائق
تجنب الفرملة في المنعطفات حيث يكون وزن السيارة إلى الامام وسوف سوف تكون الإطارات الأمامية على السطح الخارجي للمنحنى مما يؤدي الى حالات التدهور
دائما استخدام المرايا قبل الكبح وتعطي لنفسك ما يكفي من الوقت لذلك.
الحد من سرعة
تذكر،
سرعتك عند الفرامل
•أكثر صعوبة في السيطرة على السيارة

## Slide 5
الكبح / تباطؤ
DIT الوحدة (10): سيطرة المركبة - على الطريق،
الانزلاق
الانزلاق يحدث عند تغيير السرعة أو الاتجاه فجأة بحيث الاطارات لا يمكن أن تبقي قبضتها على الطريق.
ثلاثة عوامل مهمة تسبب الانزلاق. في الترتيب من حيث الأهمية، فهي
• السائق
• السيارة
• وظروف الطريق.
وهناك خطر متزايد من الانزلامثل
التباطئ
• التسريع
• تحويل المسار فجأة وبسرعه
ويزداد الخطر على الطريق زلق
السطح.

## Slide 6
استخدام التروس (gears )
DIT الوحدة (10): سيطرة المركبة - على الطريق،

## Slide 7
السلبية الطقس وانخفاض مدى الرؤية
DIT الوحدة (10): سيطرة المركبة - على الطريق،
خفض السرعة في القيادة العادية إذا كنت لا تستطيع رؤية الطريق أمامنا؛
تحويل المصابيح الأمامية في شعاع منخفض لخفض الوهج في الضباب الكثيف والامطار الغزيرة والثلوج. واستخدم مصابيح الضباب لزيادة وضوح؛
ابطئ عندما ترى المصابيح الأمامية أو المصابيح الخلفية. قد تكون هذه الاضواء على سيارة يمكن أن تشكل خطرا حتى تعرف في ما اذا كانت السيارة متوقفة أو تسير على الطريق؛
أن تكون مستعدة للوقوف الطارئ. إذا كانت الرؤية سيئة جدا لمواصلة القيادة بأمان، توقف في مكان آمن. وانتظر حتى تكون الرؤية جيدة قبل مواصلة الرحلة.
إجعل سيارتك مرئية للسائقين الآخرين.

## Slide 8: مساعد الفرامل
أربعة أنواع من مساعدة المكابح:
فرامل العادم
فرامل القدم
الغيار الصحيح
عدم تغيير الغيار عند الصعود على الاطلاق
DIT الوحدة (10): سيطرة المركبة - على الطريق،
النزول في التلال
Notes: Explain there are four different types of auxiliary braking mechanism.
Go through each of the types and explain that generally Japanese trucks have exhaust brakes, while European and American trucks tend to be fitted with engine brakes

## Slide 9
القاعدة 4 ثوان :
1. لضبط ساعة بعد اربع ثوان
سيارة أمامك، عندما يمر من علامه على الطريق مثل جسر علوي، تبدأ في عد.
3. إذا وصلت للعلامه بعد العد أنت على مسافة مناسبة للقيادة الوقائية.
4. اما اذا وصلت قبل الانتهاء من العد، فانك قريب جدا. تراجع الى الوراء، واختار علامة جديدة وابدا بالعد مرة أخرى.
ألف واحد،
ألف واثنان ،
ألف وثلاثة ،
ألف وأربعة "
هذا هو أربع ثوان.
موقف التالي
DIT الوحدة (10): سيطرة المركبة - على الطريق،
Notes: Ask the participants what they think LOOK UP means?

## Slide 10: حوار مفتوح للمناقشه
ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟
مشاركة أي خبرة ذات صلة مع المجموعة
DIT الوحدة (10): سيطرة المركبة - على الطريق،