## Slide 1: محافظة الاسماعيليه مدرية القوى العامله والهجره
خطة الطوارئ والاخلاء فى ضوء السلامه والصحه المهنيه اعداد كيميائى عدلى على غنيم مفتش اول السلامه والمهنيه بالاسماعيليه

## Slide 2: ما معنى السلامة؟ لماذا نهتم بتطبيق تعليمات السلامة؟

## Slide 3: معنى السلامه
السلامه هى الامان
الاحوادث
العمل فى بيئه امنه
اوبمعنى اشمل امان العامل اثناء تادية عمله وامان المنشاه اثناء وبعد انتهاء العمل

## Slide 4: ما هى اسباب الحواث
ترجع معظم أسباب الحوادث لسببين إثنين
تصرفات غير آمنة Unsafe Acts
ظروف عمل غير آمنة Unsafe Conditions

## Slide 5: تصرفات العمل غير الآمنة
القيام بالعمل من غير الحصول على التصريح المناسب
تعطيل أجهزة السلامة بالمعدات
إستخدام معدات تالفة ومعطوبة
عدم إستخدام مهمات السلامة للوقاية الشخصية
رفع الأحمال بطريقة خاطئة
التدحين فى مكان العمل
المزاح
إجراء عمليات الصيانة على المعدات والآلات بدون عزل الطاقة المحركة عنها
إستخدام معدات يدوية خاطئة غير مناسبة

## Slide 6: ظروف عمل غير آمنة
عدم توفر حواجز الوقاية بالمعدات والآلات
معدات يدوية تالفة وغير مناسبة
إزدحام مكان العمل
وجود مخاطر تسبب الحريق
عدم الترتيب والنظام والنظافة
وجود مكان خطرة على الصحة فى جو العمل
ضوضاء عالية – تهوية غير كافية – إضاءة غير كافية
عدم توفير مهمات الوقاية الشخصية
أرضيات زلقة

## Slide 7: تستوجب السلامه والصحه المهنيه
مجموعه من السياسات والقوانين والقرارات الملزمة التنفيذ والتى بمفادها تامين المنشاه(المال العام) اثناء وبعد العمل وتامين العاملين(القوى البشريه) اثناء تادية العمل .
او بمعنى عام اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمه لتامين المنشاه والعاملين من كافة المخاطر

## Slide 8: انواع المخاطر
المخاطر الطبيعيه
مثل وطاة الحراره والبروده - الضوضاء والاهتزازات – الاضاءه – الاشعاعات الضاره – الكهرباء بانواعها – مخاطر الانفجار
المخاطر الميكانيكيه مثل ادوات الرفع والجر – النقل والتداول – نقل الحركه – اعمال التشييد والبناءوالحفر – ومخاطر الانهيار والسقوط

## Slide 9: المخاطر البيولوجيه
مثل الاصابه بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجيه والتى تصيب العامل من جراء التعامل مع المرضى والتحاليل والفحوصات الطبيه او مخالطة الحيوانات المصابه ومنتجاتها
المخاطر الكيميائيه والتى تنشا عن التعامل مع المواد الكيميائيه بانواعها من نقل وتداول وتخزين واستخدام لذلك يلزم توافر جميع المعلومات مثل (التركيب الكيميائى - التحذيرات – الاسعافات الاوليه – درجة الخطوره واحتياطات الامان)

## Slide 10: المخاطر البيولوجيه
مثل الاصابه بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجيه والتى تصيب العامل من جراء التعامل مع المرضى والتحاليل والفحوصات الطبيه او مخالطة الحيوانات المصابه ومنتجاتها
المخاطر الكيميائيه والتى تنشا عن التعامل مع المواد الكيميائيه بانواعها من نقل وتداول وتخزين واستخدام لذلك يلزم توافر جميع المعلومات مثل (التركيب الكيميائى - التحذيرات – الاسعافات الاوليه – درجة الخطوره واحتياطات الامان)

## Slide 11: الطوارئ والاخلاء
تلتزم المنشاه بعمل خطه شامله للطوارئ والاخلاء وتدريب العاملين عليها للوقايه من المخاطر بانواعها المخاطر الطبيعيه مثل الزلازل والبراكين والسيول والعواصف المخاطر صناعيه وهى التى تنشا من جراء قيام العمل بعمله والتى تحدثنا عنها المخاطر بشريه السرقه والسطو والاعمال التخريبيه

## Slide 12: خطة إدارة الأزمات والإخلاء في حالات الطوارئ
هى دراسة شامله لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة سواء بالاستعداد لها أو توقعها و التعامل معها إذا ما حدثت لضمان توفير الحماية الشاملة للأفراد والمنشآه تتضمن كيفية إخلاء المنشأة من شاغليها
واتخاذ كافة الإحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة المشاه

## Slide 13: أهداف الخطة
تستهدف خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة بالمنشأة ما يلي :-
إخلاء المباني من شاغليها فور سماع جرس إنذار الحريق وذلك بتوجههم إلى نقاط التجمع المحددة سلفاً .
تشكيل وتدريب فريق إدارة الأزمات والحالات الطارئة بكل مبنى وتحديد
المهام المنوطة بكل عضو بالفريق لتكون بمثابة إطار عام لتنفيذ خطة الإخلاء ومكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ ود ليلاً مرشداً في سبيل حماية الأفراد بالتنسيق والتعاون مع إدارة الدفاع المدني والحريق
السيطرة على الخطر ومنع انتشار الحرائق والعمل على تقليل الخسائر الناجمة عنها بالقدر الكافي من خلال استخدام الوسائل الفعالة لمكافحة الحرائق .

## Slide 14: العناصر الأساسية لخطة الطوارئ
الرصــــــــــد
الإنـــــــــذار
الإبلاغ
المواجهة
الإمداد
الإسعاف والخدمات الطبية
التسجيل
إتمام السيطرة و مراجعة موقع الحادث
صيانة المعدات المستخدمة
التحقيق و التحليل
التجارب و الإختبارات
تقييم النتائج

## Slide 15: و صف المنشأة
توصف المنشأة وصفاً دقيقاً مبيناً بها جميع الاقسام و الادوار وطبيعة العمل واماكن الخطورة فى كل موقع والمداخل والمخارج وابواب الطوارئ واماكن التجمع فى حالة الطوارئ ومسالك الهروب و كذلك عدد العاملين و المساحة الكلية من خلال رسم كروكي موضحا به الأقسام و عدد العاملين بكل قسم و مسالك الهروب الخاصة بهم و أماكن التجمع الخاصة بهم واتجاه الريح

## Slide 16: الأسس التى بنيت عليها خطة الطوارئ
1-طبيعة عمل المنشأة
2- الإمكانيات المتوفرة من الموارد البشرية والمادية
3- توصيات السادة المسئولين والمدربين بالمنشأة
4-التجهيزات الإطفائية

## Slide 17: فرق الطوارئ
فريق طوارئ إدارى
فريق طوارئ ميدانى

## Slide 18: و اجبات الفريق الإداري
التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ فيما عدا المخارج المخصصة لعمليات الإخلاء . لتأكد من فصل التيار الكهربائي .
الإشراف على عمليات الإخلاء .
التأكد من عمليات الاتصال بالجهات المختصة ( الدفاع المدني – وزارة الصحة
التأكد من وصول الفرق المتخصصة لإدارة الدفاع المدني والحريق .
التوجه إلى نقطة التجمع للتأكد من وجود جميع العاملين وعدم تخلف أي منهم داخل المبنى . التأكد من أن جميع الأبواب المركبة على مخارج الطوارئ والممرات المؤدية إليها مفتوحة طيلة فترات الدوام الرسمي وأن تكون سهلة الفتح للخارج فى اتجاه اندفاع الأشخاص.

## Slide 19: و اجبات الفريق الميدانى
التأكد من خلو كافة مسالك الهروب من العوائق وأن تكون واضحة تماماً لشاغلي المبنى ومثبت عليها اللوحات الإرشادية الدالة عليها . التأكد من موقع الحريق وإبلاغ رئيس الفريق الإداري .
توجه احد أفراد الفريق لفصل التيار الكهربى قبل بدء عمليات المكافحة .
استخدام اجهزة الإطفاء المناسبة والمتواجدة بالقرب من الحريق .
تجهيز خطوط حنفيات الحريق المناسبة والمتواجدة بالقرب من الحريق ومد خراطيمها وفتح المحابس للاستعداد لاستخدامها وذلك بعد فصل التيار الكهربى بتعليمات من رئيس الفريق الميدانى .
عزل وإخلاء الأشياء المعوقة لمكافحة الحريق وفتح ممرات آمنة لسهولة الوصول الى الحريق .
تزويد فريق المكافحة بمعدات الإطفاء الاحتياطية اسعاف المصابين بالإمكانيات المتوفرة ثم نقلهم الى العيادة او الى المستشفى إذا استدعت الضرورة

## Slide 20: واجبات الفريق الميداني
مكافحة الحرائق ومساعدة فرق الإطفاء والإنقاذ والصحة . التحلي بالهدوء وعدم الارتباك .
إيقاف العمل فوراً
قطع التيار الكهربائي عن المكان .
عدم استخدام المصاعد الكهربائية .
التوجه إلى نقاط التجمع من خلال مسالك الهروب ومخارج الطوارئ.
التنبيه على العمال بعدم الركض أو تجاوز زملائهم حتى لا تقع إصابات بينهم .
لا تجازف ولا تخاطر بحياتك ولا ترجع إلى المبنى مهما كانت الأسباب إلا بعد أن يؤذن لك بذلك من المسئولين .

## Slide 21: عمل فريق الحرائق
خطوات عمل فريق عند نشوب الحرائق :
عند الإبلاغ بوجود حريق يقوم فريق الطوارئ بالتوجه فوراً الى موقع الحريق بدون تأخير والقيام بالمهام الموضحة فى خطة الطوارئ كل فى مجال اختصاصه .
فى حالة حدوث حريق صغير او محدود .
يقوم المشغل بفصل التيار الكهربى ويقوم بعض الأفراد العاملين بالمنشاه بأعمال الإطفاء وذلك باستغلال الإمكانيات المتوفرة من أجهزة إطفاء الحريق الموجودة بمكان الحريق
يقوم بعض الافراد بأعمال الإخلاء من اى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من موقع الحريق وذلك لإتمام السيطرة عليه وإخماده .

## Slide 22: عمل فريق الحرائق
فى حالة حدوث حريق كبير بالمنشأة:
يتم فتح ابواب الطوارئ وإخلاء جميع العاملين من مكان الحريق الى نقطة التجمع المنشأة ويتم إخلاء المنشاه تماماً من جميع العاملين ما عدا أفراد فريق الطورائ .
يتم فصل التيار الكهربائى عن موقع الحريق .
يتم مكافحة الحريق فوراً بواسطة أجهزة الإطفاء اليدوية المناسبة لنوع الحريق .
تجهيز خطوط حنفيات حريق ومد خراطيمها للمكافحة بالماء إذا تطلب الأمر لذلك .
إبعاد جميع المواد القابلة للاشتعال والقريبة لموقع الحريق وفتح الممرات المؤدية اليها لعدم اتساع الحريق وسهولة أعمال الإخلاء .
اسعاف ونقل اى شخص يصاب فى الموقع الى مكان امن وذلك لاسعافة بواسطة فريق الاسعاف .
تجهيز عدد مناسب من أجهزة إطفاء الحريق المساعدة لسرعة الإنجاز فى بداية الحريق وبالتحديد فى اول دقيقتين من نشوب الحريق .
سرعة نقل المعلومات بين رئيس الفريق الإدارى ورئيس الفريق الميدانى .
ابلاغ الجهات الخارجية لطلب المساعدة .
يتم تجميع العاملين الذين تم اخلائهم من منطقة الحريق الى المنطقة المتفق عليها خارج المنشأة وتسجيل أسماء الحاضرين ومقارنتهم بكشف الحضور .
عمل حصر مبدئى بالخسائر مع تقرير فنى بملابسات الحادث والخسائر المادية والبشرية إن وجدت

## Slide 23: الملاحظات الواجب تنفيذها والالتزام بها من قبل فريق الطوارئ الإدارى و الميدانى
على جميع افراد فريق الطوارئ ارتداء شارة الفريق لتمييزهم .
يجب تلبية النداء فوراً من قبل الفريق عند الإبلاغ وبدون استثناء .
يجب على جميع افراد الطاقم التقيد التام بالمهام والواجبات الموضحة بخطة الطوارى .
عدم تداخل عمل فريق بعمل الفريق الاخر .
عدم السماح بتواجد اى شخص غير معنى بخطة الطوارئ فى موقع الحريق
جميع اجهزة الإطفاء خاضعة للاستخدام من قبل جميع العاملين بالمنشأة والملمين باستخدامها إذا لزم الأمر .
لا يتم إشغال خطوط التليفونات ويتم السيطرة على استخدامها وتشغيلها بعمال الطوارئ فقط

## Slide 24: الملاحظات الواجب تنفيذها والالتزام بها من قبل فريق الطوارئ الإدارى و الميدانى
فتح ابواب الطوارئ المؤدية الى موقع الحريق .
اخلاء جميع العاملين بموقع العمل من خلال باب الطوارئ .
منع اى عامل من ترك موقع التجمع المتفق عليه .
حراسة ابواب المنشأة ولا يتم السماح لاى شخص بالدخول إلا لأغراض الإسناد والمكافحة والإسعاف .
إخلاء الساحات والممرات الجانبية من السيارات المتواجدة سواء كانت تابعة للمصنع او خاصة بالأفراد وذلك لفتح الطريق أمام سيارات الإسعاف والإطفاء إبلاغ الجهات الرسمية ( الدفاع المدنى والحريق – شركة الكهرباء – مرفق المياه – اقرب مستشفى)
حصر العاملين الذين تم اخلائهم بأماكن التجمع المتفق عليها .

## Slide 25: خلاصة خطة الإخلاء في حالات الطوارئ
- عند نشوب حريق داخل موقع العمل يجب أن يكون هناك تصرف سريع وفعال وآمن للخروج من المبنى ويجب أن يكون في كل مبنى فريق معد للطوارئ يترأسه أحد الموظفين ومن مهام هذا الفريق تحديد موقع الخطر وتوجيه بقية العاملين الى الخروج من المبنى بسرعه ومن أقرب مخرج والتأكد من خروج الجميع لمنطقة التجمع المتفق عليها مسبقاً والتأكد من وجود الجميع، ولايسمح بعدها لأحد بالرجوع الى موقع الخطرالا بعد الأذن من الشخص المسؤول. وذلك بعد التأكد من عد م وجود مخاطر.
على كل شخص في المنشاه أن يكون سريعاً في استجابته ويؤمن منطقتة قبل الخروج منها مثل إطفاء الأجهزة وإغلاق أسطوانات الغاز. - من الضروري وجود خطة واضحة وسهلة للأخلاء أثناء حوادث الحريق وتدريب جميع العاملين عليها لتفعيلها

## Slide 26: خطة خلاصة الإخلاء في حالات الطوارئ
يجب إن تحتوي الخطة على رسم للمنشاه مبينا مواقع الأبواب والشبابيك والممرات والسلالم يجب الا توضع المصاعد ضمن الخطة مطلقاً ولابد من دراسة الحاجة الى وجود سلم خارجي للإخلاء اذا كان المبنى متعدد الأدوار ، والتأكد من أن المسار الذي يتخذ للأخلاء سليم وآمن وخال مما يعيق سرعة الحركة وان تكون الشبابيك سهلة الفتح.
يجب ان تشمل الخطة طريقين ( على الأقل ) للاخلاء من كل مكتب خاصة المواقع التي يكثر فيها عدد العمال مع تحديد موقع للتجمع للتأكد من وجود الجميع بدون إصابات ولابد أن يوضح في الخطة أرقام هواتف أقسام الأطفاء والعياده والأمن ويجب أن تكون معلومه لدى الجميع، ومكتوبه في موقع بارز كي لاتنسى لاستخدامها عند الحاجه.
- اذا كان الشخص في وضعيه تمنعه من مغادرة المبنى نظراً لمحاصرة النار فعليه أن يلجأ الى مكتب له نافذه الى الخارج ويغلق الباب جيداً ويحاول وضع قطعة قماش حول الباب كي لاينفذ الدخان اليه ويقف بجانب النافذه ويطلب المساعده.

## Slide 27: مهــــــــــام الفريــــــق الميـــــدانى
التوقيع | الإدارة | اسم القائم بالتنفيذ | المهام والإجراءات
 |  |  | رئيس الفريق الميداني
 |  |  | التأكد من تحديد موقع إنذار الحريق وإبلاغ رئيس الفريق
 |  |  | فصل التيار الكهربي
 |  |  | الإشراف علي المكافحة و إصدار التعليمات
 |  |  | التوجه إلي الحريق و استخدام أجهزة الإطفاء المناسبة
 |  |  | التوجه حنفيات الحريق و استخدامها
 |  |  | عزل المواد المتحركة عن موقع الحريق و إخلاء و فتح الممرات
 |  |  | إسعاف المصابين
 |  |  | تزويد فريق المكافحة بمعدات الإطفاء الإحتياطية

## Slide 28: الجهات والهيئات الخارجية التى يتم الاتصال بها فى حالة الطوارئ
رقم التليفون | اسم الجهة
180 | إدارة الحماية المدنية
122 | شرطة النجدة
133 | الإسعاف

## Slide 29: أسماء السادة المسئولين الذين يتم الاتصال بهم فى حالة الطوارئ
رقم التليفون | الوظيفة | الإسم