## Slide 1
جمهورية مصر العربية وزارة التعليم العالي وزارة التجارة والصناعة معهد التبين للدراسات المعدنية قسم الإدارة والهندسة الصناعية
تخصص السلامة والصحة المهنية
دورة تدريبية
في
أنواع طفايات الحريق وكيفية إستخدامها
مقدم من
م/ أحمد سعيد هاشم أبو زيد
تحت إشراف والمرجعية العلمية
أ.د/ سمير رجب سليم

## Slide 2
انواع طفايات الحريق وكيفية إستخدامها
أنواع طفايات الحريق
يوجد ستة أنواع لطفايات الحريق.
طفايات المياه.
طفايات البودرة الجافة.
طفايات ثاني أكسيد الكربون.
طفايات الرغاوي.
طفايات الهالون.
طفايات البودرة السائلة (المطابخ).
الفحص الشامل لأنواع طفايات الحريق
ذراع التشغيل.
مقبض الحمل.
مسمار الأمان.
مؤشر الضغط.
خرطوم الطفاية.
جسم الطفاية.
نظراً لعدم إنتشار النوعين الأولين (المياه والهالون) سوف نلقي الضوء على الأنواع الأخرى

## Slide 3
طفايات البودرة الجافة
تسخدم في إطفاء المواد الصلبة A مثل الأخشاب – الأوراق – الملابس.
تستعمل طفايات البودرة حسب نوع البودرة داخلها في إطفاء الحرائق التي تنشأ في المواد الصلبة (A), والسوائل والغازات (B) وكذلك في إطفاء الحرائق التي تنشأ في الأجهزة والمعدات الكهربائية (C) وعاداً ما يكون موضحاً على الطفاية أنواع الحرائق التي تصلح لأطفائها.
لا يفضل إستخدام طفايات البودرة في الحرائق التي تنشأ في الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل أجهزة الكمبيوتر حيث أن جزيئات البودرة قد تسبب في تلف الأجهزة.
تطفي طفايات البودرة الحرائق بأن تقوم بإحاطة الوقود المشتعل بطبقة من البودرة تفصل الأكسجين عن الهواء كذلك تتداخل مع التفاعل الكميائي المتسلسل وتقوم بإمتصاص الشقوق على السطح وبالتالي توقف هذا التفاعل المتسلسل وتطفي الحريق, لذلك تعتبر البودرة من أسرع مواد الأطفاء.

## Slide 4
تملأ الطفاية بمادة البودرة ( عادة ما تكون بكربونات الصوديوم أو بكربونات البوتاسيوم أو بودرة المونيكس) وذلك حسب سعة الطفاية ثم بعد ذلك يتم ضغط الطفاية بواسطة الهواء المضغوط حتى يشير المؤشر في سعة الضغط الموجودة عليها إلى اللون الأخضر.
إستخدام الطفاية : يتم نزع مسمار الأامان والضغط على يد التشغيل التي بدورها تسمح للهواء المضغوط داخل الطفاية بالخروج بقوة دافعاً مادة البودرة إلى خارج الطفاية إلى مسافة قد تصل إلى ستة أمتار أو أكثر.
ويوجه مقذوف البودرة إلى قلب النيران مباشرة وتحريك اليد من جانب إلى الأخر.
Pull إجذب
Aim وجه
Squeeze إضغط
Sweep حرك

## Slide 5
طفايات ثاني أكسيد الكربون
تستخدم في إطفاء حرائق الكهرباء (C)مثل المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية
طفاية ثاني أكسيد الكربون هو غاز خامل لا يشتعل ولا يساعد على الأشتعال ويمكن تسييل الغاز تحت ضغط يبلغ 750 رطل على البوصة المربعة وتعبئته في إسطوانات حيث يتواجد بها على هيئة سائل مضغوط وعند خروجه من الأسطونة يتمدد قدر حجمه 450 مرة وتصل درجة حرارته إلى 80 درجة مئوية تحت الصفر.
ومن خصائصة أيضاً إنه أثقل من الهواء مرة ونصف فيمكن إستخدامه ليحل محل الهواء المحيط بالحريق لفترة تكفي لعزل الأكسجين عن الحريق فيتم الأطفاء.
ويتسعمل غاز ثاني أكسيد الكربون بكفائة في إطفاء حرائق نوع (B) كذلك نظراً لتميزه بعدم ترك أثر ضار بمكان الحريق فيمكن إستخدامه في إطفاء حرائق الأجهزة الكهربائية الدقيقة كأجهزة الكمبيوتر وبالتالي لا يعرضها للتلف كما يمكن أن تفعلوا طفايات البودرة الجافة.
كما يصلح هذا الغاز لإطفاء حرائق التجهيزات الكهربائية لأنه غير موصل للتيار الكهربي.

## Slide 6
الخصائص الإطفائية لغاز ثاني أكسيد الكربون :
له خاصية الإنتشار داخل الأجهزة المحترقة لإطفاء الأجهزة الداخلية بها كما يتميز ثاني أكسيد الكربون بأثر أطفائي مزدوج (أثر خانق و أثر تبريدي).
أثر خانق : عند قصف ثاني أكسيد الكربون على سطح الحريق تتكون طبقة منه في شكل سحابة ثقيلة تغطي هذا السطح المشتعل مما يؤدي ذلك إلى منع اكسجين الهواء من الوصول إلى الحريق فينطفي (بالخنق).
أثر تبريدي : يخرج غاز الميسال بارداً ثقيلاً مكوناً بالورات ثلجية دقيقة تتحول إلى سُحب باردة قبل إتصالها بالأسطح المشتعلة ولكن إمتصاص الحرارة من الأجسام المشتعلة يكون محدوداً فلا يعتمد عليه بصفة أساسية في الإطفاء.
مخاطر الإستخدام : لا يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون غاز سام إلا إنه يسبب الإختناق عند إستنشاق كميات كبيره منه فيراعي عند الأطفاء في الأماكن المغلقة أن يتم الخروج بسرعة منها عقب الإطفاء مباشرة إلى الهواء الطلق وإذا تطلب الأمر إستخدام الغاز بكميات كبيرة أو لوقت طويل فيجب إستخدام أجهزة تنفس للوقاية من الأختناق.
أسلوب الأستخدام : توجيه الغاز إلى جميع الاسطح المشتعلة من بُعد مناسب حتى يتم تغطيتها جميعها بهذا الغاز لكي يتحقق الأطفاء الكامل.
كما يمكن إستخدام طفاية أو أكثر لمحاصرة النيران لإمكان تحقيق الخنق لعدم وجود أي ثغرات ينفذ منها الأكسجين إلى النار.

## Slide 7
تستخدم في أطفاء المواد البترولية والسوائل الملتهبة (B) مثل : بنزين السيارات والكيروسين والمذيبات والكحولات.
طفايات الرغاوي
أنواع المواد الرغوية :
الرغاوي الكميائية.
الرغاوي الميكانيكية أو الهوائية.
الرغاوي عالية الإنتشار.
أولاً الرغاوي الكميائية : تتكون من محلول بيكروبونات الصوديوم + محلول كبريتات الألومنيوم + مثبت (الزيت التركي الأحمر أو العرقسوس) + الماء = كبريتات الصوديوم + ثاني أكسيد الكربون + إدروكسيد أمونيوم = رغاوي كميائية.
ثانياً الرغاوي الميكانيكية أو الهوائية : يتم تكوينه وتوليده عن طريق دفع الهواء بقوة من مخلوط من الهواء والسائل المركز من المولد الرغوي ويقوم الهواء بتكوين فقاعات.
ثالثا الرغاوي عالية الإنتشار : وهي متواجهدة في عربات الأطفاء المجهزة لإنتاج الرغاوي.

## Slide 8
طفايات الرغاوي :
يتستخدم لإطفاء السوائل الملتهبة والمواد البترولية.
تغطية السطح مما يمنع وصول الهواء ( الخنق ).
منع تصاعد أبخرة المادة ( العزل ).
تبريد لإحتوائها على الماء ( التبريد ).
تبريد ومزج ميكانيكي للسائل المشتعل مع مكونات الرغاوي ( إستحلاب ) وحتى تكون المادة.
الطفايات الرغوية ذات تأثير فعال فإنه يجب أن تكون :
أقل كثافة من المادة التي يستخدم في إطفائها.
ذات درجة لزوجة قليلة وبسيطة حتى يمكن أن تنتشر فوق السطح.
متماسكة بدرجة معقولة بحيث لا تتأثر بالحرارة العالية بسرعة.
لها خاصية الأحتفاظ بالماء التي تدخل في تركيبتها لأطول مدة ممكنة.
اسلوب الاستخدام : توجه المادة الرغوية إلى نقطه ثابتة على جدار الوعاء أو التانك في الإتجاه المقابل للمستخدم لتصطدم به وتفقد قوة إندفاعها فتنزلق وتطفوا ببطئ فوق سطح السائل.

## Slide 9
يكثر أستخدامها في الأطفاء لأنها الأقل تكلفة وأكثرها فاعليه وأسهلها جلبه وسهلة الحمل والنقل وسهل توفيرها بشبكات المياه أو المصادر الطبيعية.
طفاية الماء
تأثير الماء في الحريق (التبريد – الحجب – العزل – الخنق).
صور إستخدامه : على هيئة تيار مستمر ( خط – رزاز – ضباب).
أسلوب إستخدام الماء :
في صورة تيار مائي يوجه إلى الأجسام المشتعلة مباشرة.
في صورة رزاز أو ضباب في حالة الحرائق الصطحية أو الاشياء التي يخشى تلفها مع تحريك اليد في جميع الإتجاهات وذلك للإستفادة من التأثير في الدخان طرد المخلفات ونواتج الإحتراق وتبريد الحوائط والاسقف.

## Slide 10
طفاية الهالون
تملاً الطفاية بمادة الهالون (BCF) وهي مادة متبخرة لها قدرة كبيرة على إطفاء الحرائق ويتم ضغطها بواسطة مادة النيتروجين حتى يشير المؤشر في سعة الضغط المثبتة على الطفاية إلى اللون الأخضر.
ونظراً لأن مادة الهالون من المواد التي لها تأثير ضار على طبقة الأوزون التي تحمينا من خطر الأشعة فوق البنفسجية من الشمس لذلك تم إيقاف إستخدامها وحالياً يتم إستخدام مواد جديدة غير ضارة بالأوزون.
أسلوب الإستخدام : يتم سحب المسمار والضغط على يد التشغيل فيقوم غاز النيتروجين بدفع مادة الهالون إلى خارج الطفاية إلى مسافة قد تصل إلى ست أمتار أو أكثر ويقوم الهالون بالتفاعل مع الشقوق الطليقة المكونة للتفاعل الكميائي المتسلسل للحريق وإطفائه في الحال.

## Slide 11: قواعد عامة لإطفاء الحرائق
يجب أن تكافح الحريق مع إتجاه الريح وليس عكسه.
أبعد عن الحريق بحوالي 3 إلى 5 متر وأبدأ بالمكافحة.
لا تكافح الحريق من منتصفه بل من الأمام إلى الخلف.
حرك الطفاية يمين ويسار أثناء المكافحة.
كافح الحريق دائماً من الأسفل إلى الأعلى.
لا تترك مكان الحريق قبل التأكد من إطفائها تماماً.

## Slide 12
أتوجه بالشكر والتقدير إلى الاستاذ الدكتور / سمير رجب سليم لمساهمته بالمراجع العلمية الشاملة والمتميزة في مجال إدارة السلامة والصحة المهنية
م / أحمد سعيد هاشم أبو زيد
الخاتمة