## Slide 1
Ignion Sources And Causes Of Fires
مصادر الإشتعال ومسببات الحرائق

## Slide 2: مصادر الإشتعال ومسببات الحرائق Ignion Sources And Causes Of Fires
@ مصادر الإشتعال(مسببات الحريق ) التى تسبب الحرائق كثيرة ومتنوعة
@ يحدث بعضها فى أماكن محدودة وفى ظروف خاصة مثل حرائق التفاعلات الكيماوية ......وهى قليلة الحدوث
@ ومنها مايحدث من الآلات والمعدات الميكانيكية والكهرباء فى الصناعات المختلفة........وهو شائع وكثير الحدوث

## Slide 3: مصادر الإشتعال ومسببات الحرائق Ignion Sources And Causes Of Fires
1 – التفاعلات الكيميائئية Chemical Reaction
وتمثل نسبة ضئيلة رغم خطورتها فى الغازات
وتحدث التفاعلات بين المواد الكيماوية على النحو التالى :
1 – 1 تخزين مواد كيماوية مؤكسدة ومواد مختزلة فى مكان واحد دون أخذ الإحتياطات الآمنة لمنع الإمتزاج والتفاعل
1 – 2 تفاعلات طاردة للحرارة
مثل تخفيف حمض الكبريتيك المركز بالماء
أو وضع الماء على بعض الفلزات ...مثل الجير الحى او البوتاسيوم أو الصوديوم

## Slide 4: مصادر الإشتعال ومسببات الحرائق Ignion Sources And Causes Of Fires
1 – 3 إختلاط بعض الغازات ببعضها ... مثل غاز الإستيلين والغازات البترولية
1 -4 قد يحدث إنفجار نتيجة توافر ظروف ملائمة ...
مثل صناعة البتروكيماويات
ومعالجة وإسالة الغازات البترولية

## Slide 5: مصادر الإشتعال ومسببات الحرائق Ignion Sources And Causes Of Fires
2 – إحتكاك الآلات والمعدات الميكانيكية
Friction Mechanical Tooles & Equipment
نسبة حدوثها حوالى 5 %– 8%
قد يحدث إرتفاع غير عادى لدرجة حرارة المعدات نتيجة الإحتكاك (نتيجة إهمال الصيانة أو عدم التزيت أو التشحيم ) أو تطاير الشرر ( إستخدام حجر قطع أو جلخ )
أو عطل فى وسائل الأمان مما سبب زيادة سرعة الأجزاء المتحركة

## Slide 6: مصادر الإشتعال ومسببات الحرائق Ignion Sources And Causes Of Fires
يحدث شرر كهربى نتيجة
تلامس الأسلاك الكهربية المكشوفة أو الغير معزولة أو التالفة أو الغير مربوطة ببعضها
زيادة الحمل على المحركات أو الكابلات أو التوصيلات الكهربية
إقتراب مصابيح الإضاءة المتوهجة وإرتفاع درجة حرارتها من مواد قابلة للإحتراق

## Slide 7: مصادر الإشتعال ومسببات الحرائق Ignion Sources And Causes Of Fires
3 - المخاطر الكهربائية Electric Hazards
يحدث شرر كهربى نتيجة
تلامس الأسلاكالكهربية المكشوفة أو الغير معزولة أو التالفة أو الغير مربوطة
زيادة الحمل على المحركات أو الكابلات أو التو صيلات الكهربية
إقتراب مصابيح الإضاءة المتوهجة وإرتفاع درجة حرارتها من مواد قابلة للإحتراق

## Slide 8: مصادر الإشتعال ومسببات الحرائق Ignion Sources And Causes Of Fires
4 – التدخين Smooking
نسبته حوالى 10%
وهو من الأسباب الشائعة فى إشتعال الحرائق بشكل عام
ويتعلق بدرجة الوعى والسلوكيات لدى الأفراد فى الأماكن التى بها مواد ملتهبة (Flammable) أو المواد القابلة للإحتراق (Combustible)فى معامل تكرير البترول أو المعامل الكيماوية أو المخازن أم المكاتب
لذا يلزم التوعية والتعريف بهذه الأمور
( Safety Awareness )

## Slide 9: مصادر الإشتعال ومسببات الحرائق Ignion Sources And Causes Of Fires
5 – الأسطح الساخنة Hot Surfaces
نسبته حوالى 10% نقريبا
@ استخدام السخانات الكهربية وغلايات الماء مع عدم مراعات جو العمل المحيط ....ويجب أخذ تصريح لإستخدامها
@ خطوط الأنابيب الساخنة .....يلزم عزلها
يتسبب مواد قابلة للإشتعال عند ملامستها لهذه الأسطح الساخنة فى حدوث
الحرائق

## Slide 10: مصادر الإشتعال ومسببات الحرائق Ignion Sources And Causes Of Fires
6-عمليات القطع واللحام Cutting&Welding Operations
@ نسبته حوالى 10% أخطرها فى مجال البترول
@ تحدث الحرائق من عمليات القطع واللحام مع إهمال إحتياطات السلامة
سواء العمل بدون تصريح عمل ساخن أو عدم إتباع تعليمات العمل الآمن بالتصريح
@ أو إستخدام هذة المعدات فى جو غير آمن ( مخلوط إنفجارى )
وهذه الأجواء أغلبها بمواقع العمل البترولية
@ يلزم ..إتباع تعليمات السلامة والعمل الآمن كاملة ..التوعية بمخاطر العمل ..

## Slide 11: مصادر الإشتعال ومسببات الحرائق Ignion Sources And Causes Of Fires
7 – الإشتعال الذاتى Auto Ignition
@ نسبته ضئيلة .. ويحدث عندما ترتفع درجة الحرارة إلى درجة الإشتعال دون مؤثر خارجى مثل :
7 -1 مواد عضوية معرضة لتأثير البكتريا ( خرق قماش ) مبللة بمواد بترولية ..تترك غالبا بعد عمليات القياس والنظافة بأماكن العمل أو أعلى المستودعات أو أماكن الغازات ....تشتعل ذاتيا وتسبب حريق
7 -2 مواد قابلة للإحتراق عند إتحادها بأكسجين الهواء
Pyrophoric Ignition
مثل جلخ الحديد الكبريتى فى أماكن الأوعية البترولية –تشتعل ذاتيا – لذا يجب تبليل المكان بالماء أثناء العمل – وخاصة عند إحتوائها على كبريتد الهيدروجين

## Slide 12: مصادر الإشتعال ومسببات الحرائق Ignion Sources And Causes Of Fires
7 – 3 عوامل أخرى
حرارة ناتجة عن التحلل – ذوبان المواد فى السوائل – حرارة حثية عند تعرض أى موصل لمجال مغناطيسى – عند ضغط الغازات ترتفع درجة الحرارة – الكهرباء الإستاتيكية
خالص شكرى وتقديرى
مهندس / مصطفى أغا