## Slide 1: الجمعيه العربيه لخبراء و محترفي السلامه و الصحه المهنيه Arab Qosh
معدات إنقاذ الأرواح

## Slide 2: معدات إنقاذ الأرواح التي يجب توفيرها علي ظهر السفن التجارية بأعلى البحار
قوارب النجاة
رماثات النجاة
عائمات النجاة
أطواق النجاة
أحزمة النجاة
صواريخ الاستغاثة

## Slide 3: الشروط الواجب توافرها في قوارب و أطواق وعائمات النجاة علي ظهر السفينة
يجب ان تكون قوارب و أطواق النجاة وعائمات النجاة في حالة الاستعداد الدائم لاستخدامها في ظروف الطوارئ
وحتى قوارب النجاة تكون وعائمات النجاة أجهزه الطفو مستعدة دائما يجب الالتزام بما يلي :
1 يجب أن تكون مجهزة للإنزال إلى الماء بسلام وبسرعة حتى في الظروف غير المواتية من حيث الميل الطولي وحتى 15 درجة ميل عرض
2 ان يكون من الممكن تنفيذ عملية النزول في قوارب و عوامات النجاة بسرعة ونظام
يكون ترتيب كل من قوارب النجاة وعوامات النجاة وأجهزة الطفو بحيث لا يؤثر اى منها علي استخدام الاخر

## Slide 4: الشروط الواجب توافرها في قوارب و أطواق وعائمات النجاة علي ظهر السفينة
يجب المحافظة علي معدات إنقاذ الأرواح في حالة جيدة صالحة للعمل وجاهزة للاستخدام

## Slide 5: الشروط التي يجب مراعاتها عند بناء قوارب النجاة
تكون جميع قوارب النجاة مبنية بطريقة سليمة ويكون شكلها وتناسب ابعادها بحيث يتوفر لها اتزان كاف بكامل حمولتها من الافراد والمعدات فى البحر المضطرب
يجوز تزويد قوارب النجاة الآلية بوسائل نزح تسرب المياه إلى الداخل من مقدم القارب

## Slide 6: اماكن قوارب واطواق وعائمات النجاة علي ظهر السفينة وتداولها
توضع بحيث يمكن إنزالها الي الماء في اقصر وقت ممكن وعلي ألا تزيد فترة إنزالها عن 30 دقيقة
الا تعوق باية حال من الأحوال تداول أي قوارب نجاة أخرى او أطواق او عائمات
تكون القوارب والرماثات مجهزة بحيث يمكن انزال القارب بحمولتة كاملة من الاشخاص والمعدات

## Slide 7: اماكن قوارب واطواق وعائمات النجاة علي ظهر السفينة وتداولها
تكون الرماثات التي لا يتحتم تزويدها بأجهزة إنزال معتمدة وكذا العائمات الخري مجهزة بطريق تسمح لها بالانزال الي الماء بحمولتها كاملة
يجب أن يكون لكل قارب نجاة مجموعة روافع مستقلة
يجوز وضع قوارب النجاة في اكثر من سطح اذا تم اتخاذ الوسائل الملائمة لضمان عدم إعاقة عمل القارب الموجود في السطح السفلي عند استخدام القوارب الموجودة في السطح الأعلى
لا يسمح بوضع تلك القوارب او العائمات التي يتحتم تزويدها بمعدات انزال في مقدمة السفينة بل يراعي وضعها في مواقع تؤمن سلامة انزالها
تكون روافع القوارب من تصميم معتمدة توضع في اماكن مناسبة توافق عليها سلطات مسئولة مختصة وتوزع علي سطح او اكثر

## Slide 8: المواصفات القانونية التى يجب توافرها لقوارب النجاة ذات الموتور
ان يكون مجهزا بآلة ضغط ذات احتراق داخلي وبحيث يكون علي استعداد للعمل في كل وقت
تكون الالة وقطع الغيار الخاصة بها في حيز محكم لضمان تشغيلها في ظروف الطقس غير الملائمة
تكون سرعة القارب الى الامام في المياة الهادئة وهو بكامل حمولتة من الأشخاص كمابلي:
ست عقدات علي الأقل في حالة قوارب النجاة ذات الموتور لسفن الركاب وناقلات الزيت
أربع عقدات علي الاقل في حالة قوارب النجاة ذات الموتور للسفن الأخرى
حجم وسائل الطفو الداخلية يجب أن يزيد بالمقدار الذي يلزم ليوجهة الآلة وقطع الغيار الخاصة بها

## Slide 9: معدات انقاذ الأرواح التي يجب توافرها كحد ادني علي سفن النقل للبضائع بأعلى البحار
تحمل كل سفينة بضاعة عدد من قوارب النجاة علي كل جانب يكون اجمالى سعتها كافيا لاستيعاب جميع الافراد علي ظهر السفينة
يجب ان لا يقل طول قارب النجاة عن 7.2 متر وان يكون محمولا على بتافورة تعمل بالجاذبية
ما عدا الناقلات يجب ان يكون بها عددا من رماثات النجاة كافيا لاستيعاب 50 % من اجمالى عدد افراد السفينة
ان يكون أحدهما قارب ذو موتور

## Slide 10: معدات انقاذ الأرواح التي يجب توافرها كحد ادني علي سفن النقل للبضائع بأعلى البحار
أطواق نجاة علي الاقل 12
صاروخ باراشوت
جهاز قاذف الحبل الصاروخي
تلتزم كل سفينة بضائع ليس بها منشات علوية في المنتصف ويبلغ طولها 150 متر او اكثر ان تحمل بالإضافة الي العوامات المطلوبة – عوامة تسع لستة أشخاص فقط يتم إيداعها نحو مقدم السفينة بقدر الإمكان
ان تحمل راديو واحدا منتقلا علي الأقل وحزام نجاة لكل فرد يرتدي فور حالة المغادرة

## Slide 11: ادوات الاستغاثة بفلوكة النجاة وميعاد تغيرها
أدوات الاستغاثة بالفلوكة تشمل
عدد 4 صواريخ باراشوت لاستغاثة تعطي ضوءا احمر
عدد 6 مشاعل يدوية حمراء
عدد 2 اشارة دخان برتقالي قابلة للطفو
هذة الأدوات صالحة حتى الفترة المدونة بشهادة كل من منها ويتم تغيرها بعد انقضاء هذة الفترة حتي وان كانت تبدو ظاهريا في حالة صالحة قد تكون هذة الفترة ما بين عامين او ثلاثة على الأكثر

## Slide 12: تعرف افراد السفينة علي واجباتهم في حالة مناورة ترك السفينة ومناورة الحريق
يوجد بالسفينة في اماكن مختلفة مثل صالون البحارة و الضباط والركاب و الطرقات كشف موضوعية بة واجبات جميع افراد الطاقم والركاب في حالة ترك السفينة وفي حالة حدوث حريق بها ويجب علي الجميع الافراد الاطلاع علية ويوضخ بالكشف
اسم كل فرد …
رتبتة
مكانة
واجبة
رقم الفلوكة الخاصة بة

## Slide 13: تعرف افراد السفينة علي واجباتهم في حالة مناورة ترك السفينة ومناورة الحريق
يوضح في نهاية الكشف الاشارة الخاصة والتي تعنى اجراء المناورة فقط:
اشارة مناورة الفلايك – صفرة طويلة مستمرة- اشارة اختيارية محلية متبعة
اشارة مناورة الحريق – صفرتين طويلتين مستمرين علي ظهر السفن التجارية
اشارة ترك السفينة – 7 صفرات قصيرة او اكثر متعاقبة يتبعها صفرة طويلة واحدة من الصفارات او السرينة ( اشارة دولية) بالاضافة الي كشف المناورات يوضع بطاقة بحجرة كل بحار وراكب مدون بها وظيفتة ومكانة وعملة واشارة مناورة الفلايك والحريق

## Slide 14: انزال القارب وبة جميع المعدات والافراد
اختبر القارب والبتافورة لتحمل ذلك الا انة يجب مراعاة عامل الزمن والاستخدام المستمر للاسلاك والبكرات وتاثير العومل الجوية علي كل من حالة القارب و القارب لذلك ولتحقيق عنصر السلامة وتنفيذ عملية الانزال بنجاح اثبتت الخبرة العملية انة يجب انزال القارب اولا بجميع المعدات وعدد 3 افراد من الطاقم ثم يتم انزال بقية الافراد باستخدام حبال النجاة وسلم القارب
علامة صلاحية الباتفورة بحمل انزال القارب وهو بكامل حمولتة من المعدات والافراد
ان لم تكن البتافورة من القوة التى تمكنها من تحمل انزال القارب بحمولتة كاملة فيجب ان تعلم بشرط احمر واضح طولة 15 سم على ارضية بيضاء

## Slide 15: انزال القارب واسفينة مائلة
يمكن انزال القارب والسفينة مائلة طوليا 10 درجات وعرضيا حتي 15 درجة امالة
طول حبلى الانقاذ بالقارب يجب ان يكون كافيا لان يصلا الي السطح الماء والسفينة فارغة ومائلة حتى 15 درجة لاي من الجانبين
العلامات المطلوب تواجدها بوضوح علي القارب وعائمات النجاة
إبعادها (الطول-العرض-العمق)
اسم السفينة
ميناء التسجيل
عدد الاشخاص المسموح لها بحملهم

## Slide 16: الاحتياطات الواجب مراعتها قبل انزال القارب مباشرة للماء
يجب التاكد من غلق فتحات تصريف الماء بقاع القارب
يجب التأكد من تثبيت إحدى طرفي بارومة المقدم والمؤخر بالقارب وتثبيت الطرف الاخر بانسب سطح بالسفينة

## Slide 17: الشروط التى يجب توافرها في رماثات النجاة
يجب ان توضع بحيث تكون متزنة وثابتة في الماء عندما تكون ممتلئة بالهواء بالكامل وطافية في الماء وغطاؤها الى اعلي
توضع بحيث لا تعرض العوامة او معداتها للعطب اذا القيت الي الماء من ارتفاع 18 مترا (60 قدم )
تجهز العوامات بغطاء يثبت في مكانة آليآ عند ملئ العوامة بالهواء ويكون هذا الغطاء مصمما لتوفير الحماية للركاب من التعرض للاحوال الجوية كما يزود بوسائل لتجميع ماء المطر – ويزود اعلي الغطاء بلمبة تمد بالتيار من خلية بواسطة ماء البحر كما توضع لمبة اخري مماثلة اخر العوامة ويكون الغطاء بلون تسهل رؤيتة بالبحر

## Slide 18: الشروط التى يجب توافرها في رماثات النجاة
تزود العوامة بحبل الرباط وحبل اخر مثبت حولها من الخارج في حلقات كما يثبت حبل انقاذ حول العوامة من الداخل
تزود العوامة عند كل فتحة بوسيلة مناسبة لمساعدة الافراد الموجودين في الماء علي الصعود الي العوامة
توضع العوامة في حقيبة او وعاء اخر يحميها من التلف في الظروف الصعبة فى البحر وتكون العوامة بداخل حقيبة او وعاء اخر ذو طفو موجب
يصمم طفو العوامة بحيث تقسم الي عدد زوجي من القطاعات يكون نصفها قادرة علي رفع عدد الافراد المسموح للعوامة بحملة
لا يتجاوز وزن العوامة والحقيبة الخاصة بها او أي وعاء اخر وكذا معداتها 180 كجم (400 رطل)

## Slide 19: المعدات التى يجب توافرها بعائمات النجاة التي تملاء بالنفخ والعومات الصلبة
طوق نجاة طاف مثبت الي طرف حبل طاف بطول 30 مترا (100 قدم) علي الاقل
بالنسبة للعومات حموله عدد من الاشخاص لا يزيد عن 12 شخص سكين ووعاء لنزح الماء علي ان تزود العومات حموله 13 شخص او اكثر عدد 2 سكين و2 وعاء لنزح الماء
قطعتان من السفنج
مخطافي بحر يكون احدهما مثبتا بالعوامة بصفة دائمة والاخر احتياطي
مجدافين بأيدي قصيرة
طاقم اصلاح للثقوب في قطاعات الطفو
مضخة هواء او منفاخ لاعادة الملىء الا اذا كانت العوامة مستوفية الشروط

## Slide 20: المعدات التى يجب توافرها بعائمات النجاة التي تملاء بالنفخ والعومات الصلبة
طاقم إسعافات اولية معتمد في علبة مانعة للمياة
وعاء مدرج للشرب غير قابل للصدا
بطارية انارة كهربائية مانعه لنفاذ للمياة ملائمة لاستخدام في الاشارات بكود موريس ومعها طاقم احتياطي من حجارة البطاريات الجافة ولمبة احتياطية في وعاء مانع للمياة
مراءة للاشارات النهارية وصفارة اشارة
اشارتين صاروخيتين مغلقتين للاستغاسة تعطي نورا احمر ساطع علي ارتفاع عال
6 شعلة يدوية من نوع معتمد تعطي نورا احمر ساطعا

## Slide 21: المعدات التى يجب توافرها بعائمات النجاة التي تملاء بالنفخ والعومات الصلبة
طاقم صيد سمك كامل
تعينات غذائية معتمدة تحددها السلطة لكل شخص يصرح بحملة في العوامة
اوعية مانعة للمياة يحتوي كل منها علي 1.5لتر (3 اكواب) من الماء العذب لكل شخص او جهاز ازالة ملوحة البحر يكون قادر علي انتاج نفس الكمية من الماء العذب
6 اقراص لدوار البحر لكل شخص يصرح بحملة في العوامة
نسخة من التعليمات الخاصة بكيفية البقاء علي قيد الحياة في العوامة
نسخة من التعليمات المصورة لاشارات الانقاذ

## Slide 22: يجب اتخاذ الترتيبات المناسبة للركوب في القوارب النجاة
سلم عند كل مجموعة من رافعات القوارب كوسيلة للوصول الي القوارب بعد وصولها الي الماء
وسائل الإضاءة للقوارب ومعدات إنزالها أثناء الأعداد للإنزال و اثناءعملية الإنزال للمسطح المائي التي تنزل فية القوارب و لحين انتهاء من عملية الإنزال
وسائل مناسبة لإنذار الركاب وأفراد الطاقم بضرورة ترك السفينة
وسائل حماية القوارب من تدفق المياة أليها

## Slide 23: الترتيبات المناسبة للركوب علي عوامات النجاة
ما يكفي من السلالم لتسهيل الركوب في العوامات بعد وصولها للمياة
في الحالات العوامات التى توفر لها وسائل انزال معتمدة يراعي توفير وسائل لاضاءة تلك العوامات ومعدات انزالها خلال عملية الانزال وكذا السطح المائي الذي تنزل فية تلك العوامات لحين انتهاء عملية الانزال
وسائل لاضاءة اماكن العوامات التي لا تتوافر لها معدات انزال
وسائل مناسبة لانذار الركاب وأفراد الطاقم بضرورة ترك السفينة
وسائل لمنع تدفق المياة الي العوامات في اماكن الانزال الثابتة بما فيها تلك الواقعة تحت معدات انزال معتمدة

## Slide 24
الفترة التى يظل فيها رماث النجاة صالحا للاستعمال والكشف الدوري علية
يظل الرماث صالحا للاستعمال لفترة 12 شهرا بعدها يجب ان يكشف علية بمعرفة هيئة دولية معتمدة تقرر صلاحيته وتصدر شهادة صلاحية جديدة لة
تتواجد المعلومات التالية علي غطاء الرماث الخارجي:
سعتة من الأشخاص
تاريخ اخر اختبار
رقم المسلسل
اسم الصانع
وزن الرماث

## Slide 25: مواصفات وخواص اطواق النجاة
يجب ان يكون مصنوعا من الفلين الصلب او اى مادة اخري تعادلها
يجب ان يظل عائما في المياة العذبة لمدة 24 ساعة وهو محمول بثقل من الحديد وزنة 32 رطلا او 14.5 كجم
يجب ان لا يتاثربالزيوت او منتجاتها
يجب ان يكون ذو لون سهل الرؤية
يجب ان يحفر علية بحروف كبيرة منفصلة اسم السفينة التى تحملة وميناء تسجيلها

## Slide 26: تطقيم قوارب ورماثات النجاة بالطريقة التي توفر السلامة في كل منهما
يتولي ضابط سطح او فرد قارب النجاة مؤهل مسئوليتة كل قارب نجاة كما يتعين قائد ثان وتكون لدى الشخص المكلف بالمسئولية قائمة باسماء الطاقم وعلية مراجعتة
يعين لكل قارب فرد قادر علي تشغيل الالة
يعين فرد قادر علي تشغيل معدات الاتصال الاسلكي والكشاف
يعين لكل عوامة فرد مدرب علي تشغيل واستخدام العوامات

## Slide 27: توفير إنارة إضافية لاسطح القوارب ورماثات النجاة
يجب ان تتخذ الاجراء لتوفير نظام انارة يكفي لجميع احتياجات السلامة في الاجزاء المختلفة في السفينة وخاصة للاسطح التى يوجد بها قوارب ورماثات النجاة
توفير انارة دائمة لجميع مخارج القطاعات الرئيسية التي يوجد بها ركاب و طاقم وذلك بواسطة لمبات طوارئ بحيث تعتمد علي المصدر الاحتياطى للتغذية وان تستمر الاضاءة لفترة 3 ساعات

## Slide 28: الصفات التي يجب توافرها في قائد قارب النجاة
يجب ان يكون حازما
ان يكون عطوفا متفهما
يغلب علية التفاؤل والامل
علي مستوي لائق من الخبرة والتدريب البحري
علي علم بما تم اتخاذة من اجراءات الأتصال مع السفن الاخري والمحطات الساحلية قبل مغادرة السفينة
ان يكون حاصلا علي شهادة قارب النجاة

## Slide 29: مواصفات وخواص اطواق النجاة
يجب ان تحاط اطواق النجاة بسدادات مثبتة باحكام كما يجب ان يوجد طوق نجاة واحد علي الاقل في كل جانب بالسفينة متصل بحبل نجاة لا يقل طولة عن 15 قامة
يجب ان يكون علي الاقل نصف عدد اطواق النجاة مجهزا بانوار تضىء ذاتيا بشرط الا يقل العدد عن ستة اطواق مجهزة بهذة الانوار اذا كانت سفينة ركاب
لا يجب ان تنطفيء الانوار التي تضيء ذاتيا في الماء وان يكون في مقدورها ان تطل مضيئة لمدة 45 دقيقة

## Slide 30: مواصفات وخواص اطواق النجاة
يجب ان توضع جميع اطواق النجاة بحيث تكون وقت اللزوم في متناول جميع الاشخاص الموجودين بالسفينة كما يجب ان يجهز
اثنان على الاقل من الاطواق التى تضىء ذاتيا باشارة دخان كافية تطلق تلقائيا دخانا لفترة لا تقل عن 15 دقيقة
يجب دائما ان تكون اطواق النجاة سريعة حل وان لا تكون باية مثبتة

## Slide 31: عدد الأطواق النجاة المطلوب تواجده بسفن الركاب والبضائع
يتوقف ذلك علي طول السفينة ويجب الا يقل عن 8 ويصل الي 30 في بعض السفن
اما سفن البضائع فيجب الا يقل عدد الاطواق بها عن 8 اطواق

## Slide 32
طول السفينة | عدد أطواق النجاة
اقل من 61 متر | 8 علي الأقل
61 الي 122 متر | 12علي الأقل
122 الي183 متر | 18علي الأقل
183 الي 244 متر | 24علي الأقل
244 فاكثر | 30علي الأقل
عدد الأطواق النجاة المطلوب تواجده بسفن الركاب والبضائع

## Slide 33: احزمة النجاة
يجب ان تحمل السفينة لكل شخص فيها حزام نجاة من طراز معتمد وفي حالتة عدم تناسبها مع الاطفال يجب اضافة عدد كاف من احزمه النجاه مناسب للاطفال
يجوز السماح لاستخدام احزمة النجاة التى تعتمد علي النفخ لاطقم جميع السفن الا الركاب والناقلات مع مراعاة الاتى:
ان تكون من قسمين ينفخان وان يكونا مستقلين تماما
تجهز للنفخ بالفم وباي وسيلة ميكانيكية
تودع الاحزمة بحيث يمكن الوصول اليها بسهواة ويميز مكانها بعلامات ظاهرة
يجب توافر عدد من الاحزمة الضافية يساوي 5% من مجموع الاشخاص

## Slide 34: المواصفات التى يجب توافرها في احزمة النجاة
يجب ان تظل طافية في المياه العذبة 24 ساعة وهي محملة بثقل من الحديد 16.5 رطلا 7.5كجم
يجب ان تكون مصنوعة باتقان
يجب ان يكون صنعها بطريقة تحد بقدر الامكان من خطر ارتدائها بطريقة الخطاء ويمكن ارتدائها من كلتا الجهتين
يجب ان تسند الراس فى حاله فقد الوعي ليظل وجة مرفوع فوق سطح المياة والجسم منحنيا الي الخلف

## Slide 35: المواصفات التى يجب توافرها في احزمة النجاة
يجب ان يكون في مقدورها عند الوصول الجسم الى الماء ان تديرة الي وضع طاف سليم يميل الي الخلف
يجب الا تضار بالزيوت
ان يكون ذات لون عال لدرجة الرؤية
يجب الا تتاثر قوى طفو الحزام بعد الغمر في الماء العذب لمدة 24 ساعة بنسبة تزيد عن 5%

## Slide 36: افضل الطرق لمغادرة الافراد للسفينة عند تركها
الافضل انزال القارب وبة نصف عدد حمولتة من الافراد (النساءو الاطفال وكبار السن) واستعمال سلم القارب وحبال لبقية الافراد وعلي الجميع ارتداء احزمة النجاة وملابس كاملة بقدر الامكان ويجب ان يترك القارب جانب السفينة فورا ويتخذ موقعا علي مسافة مناسبة و يكون جاهزا لالتقاط من ينزل البحر من السفينة
يجب ان يقوم القارب بالمرور حول السفينة للبحث عن الناجين اللذين يسبحون والتقاطهم علي القوارب الاخري و ان زادت حمولتة عن المقرر لها في هذة الحالة يجب علي الافراد البقاء في الماء متمسكين بالسبح الخارجية للقارب

## Slide 37: اهم الاحتياطات التي يجب مراعتها عند القفز من السفينة الي الماء
من الافضل ان يرتدى الطاقم والركاب ملابس كاملة تتضمن معاطف مشمع واحذية طويلة لان الملابس تحافظ علي حرارة الجسم وتحمية من الرطوبة واشعة الشمس وتساعد علي الطفو فى الماء
ان يتم القفز بالقدم وليس بالراس
ان يقفز من اقرب مكان منخفض ولا يزيد ارتفاعة عن 4 متر
من الافضل القفز من مقدم السفينة او الجانب الذي تري انة اكثر امنا
ان لم يكن هناك مفر من القفز من المكان مرتفع فضع يدك متقاطعتين علي صدرك بحيث تمسك اليد اليمني كتفك الايسر ويدك البسري كتفك الايمن بشدة ثم اقفز بقدمك

## Slide 38: تصرف قائد القارب عقب مغادرة السفينة والابعاد عنها بمسافة امنة
عدم الابتعاد عن موقع غرق السفينة فقد تكون النجدة اتية
ان لم تكن الاستغاثة قد ارسلت او لم يجب عليها وكان الساحل قريبا فيجب الاتجاة بالقوارب الية بدلا من البقاء في منطقة الغرق
ان لم يكن الساحل قريبا فعليه ان يسير في طريق الخطوط الملاحية بامل ان تعثر علية السفينة
اذا ما شاهد سفنا اخرى بالعين المجردة فعلية الاتصال بها بجميع الوسائل الممكنة بما فى ذلك استخدام صواريخ الاستغاثة خاصة ليلا.

## Slide 39: تصرف قائد القارب مع الأفراد في الظروف المختلفة
يقوم بتوزيع نصيب كل شخص من الماء و الطعام يوميا بطريقة عادلة وظاهرة وواضحة امام الجميع
ان يكلف كل شخص بواجب معين مقبول وغير ثقيل
يحفظ لدية صواريخ الاستغاثة حتى لا يساء استخدامها وكذا الأسلحة كالمطاوي
يلتقط من يسبح في الماء بحيث لايؤثر علي سلامة القارب
يقسم الركاب الى ثلاثة اقسام –قسم المقدم والمؤخر-وقسم بمنتصف القارب للجرحى والمرضى
لايسمح بارتداء الاشخاص لاحزمة النجاة في الجو الحسن ويمكن استعمالها كمخدات ومساند

## Slide 40: تصرف قائد القارب مع الأفراد في الظروف المختلفة
ان يحتفظ بقاع القارب دائما في حالة جافة
في الجو الحار يتخذ الاحتياطات للوقاية من ضربة الشمس
يمنع منعا باتا الاستحمام في البحر لان ذلك يستهلك طاقة الجسم
يجب عدم تكليف الناجين في القارب بعمل شاق فالتجديف لمسافات طويلة لا فائدة منة ويقتصر فقط للإبعاد عن السفينة
في حالة الجو البارد ينصح بالتصاق الافراد ببعض لحفظ درجة الحرارة ويتم تحريك اليدي والارجل والاصابع باستمرار
لاتستخدم مياة البحر ابدا في الشرب فانها تؤدى الي الموت ويمكن تجميع مياة المطر بقدر المستطاع
رفع الروح المعنوية بكل الوسائل

## Slide 41: تصرف قائد القارب مع الأفراد في الظروف المختلفة
التدخين يساعد علي رفع الروح المعنوية ولكنة يسبب العطش
تستخدم اغذية قوارب النجاة وتفصل عن الاغذية الاخري
اعطاء اهمية كبيرة للمياة العذبة التي في القارب فالانسان يستطبع ان يعيش بدون طعام لمدة اسبوع ولكنة لايستطيع الحياة لفترة بدون مياة
تستخدم الادوية المضادة لدوار البحر و الموجودة في علبة الاسعافات الاوليه
يجب اتخاذ خط سير مريح للقارب ويجب ترك الشراع عاملا ومسحوبا حتى في حالة عدم وجود رياح
يستعمل جهاز الاسلكى الموجود في القارب باستمرار
الاحتفاظ علي الدفة باثنين في كل وردية

## Slide 42: تصرف قائد القارب مع الأفراد في الظروف المختلفة
اذا اقتربت اسماك متوحشة او كبيرة من القارب مثل القرش او البراكودا فلا يجب الانزعاج ويستحسن الالتزام بالصمت والسكون التام وعدم اقاء اية مخلفات حتى تذهب
دلائل الاقتراب من الارض:
السحب المنخفض الثابتة
الاتجاه الذي تسلكه الطيور قبل حلول المساء
اختلاف لون مياة البحر نهارا

## Slide 43
الجمعيه العربيه لخبراء و محترفي السلامه و الصحه المهنيه Arab Qosh
مع تحيات